## Slide 1
เพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรง
ถึงทุกท่านที่ทำงานในงานกำจัดขยะของเสียในอุตสาหกรรม

## Slide 2
1 ทำให้เข้าใจว่ามีอันตรายต่างๆ มากมายในสถานที่ทำงาน
2 ทำให้ตระหนักถึงอันตรายด้วยคำว่า "อาจจะ"
3 สอนพื้นฐานการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายในการทำงาน (ตอนที่ 1)
ทำให้เข้าใจว่ามีกฎเกณฑ์และกิจกรรมต่างๆ มากมาย
(1) งานที่ปลอดภัยเริ่มต้นจากชุดทำงานที่ถูกต้อง
(2) การบังคับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน
(3) การบังคับให้ทำกิจกรรม 4ส / 5ส
(4) กิจกรรมเกือบไปแล้ว (Hiyari-Hatto)
(5) การฝึกฝนคาดการณ์อันตรายที่จะเกิดขึ้น (KYT)
(6) การประเมินความเสี่ยง
ลำดับขั้นตอนการฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานที่ยังขาดทักษะ
4 สอนพื้นฐานการป้องกันอุบัติภัยความเสียหาย (ตอนที่ 2)
ทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยโดยร่วมกันทำงานอย่างปลอดภัยทุกคน
(1) ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจาก "การถูกหนีบทับ / ถูกดึงลากเข้าไป"
(2) ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจาก "การพลัดตก / การร่วงหล่นจากที่สูง"
(3) ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจาก "การหกล้มหรือพลิกคว่ำ"
(4) ประเด็นสำคัญในการป้องกัน "อาการปวดสะโพก"
(5) ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจาก "การชนกระแทกอย่างแรง" "การถูกชนกระแทกอย่างแรง"
5 สอนพื้นฐานการป้องกันอุบัติภัยความเสียหาย (ตอนที่ 3)
เพื่อมีความรู้ในการรับมือกรณีที่หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติภัยความเสียหายในการทำงาน
- การรับมือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
- การรับมือในกรณีที่เกิดอุบัติภัยความเสียหายในการทำงาน

## Slide 3
ประเด็นสำคัญเรื่องที่ 1 มีอันตรายต่างๆ มากมายในสถานที่ทำงาน !
1 เกิดอุบัติภัยความเสียหายในการทำงาน
  2 สาเหตุของการเกิดอุบัติภัยความเสียหาย
3 เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
[กรณีตัวอย่างอุบัติภัยความเสียหาย 1] คนงานถูกรถขุดลากชนเสียชีวิต ระหว่างทำงานคัดแยกขยะของเสียในอุตสาหกรรม !
(1) ผู้ประสบอุบัติเหตุ C กำลังทำงานคัดแยกอยู่ที่สถานที่รวบรวมวัสดุโลหะ
(2) A ขับรถขุดลากที่อยู่ข้างๆ สถานที่รวบรวมวัสดุเพื่อเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ทางที่รถบรรทุกจะวิ่งเข้ามา
(3) หลังจากหมุนไปทางซ้ายและเดินหน้าไปได้ประมาณ 2 เมตร ตีนตะขาบฝั่งขวาของรถขุดลากก็ได้ชนเข้ากับ C ซึ่งกำลังทำงานคัดแยกอยู่
(1) ไม่ได้วางมาตรการเพื่อห้ามไม่ให้เข้าไปในเส้นทางวิ่งของรถขุดลาก
(2) ไม่ได้กำหนดผู้บอกทางไว้ประจำจุด
(3) คนขับรถขุดลากตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยบริเวณโดยรอบไม่เพียงพอก่อนขับรถ
(4) ไม่ได้กำหนดแผนการทำงาน
(5) ไม่ได้ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประสบอุบัติเหตุ C
(1) กำหนดเขตพื้นที่ห้ามเข้าบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานอาจสัมผัสชนกับรถขุดลากได้
(2) กำหนดผู้บอกทางไว้ประจำจุด และให้บอกทางแก่คนขับเครื่องจักร
(3) ฝึกอบรมคนขับรถขุดลาก ฯลฯ ให้ตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยบริเวณโดยรอบก่อนเริ่มขับรถ
(4) กำหนดแผนการทำงานที่เกี่ยวกับวิธีการทำงาน เช่น เส้นทางวิ่ง, มาตรการห้ามเข้า, การกำหนดผู้บอกทางไว้ประจำจุด และการให้สัญญาณ ฯลฯ
(5) แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงเนื้อหาของแผนการทำงานที่ได้กำหนดไว้อย่างละเอียด

## Slide 4
[กรณีตัวอย่างอุบัติภัยความเสียหาย 2] คนงานถูกดึงลากเข้าไปตั้งแต่แขนขวาจนถึงหน้าอก ขณะที่กำลังทำความสะอาดชิ้นส่วนลูกกลิ้งโดยไม่หยุดสายพานป้อนเข้า
1 เกิดอุบัติภัยความเสียหายในการทำงาน
2 สาเหตุ
(1) คนงานกำลังกำจัดผงยิปซั่มที่เกาะติดกับชิ้นส่วนลูกกลิ้งหมุนกลับของสายพานป้อนเข้าในเครื่องบด โดยขูดออกด้วยแปรงลวด เพียงลำพัง
(2) เนื่องจากทำงานโดยไม่หยุดสายพาน จึงถูกดึงลากเข้าไปตั้งแต่แขนขวาพร้อมกับแปรงลวด ระหว่างชิ้นส่วนลูกกลิ้งกับสายพาน
(1) ไม่มีที่ครอบ, อุปกรณ์ล้อม, ที่กั้นป้องกันการถูกดึงลากเข้าไป ฯลฯ ในชิ้นส่วนลูกกลิ้งหมุนกลับ
(2) คนงานไม่หยุดการเดินสายพาน ขณะที่ทำความสะอาดชิ้นส่วนลูกกลิ้งหมุนกลับ
(3) คนงานสวมถุงมือหนังที่อาจถูกดึงลากเข้าไปได้ ขณะที่ทำความสะอาดชิ้นส่วนลูกกลิ้งหมุนกลับ
(4) ไม่ได้ติดตั้ง "อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน" ในระยะที่เอื้อมถึง
(5) ไม่ได้ปฏิบัติตาม "กฎเกณฑ์ความปลอดภัย (เช่น ล็อคสวิตช์จ่ายไฟเวลาซ่อมแซม ฯลฯ)" ของสถานประกอบการ
3 มาตรการป้องกัน
(1) ติดตั้งที่ครอบ, อุปกรณ์ล้อม, ที่กั้นป้องกันการถูกดึงลากเข้าไป ฯลฯ ในบริเวณที่อาจถูกดึงลากเข้าไปได้
(2) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการทำความสะอาดเครื่องจักร ฯลฯ ให้หยุดการเดินเครื่องจักรและบังคับให้ใช้การล็อคสวิตช์จ่ายไฟ
(3) เปลี่ยนลูกกลิ้งหมุนกลับเป็นชนิดที่ผงยิปซั่มไม่เกาะติด
(4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เข้าใกล้บริเวณที่อาจถูกดึงลากเข้าไปในชิ้นส่วนที่หมุนได้
(5) กรณีที่มืออาจถูกดึงลากเข้าไปในสิ่งที่หมุน ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือ
(6) วางแผนเตรียมความพร้อมระบบจัดการความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสถานประกอบการ

## Slide 5
1 เกิดอุบัติภัยความเสียหายในการทำงาน
2 สาเหตุ
3 มาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
[กรณีตัวอย่างอุบัติภัยความเสียหาย 3] คนงานเสียชีวิตด้วยโรคลมแดดระหว่างทำงานที่สถานกำจัดขยะของเสียในอุตสาหกรรม
(1) คนงานเริ่มทำงานคัดแยกขยะในงานก่อสร้างตั้งแต่ประมาณ 08.00 น.
(2) รับประทานอาหารในถังเหล็กเปล่าที่สถานกำจัดขยะฯ ตั้งแต่เที่ยง
(3) เมื่อเลย 15.00 น. เริ่มโซเซและล้มลง
(4) จึงเดินไปทางสำนักงานโดยพูดว่า "รู้สึกไม่ค่อยสบาย"
แต่ก้มหมอบลงและนิ่งไป
(5) เพื่อนร่วมงานจึงเข้าไปใกล้และพยายามเรียก แต่ไม่มีการตอบ
เมื่อให้ดื่มเครื่องดื่มแต่ก็ไม่สามารถดื่มได้
(6) เปิดเครื่องปรับอากาศในรถและให้นอนแต่ก็ไม่ดีขึ้น จึงส่งไปโรงพยาบาล เสียชีวิตด้วยโรคลมแดด เวลา 23.00 น.
(1) ทำงานใต้ความร้อนเป็นเวลานาน ทำงานโดยไม่ได้ดื่มน้ำและเกลือ ฯลฯ อย่างเหมาะสม
(2) เครื่องแต่งกายสำหรับการทำงานใต้แสงอาทิตย์ไม่เหมาะสม เช่น สวมหมวกนิรภัยที่มีผ้าขนหนูพันอยู่ด้านใน ฯลฯ
(3) สภาพร่างกายไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (ไม่ได้ตรวจสอบยืนยันสภาพร่างกายในวันทำงานดังกล่าว)
(1) ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาการของโรคลมแดด ฯลฯ ล่วงหน้า
(2) ดื่มเพื่อชดเชยน้ำและเกลือบ่อยๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงาน
(3) พลิกแพลงดัดแปลงเครื่องแต่งกาย เช่น การสวมชุดทำงานผ้าฝ้ายและหมวกปีกกว้าง ฯลฯ
(4) หาสถานที่พักผ่อนที่เย็นสบาย เช่น ใต้ร่มเงา ฯลฯ และพักผ่อนเป็นระยะๆ ติดตั้งตู้เย็น, ฝักบัว ฯลฯ
(5) ดำเนินมาตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
(6) รักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมเป็นประจำ

## Slide 6
1 อุบัติภัยความเสียหายถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น!
อุบัติภัยความเสียหายเฉพาะถึงขั้นเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง
2 ในจำนวนอุบัติภัยความเสียหายถึงขั้นเสียชีวิตมี "การถูกหนีบทับ / ถูกดึงลากเข้าไป" ถึง 50% ! รองลงมาคือ "การถูกชนกระแทกอย่างแรง" และ "อุบัติเหตุทางจราจร"
3 ในจำนวนอุบัติภัยความเสียหายถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตมี "การพลัดตก / การร่วงหล่นจากที่สูง" และ "การถูกหนีบทับ / ถูกดึงลากเข้าไป" อย่างละ 21%
[ลักษณะเฉพาะของอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานกำจัดขยะของเสียในอุตสาหกรรม]
Chart: การเปลี่ยนแปลงของอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานกำจัดขยะของเสียในอุตสาหกรรม
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
เสียชีวิต | 23 | 19 | 24 | 22 | 19 | 23 | 18 | 18 | 16 | 18
บาดเจ็บและเสียชีวิต | 1283 | 1111 | 1143 | 1156 | 1233 | 1260 | 1244 | 1280 | 1320 | 1383
Chart: 
| ถูกหนีบทับ / ถูกดึงลากเข้าไป | ถูกชนกระแทกอย่างแรง | อุบัติเหตุทางจราจร | พลัดตก / ร่วงหล่นจากที่สูง | ยุบตัว / พังทลาย | จมน้ำ | สัมผัสกับสารอันตราย
 | 50 | 17 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6
ปี 2017 เสียชีวิต
18 ราย
Chart: 
| พลัดตก / ร่วงหล่นจากที่สูง | ถูกหนีบทับ / ถูกดึงลากเข้าไป | หกล้มหรือพลิกคว่ำ | ปฏิกิริยาต้านการเคลื่อนไหว / การเคลื่อนไหวที่ฝืน | พลัดปลิว / ร่วงหล่น | ถูกชนกระแทกอย่างแรง | ถูกบาดหรือตัด / ถูกเสียดสี | อื่นๆ
 | 21 | 21 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 16
ปี 2017 บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม
1,383 ราย

## Slide 7
อุบัติภัยความเสียหายในการทำงานของผู้ที่จำนวนปีประสบการณ์น้อย (แรงงานที่ยังขาดทักษะ) มีถึง 40% ขึ้นไป
น้อยกว่า 1 ปี
23 %
น้อยกว่า 3 ปี
43%
■ เมื่อพิจารณาอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานกำจัดขยะของเสียในอุตสาหกรรม จากอัตราส่วนของกลุ่มอายุพบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปีมีจำนวนมากถึง 43%
■ เมื่อพิจารณาอุบัติภัยความเสียหายของแรงงานที่ยังขาดทักษะ จากประเภทของอุบัติเหตุพบว่า "การถูกหนีบทับ / ถูกดึงลากเข้าไป" มีจำนวนมากที่สุดถึง 24%
■ เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยความเสียหายของแรงงานที่ยังขาดทักษะแล้ว พบว่าเกิดจาก "เครื่องจักรขนส่งที่ใช้พลังงานขับเคลื่อน" เช่น รถดั๊มพ์หรือสายพาน ฯลฯ มากถึง 32%
Chart: 
| น้อยกว่า 1 เดือน | 1 เดือนขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 เดือน | 3 เดือนขึ้นไป แต่น้อยกว่าครึ่งปี | ครึ่งปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 1 ปี | 1 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 ปี | 3 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี | 5 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ปี | 10 ปีขึ้นไป
 | 1 | 8 | 6 | 8 | 19 | 14 | 17 | 27
Chart: 
| ถูกหนีบทับ / ถูกดึงลากเข้าไป | พลัดตก / ร่วงหล่นจากที่สูง | หกล้มหรือพลิกคว่ำ | ปฏิกิริยาต้านการเคลื่อนไหว / การเคลื่อนไหวที่ฝืน | พลัดปลิว / ร่วงหล่น | ถูกชนกระแทกอย่างแรง | ถูกบาดหรือตัด / ถูกเสียดสี | อุบัติเหตุทางจราจร (ถนน) | ชนกระแทกอย่างแรง | เหยียบของแหลม | อื่นๆ
 | 24 | 18 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4
Chart: 
| เครื่องจักรขนส่งที่ใช้พลังงานขับเคลื่อน | โครงสร้างชั่วคราว, อาคาร, สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ | วัสดุ | สินค้าและพัสดุ | เครื่องจักรก่อสร้าง ฯลฯ | เครื่องมือ | เครื่องจักรที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนทั่วไป | ยานพาหนะ | เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้แรงคน ฯลฯ | อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ | อื่นๆ
 | 32 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12

## Slide 8
ประเด็นสำคัญเรื่องที่ 2 ตระหนักถึงอันตรายด้วยคำว่า "อาจจะ" !
อาจจะ
[คน "อาจจะ"]
คน
- พลัดตก
- เจ็บสะโพก
- หกล้ม
- ถูกหนีบทับ
- ถูกดึงลากเข้าไป
- ชนกระแทก
- ถูกชนกระแทก
- โดนลวกหรือไหม้
- โดนไฟฟ้าช็อต
- เกิดอาการเป็นพิษจากแก๊ส
- ขาดออกซิเจน
- สัมผัสสารอันตราย
[สิ่งของ "อาจจะ"]
สิ่งของ
- เคลื่อนที่
- หมุน
- พัดปลิว
- พลัดตก
- หลุดออก
- เผาไหม้
- หกล้มหรือพลิกคว่ำ
- พังทลาย
- ระเบิด
- รั่ว
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

## Slide 9
ประเด็นสำคัญเรื่องที่ 3 งานที่ปลอดภัยเริ่มต้นจากเครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง
- สวมหมวกป้องกันและรัดสายรัดคางให้แน่น (ห้ามสวมทับผ้าขนหนู ฯลฯ)
- พันผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดมือรอบคออยู่หรือไม่?
- ชุดทำงานปริขาดหรือมีรอยฉีกขาดหรือไม่?
- ปลายแขนเสื้อเรียบร้อยดีหรือไม่?
- สวมเข็มขัดเซฟตี้อยู่หรือไม่? (ใช้เข็มขัดเซฟตี้บนที่สูง 2 เมตรขึ้นไป)
[สวมหมวกป้องกันอย่างถูกต้อง]
- ตรวจสอบสายรัดคาง, ความหลวม, และไม่สวมแบบเปิดด้านหน้าขึ้น
- ตรวจสอบยืนยันว่าไม่ใช่ของเก่า, ไม่ชำรุดเสียหายหรือไม่
- โดยพื้นฐานแล้วใช้สำหรับป้องกันเวลาพลัดตก
[ใช้เข็มขัดเซฟตี้ * อย่างถูกต้อง]
- เมื่อทำงานบนที่สูง ต้องใช้เสมอหากมีอุปกรณ์สำหรับยึดเกี่ยวเข็มขัดเซฟตี้
- ตำแหน่งเกี่ยวตะขออยู่เหนือตำแหน่งเอวที่มีเข็มขัดเซฟตี้
- โดยหลักการแล้วจะใช้สายรัดแบบเต็มตัว
* ชื่อ "เข็มขัดเซฟตี้"
ได้เปลี่ยนเป็น "อุปกรณ์สำหรับป้องกันการพลัดตก" จากการแก้ไขกฎหมายและคำสั่ง
- สวมรองเท้าเซฟตี้อยู่หรือไม่?
เข็มขัด คาดไหล่
เข็มขัดเชื่อมเกี่ยวแบบถอดออกได้
เข็มขัดรัดลำตัว
เข็มขัดรัดหน้าอก
เข็มขัดรัดต้นขา
สายคล้องเชือกเซฟตี้
เข็มขัดอุ้งเชิงกราน
ดี-ริง (D-Ring)
สายคล้องเชือกเซฟตี้ (เส้นคู่)
ตะขอ
อุปกรณ์ช่วยรับ แรงกระแทก

## Slide 10
ประเด็นสำคัญเรื่องที่ 4 ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ได้กำหนดไว้!
◆ ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ (มาตรฐานการทำงาน) อย่างถี่ถ้วน
◆ ทบทวน, ฝึกฝนและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานที่แสดงไว้ในเอกสารขั้นตอนการทำงาน
◆ ทำความเข้าใจสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำในด้านความปลอดภัย
◆ เวลาที่ไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงาน ให้ตรวจสอบยืนยันกับผู้รับผิดชอบเสมอ ไม่ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น
◆ ระวังการบาดเจ็บที่เกิดจากความคุ้นเคย และอย่าเคลื่อนไหวอย่างใจร้อนหรือบีบบังคับ
○ มีอันตรายที่คาดไม่ถึงมากมายในสถานที่ทำงาน
○ ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ในสถานที่ทำงาน ถือเป็นกฎเกณฑ์เพื่อการทำงานอย่างปลอดภัย / ถูกหลักอาชีวอนามัย และมีประสิทธิภาพ
○ ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและปกป้องตนเอง
เอกสารขั้นตอน
การทำงาน
[ตัวอย่างงานคัดแยกและกำจัด]
■ สำหรับการคัดแยก ให้กำจัดสารอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์, กระป๋องแก๊ส ฯลฯ วัตถุปิดผนึก, วัตถุที่ไม่รู้จักแน่ชัด ฯลฯ และหากสามารถระบุซัพพลายเออร์ได้ให้ส่งคืน หรือหากไม่สามารถระบุซัพพลายเออร์ได้ให้ร้องขอไปยังผู้รับเหมาเฉพาะทาง
■ หากคนงานทำงานคัดแยกที่ลานรับวัสดุเข้ามา ฯลฯ จะต้องแยกเขตพื้นที่ทำงานและเขตพื้นที่ขับเคลื่อนยานพาหนะออกจากกัน และดำเนินมาตรการป้องกัน เช่น กำหนดผู้บอกทางสำหรับยานพาหนะไว้ประจำจุด ฯลฯ เพื่อป้องกันการสัมผัสชนกับยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น รถโฟล์คลิฟต์, รถขนส่งสินค้า ฯลฯ
■ สวมอุปกรณ์ป้องกันตามความจำเป็น เช่น หมวกเซฟตี้, แว่นตาป้องกัน, หน้ากากกันฝุ่น, รองเท้าเซฟตี้, ถุงมือหนัง ฯลฯ
■ หากมีความกังวลเกี่ยวกับฝุ่น ให้ฉีดโปรยน้ำเพื่อให้ชุ่มชื้นขึ้น
■ กรณีที่ทำการคัดแยกของหนักด้วยแรงคน ต้องทำงานโดยไม่ให้ส่วนสะโพก ฯลฯ รับน้ำหนักและไม่ให้น้ำหนักเกินที่กำหนด นอกจากนี้ เมื่อทำงานพร้อมกันด้วยคนงานหลายคน ให้กำหนดผู้ควบคุมงานและปฏิบัติตามคำสั่ง

## Slide 11
ประเด็นสำคัญเรื่องที่ 5 เพิ่มความปลอดภัยด้วยการบังคับให้ทำกิจกรรม 4ส / 5ส
[สะสาง (Seiri)] | แยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็นออกจากกัน แล้วทิ้งของที่ไม่จำเป็นไป (หากวางของที่ไม่จำเป็นไว้ อาจสะดุดหกล้มและลำดับขั้นตอนการทำงานจะแย่ลง)
[สะดวก (Seiton)] | จัดวางของที่จำเป็นไว้อย่างเข้าใจง่าย เพื่อให้ใช้ได้ง่าย (หากต้องหาของที่จำเป็น ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลง และหากแสดงสภาพที่จัดไว้ดั้งเดิมด้วยภาพถ่ายเอาไว้ จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น)
[สุขลักษณะ (Seiketsu)] | กำจัดสิ่งสกปรกและทำสภาพแวดล้อมรอบตัวให้สวยงาม (จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นปกติ นอกจากนี้ ในสถานที่ทำงานที่คุณจัดการสินค้าของลูกค้า จำเป็นต้องให้สะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อไม่ให้สินค้าของลูกค้าสกปรก)
[สะอาด (Seisou)] | กำจัดสิ่งสกปรกและเศษขยะออกจากเครื่องจักร / เครื่องมือ, พื้นที่ขนถ่าย, พื้นที่จัดเก็บ ฯลฯ (จำเป็นต้องเช็ดพื้นที่เปียกในทันที เพื่อป้องกันการหกล้ม)
[สร้างนิสัย (Shitsuke)] | ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้กำหนดไว้อย่างถี่ถ้วน และทำซ้ำจนเป็นนิสัย (สะสาง (Seiri), สะดวก (Seiton), สุขลักษณะ (Seiketsu), สะอาด (Seisou) ไม่เพียงแต่ความเข้าใจเท่านั้น ยังจำเป็นต้องฝึกให้เป็นนิสัยเพื่อให้สามารถทำได้จริง)

## Slide 12
สถานที่ทำงานที่มีกิจกรรม 5ส ไม่เพียงพอ
การทำ 5ส บกพร่อง
เกิดอุบัติภัยความเสียหาย / โรคจากการประกอบอาชีพ
- สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานแย่ลง
- เกิดอุบัติภัยความเสียหายที่มีสาเหตุจากการทำงาน
ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง
- เกิดการฝืนเกิน (Muri) หรือเหลือสิ้นเปลือง (Muda) และประสิทธิภาพลดลง
- เครื่องจักรขัดข้องหรือเกิดปัญหา
- เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าออก ฯลฯ
สูญเสียความน่าเชื่อถือ
- ผู้ประกอบธุรกิจที่จ้างวานให้นำขยะของเสียออก ฯลฯ เกิดความผิดหวัง
- ขวัญกำลังใจ (ความกระตือรือร้น) ของผู้ปฏิบัติงานลดลง
สิ้นเปลืองทรัพยากร
- ใช้วัสดุอย่างสิ้นเปลือง
เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ
- น้ำมันและสารอันตรายรั่วไหล
- เกิดกลิ่นผิดปกติ ฯลฯ
○ หากทำ 5ส ไม่เพียงพอ ...
การทำ 5ส ที่ไม่เพียงพอจะส่งผลเสียต่างๆ ดังนี้ ดังนั้น ขอให้ปฏิบัติเป็นประจำเสมอ

## Slide 13
ขอให้เรียนรู้จากอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิต และนำประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ไปใช้
■ ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการทำงานที่ปลอดภัย !
มีบางงานที่ต้องทำเพียงคนเดียวภายในพื้นที่ของผู้จ้างวานให้นำขยะของเสียออก ฯลฯ ดังนั้นจึงต้องตระหนักด้วยตนเองและ
ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
■ หากสายพานเกิดการติดขัด ต้องหยุดสายพานก่อนแล้วจึงตรวจสอบและซ่อมแซม !
- ต้องหยุดสายพานให้แน่ชัดก่อนแล้วจึงจัดการ, ซ่อมแซม หรือตรวจสอบการติดขัด
- ห้ามข้ามหรือคร่อมสายพาน
■ ระวังป้องกันการสัมผัสชนกับเครื่องจักรหนักหรือรถโฟล์คลิฟต์ เวลาเดินผ่านภายในพื้นที่ !
- เดินในเส้นทางที่ปลอดภัย
- ห้ามพุ่งออกมาจากด้านหลังกองสินค้าหรือพัสดุ
■ คนขับเครื่องจักรหนักต้องระวังป้องกันการสัมผัสชนกับคนเดินเท้า ฯลฯ !
- หากเครื่องจักรหนักที่จอดอยู่เริ่มเคลื่อนที่ ก็ห้ามขึ้นขับหรือพยายามหยุด
- ห้ามยื่นตัวหรือส่วนของร่างกายออกจากที่นั่งคนขับ
- ระวังการสัมผัสชนกับคนเดินเท้าเวลาบรรทุกสินค้าบนเครื่องจักรหนักและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
(1) ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจาก "การถูกหนีบทับ / ถูกดึงลากเข้าไป"
ประเด็นสำคัญเรื่องที่ 6 ทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยโดยร่วมกันทำงานอย่างปลอดภัยทุกคน!

## Slide 14
■ กรณีตัวอย่าง (2)-1 ตอนที่คนงานกำลังกำจัดผงยิปซั่มที่เกาะติดกับชิ้นส่วนลูกกลิ้งหมุนกลับของสายพานป้อนเข้าในเครื่องบดโดยใช้แปรงลวดขูดออก กลับทำงานโดยไม่หยุดสายพานป้อนเข้า จึงถูกดึงลากเข้าไปตั้งแต่แขนขวาจนถึงหน้าอกพร้อมกับแปรงลวด ระหว่างชิ้นส่วนลูกกลิ้งหมุนกลับกับสายพาน
[กรณีตัวอย่างอุบัติภัยความเสียหายจากการถูกหนีบทับ / ถูกดึงลากเข้าไป]
■ กรณีตัวอย่าง (2)-2 ร่างกายคนงานถูกหนีบทับโดยชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่บนสายพาน เนื่องจากทำการตรวจสอบสภาพความตึงของโซ่ในขณะที่สายพานกำลังทำงาน
■ กรณีตัวอย่าง (2)-3 ประตูท้ายรถตกลงมากะทันหันและหนีบทับคนงาน ตอนที่ยกประตูท้ายรถขึ้นเพื่อตรวจสอบส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างตู้ขยะกับประตูท้าย ในการตรวจสอบรถเก็บขยะ .

## Slide 15
ขอให้เรียนรู้จากอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิต และนำประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ไปใช้
■ ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการทำงานที่ปลอดภัย !
มีบางงานที่ต้องทำเพียงคนเดียวภายในพื้นที่ของผู้จ้างวานให้นำขยะของเสียออก ฯลฯ
ดังนั้นขอให้ตระหนักด้วยตนเองและ ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
■ ต้องหลีกเลี่ยงการทำงานโดยเหยียบที่กั้นกระบะ !
เมื่อทำงานบนกระบะท้ายรถบรรทุก ขอให้ติดตั้งแท่นเหยียบแบบเคลื่อนย้ายได้ ฯลฯ ใกล้กับกระบะท้ายรถบรรทุก และหลีกเลี่ยงการทำงานโดยเหยียบที่กั้นกระบะ
■ ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับขึ้นลงกระบะท้ายรถบรรทุก !
กรณีที่ทำงานภายในพื้นที่ของผู้จ้างวานให้นำขยะของเสียออก ขอให้ทำความเข้าใจกับผู้จ้างวาน ฯลฯ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับขึ้นลง (ภาพถ่าย 3)
■ ใช้งาน "อุปกรณ์สำหรับป้องกันการพลัดตก" * เสมอ หากมีอุปกรณ์สำหรับยึดเกี่ยวติดตั้งไว้
เมื่อทำงานในที่สูง เช่น บนกองขยะบนรถบรรทุก ฯลฯ ให้ใช้งานอุปกรณ์สำหรับป้องกันการพลัดตกเสมอ หากมีอุปกรณ์สำหรับยึดเกี่ยว "อุปกรณ์สำหรับป้องกันการพลัดตก" ติดตั้งไว้ (ภาพถ่าย 1 และ 2)
* ชื่อ "เข็มขัดเซฟตี้" ได้เปลี่ยนเป็น "อุปกรณ์สำหรับป้องกันการพลัดตก" จากการแก้ไขกฎหมายและคำสั่ง (ดูสไลด์ 9)
(2) ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจาก "การพลัดตก / การร่วงหล่นจากที่สูง"

## Slide 16
ขอให้เรียนรู้จากอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิต และนำประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ไปใช้
[กรณีตัวอย่างมาตรการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจากการพลัดตก / การร่วงหล่นจากที่สูง]
ภาพถ่าย (2) อุปกรณ์สำหรับยึดเกี่ยวอุปกรณ์สำหรับป้องกันการพลัดตก
ภาพถ่าย (3) อุปกรณ์สำหรับขึ้นลงกระบะท้ายรถบรรทุก
ภาพถ่าย (1) อุปกรณ์สำหรับยึดเกี่ยวอุปกรณ์สำหรับป้องกันการพลัดตก

## Slide 17
■ กรณีตัวอย่าง (1)-1 เมื่อคนงานบอกทางรถเก็บขยะที่จะถอยหลังไปยังหลุมทิ้งขยะจนถึงตำแหน่งที่กำหนด และถอยไปทางด้านหลัง ก็สัมผัสชนเข้ากับรถเก็บขยะอีกคันที่ถอยหลังมาข้างๆ จนเกือบจะพลัดตกลงไปในหลุม
[กรณีตัวอย่างเกือบจะเกิด (Hiyari-Hatto) อุบัติภัยความเสียหายจากการพลัดตก / การร่วงหล่นจากที่สูง]
■ กรณีตัวอย่าง (1)-2 หลังจากคนงานขนลังกระดาษที่มีเอกสารที่จะทิ้ง (กล่องละ 15 กก.) จำนวน 25 กล่องขึ้นไปบนรถบรรทุก ก็เริ่มทำงานปูผ้าใบ หลังจากยึดผ้าใบไว้ทางด้านซ้ายและกำลังจะคลุมผ้าใบให้ทั่วทั้งหมด เท้าที่ขยับเคลื่อนที่ระหว่างพัสดุกับที่กั้นกระบะด้านขวาก็โอนเอนจนเกือบจะร่วงหล่นจากที่สูง

## Slide 18
ขอให้เรียนรู้จากอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิต และนำประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ไปใช้
■ การเดินเคลื่อนย้ายโดยขนสิ่งของมีความเสี่ยงสูงที่จะ "หกล้ม" !
- เวลาเดินเคลื่อนย้ายโดยขนสิ่งของจะทำให้มองเห็นบริเวณเท้าได้ยากและ
ทรงตัวได้ยาก ฯลฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะหกล้มสูงขึ้น
- ห้ามรีบร้อนอย่างเด็ดขาด เมื่อขนสิ่งของลงบันได !
■ พื้นต้องปลอดภัยด้วยการ "สะสาง (Seiri)" "สะดวก (Seiton)" "สะอาด (Seisou)" "สุขลักษณะ (Seiketsu)" เสมอ !
- เช็ดพื้นที่เปียกให้เรียบร้อย (ระวังพื้นเปียกในบริเวณที่กำลังทำความสะอาด)
- หากมีสิ่งใดมาขวางอาจเป็นสาเหตุให้ "สะดุด" หกล้มได้
■ ขอให้ใช้งาน "รถเข็นขนของ" สำหรับสิ่งของใหญ่หรือหนัก !
หากไม่สามารถใช้รถเข็นขนของได้ ให้ขนโดยถือสองคน หรือแบ่งขนหลายครั้ง
■ ขอให้สวมรองเท้าที่ไม่ลื่นและสะดุดยาก
(3) ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจาก "การหกล้มหรือพลิกคว่ำ"

## Slide 19
<สาเหตุหลักของอุบัติภัยความเสียหายจากการหกล้มหรือพลิกคว่ำ>
<ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจากการหกล้มหรือพลิกคว่ำ>
<สาเหตุหลัก>
<สาเหตุหลัก>
<สาเหตุหลัก>
โครงการ หยุด ! อุบัติภัยความเสียหายจากการหกล้มหรือพลิกคว่ำ
ลื่น
สะดุด
ก้าวพลาด
- วัสดุพื้นเป็นชนิดที่ลื่นง่าย
- มีน้ำหรือน้ำมันกระจายอยู่บนพื้น
- มีสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้ลื่นง่าย เช่น ถุงพลาสติกหรือกระดาษ ฯลฯ ตกอยู่บนพื้น
- ผิวถนน ฯลฯ เย็นจนกลายเป็นน้ำแข็ง
- พื้นไม่เรียบหรือมีขั้นบนพื้น
- วางพัสดุหรือสินค้า ฯลฯ ทิ้งไว้บนพื้น
- ทำงานในสภาพที่มองไม่เห็นบริเวณเท้า เช่น แบกพัสดุขนาดใหญ่ ฯลฯ
วิธีการทำงานที่หกล้ม
หรือพลิกคว่ำได้ยาก
4ส (สะสาง (Seiri) / สะดวก (Seiton) / สะอาด (Seisou) / สุขลักษณะ (Seiketsu))
มาตรการป้องกันอื่นๆ
- ห้ามทิ้งสิ่งของไว้ในบริเวณทางเดิน
- กำจัดสิ่งสกปรก (น้ำ, น้ำมัน, ผง ฯลฯ) บนผิวพื้น
- กำจัดความไม่เรียบและขั้น ฯลฯ บนผิวพื้น
- ทำสิ่งต่างๆ โดยให้มีเวลาเผื่อ
- เดินด้วยก้าวเล็กๆ ในสถานที่ที่ลื่นง่าย
- ห้ามทำงานในสภาพที่มองเห็นบริเวณเท้าได้ยาก
- สวมรองเท้าที่เหมาะสมกับการขยับเคลื่อนที่และการทำงาน
- แบ่งปันข้อมูลสิ่งที่มีอันตรายโดยการจัดทำแผนที่สิ่งที่มีอันตรายในสถานที่ทำงาน
- กระตุ้นเตือนให้ระวังสถานที่ที่มีอันตรายจากการหกล้มหรือพลิกคว่ำด้วยสติ๊กเกอร์ ฯลฯ

## Slide 20
[วิธีการเลือกรองเท้าที่ถูกต้องเหมาะสม]
✘
✔
(บริเวณปลายเท้าที่ยกขึ้นเล็กน้อย)
ขนาด
ความยืดหยุ่น
น้ำหนัก
สมดุลของน้ำหนัก (หน้า-หลัง)
ความสูงส่วนปลายเท้า
ความสมดุลของความต้านทานการลื่นระหว่างพื้นรองเท้ากับพื้น
ไม่ว่ารองเท้าจะเล็กหรือใหญ่เกินไป ก็จะเหยียบยืนอย่างไม่มั่นคง และเสียการทรงตัวง่าย
หากรองเท้ามีความยืดหยุ่นต่ำจะทำให้เกิดการเดินลากเท้าได้ง่าย และเป็นสาเหตุให้สะดุด
หากรองเท้าหนักเกินไป ก็จะยกขาขึ้นยาก และเป็นสาเหตุให้สะดุด
หากน้ำหนักเอนเอียงไปทางปลายเท้า เวลาเดินปลายเท้าจะกดลงและเป็นสาเหตุให้สะดุด
ความสูงที่ปลายเท้าต่ำ จะทำให้สะดุดได้ง่ายขึ้นแม้เป็นขั้นเตี้ยๆ
สิ่งสำคัญคือเป็นความต้านทานการลื่นที่เหมาะสมกับสถานที่ทำงานหรือรายละเอียดของงานหรือไม่ ตัวอย่างเช่น พื้นรองเท้าที่ลื่นยากเมื่อเหยียบลงบนพื้นที่ลื่นยาก จะเกิดการเสียดสีอย่างแรงและเป็นสาเหตุของการสะดุดได้
<ประเด็นสำคัญในการเลือกรองเท้าเพื่อไม่ให้หกล้มหรือพลิกคว่ำ>
(อ้างอิง)

## Slide 21
■ ท่าทางและการเคลื่อนไหวในการทำงาน (การจัดการของหนัก)
ให้ร่างกายเข้าใกล้กับของหนักเท่าที่จะทำได้ และอยู่ในท่าทางที่รักษาจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำ
[เมื่อจะยกของหนัก]
(1) ก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าเล็กน้อย, งอเข่า, ลดสะโพกลงพอสมควรแล้วแบกของหนัก
(2) ลุกขึ้นโดยการยืดเข่า
(3) เวลายกของหนัก ทำโดยปรับการหายใจและเพิ่มแรงดันในช่องท้อง
[การเดินเคลื่อนย้ายโดยขนของหนัก]
ลดระยะการเดินเคลื่อนย้ายให้สั้นและหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดโดยการใช้แรงคน
ท่าทางที่เหมาะสม
ท่าทางที่ไม่เหมาะสม
(4) ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจาก "อาการปวดสะโพก"

## Slide 22
(1) ยืดกล้ามเนื้อพร้อมๆ กับค่อยๆ หายใจออกโดยไม่กลั้นหายใจ
(2) ไม่ใส่แรงต้านหรือสะท้อนกลับ
(3) รับรู้ถึงกล้ามเนื้อที่ยืด
(4) ยืดกล้ามเนื้อถึงระดับที่รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บ
(5) ยืดต่อไปเป็นเวลา 20-30 วินาที
(6) เวลาคลายกล้ามเนื้อ รับรู้ว่ากำลังคลายกลับมาอย่างช้าๆ ทีละนิดๆ
(7) ยืดประมาณ 1-3 ครั้งต่อการยืดกล้ามเนื้อ 1 รอบ
[การขยับร่างกายเพื่อป้องกันการปวดสะโพก]
ขอให้ขยับร่างกายเพื่อป้องกันอาการปวดสะโพกที่เน้นการยืดกล้ามเนื้อกัน
[วิธีการยืดกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ]
(ภาพที่ 1) (ภาพที่ 2) (ภาพที่ 3)

## Slide 23
ขอให้เรียนรู้จากอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิต และนำประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ไปใช้
■ ห้ามกระโดดลงจากกระบะท้ายรถบรรทุกหรือที่นั่งคนขับ !
- หากมีอุปกรณ์สำหรับขึ้นลง ต้องใช้งานเสมอ
- หากไม่มีอุปกรณ์สำหรับขึ้นลง ให้ขึ้นลงด้วยการพยุงมือและเท้า 3 จุด
■ ป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจากการชนกระแทกอย่างแรงที่เกิดจากเครื่องจักรหนัก !
- กรณีที่ขับเครื่องจักรหนัก / รถโฟล์คลิฟต์ภายในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามความเร็วที่จำกัดไว้ พร้อมๆ กับระวังคนเดินเท้าด้วย
- เวลาเดินผ่านภายในพื้นที่ ให้เดินในเส้นทางที่ปลอดภัยและไม่พุ่งออกมาจากด้านหลังกองสินค้าหรือพัสดุ ฯลฯ เพื่อป้องกันการสัมผัสชนกับเครื่องจักรหนัก / รถโฟล์คลิฟต์ที่ผู้อื่นขับ
(5) ประเด็นสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยความเสียหายจาก "การชนกระแทกอย่างแรง" "การถูกชนกระแทกอย่างแรง"

## Slide 24
[กรณีตัวอย่างอุบัติภัยความเสียหายจากการชนกระแทกอย่างแรง, การถูกชนกระแทกอย่างแรง]
■ กรณีตัวอย่าง (3)-2 คนงานถูกถังบรรทุกใบใหญ่หนีบทับ ระหว่างทำงานนำขยะของเสียในอุตสาหกรรมที่อยู่ในถังบรรทุกใบใหญ่ออกไปใส่รถบรรทุกด้วยเครนแบบที่ติดบนรถ คนงานถูกถังบรรทุกใบใหญ่ชนกระแทกอย่างแรงในสภาพที่เหมือนลูกตุ้มลื่นมาชน ตอนที่ได้ถอดห่วงแขวน 2 อันจาก 4 อัน ในสภาพที่วางถังบรรทุกเอียงโดยยกปลายด้านหนึ่งพาดบนที่กั้นกระบะ
■ กรณีตัวอย่าง (3)-1 ระหว่างที่กำลังขนถ่ายแขนประกอบของเครื่องจักรก่อสร้าง ที่ใช้ในงานรื้อถอนด้วยเครนแบบเคลื่อนที่ลง แขนประกอบเกิดการแกว่งและหนีบทับเท้าคนงาน
■ กรณีตัวอย่าง (3)-3 เครื่องบดของอุปกรณ์รีไซเคิลเกิดเสียงผิดปกติ ผู้ควบคุมอุปกรณ์จึงหยุดเครื่องบดและตรวจสอบที่ภายในพื้นที่เทขยะของโรงงานจัดการรีไซเคิล คนขับแบ็คโฮอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ทันสังเกตเห็นผู้ที่กำลังตรวจสอบ ได้ดันบุ้งกี๋เข้าไปในพื้นที่เทขยะเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม จึงถูกชนกระแทกอย่างแรง

## Slide 25
(1) ในเหตุการณ์ผิดปกติ ก่อนอื่นขอให้ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น
(2) ขอให้แจ้งผู้รับผิดชอบและเพื่อนร่วมงานที่อยู่รอบตัวด้วยเสียงที่ดัง
(3) ขอให้หยุดเครื่องจักรด้วยปุ่มหยุดฉุกเฉินหากจำเป็น
(4) ขอให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและใช้มาตรการรับมือที่เหมาะสม ภายใต้คำสั่งของผู้รับผิดชอบ
(5) อย่าลงมือทำเองเพียงลำพัง
ประเด็นสำคัญเรื่องที่ 7 หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติภัยความเสียหายในการทำงานแล้ว !
(1) หากพบ "เหตุการณ์ผิดปกติ" แล้ว !
[แจ้งให้ผู้อื่นทราบ !]
หากรู้สึกว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ต่างจากปกติหรือเป็นอันตราย ขอให้แจ้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบของบริษัทผู้จ้างวานให้นำขยะของเสียออก ฯลฯ ในทันที !
พื้นฐานคือ...
หยุด! เรียก! รอ!

## Slide 26
(1) หยุดเครื่องจักรและปิดสวิตช์จ่ายไฟ หยุด!
(2) ขอให้แจ้งความผิดปกติกับผู้รับผิดชอบและเพื่อนร่วมงานที่อยู่รอบตัวด้วยเสียงที่ดัง เรียก!
(3) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้รับผิดชอบ รอ!
→ อย่าลงมือทำเองเพียงลำพัง
(4) เวลาทำงาน ให้วางมาตรการป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ !
- ล็อคสวิตซ์จ่ายไฟไม่ให้สามารถติดเครื่องได้
- ขณะที่กำลังทำงาน ให้แสดงหรือประกาศแจ้งไม่ให้ผู้อื่นเปิดสวิตช์ติดเครื่อง
(5) ให้ประกาศแจ้งว่า "กำลังทำงาน !" ในบริเวณพื้นที่ทำงานด้วย หากจำเป็น !
(2) มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในสายพาน ! มีเสียงแปลกๆ หรือกลิ่นผิดปกติในเครื่องบด !
คันโยกแกว่งโยกเยก
ไฟสัญญาณสีแดงติด
ไฟสัญญาณกระพริบ
ไม่มี XX
ได้กลิ่นแปลกๆ
ได้ยินเสียงแปลกๆ
ไฟสัญญาณสีเขียวดับ
หากสัมผัสแล้วร้อน

## Slide 27
<รถบรรทุก, เครื่องจักรหนัก หรือรถโฟล์คลิฟต์ที่จอดไว้เริ่มเคลื่อนที่>
(1) "หนี !" อย่าพยายามฝืนหยุด
(2) ตะโกนบอกให้คนที่อยู่รอบตัว "หนีไป (Nigero) !" ด้วยเสียงที่ดัง
(3) เรียนรู้ "การหนี" ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในแต่ละวัน
หนีไป (Nigero) !
(ไม่สามารถหยุดได้ด้วยแรงคน !)
(3) หากรถบรรทุก, เครื่องจักรหนัก หรือรถโฟล์คลิฟต์ที่จอดไว้เริ่มเคลื่อนที่...

## Slide 28
ไม่สามารถทำให้โอกาสเกิดอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานเป็นศูนย์ได้
แม้ในสถานที่ทำงานที่คิดว่าปลอดภัย
ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยความเสียหายในการทำงานโดยไม่คาดคิดแล้ว ขอให้รับมือดังต่อไปนี้
(ตัวอย่าง) การรับมือในกรณีที่เกิดอุบัติภัยความเสียหายในการทำงาน
ก่อนอื่นขอให้ใจเย็น !
- อย่าลนลานหรือรีบเร่งจนเกิดอุบัติภัยความเสียหายที่ต่อเนื่อง
- ขอให้แจ้งผู้อื่นด้วยเสียงที่ดัง
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ !
ติดต่อหัวหน้า (ผู้รับผิดชอบ) !
- ช่วยเหลือ ฯลฯ หากได้รับคำสั่งจากผู้รับผิดชอบ
(การส่งผู้ประสบอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาล ฯลฯ)
การรับมือในสถานที่เกิดเหตุ
เกิดอุบัติภัย
ความเสียหาย
ในการทำงาน
(4) หากเกิดอุบัติภัยความเสียหายในการทำงาน !

## Slide 29
ขอให้ทุกท่านได้ทำงานอย่างปลอดภัย