## Slide 1
社内安全衛生教育用資料
ラベル表示を活用した
健康障害防止の取組
【○○部○○チーム】（所属等）
○○（名前）
【教育担当者さまへ】
適宜、所属や名前などを編集してご活用ください。
また、注意事項はこのようにコメントを記載しておりますので参考にしてください。
（印刷時やスクリーンへの投影時は適宜削除してください。）

## Slide 2
本日の学習内容
ラベルの絵表示を見て内容物の有害性を把握し、
健康障害から身を守りましょう。
有害性に起因する災害事例
健康障害を引き起こすおそれがある絵表示
危険有害性情報と注意書きの確認
化学物質の体内への取り込みを減らす設備対策
化学物質の体内への取り込みを減らす保護具
（参考）呼吸用保護具の正しい着用方法

## Slide 3
1. 有害性に起因する災害事例
有害性に起因する災害
  化学物質が皮膚につくことによる薬傷
  化学物質を吸い込むことによる中毒 など
年間200件程度発生
  がんや他の病気になるおそれもあります
同様の災害は自分の職場でも起こるかもしれません
  同じ化学物質、同じような有害性をもつ化学物質を取り扱っている場合
  異なる化学物質でも同じような作業を行っている場合
今回の学習のポイント
  どのような有害性があるのか？
  どのような災害が過去にあったのか？
  薬傷や中毒を防ぐにはどうすればいいのか？

## Slide 4
1. 有害性に起因する災害事例
工場内廃棄物焼却炉の吹きつけ作業中に薬傷
化学工場において、作業指揮者が不在時の吹き付け作業中に作業員が薬傷を負う事例。
廃棄物焼却炉の定期補修工事中に、耐火物（焼却炉の炉壁）を補修のため、アルカリ性の硬化促進剤（硬化時間促進剤）の吹き付け作業を行っていた。
3名の作業員が吹き付け作業を行っていたところ、スプレーガンのノズルとホースの接続部から硬化促進剤が漏れて飛散し、作業者が硬化促進剤に接触したもの。
【考えてみよう】
この事例の場合、どこに問題があったのでしょうか？
【教育担当者さまへ】
自社の事業内容などに応じて適した事例を選定してください
（複数挙げると多くの知見を学べます）
【教育担当者さまへ】
上記のように災害の概要だけお伝えして、どこに問題があったのかを労働者の方にまずは考えてもらいましょう。

## Slide 5
1. 有害性に起因する災害事例
工場内廃棄物焼却炉の吹きつけ作業中に薬傷
どこに問題があったか？（例）
  取り扱う化学物質の危険有害性を把握していなかった。
    管理者：危険有害性を周知していなかった、情報を入手していなかった
    作業員：作業前に危険有害性を確認していなかった
  保護具が適切ではなかった。
    管理者：安全教育や適切な安全指示をしていなかった
    作業員：適切な保護具を着用していなかった（適切かどうか未確認）
  作業指揮者が不在にもかかわらず作業を実施
    管理者：安全が確保できる体制を確保しなかった
    作業員：安全が確保できていないにも関わらず作業を実施した
【考えてみよう】
この事例の場合、どうすれば防げたのでしょうか？
【教育担当者さまへ】
労働者の方に考えてもらった後、教育担当者からの意見提示をして、労働者の方とディスカッションをしましょう。
意見提示をしつつ労働者の方とディスカッションをすることそのものが重要です。
【教育担当者さまへ】
ディスカッションを踏まえて、次にどうすれば災害は防げたのかについて、労働者の方に考えてもらいましょう。

## Slide 6
1. 有害性に起因する災害事例
工場内廃棄物焼却炉の吹きつけ作業中に薬傷
どうすれば防げたのか？何を学ぶか？（例）
  取り扱う化学物質の危険有害性を把握する。
    管理者：SDSなどを入手し、危険有害性を周知する（安全教育を行う）
    作業員：作業前に危険有害性を確認してから作業に取り掛かる
  適切な保護具を選定し、着用する。
    管理者：危険有害性に応じた適切な保護具を選定し、着用を指示する
    作業員：適切であることを確認し、正しく着用する
  作業指揮者が不在にもかかわらず作業を実施
    管理者：安全が確保できる体制を確保する（確保前に作業させない）
    作業員：安全が確保されていることを確認してから作業を実施
  危険有害性を把握したうえで、適切な作業指示書の作成
    特に強酸や強アルカリの化学物質を取り扱う場合は、接触することで重大な健康被害を引き起こすおそれがあるため、適切な対策を検討
【教育担当者さまへ】
前頁のディスカッションを踏まえるため、いろいろな意見や対策案が出ると思いますが、教育担当者から意見提示をして、労働者の方とディスカッションをしましょう。
意見提示をしつつ労働者の方とディスカッションをすることそのものが重要です。

## Slide 7
1. 有害性に起因する災害事例
主な有害性に起因する災害事例
健康障害の種類 | 人的被害 | 事例の概要 | 教訓
皮膚の薬傷 | 不休業３名 | 耐火物へ硬化促進剤を吹付け作業中に、ノズルとホースの接続部から強アルカリの薬剤が飛散し皮膚に付着し薬傷を負った。 | 作業前に使用する機器の点検を怠らないこと。有害性・作業内容に適応した保護具を着用すること。
顔と手の薬傷 | 休業３名 | 塗装ブース槽の清掃中に、水酸化ナトリウムによる薬傷を負った。 | 有害性・作業内容に適応した保護具の着用すること。
急性中毒 | 休業１名 | グラビアコーターの受皿に接着剤をヒシャクで補給中にトルエンの蒸気を吸って中毒となった。 | 事前に有害性を考慮した安全作業マニュアルを整備し、教育すること。作業内容に適応した保護具の着用すること。
慢性鉛中毒 | 休業1名 | 鉛を含有する鋳物製品のグラインダー研磨作業を18年間実施し、体調不良となった。 血中鉛濃度が高く、鉛中毒と診断された。 | 粉じんが発生する作業場では、局所排気を設置し、保護具を着用すること。定期的に健康診断を受診すること。
発生した有害ガスによる急性中毒 | 休業４名 不休業7名 | 次亜塩素酸ナトリウムタンクに、誤って塩酸を投入し、塩素ガスが発生し中毒となった。 | 誤投入しないよう、識別しやすい標識等の設置すること。
膀胱がん | 発がん6名 | オルト－トルイジンを取り扱う工場で、回収洗浄液で防護手袋の洗浄再使用を長年続けた結果、膀胱がんを発症した。 | 保護具の着用を徹底していたが、洗浄液からの皮膚吸収は盲点だった。
胆管がん | 発がん17名 （７名死亡） | ジクロロプロパンを使った洗浄作業場で、長年洗浄剤蒸気を吸入し続けた結果、胆管がんを発症した。 | 未規制物質であっても安全とは限らないため、有害性を確認のうえ対策を講じること。
肺炎 | 休業１名 | 塗装者の位置と局所排気吸入口の位置が不適正な状態で、４年間塗装作業を行い続けた結果、肺炎を発症した。 | ミストが発生する場合、拡散する方向も意識して作業計画を立てること。
【教育担当者さまへ】
教育は短時間であっても繰り返しすることが重要です。「慣れ」などを防ぐため、毎回異なる災害事例を用いた教育を行うなどの工夫を検討してください。

## Slide 8
2. 健康障害を引き起こすおそれがある絵表示
健康障害を引き起こすおそれがある4つの絵表示を
理解しましょう。
絵表示 | 代表的な危険性・有害性 | 代表的な注意事項の例
 | 重篤な皮膚の薬傷 重篤な眼の損傷 | 皮膚、眼に付けないこと。 取り扱い後はからだをよく洗うこと。 保護衣、保護手袋、保護メガネを着用すること。
 | 飲み込む、吸入するまたは皮膚に接触すると 生命に危険あるいは有毒 | 吸入しないこと。 口に入れたり、皮膚に付けないこと。 屋外または換気のよいところでのみ使用すること。 マスク、保護衣、保護手袋を着用すること。 施錠して保管すること。
 | 遺伝性疾患のおそれ 発がんのおそれ 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 吸入するとアレルギー、喘息、呼吸困難を起こすおそれ 臓器の障害 飲み込んで気道に侵入（誤えん）すると生命に危険のおそれ | 皮膚に付けないこと。 吸入しないこと。 マスク、保護手袋、保護衣を着用すること。 換気すること。 身体に異常が見られる、ばく露の懸念がある場合、医師の診察を受けること。
 | 飲み込む、吸入するまたは皮膚に接触すると有害 強い眼刺激、皮膚刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 呼吸器への刺激又は眠気やめまいのおそれ | 吸入を避けること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 保護具を着用すること。
取り扱っている化学物質のラベルを確認してみましょう
【腐食性】
【感嘆符】
【どくろ】
【健康有害性】

## Slide 9
3. 危険有害性情報と注意書きの確認
塗料のラベル（例）を確認しよう
【考えてみよう】
有害性に関する絵表示はどれでしょう？
どんな有害性があるでしょう？
どのようなことに注意するべきでしょう？
どんな対策をとるとよいでしょう？
【教育担当者さまへ】
ここでは左の仮想的なラベルを用いて、労働者の方に上記について考えてもらいましょう。
次回以降は、自社で取り扱っている化学物質のラベルなどを用いて考えてもらうと、より効果的な教育につながると期待されます。

## Slide 10
塗料のラベル（例）を確認しよう
  蒸気を吸入しないように十分に換気
  保護具を着用
    呼吸用保護具、保護手袋、保護メガネ
3. 有害性情報と注意書きの確認
蒸気を吸い込んだり、手につくと中毒や薬傷の可能性がある。
蒸気が眼に入ると表面などに障害が起こる可能性がある。
長期間蒸気を吸い込むとがんや生殖毒性が発現する可能性がある。
臓器に障害をあたえる可能性がある。
【教育担当者さまへ】
前頁のディスカッションを踏まえるため、いろいろな意見や対策案が出ると思いますが、教育担当者から意見提示をして、労働者の方とディスカッションをしましょう。
意見提示をしつつ労働者の方とディスカッションをすることそのものが重要です。

## Slide 11
4. 化学物質の体内への取り込みを減らす設備対策
健康障害防止には化学物質に接触しないことが重要
【その① 設備面での対策】
装置を密閉する（密閉化）
  設備の開口部の閉止など、密閉された中で化学物質を取り扱う。
  装置の開口面積を小さくする。
  （密閉化できない場合）容器の蓋などを開けたままにしないこと。
換気を強化する（換気設備の導入）
  局所排気装置や全体換気設備を設置・導入する。
  換気扇は可能な限り常に稼働させて、外の新鮮な空気を取り入れる。
装置・容器などの蓋は不必要に開けないようにしましょう
換気されていない場所で化学物質を取り扱わないようにしましょう
【教育担当者さまへ】
ここに記載している対策は代表的なものの一部です。その他、事業場で導入している対策などを適宜とりあげて、「この対策は何を防ぐために、どのような目的で導入しているのか」、「この対策をとらないと何が起こるおそれがあるのか」、「この対策の原理は何か」など、know-howだけではなく、know-why、know-whatを意識した教育につなげましょう。

## Slide 12
5. 化学物質の体内への取り込みを減らす保護具
健康障害防止には化学物質に接触しないことが重要
【その② 保護具での対策】
蒸気などの吸引防止
  適切な呼吸用保護具を選択すること
    防毒マスク、防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具など
    一般的なガーゼマスク（サージカルマスク）は、効果がないことに注意。
  適切な吸収缶・フィルターを選択すること。
    吸収缶やフィルターは一定期間使用すると効果がなくなるため、定期的に交換しましょう。
  正しく着用すること
    顔面とマスクが密着するように着用し、隙間がないことを確認しましょう。
    取り扱い説明書を十分に確認しましょう。
適切な呼吸用保護具を選択し、正しく着用しましょう

## Slide 13
5. 化学物質の体内への取り込みを減らす保護具
健康障害防止には化学物質に接触しないことが重要
【その② 保護具での対策】
皮膚や眼などの接触防止
  適切な保護具を選択すること
    手・足・その他体の一部：保護服、化学保護手袋、保護長靴など
    眼や顔面：保護メガネ、保護面、遮光保護具など
  適切な素材を選択すること
    耐酸、耐アルカリ、耐溶剤など
適切な保護具を選択し、正しく着用しましょう

## Slide 14
6. （参考）呼吸用保護具の正しい着用方法
保護具は正しく着用しないと効果がありません。
説明書を確認して正しく着用しましょう。
防毒マスクの正しい着用方法
【教育担当者さまへ】
実際に用いている呼吸用保護具を用いてデモンストレーションをすると効果的です。
（保護具着用管理責任者がいれば依頼する）

## Slide 15
6. （参考）呼吸用保護具の正しい着用方法
保護具は正しく着用しないと効果がありません。
説明書を確認して正しく着用しましょう。
防じんマスクの正しい着用方法
【教育担当者さまへ】
実際に用いている呼吸用保護具を用いてデモンストレーションをすると効果的です。
（保護具着用管理責任者がいれば依頼する）