## Slide 1: Kualifikasi operator derek
Tingkat beban dan jenis operasi |  | 5 ton atau lebih |  |  |  | Kurang dari 5 ton
 |  | Derek (termasuk nirkabel) | Derek yang dioperasikan dari lantai | Derek yang dioperasikan dari lantai (bergerak bersama beban) | Telpher | 
Jenis sertifikasi | Lisensi operator derek/derrick (tidak ada batas) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | Lisensi operator derek yang dioperasikan dari lantai (terbatas) |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | Kursus pelatihan keahlian untuk derek yang dioperasikan dari lantai |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | Pendidikan khusus untuk pengoperasian derek |  | ○ |  | ○ | ○

## Slide 2: Sakelar gantung yang digantungkan dari kawat messenger
Sakelar gantung
Kawat messenger
Operator harus bergerak bersama beban yang diangkat saat derek melintas.

## Slide 3: Sakelar gantung yang digantungkan dari tempat yang tetap pada gelagar
Sakelar gantung
Operator harus bergerak bersama beban yang diangkat saat derek melintas.

## Slide 4: Definisi derek
Mengangkat beban dengan tenaga
Membawa beban yang diangkat secara horizontal

## Slide 5: Tingkat beban, beban tetapan
Aksesori katrol
Tingkat beban
Beban tetapan

## Slide 6: Beban tetapan
Bobot aksesori katrol
Beban tetapan
Tingkat beban
Radius pengoperasian
Beban yang dapat diangkat

## Slide 7: Pakaian kerja
Topi keras
Sarung tangan kerja
Kencangkan kancing-kancing manset.
Kencangkan manset celana Anda.
Sepatu pengaman
Kenakan jaket lengan panjang

## Slide 8: Alur kerja harian
Alur kerja harian derek yang dioperasikan dari lantai
Rapat praoperasi
Inspeksi prestart
(pemeriksaan statis)
Menyalakan daya
Inspeksi prestart
(konfirmasi gerakan derek)
Pengoperasian yang aman
Pemeriksaan setelah menyelesaikan pekerjaan
Mematikan daya

## Slide 9: Inspeksi prestart
Inspeksi prestart
Kinerja rem
Kondisi rel
Alat pencegah penggulungan berlebihan
Menyeberang
Melintas
Mengangkat dan menurunkan
Konfirmasi jalur untuk mengatrol tali kawat dan rantai
Perangkat safety catch
Konfirmasi sakelar tombol tekan

## Slide 10: Periksa apakah derek beroperasi dengan semestinya
Apakah derek berfungsi sesuai dengan petunjuk yang ada
Periksa!

## Slide 11: Status penggulungan pada drum penggulung
b: Kondisi yang tidak tepat (penggulungan tidak teratur)
a: Kondisi yang tepat

## Slide 12: Larangan beban yang berlebihan

## Slide 13: Menjaga efektivitas alat pengaman (1)
Sakelar pembatas pencegah penggulungan berlebihan tidak berfungsi.

## Slide 14: Menjaga efektivitas alat pengaman (2)
Beberapa pekerja mengencangkan kait dengan pita perekat
Tidak bisa dipercaya !!

## Slide 15: Tidak boleh ada benturan dengan penahan

## Slide 16: Operasi yang dilarang
Hentikan pengoperasian dalam kasus berikut ini.
1. | Sinyal tidak jelas
2. | Sinyal dari dua petugas aba-aba atau lebih
3. | Sling dipasangkan oleh pekerja yang tidak memenuhi kualifikasi
 | Sinyal selain dari pemberi aba-aba yang ditetapkan
4. | Slinging yang berbahaya
5. | Kelebihan beban
6. | Jika pekerja bisa tersangkut dalam beban

## Slide 17: Pengangkutan pekerja menggunakan derek merupakan tindakan yang dilarang
Jangan gunakan derek untuk memindahkan atau mengangkat pekerja.

## Slide 18: Dilarang meninggalkan beban dalam kondisi terangkat
Jangan tinggalkan posisi pengoperasian dengan beban dalam kondisi terangkat.

## Slide 19: Langkah-langkah saat menemukan abnormalitas
Supervisor pemeliharaan
Kegagalan
Malafungsi

## Slide 20: Tarikan oleh tali pemandu
Jangan menarik tali pemandu!

## Slide 21: Bahaya operasi serentak dua arah
Arah pergerakan
Arah penyeberangan
Arah gerak beban
Rute pengoperasian

## Slide 22: Berdiri dengan beban dalam kondisi terangkat
Lokasi kerja
Lajur pejalan kaki yang aman
Tunggu sinyal
Jangan menghentikan derek dengan beban yang terangkat di atas lajur pejalan kaki yang aman atau lokasi kerja.

## Slide 23: Larangan operasi yang berlawanan
Pengoperasian yang berlawanan

## Slide 24: Dilarang menyalakan derek saat melakukan inspeksi.

## Slide 25: Penggulungan terbalik tali kawat untuk mengangkat
Penggulungan mundur
Normal
Untuk troli klub tanpa sakelar pembatas penurunan, jika operasi penurunan berlanjut, tali kawat pengatrol digulung ke arah sebaliknya.

## Slide 26: Memperoleh kualifikasi untuk petugas sling
Aman!
Individu yang telah menyelesaikan kursus pelatihan keterampilan slinging

## Slide 27: Sudut sling
Lebih diutamakan dalam 60 derajat
(maksimum 90 derajat)

## Slide 28: Berikan jarak yang cukup untuk evakuasi
Ambil jarak pisah yang memadai dari beban yang mengayun.

## Slide 29: Dilarang menarik beban ke samping dan mengangkatnya secara miring.

## Slide 30: Dilarang mengangkat beban dengan cepat.
Segera hentikan pengangkatan jika tali kawat sling dalam kondisi kencang.

## Slide 31: Memeriksa kondisi tali
Beban jatuh
Memasang simpul pada tali kawat sling
Tali pemandu

## Slide 32: Memeriksa tempat penurunan muatan

## Slide 33: Dilarang menarik kawat sling dengan bantuan derek.
Jangan pernah menarik tali kawat sling dari bawah beban dengan gerakan katrol derek.

## Slide 34: Dilarang mengangkat kait yang sedang berayun.
Drum katrol
Penggulungan tidak teratur

## Slide 35: Menangani sakelar gantung
Jangan lepaskan sakelar gantung saat menariknya ke atas.

## Slide 36: Posisi kait
Beban akan terayun!
COG dalam posisi mati!

## Slide 37: Operasi antiayun
Operasi antiayun

## Slide 38: Pemeriksaan rutin
Masalah!
Gejala kegagalan

## Slide 39: Menghentikan dalam kondisi tidak normal
Matikan sakelar catu daya.

## Slide 40: Persiapan pendahuluan
Persiapan pendahuluan
Persiapan sebelum Inspeksi

## Slide 41: Memeriksa informasi cuaca
Diperkirakan ada angin kencang berdasarkan informasi cuaca

## Slide 42: Hentikan operasi saat hujan turun
Sudah mulai hujan, hentikan pekerjaan.

## Slide 43: Bahaya dikarenakan sengatan listrik
AC-1: Kemungkinan ada persepsi tetapi biasanya tidak ada reaksi 'kejut'.
AC-2: Ada kemungkinan persepsi dan kontraksi otot tidak disengaja tetapi biasanya tidak disertai efek fisiologis listrik yang berbahaya.
AC-3: Kontraksi otot tidak disengaja yang kuat. Kesulitan bernapas. Gangguan fungsi jantung yang dapat pulih kembali. Biasanya tidak terjadi kerusakan organ.
AC-4: Efek patofisiologis mungkin terjadi seperti henti jantung, henti napas, dan luka bakar atau kerusakan seluler lainnya.
Kemungkinan fibrilasi ventrikel meningkat seiring besarnya arus dan lamanya waktu.
AC-4.1: Kemungkinan fibrilasi ventrikel hingga sekitar 5 %
AC-4.2: Kemungkinan fibrilasi ventrikel hingga sekitar 50 %
AC-4.3: Kemungkinan fibrilasi ventrikel di atas 50 %
Catatan
Arus tubuh
Durasi aliran arus

## Slide 44: Hubungan antara besaran dan lengan gaya

## Slide 45: Momen pengungkitan
Fulkrum

## Slide 46: Inersia

## Slide 47: Gaya sentripetal dan sentrifugal
Gaya sentrifugal
Arah tangensial
Gaya sentripetal
Pusat
Gaya sentrifugal
Gaya sentripetal
Arah tangensial

## Slide 48: Gerakan beban terangkat ke arah luar dan perubahan radius pengoperasian dikarenakan gaya sentrifugal
Radius pengoperasian sebelum berputar
Radius pengoperasian selama berputar

## Slide 49: Puli yang dapat Digerakkan

## Slide 50: Tegangan tali kawat sling
Sudut sling
Tali kawat sling
m: Bobot beban (t)
Fw: 9.8 × m (kN)
F1, F2: Tegangan tali kawat sling (kN)
F: Gaya yang dihasilkan (kN)
F = Fw
P: Gaya yang menarik tali kawat sling ke arah dalam (kN)