## Slide 1: Kwalipikasyon ng operator ng crane
Pag-angat ng load at uri ng operasyon |  | 5 tonelada pataas |  |  |  | Mas kaunti sa 5 tonelada
 |  | Crane (kasama ang walang-kawad) | Floor operated na crane | Floor operated na crane (gumagalaw kasama ang load) | Telpher | 
Mga uri ng sertipikasyon | Lisensya ng crane/derrick operator (walang mga limitasyon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | Lisensya ng operator ng floor operated na crane (limitado) |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | Kursong pagsasanay sa kasanayan para sa floor operated na crane |  | ○ | ○ | ○ | ○
 | Espesyal na edukasyon para sa pagpapaandar ng crane |  | ○ |  | ○ | ○

## Slide 2: Pendant switch na nakasabit sa messenger wire
Switch na Palawit
Mensaherong kawad
Ang tagapagpagalaw ay kailangan gumalaw kasama sa binubuhat na bigat habang naglalakabay.

## Slide 3: Pendant switch na nakasabit sa nakapirming lugar sa girder
Switch na Palawit
Ang tagapagpagalaw ay kailangan gumalaw kasama sa binubuhat na bigat habang naglalakabay.

## Slide 4: Depinisyon ng cranes
Inaangat ang bigat sa pamamagitan ng lakas
Binibitbit ang naiangat na bigat pahalang

## Slide 5: Bigat ng pagbuhat, markadong karga
Pang-angat na nakakabit sa crane
Pagbuhat ng karga
Markadong karga

## Slide 6: Markadong karga
Bigat ng nakakabit na pang-angat
Markadong karga
Pagbuhat ng karga
Radius ng pagpapatakbo
Bigat na naiaangat

## Slide 7: Kasuotang pangtrabaho
Hard hat
Guwantes na pangtrabaho
Panatilihing nakasara ang butones ng cuff
Isara ang ang cuff ng pantalon
Sapatos na pangkaligtasan
Magsuot ng jacket na may mahabang manggas

## Slide 8: Araw-araw na daloy ng trabaho
Araw-araw na Daloy ng Trabaho ng Floor-operated na Crane
Pulong bago magsimula
Inspeksyon bago magsimula
(static na inspeksyon)
Pagbukas ng power
Inspeksyon bago magsimula
(kumpirmasyon ng mga galaw ng crane)
Ligtas na operasyon
Inspeksyon matapos makumpleto ang trabaho
Pag-off ng power

## Slide 9: Inspeksyon bago magsimula
Inspeksyon bago magsimula
Pagganap ng preno
Kundisyon ng riles
Pampigil sa sobrang paghilang kagamitan
Paggalaw
Pagbabyahe
Pag-angat at pagbaba
Kumpirmasyon ng landas ng mga lubid at kadena ng hoisting wire
Mga safety catch na aparato
Kumpirmasyon ng switch ng push button

## Slide 10: Inspeksyunin paano gumagalaw ang crane
Kung gumawa man ang crane tulad ng iniutos
Tingnan!

## Slide 11: Estado ng pagpulupot ng dram
b: Di-tamang kundisyon (random na winding)
a: Tamang kundisyon

## Slide 12: Pagbabawal sa sobrang pagkakarga

## Slide 13: Panatiliing epektibo ang kagamitang pangkaligtasan (1)
Hindi gumagana ang over-winding na preventive switch.

## Slide 14: Panatiliing epektibo ang kagamitang pangkaligtasan (2)
Sinecure ng ilang mga nagtatrabaho ang hook gamit ang mga tape
Hindi kapani-paniwala!!

## Slide 15: Walang banggaan sa pamigil

## Slide 16: Pinagbabawal na operasyon
Ihinto ang operasyon sa mga sumusunod na kaso.
1. | Mga hindi malinaw na senyales
2. | Mga senyales mula sa dalawa o higit pang mga tagasenyas
3. | Sling ng hindi kuwalipikadong mga nagtatrabaho
 | Senyales bukod sa naka-designang tagasenyas
4. | Mapanganib na pag-sling
5. | Over rated na karga
6. | Kapag maaaring maipit ang mga nagtatrabaho sa karga

## Slide 17: Ang pagsakay ng mga manggagawa gamit ang crane ay ipinagbabawal
Huwag gamitin ang crane upang isakay o iangat ang isang manggagawa.

## Slide 18: Ang pag-alis habang nakaangat ang karga ay pinagbabawal
Huwag iwan ang posisyon sa pagpapatakbo kapag naiangat na ang karga.

## Slide 19: Mga pagsukat kapag may di-normal na nakita
Superbisor ng tagamentina
Kabiguan
Hindi gumana

## Slide 20: Traction gamit ang gabay na lubid
Huwag hilahin ang lubid na gabay!

## Slide 21: Mga Panganib sa sabayang dalawang direksyong operasyon
Direksyon ng paglalakbay
Direksyon ng paggalaw
Direksyon ng galaw ng karga
Ruta ng pag-operate

## Slide 22: Paghihintay sa may karga na naiangat
Site ng trabaho
Ligtas na lakaran
Maghintay ng senyales
Huwag ihinto ang crane kapag nakaangat ang karga sa ibabaw ng ligtas na lakaran o site ng trabaho.

## Slide 23: Pagbabawal sa pagpapagalaw nang kabilang direksyon
Baliktad na operasyon

## Slide 24: Ipinagbabawal ang pag-start habang iniinspeksyon

## Slide 25: Ang pabaligtad na winding ng kawad lubid para sa pag-aangat
Baligtad na pagpulupot
Normal
Para sa mga trolley na walang limit sa pagpapababa na switch, kung magpapatuloy ang mga pababa na operasyon, ang nkabitin na kawad na pantali ay ibubuhol sa pabaliktad na direksyon.

## Slide 26: Pagkuha ng mga kuwalipikasyon ng mga taga-sling
Ligtas!
Iyong mga nakakumpleto ng kurso ng pagsasanay para sa kasanayan

## Slide 27: Anggulo ng sling
Mas mabuti kung nasa 60 degrees
(90 degrees sa maximum)

## Slide 28: Dumistansyang sapat para lumikas
Magbigay ng sapat na distansya mula sa nagsi-swing na karga.

## Slide 29: Ang pag hatak pagilid o pag angat ng oblique ay pinagbabawal

## Slide 30: Ang mabilisang pagangat ng karga ay pinagababawal
Ihintong iangat kapag nabanat ang lubid na kable na sling.

## Slide 31: Icheck ang kundisyon ng lubid
Pag-collapse ang karga
Noosing ng lubid na kable na sling
Lubid panggabay

## Slide 32: Pagsuri sa lugar pagbababaan

## Slide 33: Ang paghila sa sling na kawad na lubid ng crane ay ipinagbabawal
Huwag hilahin ang sling kawad lubid mula sa ilalim ng karga sa pamamagitan ng pag-angat na galaw ng crane.

## Slide 34: Ang pag-angat sa gumagalaw na kalawit ay pinagbabawal
Drum ng hoist
Random na winding

## Slide 35: Paghahawak sa palawit na switch
Huwag bitiwan ang pendant switch habang hinihila pataas.

## Slide 36: Posisyon ng kalawit
Magsi-swing ang karga!
Naka-off ang COG!

## Slide 37: Operasyon nang hindi gumagalaw
Operasyon nang hindi gumagalaw

## Slide 38: Kasanayang pag check-up
Problema!
Sintomas ng kabiguan

## Slide 39: Paghinto kapag di normal
I-off ang switch ng power supply.

## Slide 40: Paunang paghahanda
Paunang Paghahanda
Mga dapat ihanda bago ang inspeksyon

## Slide 41: Pagsusuri sa impormasyong pampanahon
Inaasahan ang malakas na hangin ayon sa impormasyon ng lagay ng panahon

## Slide 42: Itigil ang pagpapatakbo dahil sa ulan
Nagsisimula nang umulan, sana ay huminto.

## Slide 43: Panganib dahil sa electric shock
AC-1: Posibleng maramdaman ngunit karaniwang walang 'nagulat' na reaksyon.
AC-2: Posibleng maramdaman at magkaroon ng di-boluntaryong contraction ng mga kalamnan pero karaniwang walang masasamang physiological na epekto.
AC-3: Malakas na di-boluntaryong contraction ng mga kalamnan. Hirap sa paghinga. Nababawing mga problema sa paggana ng puso Karaniwang walang pinsala sa mga organ ang inaasahan.
AC-4: Maaaring magkaroon ng epektong Patho-physical gaya ng paghinto ng puso, paghinto ng paghinga, pagkasunog o ibang pinsala sa mga selula.
Ang posibilidad ng pagtaas ng ventricular fibrillation sa magnitude ng current at oras.
AC-4.1: Probabilidad ng ventricular fibrillation ng halos hanggang 5 %
AC-4.2: Probabilidad ng ventricular fibrillation ng halos hanggang 50 %
AC-4.3: Probabilidad ng ventricular fibrillation ay higit sa 50 %
Mga tala
Body current
Tagal ng current flow

## Slide 44: Kaugnayan ng lakas at kamay ng pwersa

## Slide 45: Sandali ng leverage
Fulcrum

## Slide 46: Inertia

## Slide 47: Puwersang centripetal at centrifugal
Centrifugal force
Direksyong tangential
Centripetal force
Sentro
Centrifugal force
Centripetal force
Direksyong tangential

## Slide 48: Palabas na galaw ng naiangat na karga at ang mga pag-iiba sa radius ng pagpagalaw dahil sa centrifugal force
Radius ng pagpapagalaw bago ang slewing
Radius ng pagpapagalaw habang slewing

## Slide 49: Nagagalaw na pulley

## Slide 50: Mga tensyon ng kawad na pantali ng pagkakabit
Anggulo ng sling
Kawad na pantali ng pagkakabit
m: Bigat ng karga (t)
Fw: 9.8 x m (kN)
F1, F2: Mga tensyon ng kawad na pantali ng pagkakabit (kN)
F: Resultang puwersa (N)
F = Fw
P: Puwersang humihila papasok ng mga kawad na pantali ng pagkakabit (kN)