## Slide 1: 叉车操作资质
资质/等级 | 技能培训课结业生 | 特殊培训结业生 | 注意事项
最大负载1吨及以上 | ○ | - | 不包括在公共道路上驾驶叉车
最大负载1吨以下 | ○ | ○ | 

## Slide 2: 载荷中心和货叉长度
货叉长度
最大货叉厚度
载荷中心距

## Slide 3: 标准载荷中心距
额定载荷Q
标准载荷中心距D
a):包括1220和1250的距离。

## Slide 4: 门架倾角和最大提升高度
门架倾角
最大起升高度

## Slide 5: 最大载荷和容许载荷
标准载荷中心上可承载的容许载荷称为“最大载荷”。
载荷曲线上的载荷称为“容许载荷”。
载荷
（特定载荷）
（载荷中心）
标准载荷中心距

## Slide 6: 负载、性能和状态相关术语
3000和4000mm门架的最大提升高度
4500mm门架的最大提升高度
5000mm门架的最大提升高度
载荷中心距（mm）
容许载荷（kg）

## Slide 7: 柴油机和汽油机的比较
 | 柴油发动机 | 汽油发动机
燃料类型 | 柴油（燃油） | 汽油
点火或照明 | 由压缩空气的热量点燃 | 由电火花点燃
单位输出质量 | 重 | 轻
单位输出成本 | 高 | 低
热效率 | 好(30-40%) | 差(20-26%)
运行成本 | 低 | 高
防火性 | 高 | 低
噪音/振动 | 高 | 低
冬季启动 | 略差 | 好

## Slide 8: 电池驱动反平衡叉车的部件
驱动电动机
动力转向电动机
泵电动机
1 | 门架 | 9 | 装卸用电动机
2 | 起升缸 | 10 | 装卸用液压泵
3 | 倾斜缸 | 11 | 转向用电动机
4 | 货叉 | 12 | 转向用液压泵
5 | 差速器 | 13 | 转向用液压缸
6 | 减速齿轮 | 14 | 配重
7 | 行进用电动机 | 15 | 电池
8 | 后轴 |  | 

## Slide 9: 用车载充电器充电
功率
充电线

## Slide 10: 用固定式充电器充电
功率
固定式充电器
充电线
蓄电池插头
输出线插头
输出线

## Slide 11: 离合器车
1 | 驻车制动杆
2 | 方向盘
3 | 组合仪表
4 | 喇叭开关
5 | 方向指示灯/照明开关
6 | 提升杆
7 | 倾斜杆
8 | 离合器踏板
9 | 制动踏板
10 | 启动开关
11 | 油门踏板
12 | 高速/低速杆
13 | 前进/后退杆

## Slide 12: 变矩式叉车
1 | 驻车制动杆
2 | 前进/后退杆
3 | 方向盘
4 | 组合仪表
5 | 喇叭开关
6 | 方向指示灯/照明开关
7 | 提升杆
8 | 倾斜杆
9 | 微动踏板
10 | 制动踏板
11 | 启动开关
12 | 油门踏板

## Slide 13: 变矩式叉车 加速/减速操作
[1档变矩式叉车]
[2档变矩式叉车]

## Slide 14: 转弯差异
叉车
普通汽车

## Slide 15: 将门架前倾
前倾

## Slide 16: 电池驱动反平衡叉车的操作员座椅
1 | 驻车制动杆
2 | 方向盘
3 | 喇叭开关显示屏
4 | 前进/后退杆
5 | 提升杆
6 | 倾斜杆
7 | 照明开关
8 | 制动踏板
9 | 油门踏板

## Slide 17: 前移式叉车驾驶员位置
1 | 启动开关
2 | 照明开关
3 | 仪表面板（电池容量显示器、小时表、故障代码显示器、调节模式显示器）
4 | 紧急停电按钮
5 | 提升杆
6 | 倾斜杆
7 | 前移杆
8 | 喇叭
9 | 加速杆
10 | 方向盘
11 | 制动踏板
12 | 转向灯开关
13 | 电池锁踏板
14 | 扶手
15 | 液压液位计
16 | 后门
17 | 记事夹
18 | 后档板
19 | 充电面板
20 | 底板（联锁板）
21 | 蓄电池插头

## Slide 18: 装卸设备部件名称
从叉车上方
1 | 内门架
2 | 起升辊
3 | 外门架
4 | 起升链
5 | 起升辊
6 | 叉挡
7 | 侧辊
8 | 起升辊
9 | 货叉
10 | 链轮
11 | 横梁
12 | 起升缸
13 | 挡板
14 | 倾斜缸
15 | 指挡
16 | 门架支撑
1 | 升降支架
2 | 内门架
3 | 外门架
4 | 起升辊
5 | 指挡

## Slide 19: 平板托盘部件名称
1 | 托盘宽度
2 | 托盘高度
3 | 托盘长度
4 | 护角
5 | 面板
6 | 纵梁
7 | 纵梁宽度
8 | 倒棱
9 | 插入开口
10 | 插入开口宽度
11 | 插入开口高度（纵梁宽度）

## Slide 20: 杆操作（Ex.）
转向灯开关
提升杆
倾斜杆
变速杆
前进/后退杆
喇叭按钮
驻车制动杆

## Slide 21: 禁止乘人

## Slide 22: 禁止负载升高后行驶

## Slide 23: 定期自检

## Slide 24: 疲劳和饮酒后操作

## Slide 25: 工作时穿着适当的安全服
安全帽
帽带
防护鞋

## Slide 26: 初始检查
等到初始检查完成！

## Slide 27: 上车/下车

## Slide 28: 行驶时放低货叉

## Slide 29: 前进上坡和倒退下坡

## Slide 30: 立即修复问题

## Slide 31: 请勿承载过大载荷

## Slide 32: 切勿站在货叉下

## Slide 33: 切勿用货叉举起人

## Slide 34: 切勿在货叉上悬挂物品

## Slide 35: 请在通风良好的地方充电

## Slide 36: 充电时打开蓄电池盖

## Slide 37: 力的三要素
作用点
大小
方向

## Slide 38: 矢量
力
方向
大小
作用点
箭头的方向
箭头的长度
箭头的底部
力的作用线
力的三要素
矢量
（Ex.1N=1cm）

## Slide 39: 两种力的合成

## Slide 40: 平行四边形定则

## Slide 41: 力的分解（1）
合力（R）
（F的反作用力）
分力Fa
分力Fb

## Slide 42: 力的分解（2）

## Slide 43: 拧紧力和力矩
旋转轴O
着力点

## Slide 44: 单点力平衡
作用点
质量

## Slide 45: 单点力平衡
质量

## Slide 46: 平行力平衡

## Slide 47: 整体重心的运动
载荷重心(G1)
支点
车身重心(G2)
整体重心(G)
整体重心(G)
支点
前轮
在不平坦路面倾翻的危险

## Slide 48: 叉车的COG位置
前轮
后轮
加速度
急转
车架
后轴
中心销
当COG位于G2时，车辆是稳定的，但是当COG位于G1或G3时，车辆可能会翻倒。
当COG不平衡时

## Slide 49: 叉车惯性力

## Slide 50: 由于离心力而倾翻
支点
作用线
离心力
合力
整体重心
若总质量和离心力的合力作用线位于轮胎（支点）之外，则车辆会倾翻。