## Slide 1: Teks Tambahan Pelatihan Keterampilan Pengelasan Gas (Gasu Yousetu) Materi Pelatihan PowerPoint

## Slide 2: Bab 1 Peralatan yang Digunakan untuk Pengelasan Gas (Gasu Yousetu), dll.

## Slide 3: Karakteristik pengelasan gas (gasu yousetu)
Kelebihan
・ Anda dapat bekerja di mana saja dengan tabung (bonbe) gas.
・ Pengelasan dapat dilakukan tanpa menggunakan elektroda tertutup.
・ Lebih sedikit fume (hyumu) dan spatter (supatta) yang dihasilkan.
Teks Halaman 2/Teks Tambahan Halaman 6
Karakteristik pemotongan gas (gasu setudan)
Kelebihan
・ Dapat memotong pelat yang tebal.
Kekurangan
・ Suhu sumber panas rendah.
・ Butuh waktu lama untuk memanaskan logam hingga meleleh.
・ Bagian yang dilas secara lokal sulit untuk dipanaskan secara berlebihan.
・ Banyak regangan yang dihasilkan.
・ Area yang terkena panas besar.
・ Tidak cocok untuk mengelas logam yang berbeda atau pelat tebal.
Kekurangan
・ Hanya bahan berbasis besi, dll., yang dapat dipotong.

## Slide 4: Peralatan yang digunakan untuk pengelasan gas (gasu yousetu)/pemotongan gas (gasu setudan))
Teks Halaman 6/Teks Tambahan Halaman 9
Rantai pencegahan jatuh
Bahan bakar gas
Oksigen (sanso)
Sumber: Gambar direvisi sebagian dari Pedoman Teknis Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Gambar 1-1 Peralatan yang digunakan untuk pengelasan gas (gasu yousetu) dan pemotongan gas (gasu setudan))
(1) Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) oksigen (sanso)
(2) Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) bahan bakar gas
(3) Selang (housu) oksigen (sanso) (biru)
(4) Selang (housu) bahan bakar gas (merah atau oranye)
(5) Las atau pemotong (setudanki) (pipa hisap dan nosel (higuchi))
(* Gambar menunjukkan contoh pemotong (setudanki))
(6) Penahan arus balik (kanshiki anzen ki) untuk oksigen (sanso) (alat pencegah arus balik (gyakka))
(7) Penahan arus balik (kanshiki anzen ki) untuk bahan bakar gas (alat pencegah arus balik (gyakka))

## Slide 5: Obor (tochi) (las dan pemotong (setudanki))
Teks Halaman 9, 10/Teks Tambahan Halaman 11
Gambar 1-4 Las tipe-B (gaya Prancis)
Sumber: KOIKE SANSO KOGYO Co., Ltd.
Kepala obor (tochi)
Nosel (higuchi)
Mur tabung pencampur
Tabung gas campuran
Katup oksigen (sanso)
Katup bahan bakar gas
Saluran masuk bahan bakar gas
Gambar 1-5 Pemotong (setudanki) tekanan rendah (obor (tochi)) (gaya Prancis)
Sumber: KOIKE SANSO KOGYO Co., Ltd.
Kepala obor (tochi)
Nosel (higuchi)
Tabung pencampur
Tabung oksigen pemotongan (setudan sanso)
Mixer
Katup oksigen (sanso) yang dipanaskan sebelumnya
Katup oksigen pemotongan (setudan sanso)
Katup bahan bakar gas
（小池酸素工業株式会社提供）
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 6: Nosel (higuchi)
Jenis dan nosel (higuchi) gas mudah terbakar
Struktur nosel (higuchi) berbeda untuk masing-masing gas mudah terbakar.
Teks Halaman 14/Teks Tambahan Halaman 12
Bahaya penggunaan jenis gas mudah terbakar yang salah
Jika gas asetilena (asechiren) digunakan dengan nosel (higuchi) untuk gas mudah terbakar lainnya, arus balik (gyakka) akan terjadi, dan hal ini sangat berbahaya.
Tabel 1-3 Laju pembakaran gas asetilena (asechiren) dan gas propana (puropan)
Asetilena (asechiren)
Propana (puropan)
Suhu pengapian minimum
(Dalam oksigen (sanso))
Laju pembakaran
(Rasio campuran netral)
*: Angka-angka ini didasarkan pada “Ringkasan: Tanya-Jawab Pemotongan Termal” dari The Japan Welding Engineering Society.

## Slide 7: Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki)
Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) asetilena (asechiren)
Teks Halaman 19, 20/Teks Tambahan Halaman 14, 15
Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) oksigen (sanso)
Gambar 1-17 Pengatur gas asetilena (asechiren)
Sumber: NISSAN TANAKA CORPORATION
Gambar 1-18 Sekrup pemasangan pengatur oksigen (sanso)
Jenis mur pemasangan
(gaya Jerman)
Jenis sekrup pemasangan
(gaya Prancis)
Sumber: KOIKE SANSO KOGYO Co., Ltd.
（小池酸素工業株式会社提供）
（日酸TANAKA(株)提供）

## Slide 8: Selang (housu) las
Tampilan selang karet untuk pengelasan/pemotongan (yousetu/setudan you gomu housu)
・ Merek produsen atau pemasok
・ Nomor jenis selang (housu)
・ Tekanan kerja maksimal
・ Diameter nominal (diameter dalam)
・ Jenis gas (Tabel 1-5)
・ Tahun pembuatan
Teks Halaman 24, 25/Teks Tambahan Halaman 17
[Contoh tampilan]
Simbol ini menunjukkan informasi sebagai berikut.
(1) Produsennya adalah XYZ.
(2) Jenis selang (housu) adalah Tipe 1.
(3) Tekanan kerja maksimumnya adalah 2 MPa.
(4) Diameter nominalnya adalah 10 mm.
(5) Jenis gasnya adalah oksigen (sanso).
(6) Tahun pembuatannya adalah 2019.
Tabel 1-5 Simbol jenis gas dan warna pengenal (JIS K 6333)
Simbol tipe gas
Jenis gas
Warna lapisan karet eksterior
Gas untuk asetilena (asechiren) dan bahan bakar lainnya (*)
(Tidak termasuk LPG, MPS, gas alam, dan metana)
Udara, nitrogen, argon, karbon dioksida
Oksigen (sanso)
LPG, MPS, gas alam, metana
Asetilena (asechiren), LPG, MPS, gas alam, metana, dan bahan bakar gas lainnya
* Produsen harus mempertimbangkan kesesuaian untuk aplikasi hidrogen
Merah
Biru
Hitam
Oranye
Merah dan oranye

## Slide 9: Berbagai wadah gas (tabung (bonbe)) dan generator gas asetilena (asechiren) (1) Tampilan dan warna wadah gas
Label isi untuk wadah gas
・ Nama gas isi
・ Tekanan atau massa isi pada saat pengisian
・ Tanggal pengisian/pengidentifikasi lot produksi
・ Informasi kontak toko (penjual)/informasi kontak pabrik (produsen)
・ Sifat gas isi
・ Catatan umum
・ Berisi penjelasan hal-hal yang harus diperhatikan,
dll.
Teks Halaman 27, 28/Teks Tambahan Halaman 18
Gas isi
Tabel 1-9 Warna wadah gas
Warna wadah
Oksigen (sanso)
Asetilena (asechiren)
Hidrogen
Amonia cair
Gas karbon dioksida cair
Klorin cair
Gas lainnya
(LPG, dll.)
Hitam
Cokelat
Merah
Putih
Hijau
Kuning
Abu-abu

## Slide 10: Berbagai wadah gas (tabung (bonbe)) dan generator gas asetilena (asechiren) (2) Tabung gas asetilena (asechiren)
Teks Halaman 28/Teks Tambahan Halaman 19
Katup wadah
Tutup
Sumbat aloi yang dapat larut
Bodi wadah
Massa
Lubang ventilasi
O-ring
Mur tanah
Poros
Katup pengaman sumbat aloi yang dapat larut
Saluran keluar gas
Packing
Filter
Sumber: Pedoman Teknis Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Gambar 1-25 Wadah asetilena (asechiren) dan katup wadah
Packing tanah

## Slide 11: Berbagai wadah gas (tabung (bonbe)) dan generator gas asetilena (asechiren) (3) Tabung (bonbe) lainnya
Tabung (bonbe) gas mudah terbakar lainnya
Propana (puropan) dan butana, dll. diisikan ke tabung (bonbe) dalam keadaan cair bertekanan tinggi.
Tutup untuk tabung (bonbe) gas mudah terbakar (dan helium) memiliki ulir kiri.
Teks Halaman 30/Teks Tambahan Halaman 20
Tabung oksigen (sanso bonbe)
Oksigen (sanso) diisikan ke tabung (bonbe) dalam bentuk gas.
Tutup (mulut pengisian) tabung oksigen (sanso bonbe) memiliki ulir kanan, kebalikan dari gas mudah terbakar.
Oksigen (sanso) bekerja membantu pembakaran dan sangat berbahaya.

## Slide 12: Berbagai wadah gas (tabung (bonbe)) dan generator gas asetilena (asechiren) (4) Manifold gas
Teks Halaman 31/Teks Tambahan Halaman 21
Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki)
Sumber: Pedoman Teknis Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Katup pengaman
Ke pabrik
Pipa
Pipa sambungan
Gambar 1-28 Diagram konsep manifold gas oksigen (sanso)

## Slide 13: Generator tabung (bonbe) dan asetilena (asechiren) (1) Catatan untuk pengangkutan dan penggunaan tabung (bonbe)
Teks Halaman 34, 36, 37/Teks Tambahan Halaman 23, 24
Catatan untuk pengangkutan tabung (bonbe)
Selama pengangkutan dengan kendaraan, tabung (bonbe) harus dalam posisi tegak atau miring, dan harus langsung dikunci ke alat atau kendaraan khusus.
Gunakan pengangkut tabung (bonbe) khusus untuk transportasi di pabrik dan lokasi konstruksi.
Saat membawa tabung (bonbe) dengan tangan, bagian katup pada wadah tidak boleh dipegang.
Catatan untuk penggunaan tabung (bonbe)
  Pastikan untuk melakukan penguncian tabung (bonbe).
  Jangan menggunakan tabung (bonbe) di tempat pemuatan barang di kendaraan pengangkut.
  Saat melakukan fiksasi tabung (bonbe), jangan difiksasi di bagian lehernya.
  Jangan menyentuh tabung oksigen (sanso bonbe) dengan sarung tangan berminyak. Selain itu, jangan meletakkan oli di dekat tabung (bonbe).

## Slide 14: Generator tabung (bonbe) dan asetilena (asechiren) (2) Catatan untuk pembuangan dan pengembalian tabung (bonbe)
Teks Halaman 37/Teks Tambahan Halaman 25
・ Jangan meninggalkan tabung (bonbe) di pabrik begitu saja atau membuangnya sebagai limbah industri umum.
・ Dilarang keras memotong wadah berisi oksigen (sanso) atau gas mudah terbakar.
・ Wadah gas harus dikembalikan ke pabrik tanpa menghabiskan isi gas di dalamnya.

## Slide 15: Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) (1) Prosedur pemasangan
Teks Halaman 41/Teks Tambahan Halaman 26
[Prosedur pemasangan pengatur tekanan (aturyoku chousei ki)]
(1) Bersihkan debu, dll.
(2) Periksa packing.
(3) Pasang pengukur tekanan.
(4) Periksa pegangan kontrol.
(5) Buka katup.
(6) Periksa ada/tidaknya kebocoran gas.

## Slide 16: Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) (2) Catatan untuk penggunaan
Teks Halaman 43/Teks Tambahan Halaman 27
[Catatan untuk penggunaan pengatur tekanan (aturyoku chousei ki)]
(1) Saat tidak digunakan, putar pegangan kontrol ke kiri untuk melonggarkannya.
(2) Jangan mengoleskan gemuk atau oli ke bagian pengatur atau menanganinya dengan sarung tangan berminyak. Secara khusus, jangan mengoleskan minyak pada pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) oksigen (sanso).
(3) Jika sekrup pemasangan pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) rusak, jangan memasangnya secara paksa.
(4) Jangan memindahkan tabung (bonbe) dengan pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) tetap terpasang.
(5) Jika tekanan asetilena (asechiren) turun selama bekerja, periksa jumlah yang tersisa di dalam tabung (bonbe).
(6) Ketika pekerjaan selesai atau dihentikan sementara, tutup katup tabung (bonbe) dan putar pegangan kontrol sepenuhnya ke kiri untuk melonggarkannya.
(7) Jangan membongkar atau memperbaiki sendiri pengatur tekanan (aturyoku chousei ki).

## Slide 17: Las, dll. (1) Pemasangan
Teks Halaman 43/Teks Tambahan Halaman 28
[Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) dan prosedur penyambungan mesin las]
(1) Sebelum menyambungkan, periksa apakah selang (housu) tidak rusak atau retak.
(2) Pastikan tidak ada debu, serangga, atau air di bagian dalam selang (housu).
(3) Pastikan katup blowpipe (suikan) tertutup.
(4) Gunakan selang (housu) biru untuk oksigen (sanso) dan selang merah untuk asetilena (asechiren). Jangan menggunakan selang (housu) yang sama untuk jenis gas yang berbeda.
(5) Jika konektor tipe sekali sentuh dipasang ke kedua ujung selang (housu), sambungkan dengan kencang sisi keluaran pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) ke blowpipe (suikan). Pada saat ini, jika pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) gas mudah terbakar tidak memiliki penahan arus balik (kanshiki anzen ki), pasang penahan arus balik pada sisi selang (housu) gas mudah terbakar.
(6) Setelah semua sambungan selesai, atur tekanan oksigen (sanso) menjadi sekitar 0,3-0,5 MPa, dan periksa kebocoran gas menggunakan air sabun atau sejenisnya. Setelah memeriksa kebocoran gas oksigen (sanso), atur tekanan gas mudah terbakar menjadi sekitar 0,03-0,05 MPa, dan lakukan pemeriksaan kebocoran gas dengan cara yang sama.
(7) Jika tidak ada kebocoran gas, buka katup gas mudah terbakar di dalam blowpipe (suikan) selama 2-3 detik untuk melepaskan gas, dan ulangi dua kali. Selanjutnya, dengan katup gas mudah terbakar tertutup, buka katup gas oksigen (sanso) selama sekitar 5 detik untuk melepaskan oksigen.
(8) Terakhir, tutup katup blowpipe (suikan), tutup katup tabung (bonbe), longgarkan pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) sepenuhnya, dan tunggu sekitar 5 menit. Setelah itu cek tekanan pada sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah dari pengatur tekanan (aturyoku chousei ki).

## Slide 18: Las, dll. (2) Penyesuaian tekanan samping bertekanan rendah untuk pengatur tekanan (aturyoku chousei ki)
Teks Halaman 44/Teks Tambahan Halaman 29
[Prosedur untuk menyesuaikan tekanan samping bertekanan rendah untuk pengatur tekanan (aturyoku chousei ki)]
(1) Pastikan sekali lagi bahwa katup blowpipe (suikan) telah ditutup.
(2) Secara perlahan, putar pegangan kontrol untuk oksigen (sanso) dan gas mudah terbakar dengan pengatur tekanan (aturyoku chousei ki) untuk mengatur tekanan pada sisi bertekanan rendah.
Tekanan yang sesuai berbeda-beda, bergantung pada nosel (higuchi) dan dijelaskan dalam manual, dll., dari produsen nosel. Pada umumnya, tekanan yang sesuai untuk oksigen (sanso) adalah 0,2-0,3 MPa, dan gas mudah terbakar adalah 0,02-0,03 MPa.

## Slide 19: Mesin las, dll. (3) Pengapian dan kontrol api
Teks Halaman 44, 45/Teks Tambahan Halaman 30
[Prosedur pengapian dan kontrol api]
(1) Kenakan alat pelindung pengelasan dan kacamata pelindung cahaya untuk pengelasan gas (gasu yousetu) dengan tepat.
(2) Buka katup gas mudah terbakar pada blowpipe (suikan).
(3) Nyalakan menggunakan peralatan pengapian khusus (pemantik api pengelasan (yousetu you raita)).
(4) Buka katup oksigen (sanso) yang telah dipanaskan sebelumnya sesegera mungkin. Operasikan katup gas mudah terbakar terlebih dahulu, diikuti dengan katup oksigen (sanso), untuk membuat api berwarna pucat. Pada saat ini, bagian kerucut putih (kerucut putih (bintik putih)) yang terbentuk di mulut nosel (higuchi) dalam api gas harus keluar dari ujung nosel sebanyak yang ditunjukkan pada angka (2) dari Gambar 1-30. Api yang berada dalam keadaan yang sesuai pada saat ini disebut api netral atau api standar.
Gambar 1-30 Penyesuaian api
(1) Api segera setelah pengapian (api karbonisasi)
(2) Setelah jumlah oksigen (sanso) diatur (api standar)
Sumber: KOIKE SANSO KOGYO Co., Ltd.
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 20: Mesin las, dll. (3) Pengelasan
Teks Halaman 45/Teks Tambahan Halaman 31
[Prosedur pengelasan gas (gasu yousetu)]
(1) Tempatkan bahan dasar yang akan dilas pada sambungan.
(2) Panaskan salah satu ujung sambungan bahan dasar agar jarak antara permukaan bahan dasar dan ujung kerucut putih sekitar 2-3 mm. Setelah beberapa saat, permukaan bahan dasar yang terkena api akan berubah menjadi merah, dan kolam lasan akan terbentuk di tengahnya. Kolam lasan harus terlihat mengkilap. Jika kedua bahan dasar tidak melebur, leburkan dengan menambahkan elektroda tertutup.
(3) Jika salah satu ujung sambungan bahan dasar dilebur, las ujung sambungan lainnya dengan cara yang sama. Ini disebut pengelasan titik dan akan menahan sambungan bahan dasar untuk sementara. Saat mengelas pelat tipis, jumlah pengelasan titik dapat dikurangi untuk mencegah regangan bertambah besar.
(4) Selanjutnya, bentuk kolam lasan di salah satu ujung sambungan bahan dasar dan lakukan pengelasan sambil menggerakkan obor (tochi) ke arah sambungan agar ukurannya konstan. Saat mengelas pelat tipis, jangan menambahkan elektroda tertutup lebih dari yang diperlukan. Sebaliknya, jika pelat bahan dasar tebal, lelehkan bahan dasar tersebut pada posisi yang dekat dengan kerucut putih dan lakukan pengelasan sambil menambahkan elektroda tertutup.

## Slide 21: Mesin las, dll. (4) Pemotongan
Teks Halaman 46/Teks Tambahan Halaman 32
[Prosedur pemotongan gas (gasu setudan)]
(1) Tempatkan bahan dasar yang akan dipotong.
(2) Mulailah dengan menggunakan api pemanasan awal (yonetu en) untuk mengaplikasikan kerucut putih pada titik yang akan dipotong untuk membuat bahan dasar berpendar merah.
(3) Sambil mempertahankan posisi blowpipe (suikan) agak miring, gerakkan perlahan sepanjang garis yang ingin Anda potong. Pada saat ini, berhati-hatilah untuk menjaga jarak antara nosel (higuchi) dan bahan dasar tetap sama, dan gerakkan dengan kecepatan yang sama agar spatter (supatta) pemotongan jatuh tepat di bawahnya.

## Slide 22: Mesin las, dll. (5) Catatan untuk pekerjaan pengelasan/pemotongan
Teks Halaman 46/Teks Tambahan Halaman 33
[Catatan untuk pekerjaan pengelasan/pemotongan]
・ Jika Anda mendengar bunyi klik sesekali setelah pengapian, nosel (higuchi) mungkin longgar atau tergores. Segera padamkan api, kencangkan nosel (higuchi), dan ganti nosel (higuchi) jika masalah terus berlanjut.
・ Jika ada suara berderak dari blowpipe (suikan) selama pengelasan atau pemotongan, mungkin terjadi arus balik (gyakka). Segera hentikan pekerjaan, bersihkan dan kencangkan kembali nosel (higuchi), periksa kebocoran gas, dll.
・ Berikut ini adalah kemungkinan penyebab arus balik (gyakka).
[Penyebab arus balik (gyakka)]
Rasio pencampuran oksigen (sanso) dan gas mudah terbakar berubah.
Benda asing seperti spatter (supatta) masuk ke nosel (higuchi).
Ujung nosel (higuchi) tersumbat karena terkena bahan dasar, dll.
Suhu nosel (higuchi) meningkat.
Nosel (higuchi) tidak cukup kencang.
Udara memasuki sistem pasokan gas mudah terbakar.

## Slide 23: Mesin las, dll. (6) Metode pemadaman kebakaran
Teks Halaman 47/Teks Tambahan Halaman 34
[Metode pemadaman kebakaran]
Saat memadamkan api, pertama-tama tutup katup oksigen (sanso) yang telah dipanaskan sebelumnya, lalu tutup bahan bakar gas.
Untuk pekerjaan pemotongan, tutup katup dengan urutan sebagai berikut: oksigen pemotongan (setudan sanso), oksigen yang dipanaskan sebelumnya, dan bahan bakar gas.
Jika api padam selama pengelasan/pemotongan, segera tutup katup dengan urutan yang sama.
Namun, jika terjadi arus balik (gyakka) selama pekerjaan, segera tutup katup oksigen (sanso) yang telah dipanaskan sebelumnya, kemudian tutup katup bahan bakar gas, dan terakhir tutup katup oksigen pemotongan (setudan sanso). Selanjutnya, tutup katup wadah oksigen (sanso)/bahan bakar gas dan longgarkan pegangan kontrol tekanan (aturyoku chousei handoru).
Jika api padam karena arus balik (gyakka), cari tahu penyebabnya dan lakukan tindakan pencegahan sebelum melanjutkan pekerjaan. Jangan melanjutkan pekerjaan tanpa mengidentifikasi penyebabnya.

## Slide 24: Nosel (higuchi)
Teks Halaman 47/Teks Tambahan Halaman 35
[Prosedur pemasangan nosel (higuchi)]
(1) Pastikan bagian kontak antara nosel (higuchi) dan blowpipe (suikan) tidak tergores dan tidak ada kontaminan atau minyak di atasnya.
(2) Kembalikan sepenuhnya mur belakang (mur packing) pada Gambar 1-31 (sampai menyentuh bagian heksagonal bodi utama).
(3) Kencangkan nosel (higuchi) ke dalam blowpipe (suikan) sejauh mungkin.
(4) Kencangkan sepenuhnya bagian heksagonal bodi nosel (higuchi) dengan kunci pas khusus. Jika kunci pas biasa digunakan saat ini, mur tabung luar dapat berputar, jadi kunci pas biasa tidak boleh digunakan.
(5) Putar mur belakang dengan tangan sampai Anda merasakan gaya perlawanan.
(6) Putar mur belakang dengan kunci pas khusus. Saat memasangnya untuk pertama kali, harus dengan 1/2 rotasi. Pemasangan kedua dan selanjutnya harus sekitar 1/4 rotasi.
[Pilihan nosel (higuchi)]
Nosel (higuchi) harus dipilih secara tepat sesuai dengan jenis gas mudah terbakar yang digunakan dan ketebalan bahan dasarnya.
Gambar 1-31 Pemasangan nosel (higuchi)
Sumber: KOIKE SANSO KOGYO Co., Ltd.
Mur belakang
Bagian heksagonal bodi utama
Kunci pas khusus
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 25: Pemasangan selang (housu) (1) Sambungan sekali sentuh (wantacchi tugite)
Teks Halaman 50/Teks Tambahan Halaman 36
[Prosedur pemasangan sambungan sekali sentuh (wantacchi tugite) untuk kedua ujung selang (housu)]
(1) Kencangkan dengan kuat dengan pita selang (housu bando). Pada saat ini, jangan menggunakan oli atau gemuk, jangan memutar paksa, jangan mengikis permukaan bagian dalam, dan jangan mengetuk untuk melunakkannya.
(2) Pasang sambungan selang (housu) dengan kencang, rendam dalam tangki air, berikan tekanan sekitar dua kali tekanan kerja maksimum selama 5 menit dengan nitrogen atau udara kering (hanya untuk benda tanpa sifat berminyak), dan periksa tidak ada kebocoran atau sambungan yang terputus.
Sumber: NISSAN TANAKA CORPORATION
Gambar 1-36 Contoh sambungan sekali sentuh (wantacchi tugite) yang dilas gas
（日酸TANAKA(株)提供）

## Slide 26: Selang (housu) (2) Inspeksi visual selang gas
Teks Halaman 51/Teks Tambahan Halaman 37
[Hal-hal yang diperiksa dalam inspeksi visual pra-pakai selang (housu) gas]
  Retakan yang meluas ke lapisan penguat pada permukaan selang (housu).
  Aus atau bengkak.
  Perubahan warna/pengerasan.
  Gesekan sambungan logam.
  Periksa bagian dalam selang (housu) oksigen (sanso) dari benda asing (kontaminan, serangga, dll.).
  * Secara khusus, jika terjadi arus balik (gyakka) pada selang (housu) oksigen (sanso) meskipun hanya satu kali, jelaga akan menempel di bagian dalam, dan jika terjadi arus balik (gyakka) lagi, selang dapat terbakar dengan hebat, jadi harus waspada.
  * Jika ada masalah meskipun hanya pada satu titik, jangan diperbaiki, tetapi ganti dengan selang (housu) baru. Jangan memperbaiki bagian selang (housu) yang bocor dengan selotip, dll.

## Slide 27: Selang (housu) (2) Perhatian saat menangani selang gas
Teks Halaman 52/Teks Tambahan Halaman 37
[Catatan untuk penggunaan selang (housu) gas]
  Jangan menggunakan di bawah radius tekukan minimum.
  Jangan menggunakan dengan mengalungkan di leher tabung (bonbe) atau bahu operator.
  Jangan mengoleskan minyak atau gemuk pada selang (housu).
  Jangan memperbaiki selang (housu) yang tergores untuk menggunakannya.
  Jangan menggantungnya di paku saat menyimpan.
  Jangan menyimpan di tempat yang menghasilkan ozon.

## Slide 28: Inspeksi peralatan yang digunakan untuk pengelasan gas (gasu yousetu) (1) Perlunya inspeksi
Teks Halaman 53/Teks Tambahan Halaman 38
Tabel 1-17 Waktu pembuangan peralatan yang digunakan untuk berbagai pekerjaan pengelasan atau waktu inspeksi oleh pabrik
Alat target
Inspeksi pertama
Inspeksi kedua dan selanjutnya
Waktu mulai
Periode
Periode
Jangka waktu ditentukan oleh pabrikan
Pengatur tekanan (aturyoku chousei ki)
Jangka waktu ditentukan oleh pabrikan
Tabung hisap
Penahan arus balik (kanshiki anzen ki)
Jangka waktu ditentukan oleh pabrikan
Setelah tanggal pembuatan
Setelah mulai digunakan
Setelatanggal pembuatanh
5 tahun
3 tahun
7 tahun
Sumber: Pedoman Teknis Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja

## Slide 29: Inspeksi peralatan yang digunakan untuk pengelasan gas (gasu yousetu) (2) Inspeksi blowpipe (suikan) (obor (tochi))
Teks Halaman 53/Teks Tambahan Halaman 39
Tabel 1-18 Hal-hal yang diperiksa (contoh)
Hal-hal yang diperiksa
Inspeksi visual
Inspeksi kedap udara
Pemeriksaan keadaan api
Bodi, selang (housu), penyangga sambungan, dan pipa
Lokasi inspeksi
Detail inspeksi
Inspeksi harian (nichijou tenken)
Inspeksi bulanan berkala
Katup, dll.
Nosel (higuchi)
Kontak nosel (higuchi), kontak dasar sambungan selang (housu)
Bagian yang dipasang untuk katup dan komponen
Bagian pemasangan nosel (higuchi)
Katup
Api
Aliran udara oksigen pemotongan (setudan sanso)
Apakah ada retakan atau korosi?
Apakah ada kerusakan atau
perubahan bentuk?
Apakah ada perubahan bentuk atau kerusakan leleh?
Apakah ada goresan atau perubahan bentuk?
Apakah ada kebocoran eksternal?
Apakah ada kebocoran gas?
Apakah ada kebocoran lembaran?
Apakah bisa disesuaikan dengan lancar?
Apakah normal?

## Slide 30: Inspeksi peralatan yang digunakan untuk pengelasan gas (gasu yousetu) (3) Pemeriksaan pengatur tekanan (aturyoku chousei ki)
Teks Halaman 54, 55/Teks Tambahan Halaman 40
Gambar 1-40 Nama komponen pengatur tekanan (aturyoku chousei ki)
Pengukur tekanan samping bertekanan rendah
Pengukur tekanan samping bertekanan tinggi
Sambungan saluran keluar
Sambungan saluran masuk
Sekrup tekan
Mur
Tabel 1-19 Item-item yang diperiksa (contoh)
Hal-hal yang diperiksa
Inspeksi visual
Inspeksi kedap udara
Pemeriksaan kisaran tekanan spesifikasi
Bodi, tutup
Lokasi inspeksi
Detail inspeksi
Inspeksi harian (nichijou tenken)
Inspeksi bulanan berkala
Persimpangan dan sekrup antara sambungan saluran masuk dan katup wadah
(1) Bagian sekrup sambungan saluran masuk
(2) Bagian sekrup pengukur tekanan bertekanan tinggi
(3) Bagian sekrup tutup belakang
Wadah pengukur tekanan
Apakah mungkin untuk memasok gas dan mengoperasikan pegangan kontrol tekanan (aturyoku chousei handoru) untuk mengatur tekanan maksimum secara normal?
(4) Bagian sekrup bodi dan penutup
(5) Bagian sekrup pengukur tekanan bertekanan rendah
(6) Bagian sekrup sambungan saluran keluar
(7) Katup pengaman
Saluran keluar
Apakah ada retakan atau korosi?
Apakah ada kerusakan atau perubahan bentuk?
Pasokan gas dengan pegangan kontrol tekanan (aturyoku chousei handoru) saat longgar dan periksa kebocoran gas dengan air sabun
Adakah goresan, perubahan bentuk, atau daya rekat yang lemah?
Apakah ada kebocoran gas (aliran keluar)?
Atur tekanan kerja dengan saluran keluar tertutup dan periksa kebocoran gas dengan air sabun.
Pemeriksaan penurunan tekanan
Sambungan saluran masuk, sambungan saluran keluar, pengukur tekanan
Posisi jarum penunjuk
Apakah ada kebocoran gas dari saluran keluar katup pengaman?
Apakah pengukur tekanan bertekanan tinggi berkurang saat gas dibiarkan mengalir selama digunakan?
Apakah ada perubahan bentuk?
Apakah kembali ke posisi nol?

## Slide 31: Bab 2 Pengetahuan Dasar tentang Gas Mudah Terbakar dan Oksigen (Sanso)

## Slide 32: Risiko oksigen (sanso)
Teks Halaman 57/Teks Tambahan Halaman 42
・ Konsentrasi oksigen (sanso) yang tinggi sangat berbahaya, dan juga berbahaya bagi tubuh manusia.
・ Konsentrasi rendah memiliki efek buruk yang serius bagi kesehatan manusia.
・ Suhu pembakaran dalam oksigen (sanso) lebih tinggi dibandingkan saat pembakaran di udara.
Tabel 2-1 Suhu pembakaran zat (°C)
Di udara
Dalam oksigen (sanso)
Bensin
Minyak tanah
Minyak berat
Serbuk gergaji
Hidrogen
Sumber: Kogaku Komamiya, “Bahaya Oksigen dan Tindakan Pencegahan Kecelakaan”
(Lembaga Penelitian Keselamatan Industri, 1961)

## Slide 33: Gas mudah terbakar (1) 3 elemen pembakaran
Teks Halaman 60/Teks Tambahan Halaman 44
[3 elemen pembakaran]
・ Benda yang mudah terbakar
・ Oksigen (sanso)
・ Sumber pengapian
Jika salah satu dari ketiga elemen pembakaran ini hilang, pada prinsipnya tidak akan terjadi ledakan.

## Slide 34: Gas mudah terbakar (2) Batas ledakan bawah (bakuhatu kagen kai) dan batas ledakan atas
Teks Halaman 60/Teks Tambahan Halaman 44
[Batas ledakan bawah (bakuhatu kagen kai) dan batas ledakan atas]
Jika gas mudah terbakar bocor ke udara, gas tersebut tidak akan meledak kecuali berada dalam kisaran konsentrasi tertentu. Kisaran ini disebut kisaran pembakaran (ledakan). Gas dengan batas ledakan bawah (bakuhatu kagen kai) yang lebih rendah akan mencapai kisaran ledakan dengan hanya sedikit jumlah yang bocor. Oleh karena itu, gas ini dianggap lebih berbahaya.

## Slide 35: Ikhtisar gas mudah terbakar (3) Laju pembakaran
Teks Halaman 62/Teks Tambahan Halaman 45
Gambar 2-1 Pembentukan permukaan api (kerucut putih)
Laju pembakaran gas
Laju pembakaran gas
Laju pembakaran gas
Laju pembakaran gas
Kerucut putih (bintik putih)
Kecepatan pengeluaran gas
Kerucut putih (bintik putih)
Area mati
(dead band)
Kecepatan pengeluaran gas
Kecepatan pengeluaran gas
Kecepatan pengeluaran gas
[Standar]
Meledak
Arus balik (gyakka)
Sumber: KOIKE SANSO KOGYO Co., Ltd.
（小池酸素工業株式会社提供）

## Slide 36: Ikhtisar gas mudah terbakar (4) Energi pengapian minimum dan sumber pengapian
Teks Halaman 63/Teks Tambahan Halaman 46
[Energi pengapian minimum]
Ketika konsentrasi gas mudah terbakar mencapai nilai batas ledakan, gas tersebut akan meledak jika terdapat sejumlah energi.
[Sumber pengapian]
Bergantung pada kondisi gas mudah terbakar, ledakan gas dapat terjadi cukup dengan energi elektrostatis dari tubuh manusia.
Selain itu, terdapat banyak sumber pengapian di tempat kerja, seperti motor listrik, api perintis (pilot light) untuk peralatan gas, benda bersuhu tinggi, panas gesekan, dan percikan tumbukan.
Untuk mencegah terjadinya ledakan selama pengelasan, kebocoran gas mudah terbakar perlu dicegah.

## Slide 37: Gas mudah terbakar yang digunakan untuk pengelasan, dll. (1) Sifat fisik, dll.
Teks Halaman 65/Teks Tambahan Halaman 47
Tabel 2-6 Sifat fisik, dll., dari gas yang digunakan untuk pengelasan, dll.
Warna dan bau
Rumus kimia
Suhu pengapian minimum
Berat jenis gas (Catatan 2)
Titik didih
Lainnya
Asetilena (asechiren)
Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau. Asetilena (asechiren) yang digunakan untuk pengelasan memiliki bau khas pelarut dan kotoran yang digunakan untuk melarutkan dan untuk mengisi wadah.
(Catatan 1)
Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau. Propana (puropan) yang digunakan di dalam rumah tangga biasa diwajibkan oleh Undang-Undang Keamanan Gas Bertekanan Tinggi untuk memiliki bau, tetapi tidak diwajibkan untuk LPG industri.
Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau.
Propana (puropan)
Hidrogen
Suhu apinya tinggi dibandingkan dengan gas mudah terbakar lainnya untuk pengelasan, sehingga cocok untuk pengelasan gas (gasu yousetu).
Catatan 1: Baunya sangat berbeda dengan bau gas propana (puropan) rumah tangga.
2: Rasio berat dibandingkan dengan udara. Jika lebih kecil dari 1, gas ini bisa terakumulasi di dekat langit-langit, dan jika lebih besar dari 1, bisa terakumulasi di pit, dll.

## Slide 38
Teks Halaman 66/Teks Tambahan Halaman 48
[Risiko]
Gas asetilena (asechiren), gas propana (puropan), dan hidrogen adalah gas yang sangat mudah terbakar dan mudah terbakar, dan dapat meledak jika wadah gas memanas. Hidrogen mudah terbakar, dan nyala apinya sulit dilihat.
[Risiko bahaya]
Gas asetilena (asechiren), gas propana (puropan), dan hidrogen sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kekurangan oksigen (sanso ketubou/sanketu) bila terhirup dalam konsentrasi tinggi. Dikatakan juga bahwa menghirup gas asetilena (asechiren) dapat menyebabkan edema paru. Selain itu, menghirup gas asetilena (asechiren) atau gas propana (puropan) dapat menyebabkan kantuk atau pusing, hipoestesia, dan sakit kepala.
[Perhatian dalam hal terjadi kebakaran]
Gunakan bahan kimia kering (hunmatu shouka zai) atau gas inert (N2, Ar, CO2, dll.) untuk memadamkan api yang disebabkan oleh gas asetilena (asechiren), gas propana (puropan), dan hidrogen. Jika ada api besar, percikkan atau semprotkan air ke atasnya. Penyemprotan langsung tidak boleh dilakukan.
Gas mudah terbakar yang digunakan untuk pengelasan, dll. (2) Risiko

## Slide 39: Gas bertekanan tinggi (1) Jenis gas bertekanan tinggi
Teks Halaman 67/Teks Tambahan Halaman 49
[Jenis gas bertekanan tinggi] (Dari Undang-Undang Keselamatan Gas Tekanan Tinggi)
(1) Gas terkompresi
Gas terkompresi mengacu pada gas terkompresi yang tekanannya (berarti “tekanan pengukur”, sama dengan selanjutnya) adalah 1 MPa atau lebih tinggi pada suhu normal dan dengan tekanan sebenarnya 1 MPa atau lebih tinggi, atau 1 MPa atau lebih tinggi pada suhu 35 °C (tidak termasuk gas asetilena (asechiren) terkompresi).
(2) Gas asetilena (asechiren) terkompresi
Gas asetilena (asechiren) terkompresi yang tekanannya 0,2 MPa atau lebih tinggi pada suhu normal dan dengan tekanan sebenarnya 0,2 MPa atau lebih tinggi, atau 0,2 MPa atau lebih tinggi pada suhu 15 °C.
(3) Gas cair (ekika gasu)
(D) Gas cair (ekika gasu) mengacu pada gas cair yang tekanannya 0,2 MPa atau lebih pada suhu normal dan tekanannya sebenarnya 0,2 MPa atau lebih atau mencapai tekanan 0,2 MPa pada suhu 35 °C atau kurang.

## Slide 40: Gas bertekanan tinggi (2) Risiko gas bertekanan tinggi
Teks Halaman 67, 69/Teks Tambahan Halaman 50
[Risiko dari keadaan terkompresi]
(1) Terjadinya pecah (haretu).
(2) Kecelakaan terbangnya tabung (bonbe).
[Catatan dalam penanganan gas bertekanan tinggi]
Metode penyimpanan gas bertekanan tinggi: Harus disimpan di lokasi dengan suhu di bawah 40 °C
Tabel 2-8 Perubahan tekanan karena suhu
Suhu (°C)
Tekanan gas dalam wadah (MPa)
Nilai saat tekanan bersuhu 25 °C adalah 1

## Slide 41: Kecelakaan yang terjadi karena pengelasan gas (gasu yousetu)
Teks Halaman 74/Teks Tambahan Halaman 51
[Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh fume (hyumu)]
Meskipun tidak banyak fume (hyumu) yang dihasilkan oleh pengelasan gas (gasu yousetu) seperti pengelasan busur, terdapat kekhawatiran tentang terjadinya edema paru akibat pengelasan dan pemotongan bahan dasar galvanis, serta kanker paru-paru dan asma akibat pemotongan baja tahan karat.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, efek kesehatan dari pengelasan dan pemotongan bahan tembaga yang mengandung mangan pada sistem saraf pusat menjadi masalah.

## Slide 42: Mencegah kecelakaan akibat pengelasan gas (gasu yousetu) (1) Mencegah luka bakar
Teks Halaman 75/Teks Tambahan Halaman 52
Undang-undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Industri mengharuskan pekerja untuk mengenakan kacamata pelindung dan sarung tangan pelindung untuk pekerjaan pengelasan, dll., dan melakukan pekerjaannya dengan peralatan las asetilena (asechiren) dan peralatan pengelasan gas (gasu yousetu) dengan menggunakan manifold.
Gambar 2-10: Alat pelindung pengelasan
Sumber: Caterpillar Operator Training Ltd.
Sepatu pengaman
Penutup kaki
Apron
Pelindung wajah untuk pengelasan
Penutup lengan
Helm pengaman
Kacamata pelindung
Masker anti debu
Sarung tangan pelindung yang terbuat dari kulit untuk pengelasan
（キャタピラー教習所株式会社提供）

## Slide 43: Mencegah kecelakaan akibat pengelasan gas (gasu yousetu) (2) Kondisi ledakan dan kebakaran
Teks Halaman 75, 77/Teks Tambahan Halaman 53
[Kondisi dan penyebab ledakan dan kebakaran]
Dalam kebanyakan kasus ledakan dan kebakaran selama pekerjaan pengelasan gas (gasu yousetu), gas mudah terbakar untuk pengelasan meledak atau meletus dalam api. Penyebabnya antara lain adalah kebocoran karena peralatan dan selang (housu) yang tidak pas, kebocoran dari fasilitas yang rusak, serta arus balik (gyakka).
[Ledakan debu (hunjin bakuhatu)]
Jika pengelasan gas (gasu yousetu) dilakukan di lokasi di mana bahan mudah terbakar (kanensei no mono) menjadi partikel halus (debu) dan melayang di udara dalam jumlah besar, ledakan hebat dapat terjadi.
Perlu dicatat bahwa debu tidak hanya dapat timbul dari tepung, gula, dan plastik, tetapi juga pada logam seperti aluminium dan besi yang tidak terbakar dalam jumlah besar asalkan benda-benda itu mudah terbakar, sekalipun jika bukan bahan seperti batu bara.

## Slide 44: Mencegah kecelakaan akibat pengelasan gas (gasu yousetu) (3) Mencegah ledakan dan kebakaran
Teks Halaman 77, 79, 81/Teks Tambahan Halaman 54, 55, 56
[Mencegah ledakan karena bahan bakar gas]
・ Untuk mencegah ledakan, sangat penting untuk menghilangkan kebocoran bahan bakar gas.
・ Pastikan pergantian udara yang memadai di tempat kerja setiap hari.
[Mencegah kecelakaan karena arus balik (gyakka)]
・ Pastikan untuk membersihkan (purging) gas sebelum mulai bekerja.
・ Inspeksi dan pemeliharaan peralatan yang andal.
・ Penanganan gas mudah terbakar dan oksigen (sanso) sesuai dengan standar.
・ Pemasangan unit keamanan (anzen ki) yang aman.
[Mencegah kebakaran karena penyebab selain bahan bakar gas]
・ Singkirkan bahan mudah terbakar (kanensei no mono), dll.
・ Berhati-hatilah selama pekerjaan campuran atau pekerjaan di tempat dekat (termasuk pekerjaan atas-bawah), dll.

## Slide 45: Mencegah kecelakaan akibat pengelasan gas (gasu yousetu) (4) Sinar berbahaya (yuugai kousen) dan kekurangan oksigen (sanso ketubou/sanketu)
Teks Halaman 82, 86/Teks Tambahan Halaman 57
[Sinar berbahaya (yuugai kousen) yang dihasilkan selama pengelasan gas (gasu yousetu)]
Selama pengelasan gas (gasu yousetu), sinar inframerah yang kuat dihasilkan oleh bagian bersuhu tinggi seperti bahan dasar dan api.
Penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh sinar inframerah: Gangguan mata seperti luka bakar retina dan katarak, penyakit kulit.
[Kekurangan oksigen (sanso ketubou/sanketu)]
Jika pengelasan gas (gasu yousetu) atau perekatan dilakukan di lokasi dengan pergantian udara yang tidak memadai, selain melakukan pergantian udara paksa dengan perangkat ventilasi portabel, gunakan alat pelindung pernapasan (kokyuu you hogo gu) yang tepat sesuai dengan situasinya.
Kekurangan oksigen (sanso ketubou/sanketu): Suatu kondisi di mana konsentrasi oksigen di udara kurang dari 18%.

## Slide 46: Mencegah kecelakaan akibat pengelasan gas (gasu yousetu) (5) Kecelakaan akibat fume (hyumu) logam
Teks Halaman 86, 88/Teks Tambahan Halaman 58, 59
[Pneumokoniosis (jinpai) dan komplikasinya]
Pneumokoniosis (jinpai) dan komplikasinya merupakan kelainan kronis paling serius yang disebabkan oleh fume (hyumu) logam.
Komplikasi utama terkait pneumokoniosis (jinpai)
● Tuberkulosis paru ● Pleuritis tuberkulosis ● Bronkitis sekunder
● Bronkiektasis sekunder ● Pneumotoraks sekunder ● Kanker paru-paru primer
[Timbulnya fume (hyumu) logam]
Fume (hyumu) adalah logam bersuhu tinggi yang berubah menjadi uap dan dilepaskan ke lingkungan kerja, didinginkan di udara, dan mengeras. Pada pengelasan gas (gasu yousetu) dan pemotongan gas (gasu setudan), selain bahan dasarnya, logam yang terdapat pada permukaan pelapisan juga berubah menjadi fume (hyumu).
[Tindakan penanganan fume (hyumu) logam]
・ Penggunaan bahan cair dengan fume (hyumu) rendah
・ Tindakan rekayasa
・ Tindakan administratif
・ Alat pelindung individu

## Slide 47: Mencegah kecelakaan akibat pengelasan gas (gasu yousetu) (6) Serangan panas (necchuushou) dan kecelakaan jatuh (tuiraku saigai)
Teks Halaman 92, 93/Teks Tambahan Halaman 60
[Tindakan pencegahan serangan panas (necchuushou)]
Mengelola kondisi fisik harian juga penting untuk mencegah serangan panasa (necchuushou), jadi jangan bekerja terus-menerus dan pastikan untuk beristirahat dengan baik. Terutama saat berada di lokasi sempit atau di luar ruangan selama musim panas, pekerjaan dilakukan di tempat dengan suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan sinar matahari yang terik. Dalam kondisi seperti itu, penting untuk memperhatikan WBGT (indeks panas) dan untuk mendapat asupan air dan garam yang cukup saat bekerja. Teh Jepang dan minuman lain yang mengandung kafein bersifat diuretik, dan tidak cocok untuk mencegah serangan panas (necchuushou).
[Mencegah kecelakaan jatuh (tuiraku saigai)]
Saat mengelas di tempat tinggi, pastikan menggunakan peralatan pencegahan jatuh (tuiraku seishi you kigu) dengan benar untuk mencegah kecelakaan jatuh (tuiraku saigai). (Pelatihan khusus untuk full body harness diperlukan)

## Slide 48: Bab 3 Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku

## Slide 49: Sistem hukum terkait pengelasan gas (gasu yousetu), dll.
Teks Halaman 101/Teks Tambahan Halaman 61
Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (roudou anzen eiseihou)
Pneumokoniosis (jinpai)
Undang-Undang Pengukuran Lingkungan Kerja (*)
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (roudou anzen eiseihou)
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pengukuran Lingkungan Kerja
Peraturan Keamanan Industri
Peraturan Pencegahan Keracunan Timbal
Peraturan Pencegahan Bahaya karena Bahan Kimia Tertentu
Peraturan Pencegahan Anoksia, dll.
Peraturan Pencegahan Bahaya Akibat Debu (* Berlaku saat melakukan pemotongan gas (gasu setudan) logam di tempat kerja dalam ruangan, dll.)
Peraturan Inspeksi Mesin dan Peralatan Lainnya
Standar unit keamanan (anzen ki) untuk peralatan las asetilena (asechiren) dan unit keamanan untuk peralatan pengelasan gas (gasu yousetu) menggunakan manifold
Standar struktur generator asetilena (asechiren) untuk peralatan las asetilena
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pneumokoniosis (jinpai)
Aturan Pelaksana Undang-Undang Pengukuran Lingkungan Kerja
* Pengukuran lingkungan kerja dilakukan jika bahan dasar mengandung zat seperti mangan.