## Slide 1: Texto complementario de formación técnica para soldadura con gas (Gasu Yousetsu) Materiales de entrenamiento de PowerPoint

## Slide 2: Capítulo 1 Equipo utilizado para soldadura con gas (Gasu Yousetsu), etc.

## Slide 3: Características de la soldadura con gas (Gasu Yousetu)
Ventajas
・ Puede trabajar en cualquier lugar con un cilindro (bonbe) de gas.
・ Se puede soldar sin usar un electrodo revestido.
・ Se generan menos humos (hyumu) y salpicaduras (supatta).
Libro de texto página 2 / Texto complementario página 6
Características de corte con gas (gasu setudan)
Ventajas
・ Puede cortar incluso placas gruesas.
Desventajas
・ La temperatura de la fuente de calor es baja.
・ Se necesita mucho tiempo para calentar el metal hasta que se derrita.
・ Es difícil sobrecalentar localmente la pieza soldada.
・ Se genera mucha distorsión.
・ La zona afectada por el calor es grande.
・ No es apto para soldar diferentes metales o placas gruesas.
Desventajas
・ Solo se pueden cortar materiales a base de hierro, etc.

## Slide 4: Equipo utilizado para soldadura de gas (gasu yousetu) / corte con gas (gasu setudan)
Libro de texto página 6 / Texto complementario página 9
Cadena de prevención de caídas
Gas combustible
Oxígeno (sanso)
Fuente: Figuras parcialmente revisadas de las Directrices técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Figura 1-1 Equipo utilizado para soldadura con gas (gasu yousetsu) y corte con gas (gasu setudan))
(1) Reguladores de presión de oxígeno (sanso) (aturyoku chousei ki)
(2) Regulador de presión de gas combustible (aturyoku chousei ki)
(3) Manguera (housu) de oxígeno (sanso) (azul)
(4) Manguera (housu) de gas combustible (roja o naranja)
(5) Soldador o cortador (setudanki) (tubo de succión y boquilla (higuchi))
(* La figura muestra un ejemplo de cortador (setudanki))
(6) Interceptor de retroceso de llama (kanshiki anzen ki) para oxígeno (sanso) (dispositivo de prevención de retrocesos de llama (gyakka))
(7) Interceptor de retroceso de llama (kanshiki anzen ki) para gas combustible (dispositivo de prevención de retrocesos de llama (gyakka))

## Slide 5: Antorcha (tochi) (soldador y cortador (setudanki))
Libro de texto páginas 9, 10 / Texto complementario página 11
Figura 1-4 Soldador tipo B (estilo francés)
Fuente: KOIKE SANSO KOGYO Co., LTD.
Cabeza de antorcha (tochi)
Boquilla (higuchi)
Tuerca del tubo de mezcla
Tubo de gas mixto
Válvula de oxígeno (sanso)
Válvula de gas combustible
Entrada de gas combustible
Figura 1-5 Cortador (setudanki) de baja presión (mezclador en antorcha (tochi)) (estilo francés)
Fuente: KOIKE SANSO KOGYO Co., LTD.
Cabeza de antorcha (tochi)
Boquilla (higuchi)
Tubo de mezcla
Tubo de oxígeno de corte (setudan sanso)
Mezclador
Válvula de oxígeno de precalentamiento (sanso)
Válvula de corte de oxígeno de corte (setudan sanso)
Válvula de gas combustible
(Proporcionado por Koike Oxygen Industry Co., Ltd.)
(Proporcionado por Koike Oxygen Industry Co., Ltd.)

## Slide 6: Boquilla (higuchi)
Tipos de gases inflamables y boquillas (higuchi)
La estructura de la boquilla (higuchi) es diferente para cada gas inflamable
Libro de texto página 14 / Texto complementario página 12
Peligros de utilizar tipos de gases inflamables incorrectos
Si se usa gas acetileno (asechiren) con una boquilla (higuchi) para otros gases inflamables, se producirá un retroceso de llama (gyakka), que es extremadamente peligroso.
Tabla 1-3 Tasa de combustión del gas acetileno (asechiren) y propano (puropan)
Acetileno (asechiren)
Propano (puropan)
Temperatura mínima de ignición
(En oxígeno (sanso))
Tasa de combustión
(Relación de mezcla neutra)
*: Las cifras se basan en “Resumen: Preguntas y respuestas sobre corte térmico” de la Sociedad Japonesa de Ingeniería de Soldadura.

## Slide 7: Regulador de presión (aturyoku chousei ki)
Reguladores de presión (aturyoku chousei ki) de acetileno (asechiren)
Libro de texto páginas 19, 20 / Texto complementario páginas 14, 15
Reguladores de presión (aturyoku chousei ki) de oxígeno (sanso)
Figura 1-17: Regulador de gas acetileno (asechiren)
Fuente: NISSAN TANAKA CORPORATION
Figura 1-18: Tornillos de montaje del regulador de oxígeno (sanso)
Tipo de tuerca de montaje (estilo alemán)
Tipo de tornillo de montaje (estilo francés)
Fuente: KOIKE SANSO KOGYO Co., LTD.
(Proporcionado por Koike Oxygen Industry Co., Ltd.)
(Proporcionado por NISSAN TANAKA Corporation)

## Slide 8: Manguera (housu) de soldadura
Indicaciones de manguera de goma para soldar / cortar (yousetu / setudan you gomu housu)
・ Marca del fabricante o proveedor
・ Número de tipo de manguera (housu)
・ Presión máxima de trabajo
・ Diámetro nominal (diámetro interior)
・ Tipo de gas (Tabla 1-5)
・ Año de fabricación
Libro de texto páginas 24, 25 / Texto complementario página 17
[Ejemplo de indicaciones]
Este símbolo proporciona la siguiente información:
(1) El fabricante es "XYZ".
(2) El tipo de manguera (housu) es "Tipo 1".
(3) La presión máxima de trabajo es de 2 MPa.
(4) El diámetro nominal es de 10 mm.
(5) El tipo de gas es oxígeno (sanso).
(6) El año de fabricación es 2019.
Tabla 1-5: Símbolos de tipo de gas y colores de identificación (JIS K 6333)
Símbolo de tipo de gas
Tipo de gas
Color de la capa de goma exterior
Gas para acetileno (asechiren) y otros combustibles (*)
(Excluyendo GLP, MPS, gas natural y metano)
Aire, nitrógeno, argón, dióxido de carbono
Oxígeno (sanso)
GLP, MPS, gas natural, metano
Acetileno (asechiren), GLP, MPS, gas natural, metano y otros gases combustibles
* Los fabricantes deben considerar la idoneidad para aplicaciones de hidrógeno.
Rojo
Azul
Negro
Naranja
Rojo y naranja

## Slide 9: Varios contenedores (cilindro (bonbe)) de gas y generadores de gas de acetileno (asechiren) (1) Indicaciones y colores de contenedores de gas
Etiquetas de llenado para contenedores de gas
・ Nombre del gas de llenado
・ Presión de llenado o masa en el momento del llenado
・ Fecha de llenado / identificador de lote de fabricación
・ Información de contacto de la tienda (vendedor) / información de contacto de la fábrica (fabricante)
・ Propiedades del gas de llenado
・ Notas generales
・ Contiene explicaciones de elementos prioritarios,
etc.
Libro de texto páginas 27, 28 / Texto complementario página 18
Gas de llenado
Tabla 1-9 : Colores de los contenedores de gas
Color del contenedor
Oxígeno (sanso)
Acetileno (asechiren)
Hidrógeno
Amoniaco licuado
Gas de dióxido de carbono licuado
Cloro licuado
Otros gases
(GLP, etc.)
Negro
Marrón
Rojo
Blanco
Verde
Amarillo
Gris

## Slide 10: Varios contenedores (cilindro (bonbe)) de gas y generadores de gas de acetileno (asechiren) (2) Cilindros de gas de acetileno
Libro de texto página 28 / Texto complementario página 19
Válvula de contenedor
Tapa
Tapón de aleación soluble
Cuerpo del contenedor
Masa
Orificio de ventilación
Junta tórica
Tuerca prensaestopa
Vástago
Válvula de seguridad de tapón de aleación soluble
Salida de gas
Empaquetadura
Filtro
Fuente: Directrices técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Figura 1-25: Recipiente de acetileno (asechiren) y válvula de contenedor
Empaquetadura de prensaestopa

## Slide 11: Varios contenedores (cilindros (bonbe)) de gas y generadores de gas de acetileno (asechiren) (3) Otros cilindros
Otros cilindros (bonbe) de gas inflamable
Para propano (puropan) y butano, etc., llene el cilindro (bonbe) en estado líquido a alta presión
Las tapas para cilindros (bonbe) de gas inflamable (y helio) tienen roscas a la izquierda.
Libro de texto página 30 / Texto complementario página 20
Cilindro de oxígeno (sanso bonbe)
El oxígeno (sanso) llena el cilindro (bonbe) en estado gaseoso
Las tapas (boca de llenado) de los cilindros de oxígeno (sanso bonbe) tienen roscas a la derecha, lo opuesto al gas inflamable
El oxígeno (sanso) ayuda a que las cosas se quemen y es extremadamente peligroso.

## Slide 12: Varios contenedores (cilindros (bonbe)) de gas y generadores de gas de acetileno (asechiren) (4) Colector de gas
Libro de texto página 31 / Texto complementario página 21
Regulador de presión (aturyoku chousei ki)
Fuente: Directrices técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Válvula de seguridad
A la fábrica
Tubería
Tubería de conexión
Figura 1-28: Diagrama conceptual del colector de gas de oxígeno (sanso)

## Slide 13: Cilindros (bonbe) y generador de acetileno (asechiren) (1) Notas para el transporte y uso de cilindros
Libro de texto páginas 34, 36, 37 / Texto complementario páginas 23, 24
Notas para el transporte de cilindros (bonbe)
Durante el transporte vehicular, debe estar en posición vertical o inclinada y debe asegurarse directamente a una herramienta especial o al vehículo
Utilice transportadores de cilindros (bonbe) dedicados para el transporte en fábricas y sitios de construcción
Al transportar cilindros (bonbe) a mano, no se debe sujetar la parte de la válvula del contenedor.
Notas para el uso de cilindros (bonbe)
  Asegúrese de asegurar el cilindro (bonbe)
  No utilice cilindros (bonbe) en la plataforma de carga de un vehículo de transporte
  Al asegurar el cilindro (bonbe), no lo asegure en el cuello
  No toque el cilindro de oxígeno (sanso bonbe) con guantes aceitosos. Además, no coloque aceite cerca del cilindro (bonbe).

## Slide 14: Cilindro (bonbe) y generador de acetileno (asechiren) (2) Notas para la eliminación y devolución del cilindro
Libro de texto página 37 / Texto complementario página 25
・ No deje cilindros (bonbe) en la fábrica como están ni los elimine como desechos industriales generales.
・ Nunca corte un contenedor lleno de oxígeno (sanso) o gas inflamable.
・ El contenedor de gas debe devolverse al fabricante sin que se haya agotado todo el gas.

## Slide 15: Regulador de presión (aturyoku chousei ki) (1) Procedimiento de montaje
Libro de texto página 41 / Texto complementario página 26
[Procedimiento de montaje del regulador de presión (aturyoku chousei ki)]
(1) Quite el polvo, etc.
(2) Verifique la empaquetadura
(3) Instale el manómetro
(4) Compruebe la palanca de control
(5) Abra la válvula
(6) Compruebe si hay fugas de gas

## Slide 16: Reguladores de presión (aturyoku chousei ki) (2) Notas de uso
Libro de texto página 43 / Texto complementario página 27
[Notas para el uso de reguladores de presión (aturyoku chousei ki)]
(1) Cuando no esté en uso, gire la palanca de control completamente hacia la izquierda para aflojarla.
(2) No aplique grasa o aceite a las partes del regulador ni las manipule con guantes aceitosos. En particular, no ponga aceite en el regulador de presión (aturyoku chousei ki) de oxígeno (sanso).
(3) Si el tornillo de montaje del regulador de presión (aturyoku chousei ki) está dañado, no intente instalarlo a la fuerza.
(4) No mueva un cilindro (bonbe) con un regulador de presión (aturyoku chousei ki) instalado.
(5) Si la presión del acetileno (asechiren) cae durante el trabajo, verifique la cantidad restante dentro del cilindro (bonbe).
(6) Cuando el trabajo esté terminado o suspendido, cierre la válvula del cilindro (bonbe) y gire la palanca de control completamente hacia la izquierda para aflojarla.
(7) No desmonte ni repare el regulador de presión (aturyoku chousei ki).

## Slide 17: Soldadores, etc. (1) Montaje
Libro de texto página 43 / Texto complementario página 28
[Regulador de presión (aturyoku chousei ki) y procedimientos de conexión de la soldadora]
(1) Antes de realizar la conexión, compruebe que la manguera (housu) no se haya deteriorado ni tenga grietas.
(2) Asegúrese de que no haya polvo, insectos o agua dentro de la manguera (housu).
(3) Asegúrese de que la válvula del soplete (suikan) esté cerrada.
(4) Utilice una manguera (housu) azul para oxígeno (sanso) y una manguera roja para acetileno (asechiren). No comparta mangueras (housu) para diferentes tipos de gas.
(5) Si hay conectores de un solo toque en ambos extremos de la manguera (housu), conecte firmemente el lado de salida del regulador de presión (aturyoku chousei ki) al soplete (suikan). En este momento, si el regulador de presión (aturyoku chousei ki) de gas inflamable no tiene un interceptor de retroceso de llama (kanshiki anzen ki), instale un interceptor de retroceso de llama en el lado de la manguera (housu) del gas inflamable.
(6) Una vez completadas todas las conexiones, ajuste la presión de oxígeno (sanso) a aproximadamente 0.3 a 0.5 MPa y compruebe si hay fugas de gas con agua jabonosa o similar. Después de verificar si hay fugas de gas de oxígeno (sanso), ajuste la presión del gas inflamable a aproximadamente 0.03 a 0.05 MPa y realice una verificación de fugas de gas de la misma manera.
(7) Si no hay fuga de gas, abra la válvula del gas inflamable en el soplete (suikan) durante 2 a 3 segundos para liberar el gas y repita esto dos veces. A continuación, con la válvula de gas inflamable cerrada, abra la válvula de gas de oxígeno (sanso) durante unos 5 segundos para liberar el oxígeno.
(8) Finalmente, cierre la válvula del soplete (suikan), cierre la válvula del cilindro (bonbe), afloje completamente el regulador de presión (aturyoku chousei ki) y espere unos 5 minutos. Después de eso, verifique la presión en el lado de alta presión y en el lado de baja presión del regulador de presión (aturyoku chousei ki).

## Slide 18: Soldadores, etc. (2) Ajuste de la presión del lado de baja presión para un regulador de presión (aturyoku chousei ki)
Libro de texto página 44 / Texto complementario página 29
[Procedimiento para ajustar la presión del lado de baja presión para un regulador de presión (aturyoku chousei ki)]
(1) Vuelva a confirmar que la válvula del soplete (suikan) esté cerrada.
(2) Gire lentamente la palanca de control para el oxígeno (sanso) y el gas inflamable con el regulador de presión (aturyoku chousei ki) para ajustar la presión en el lado de baja presión.
La presión adecuada varía según la boquilla (higuchi) y se describe en el manual, etc., del fabricante de la boquilla. Generalmente, el oxígeno (sanso) es de 0.2 a 0.3 MPa y el gas inflamable es de 0.02 a 0.03 MPa.

## Slide 19: Soldadores, etc. (3) Ignición y control de llama
Libro de texto páginas 44, 45 / Texto complementario página 30
[Procedimiento de ignición y control de llama]
(1) Use equipo protector de soldadura y gafas protectoras que protejan contra la luz para soldadura con gas (gasu yousetu) de manera adecuada.
(2) Abra la válvula de gas inflamable del soplete (suikan).
(3) Encienda con un equipo especial de encendido (encendedor de soldadura (yousetu you raita)).
(4) Abra la válvula de oxígeno (sanso) de precalentamiento lo antes posible. Primero opere la válvula de gas inflamable, seguida de la válvula de oxígeno (sanso), para crear una llama azulada. En este momento, la sección cónica blanca (cono blanco (puntos blancos)) formada en la boca de la boquilla (higuchi) en la llama de gas debe emerger de la punta de la boquilla aproximadamente tanto como se muestra en la figura (2) de la figura 1-30. La llama que se encuentra en un estado apropiado en este momento se denomina llama neutra o llama estándar.
Figura 1-30: Ajustando la llama
(1) Llama inmediatamente después de la ignición (llama carbonizada)
(2) Después de ajustar la cantidad de oxígeno (sanso) (llama estándar)
Fuente: KOIKE SANSO KOGYO Co., LTD.
(Proporcionado por Koike Oxygen Industry Co., Ltd.)

## Slide 20: Soldadores, etc. (3) Soldadura
Libro de texto página 45 / Texto complementario página 31
[Procedimiento de soldadura con gas (gasu yousetu)]
(1) Coloque el material base a soldar en la junta.
(2) Caliente un extremo de la junta del material base de modo que la distancia entre la superficie del material base y la punta del cono blanco sea de aproximadamente 2 a 3 mm. Después de un tiempo, la superficie del material base que está expuesta a la llama se volverá roja y se formará un charco soldadura en el centro. El charco de soldadura debe verse brillante. Si ambos materiales de base no se fusionan, fúndalos agregando un electrodo revestido.
(3) Cuando se fusiona un extremo de la junta del material base, suelde el otro extremo de la junta de la misma manera. Esto se llama soldadura por puntos y fijará temporalmente la junta del material base. Al soldar placas delgadas, se puede reducir el número de soldaduras por puntos para evitar que la distorsión aumente.
(4) A continuación, forme un charco de soldadura en un extremo de la junta del material base y realice la soldadura mientras mueve la antorcha (tochi) hacia la junta para mantenerla en un tamaño constante. Al soldar placas delgadas, no agregue más electrodos revestidos de lo necesario. Por el contrario, cuando el espesor de la placa del material base es grande, derrita el material base en una posición cercana al cono blanco y suelde mientras agrega un electrodo revestido.

## Slide 21: Soldadores, etc. (4) Corte
Libro de texto página 46 / Texto complementario página 32
[Procedimiento de corte con gas (gasu setudan)]
(1) Coloque el material base que se va a cortar.
(2) Comience usando una llama de precalentamiento (yonetu en) para aplicar un cono blanco en el lugar que se va a cortar para que el material base brille de color rojo.
(3) Mientras mantiene el soplete (suikan) ligeramente inclinado, muévalo lentamente a lo largo de la línea que desea cortar. En este momento, tenga cuidado de mantener constante la distancia entre la boquilla (higuchi) y el material base, y muévala a una velocidad constante para que la salpicadura de corte vuele directamente debajo.

## Slide 22: Soldadores, etc. (5) Notas para trabajos de soldadura / corte
Libro de texto página 46 / Texto complementario página 33
[Notas para trabajos de soldadura / corte]
・ Si escucha un clic ocasional después del encendido, es posible que la boquilla (higuchi) esté suelta o rayada. Apague el fuego inmediatamente, apriete la boquilla (higuchi) y reemplace la boquilla si el problema persiste.
・ Si hay un crujido del soplete (suikan) durante el trabajo de soldadura o corte, puede haber un retroceso de llama (gyakka). Deje de trabajar inmediatamente, limpie y vuelva a apretar la boquilla (higuchi), verifique que no haya fugas de gas, etc.
・ Las siguientes son posibles causas de los retrocesos de llama (gyakka).
[Causas de retrocesos de llamas (gyakka)]
La proporción de mezcla de oxígeno (sanso) y gas inflamable cambió.
Materias extrañas como salpicaduras (supatta) ingresaron a la boquilla (higuchi).
La punta de la boquilla (higuchi) se bloqueó por golpear el material base, etc.
La temperatura de la boquilla (higuchi) se elevó.
La boquilla (higuchi) no estaba suficientemente apretada.
El aire entró en el sistema de suministro de gas inflamable.

## Slide 23: Soldadores, etc. (6) Método de extinción de fuego
Libro de texto página 47 / Texto complementario página 34
[Método de extinción de fuego]
Al extinguir el fuego, primero cierre la válvula de oxígeno de precalentamiento y luego cierre el gas combustible.
Para el trabajo de corte, cierre las válvulas en el siguiente orden: oxígeno de corte (setudan sanso), oxígeno de precalentamiento y gas combustible.
Si el fuego se apaga durante el trabajo de soldadura / corte, cierre las válvulas inmediatamente en el mismo orden.
Sin embargo, si se produce un retroceso de llama (gyakka) durante el trabajo, cierre inmediatamente la válvula de oxígeno de precalentamiento, luego cierre la válvula de gas combustible y finalmente cierre la válvula de oxígeno de corte (setudan sanso). A continuación, cierre la válvula del contenedor de oxígeno (sanso) / gas combustible y afloje la manija de ajuste de presión (aturyoku chousei handoru).
Si el fuego se apaga debido a un retroceso de llama (gyakka), identifique la causa y tome contramedidas antes de reanudar el trabajo. No reinicie sin identificar la causa.

## Slide 24: Boquilla (higuchi)
Libro de texto página 47 / Texto complementario página 35
[Procedimiento de ajuste de la boquilla (higuchi)]
(1) Asegúrese de que las partes de contacto entre la boquilla (higuchi) y el soplete (suikan) no estén rayadas y que no tengan contaminantes o aceite.
(2) Vuelva a colocar completamente la tuerca trasera (tuerca de empaque) en la Figura 1-31 (hasta que golpee la parte hexagonal del cuerpo principal).
(3) Enrosque la boquilla (higuchi) en el soplete (suikan) tanto como sea posible.
(4) Apriete completamente la parte hexagonal del cuerpo de la boquilla (higuchi) con una llave especial. Si se usa una llave inglesa en este momento, la tuerca del tubo exterior puede girar, por lo que no se debe usar una llave inglesa.
(5) Gire la tuerca trasera con la mano hasta que sienta resistencia.
(6) Gire la tuerca trasera con una llave especial. Al instalarlo por primera vez, debe estar en 1/2 rotación. El segundo y subsecuentes ajustes deben estar en aproximadamente 1/4 de rotación.
[Selección de boquilla (higuchi)]
La boquilla (higuchi) debe seleccionarse adecuadamente de acuerdo con el tipo de gas inflamable utilizado y el grosor del material base.
Figura 1-31: Fijación de boquilla (higuchi)
Fuente: KOIKE SANSO KOGYO Co., LTD.
Tuerca trasera
Parte hexagonal del cuerpo principal
Llave especial
(Proporcionado por Koike Oxygen Industry Co., Ltd.)

## Slide 25: Manguera (housu) (1) Acoplamiento de un solo toque (wantacchi tugite)
Libro de texto página 50 / Texto complementario página 36
[Procedimiento de ajuste del acoplamiento de un solo toque (wantacchi tugite) para ambos extremos de la manguera (housu)]
(1) Asegúrelo firmemente con una banda de manguera (housu bando). En este momento, no utilice aceite o grasa, no lo retuerza a la fuerza, no raspe la superficie interior ni lo golpee para ablandarlo.
(2) Tape bien la junta de la manguera (housu), sumérjala en un tanque de agua, aplique una presión de aproximadamente el doble de la presión máxima de trabajo durante 5 minutos con nitrógeno o aire seco (solo para objetos sin grasa) y verifique que no haya fugas ni desconexiones de la junta.
Fuente: NISSAN TANAKA CORPORATION
Figura 1-36: Ejemplo de acoplamiento de un solo toque (wantacchi tugite) para soldadura con gas
(Proporcionado por NISSAN TANAKA Corporation)

## Slide 26: Manguera (housu) (2) Inspección visual de la manguera de gas
Libro de texto página 51 / Texto complementario página 37
[Elementos de inspección visual previos al uso de la manguera (housu) de gas]
  Grietas que se extienden hasta la capa de refuerzo en la superficie de la manguera (housu)
  Desgaste o hinchazón
  Decoloración / endurecimiento
  Frotamiento de juntas de metal
  Inspeccione el interior de la manguera (housu) de oxígeno (sanso) en busca de materias extrañas (contaminantes, insectos, etc.)
  * En particular, si la manguera (housu) de oxígeno (sanso) tiene un retroceso de llama (gyakka) incluso una vez, el hollín se adherirá al interior, y si hay otro retroceso de llama, puede arder violentamente, así que tenga cuidado.
  * Si incluso un punto es anormal, no repare, reemplácelo con una manguera (housu) nueva. No repare las partes de una manguera con fugas con cinta aislante, etc.

## Slide 27: Manguera (housu) (2) Precauciones al manipular mangueras de gas
Libro de texto página 52 / Texto complementario página 37
[Notas para el uso de mangueras (housu) de gas]
  No la use por debajo del radio mínimo de curvatura
  No la use colgándola del cuello del cilindro (bonbe) o de los hombros del operador.
  No aplique aceites o grasas a la manguera (housu)
  No repare ni use elementos rayados
  No la cuelgue de un clavo cuando la guarde
  No almacenar en un lugar donde se genere ozono

## Slide 28: Inspección de equipos utilizados para soldadura con gas (gasu yousetu) (1) La necesidad de inspecciones
Libro de texto página 53 / Texto complementario página 38
Tabla 1-17: Momento de eliminación del equipo utilizado para diversas operaciones de soldadura o inspecciones por parte del fabricante.
Dispositivo objetivo
Primera inspección
Segunda inspección y posteriores
Tiempo de inicio
Período
Período
Periodo especificado por el fabricante
Regulador de presión (aturyoku chousei ki)
Periodo especificado por el fabricante
Tubo de succión
Interceptor de retroceso de llama (kanshiki anzen ki)
Periodo especificado por el fabricante
Después de la fecha de fabricación
Después de comenzar a usar
Después de la fecha de fabricación
5 años
3 años
7 años
Fuente: Directrices técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

## Slide 29: Inspección del equipo utilizado para la soldadura con gas (gasu yousetu) (2) Inspección del soplete (suikan) (antorcha (tochi))
Libro de texto página 53 / Texto complementario página 39
Tabla 1-18: Elementos de inspección (ejemplo)
Elementos de inspección
Inspección visual
Inspección de hermeticidad
Verifique el estado de la llama
Cuerpo, manguera (housu), soporte de junta y tubería
Partes a inspeccionar
Detalles de inspección
Inspección diaria (nichijou tenken)
Inspección mensual periódica
Válvula, etc.
Boquilla (higuchi)
Contacto de la boquilla (higuchi), contacto de la base de la junta de la manguera (housu)
Secciones de montaje para válvulas y piezas
Sección de ajuste de la boquilla (higuchi)
Válvula
Llama
Flujo de aire de oxígeno de corte (setudan sanso)
¿Hay grietas o corrosión?
¿Hay algún daño o
deformación?
¿Hay alguna deformación o daño por fusión?
¿Hay rayones o deformaciones?
¿Hay alguna fuga externa?
¿Hay alguna fuga de gas?
¿Hay una fuga en el asiento de la válvula?
¿Se puede ajustar sin problemas?
¿Es normal?

## Slide 30: Inspección del equipo utilizado para la soldadura con gas (gasu yousetu) (3) Inspección del regulador de presión (aturyoku chousei ki)
Libro de texto páginas 54, 55 / Texto complementario página 40
Figura 1-40: Nombres de las piezas del regulador de presión (aturyoku chousei ki)
Manómetro lateral de baja presión
Manómetro lateral de alta presión
Junta de salida
Junta de entrada
Tornillo de ajuste
Tuerca
Tabla 1-19: Elementos de inspección (ejemplo)
Elementos de inspección
Inspección visual
Inspección de hermeticidad
Verificación del rango de presión de especificación
Cuerpo, cubierta
Partes a inspeccionar
Detalles de inspección
Inspección diaria (nichijou tenken)
Inspección mensual periódica
Uniones y tornillos entre la junta de entrada y la válvula del contenedor
(1) Sección de atornillado de la junta de entrada
(2) Sección de atornillado del manómetro de alta presión
(3) Sección de atornillado de la tapa trasera
Caja de manómetro
¿Es posible suministrar gas y operar la manija de ajuste de presión (aturyoku chousei handoru) para establecer la presión máxima normalmente?
(4) Sección de atornillado del cuerpo y tapa
(5) Sección de atornillado del manómetro de baja presión
(6) Secciones de atornillado de la junta de salida
(7) Válvula de seguridad
Salida
¿Hay grietas o corrosión?
¿Hay algún daño o deformación?
Suministre gas con la manija de ajuste de presión (aturyoku chousei handoru) mientras está suelta y verifique si hay fugas de gas con agua jabonosa
¿Hay rayones, deformaciones o adherencia débil?
¿Hay alguna fuga de gas (salida)?
Ajuste la presión de trabajo con la salida cerrada y verifique si hay fugas de gas con agua jabonosa.
Verificación de caída de presión
Junta de entrada, junta de salida, manómetro
Posición del indicador
¿Hay fugas de gas por la salida de la válvula de seguridad?
¿Disminuye el manómetro de alta presión cuando se permite que el gas fluya durante el uso?
¿Hay alguna deformación?
¿Vuelve a la posición cero?

## Slide 31: Capítulo 2 Conocimientos básicos sobre gases inflamables y oxígeno (sanso)

## Slide 32: Riesgos de oxígeno (sanso)
Libro de texto página 57 / Texto complementario página 42
・ Las altas concentraciones de oxígeno (sanso) son extremadamente peligrosas y también dañinas para el cuerpo humano.
・ Las concentraciones bajas tienen efectos adversos graves para la salud humana.
・ La temperatura de combustión en oxígeno (sanso) es más alta que cuando se quema en el aire.
Tabla 2-1: Temperatura de ignición de sustancias (℃)
En el aire
En oxígeno (sanso)
Gasolina
Queroseno
Aceite pesado
Serrín
Hidrógeno
Fuente: Kogaku Komamiya, "Peligros del oxígeno y medidas de prevención de desastres" (del Instituto de Investigación de Seguridad Industrial, 1961)

## Slide 33: Gases inflamables (1) Los 3 elementos de la combustión
Libro de texto página 60 / Texto complementario página 44
[Los 3 elementos de la combustión]
・ Un objeto inflamable
・ Oxígeno (sanso)
・ Una fuente de ignición
Si falta uno de estos tres elementos de combustión, en principio, no se produce ninguna explosión.

## Slide 34: Gases inflamables (2) Límite inferior de explosividad (bakuhatu kagen kai) y límite superior de explosividad
Libro de texto página 60 / Texto complementario página 44
[Límite inferior de explosividad (bakuhatu kagen kai) y límite superior de explosividad]
Si se filtra gas inflamable al aire, no explotará a menos que esté dentro de un cierto rango de concentración. Este rango se denomina rango de combustión (explosión). Un gas con un límite inferior de explosividad pequeño entra en el rango de explosión cuando solo se escapa una pequeña cantidad.

## Slide 35: Resumen de gases inflamables (3) Tasa de combustión
Libro de texto página 62 / Texto complementario página 45
Figura 2-1: Formación de la superficie de la llama (cono blanco)
Tasa de combustión de gas
Tasa de combustión de gas
Tasa de combustión de gas
Tasa de combustión de gas
Cono blanco (puntos blancos)
Velocidad de expulsión de gas
Cono blanco (puntos blancos)
Banda muerta
Velocidad de expulsión de gas
Velocidad de expulsión de gas
Velocidad de expulsión de gas
[Estándar]
Soplido
Retroceso de llama (gyakka)
Fuente: KOIKE SANSO KOGYO Co., LTD.
(Proporcionado por Koike Oxygen Industry Co., Ltd.)

## Slide 36: Resumen de gas inflamable (4) Energía mínima de ignición y fuente de ignición
Libro de texto página 63 / Texto complementario página 46
[Energía mínima de ignición]
Cuando la concentración de gas inflamable alcanza el valor límite explosivo, el gas explota si hay cierta cantidad de energía.
[Fuente de ignición]
Dependiendo de la condición del gas inflamable, pueden ocurrir explosiones de gas incluso debido a la energía electrostática del cuerpo humano.
Además, existen muchas fuentes de ignición en el lugar de trabajo, como motores eléctricos, fuegos piloto para aparatos de gas, objetos de alta temperatura, calor por fricción y chispas de impacto.
Para evitar explosiones durante los trabajos de soldadura, es necesario evitar fugas de gas inflamable.

## Slide 37: Gases inflamables utilizados para soldar, etc. (1) Propiedades físicas, etc.
Libro de texto página 65 / Texto complementario página 47
Tabla 2-6: Propiedades físicas, etc., de los gases utilizados para soldar, etc.
Color y olor
Fórmula química
Temperatura mínima de ignición
Gravedad específica del gas (Nota 2)
Punto de ebullición
Otro
Acetileno (asechiren)
Un gas incoloro e inodoro. El acetileno (asechiren) utilizado para soldar presenta un olor distintivo que pertenece al disolvente y las impurezas utilizadas para disolver y llenar el recipiente.
(Nota 1)
Un gas incoloro e inodoro. El propano (puropan) utilizado en hogares comunes está obligado por la Ley de seguridad del gas de alta presión a contener un odorante, pero esto no es necesario para el GLP industrial.
Un gas incoloro e inodoro.
Propano (puropan)
Hidrógeno
La temperatura de la llama es alta en comparación con otros gases inflamables para soldar, lo que la hace adecuada para soldadura con gas (gasu yousetu).
Nota 1: Este olor es bastante diferente del olor del gas propano (puropan) doméstico.
2: Relación de peso en comparación con el aire. Si es menor que 1, puede acumularse cerca del techo, y si es mayor que 1, puede acumularse en el fondo, etc.

## Slide 38
Libro de texto página 66 / Texto complementario página 48
[Riesgos]
El gas acetileno (asechiren), el gas propano (puropan) y el hidrógeno son gases altamente inflamables, y pueden explotar si el contenedor de gas se calienta. El hidrógeno se enciende fácilmente y la llama es difícil de ver.
[Riesgo de daño]
El gas acetileno (asechiren), el gas propano (puropan) y el hidrógeno son extremadamente peligrosos porque pueden causar deficiencia de oxígeno (sanso ketubou) cuando se inhalan en altas concentraciones. También se dice que la inhalación de gas acetileno (asechiren) puede causar edemas pulmonares. Además, la inhalación de gas acetileno (asechiren) o gas propano (puropan) puede causar somnolencia o mareos, hipoestesia y dolor de cabeza.
[Notas para brotes de incendios]
Utilice agentes extintores en polvo (hunmatu shouka zai) o gases inertes (N2, Ar, CO2, etc.) para extinguir los incendios causados por el gas acetileno (asechiren), el gas propano (puropan) y el hidrógeno. Si hay un gran incendio, eche o rocíe agua sobre el mismo. No se debe utilizar chorro de agua directo.
Gases inflamables utilizados para soldar, etc. (2) Riesgos

## Slide 39: Gas de alta presión (1) Tipos de gas de alta presión
Libro de texto página 67 / Texto complementario página 49
[Tipos de gas de alta presión] (De la Ley de seguridad del gas de alta presión)
(1) Gas comprimido
El gas comprimido se refiere a gas comprimido cuya presión (es decir, presión manométrica; lo mismo se aplica en lo sucesivo) es de 1 MPa o más a temperaturas normales y con una presión que es realmente 1 MPa o más, o de 1 MPa o más a una temperatura de 35°C. (excluyendo el gas acetileno (asechiren) comprimido)
(2) Gas acetileno comprimido
Gas acetileno (asechiren) comprimido cuya presión es 0.2 MPa o superior a temperaturas normales y con una presión que es realmente 0.2 MPa o superior, o 0.2 MPa o superior a una temperatura de 15°C.
(3) Gas licuado (ekika gasu)
(D) Gas licuado (ekika gasu) se refiere a gas licuado cuya presión es 0.2 MPa o más a temperatura normal y cuya presión es realmente 0.2 MPa o más o alcanza una presión de 0.2 MPa a una temperatura de 35°C o menos

## Slide 40: Gas de alta presión (2) Riesgos asociados al gas de alta presión
Libro de texto páginas 67, 69 / Texto complementario página 50
[Riesgos de estar comprimido]
(1) Ocurrencia de rupturas
(2) Accidentes de vuelo de cilindros (bonbe)
[Notas para el manejo de gas de alta presión]
Método de almacenamiento de gas de alta presión: Debe almacenarse en lugares por debajo de 40°C
Tabla 2-8: Cambios de presión debido a la temperatura
Temperatura (℃)
Presión de gas en el contenedor (MPa)
El valor cuando la presión a 25°C es 1

## Slide 41: Desastres que ocurren debido a la soldadura con gas (gasu yousetu)
Libro de texto página 74 / Texto complementario página 51
[Trastornos de salud causados por humos (hyumu)]
Aunque no se generan tantos humos (hyumu) por la soldadura con gas (gasu yousetu) como por la soldadura por arco, existen preocupaciones sobre la aparición de edemas pulmonares debido a la soldadura y corte de materiales base galvanizados, y cáncer de pulmón y asma debido al corte de acero inoxidable.
Además, en los últimos años, los efectos de la soldadura y el corte de materiales de cobre que contienen manganeso sobre la salud del sistema nervioso central se han convertido en un problema.

## Slide 42: Prevención de desastres por soldadura con gas (gasu yousetu) (1) Prevención de quemaduras
Libro de texto página 75 / Texto complementario página 52
La Ordenanza sobre Seguridad y Salud en el Trabajo requiere que los trabajadores usen gafas protectoras y guantes protectores para trabajos de soldadura, etc., realizados con equipos de soldadura de acetileno (asechiren) y equipos de soldadura con gas (gasu yousetu) que utilizan colectores.
Figura 2-10: Equipo de protección de soldadura
Fuente: Caterpillar Operator Training Ltd.
Zapatos de seguridad
Cubierta de pierna
Delantal
Protector facial para soldar
Cubierta de brazo
Casco de seguridad
Gafas protectoras
Máscara a prueba de polvo
Guantes de protección de cuero para soldar
(Proporcionado por Caterpillar Operator Training Ltd.)

## Slide 43: Prevención de desastres provocados por la soldadura con gas (gasu yousetu) (2) Condiciones de explosiones e incendios
Libro de texto páginas 75, 77 / Texto complementario página 53
[Condiciones y causas de explosiones e incendios]
En la mayoría de los casos de explosiones e incendios durante el trabajo de soldadura con gas (gasu yousetu), el gas inflamable para soldar explotó o estalló en llamas. Las causas incluyen fugas debido a la instalación inadecuada de equipos y mangueras (housu) y fugas de instalaciones en deterioro, así como retrocesos de llama (gyakka).
[Explosión de polvo (hunjin bakuhatu)]
Si la soldadura con gas (gasu yousetu) se realiza en lugares donde el material inflamable (kanensei no mono) se convierte en partículas finas (polvo) y flotan en el aire en grandes cantidades, podría producirse una explosión violenta.
Cabe señalar que el polvo puede ocurrir no solo de la harina, el azúcar y el plástico, sino también en metales como el aluminio y el hierro que no se queman a granel, siempre que sean inflamables, aunque no sean sustancias como el carbón.

## Slide 44: Prevención de desastres por soldadura con gas (gasu yousetu) (3) Prevención de explosiones e incendios
Libro de texto páginas 77, 79, 81 / Texto complementario páginas 55, 56, 56
[Prevención de explosiones provocadas por gas combustible]
・ Para evitar explosiones, es fundamental eliminar las fugas de gas combustible
・ Asegure una ventilación suficiente del lugar de trabajo a diario
[Prevención de desastres debido a retrocesos de llama (gyakka)]
・ Asegúrese de purgar el gas antes de comenzar a trabajar
・ Inspección y mantenimiento confiables de equipos
・ Manejo de gases inflamables y oxígeno (sanso) de acuerdo con los estándares
・ Montaje seguro de unidades de seguridad (anzen ki)
[Prevención de incendios por causas distintas al gas combustible]
・ Elimina materiales inflamables (kanensei no mono), etc.
・ Tenga cuidado durante el trabajo mixto o de proximidad (incluido el trabajo vertical), etc.

## Slide 45: Prevención de desastres por soldadura con gas (gasu yousetu) (4) Rayos nocivos (yuugai kousen) y deficiencia de oxígeno (sanso ketubou)
Libro de texto páginas 82, 86 / Texto complementario página 57
[Rayos nocivos generados durante la soldadura con gas (gasu yousetu)]
Durante el trabajo de soldadura con gas (gasu yousetu), las piezas de alta temperatura como los materiales base y las llamas generan fuertes rayos infrarrojos.
Enfermedades laborales causadas por rayos infrarrojos: trastornos oculares como quemaduras de retina y cataratas, enfermedades de la piel.
[Deficiencia de oxígeno (sanso ketubou)]
Cuando se realice soldadura con gas (gasu yousetu) o fusión en lugares con ventilación insuficiente, además de realizar ventilación forzada con dispositivos de ventilación portátiles, utilice dispositivos de protección respiratoria adecuados (kokyuu you hogo gu) según la situación.
Deficiencia de oxígeno (sanso ketubou): una condición en la que la concentración de oxígeno en el aire es inferior al 18%.

## Slide 46: Prevención de desastres por soldadura con gas (gasu yousetu) (5) Desastres causados por humos metálicos (hyumu)
Libro de texto páginas 86, 88 / Texto complementario páginas 58, 59
[Neumoconiosis (jinpai) y complicaciones]
La neumoconiosis (jinpai) y sus complicaciones representan el trastorno crónico más grave causado por humos (hyumu) metálicos.
Complicaciones especialmente relacionadas con la neumoconiosis (jinpai)
● Tuberculosis pulmonar ● Pleuresía tuberculosa ● Bronquitis secundaria
● Bronquiectasias secundarias ● Neumotórax secundario ● Cáncer de pulmón primario
[Generación de humos metálicos (hyumu)]
Los humos (hyumu) son metales de alta temperatura que se convierten en vapor y se liberan en el entorno de trabajo, se enfrían en el aire y se solidifican. En la soldadura con gas (gasu yousetu) y el corte con gas (gasu setudan), además de los materiales base, el metal contenido en el revestimiento de la superficie también se convierte en humos (hyumu).
[Contramedidas para humos (hyumu) metálicos]
・ Adopción de material fundido con bajo contenido de humo (hyumu)
・ Medidas de ingeniería
・ Medidas administrativas
・ Dispositivos de protección individuales

## Slide 47: Prevención de desastres por soldadura de gas (gasu yousetu) (6) Golpes de calor (necchuushou) y accidentes de caídas (tuiraku saigai)
Libro de texto páginas 92, 93 / Texto complementario página 60
[ Medidas de prevención del golpe de calor (necchuushou)]
El manejo de la condición física diaria también es importante para el golpe de calor (necchuushou), así que no trabaje constantemente y asegúrese de tomar los descansos apropiados. Especialmente en lugares estrechos o al aire libre durante el verano, el trabajo se realiza en lugares con altas temperaturas, alta humedad y luz solar intensa. En tales condiciones, es importante prestar atención al TGBH (índice de calor) y abastecerse con suficiente agua y sal cuando se trabaja. El té japonés y otras bebidas que contienen cafeína son diuréticos y no son adecuados como contramedida para el golpe de calor (necchuushou).
[Prevención de accidentes de caídas (tuiraku saigai)]
Al soldar en altitudes elevadas, asegúrese de utilizar correctamente el equipo de prevención de caídas (tuiraku seishi you kigu) para evitar accidentes de caídas (tuiraku saigai). (Se requiere entrenamiento especial para arneses completos)

## Slide 48: Capítulo 3 Leyes y reglamentos aplicables

## Slide 49: Sistema legal relacionado con la soldadura con gas (gasu yousetu), etc.
Libro de texto página 101 / Texto complementario página 61
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (roudou anzen eiseihou)
Neumoconiosis (jinpai)
Ley de medición del entorno laboral (*)
Ordenanza de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ordenanza de aplicación de la Ley de medición del entorno laboral
Reglas de seguridad industrial
Reglas de prevención del envenenamiento por plomo
Ordenanza sobre la prevención de peligros debidos a sustancias químicas específicas
Ordenanza sobre la prevención de la anoxia, etc.
Ordenanza sobre la prevención de riesgos por polvo (* Aplicable cuando se realiza corte con gas (gasu setudan) de metales en lugares de trabajo en interiores, etc.)
Ordenanza sobre el examen de máquinas y otros equipos
Normas para unidades de seguridad (anzen ki) para equipos de soldadura de acetileno (asechiren) y unidades de seguridad para equipos de soldadura con gas (gasu yousetu) que utilizan colectores
Estándares estructurales del generador de acetileno (asechiren) para equipos de soldadura de acetileno
Ordenanza de aplicación de la ley de neumoconiosis (jinpai)
Normativa de aplicación de la Ley de medición del entorno laboral
* Las mediciones del entorno de trabajo se realizan cuando el material base contiene una sustancia como el manganeso.