## Slide 1: Operación de maquinarias de construcción tipo vehicular (Nivelación, transporte, carga y excavación) Texto auxiliar de entrenamiento de habilidades Materiales en Power Point para entrenamiento

## Slide 2: Capítulo 1 Conocimientos básicos sobre la maquinaria de construcción tipo vehicular

## Slide 3: Tipos y modelos de maquinarias de construcción tipo vehicular (Nivelación, transporte, carga y excavación) (Ordenanza de aplicación de la Ley de Salud y Seguridad Industrial, Apéndice 7)
Clasificación de las maquinarias de construcción tipo vehicular
Maquinaria de construcción tipo vehicular (nivelación, transporte, carga y excavación
Nivelación, transporte, carga
Excavación
Maquinaria de construcción de tractores
Maquinaria de construcción tipo Pala (SHOBERU)
Topadora
Tractor con pala (SHOBERU)
Topadora de raspado
Motoniveladora
Cargador de residuos
Raspador
Excavadora mecánica (SHOBERU)
Pala de arrastre (SHOBERU) (retroexcavadora)
Cuchara bivalva
Dragalina
Excavadora de cangilones
Zanjadora
Página 2 del libro de texto / Página 5 del texto auxiliar

## Slide 4: Maquinaria para nivelación, transporte y carga
Página 2 del libro de texto / Página 5 del texto auxiliar
Ejemplo de topadora
Ejemplos de tractor con pala (SHOBERU)
Ejemplo de raspador

## Slide 5: Maquinaria para nivelación, transporte y carga
Ejemplo de topadora de raspado
Ejemplo de motoniveladora
Ejemplos de cargador de residuos
Página 5 del libro de texto / Página 6 del texto auxiliar

## Slide 6: Maquinaria para excavación
Ejemplos de excavadora mecánica (SHOBERU)
Ejemplos de excavadora de arrastre (SHOBERU)
Ejemplos de cuchara bivalva
Página 7 del libro de texto / Página 8 del texto auxiliar

## Slide 7: Maquinaria para excavación
Ejemplo de dragalina
Ejemplo de excavadora de cangilones
Ejemplo de zanjadora
Página 9 del libro de texto / Página 9 del texto auxiliar

## Slide 8: Terminología para las maquinarias de construcción tipo vehicular 1 ..... Equipos de trabajo
Equipos de trabajo
Página 10 del libro de texto / Página 10 del texto auxiliar

## Slide 9: Terminología para las maquinarias de construcción tipo vehicular 2 ----- Peso corporal de la máquina 3 ----- Peso de la máquina 4 ----- Peso total de la máquina
Agua
Aceites
Combustible
Peso corporal de la máquina
Peso de la máquina
Peso bruto de la máquina
Peso corporal de la máquina
Peso de carga máximo
Agua
Aceites
Obrero
Peso de la máquina
Combustible
Aceites
Agua
Peso total de la máquina
Página 11 del libro de texto / Página 10 del texto auxiliar

## Slide 10: Terminología para las maquinarias de construcción tipo vehicular 5 ----- Estabilidad 6 ----- Capacidad de escalada
Estabilidad
Capacidad de escalada
Estabilidad
Página 12 del libro de texto / Página 11 del texto auxiliar

## Slide 11: Terminología para las maquinarias de construcción tipo vehicular 7 ---- Presión de contacto media
(1) Tipo oruga
(2) Tipo rueda
W: Peso total de la máquina (t)
S: Área total de contacto con el suelo = 2B x L (m2)
L: Distancia entre centros (m) de la rueda tensora (rueda guía) y la rueda dentada (rueda motriz) en el estado de peso total.
B: Ancho de la oruga (m)
Axial
Carga
Área aparente
de contacto
con el suelo
Neumático
Suelo
Tractor oruga
Rueda tensora
Rueda dentada
Página 13 del libro de texto / Página 11 del texto auxiliar

## Slide 12: Capítulo 2 Motores y sistemas hidráulicos para la maquinaria de construcción tipo vehicular

## Slide 13: Motor
Comparación entre motor diésel y motor de gasolina
TipoÍtÍtem | Motor diésel | Motor de gasolina
Tipo de combustible | Combustible diésel | Gasolina
Método de ignición | Autoignición por compresión de aire | Por chispa eléctrica
Peso del motor por caballo de fuerza | Pesado | Liviano
Precio por caballo de fuerza | Caro | Barato
Eficiencia térmica | Buena (30 a 40%) | Mala (22 a 28%)
Costo operativo | Barato | Caro
Riesgo de incendio | Bajo | Alto
Página 16 del libro de texto / Página 12 del texto auxiliar

## Slide 14: Estructura del motor diésel
Ejemplo de dispositivo de admisión / escape
Ejemplo de sistema de lubricación
Página 18 del libro de texto / Página 12 del texto auxiliar
Enfriador de aceite
Bomba de
aceite
Ejemplo de sistema de lubricación
Colador de aceite
Filtro de aceite
Ejemplo de dispositivo de admisión / escape
Silenciador
Sobrealimentador
Pre filtro
Tubo de escape
Impulsor de la turbina
Impulsor del compresor
Filtro de aire
Indicador de polvo
Cabeza de cilindro
Colector de escape
Bloque cilíndrico
Pistón
Aire presurizado
Escape

## Slide 15: Estructura del motor diésel
Ejemplo de sistema de combustible
Ejemplo de motor refrigerado por agua
Página 19 del libro de texto / Página 13 del texto auxiliar
Inyección de combustible
Boquilla
Depósito de combustible
Bomba de inyección
de combustible
Filtro de combustible
Bomba de suministro
de combustible
Gobernador
Radiador
Ventilador
Termostato
Bomba de agua
Indicador de temperatura del refrigerante
Colector de agua
Cabeza de cilindro
Camisa del cilindro
De la bomba de aceite (aceite)
Enfriador de aceite del motor

## Slide 16: Estructura del motor diésel
Ejemplo de circuito eléctrico
Página 20 del libro de texto / Página 13 del texto auxiliar
Interruptor del relé de la batería
Batería
Regulador
Caja de fusibles
Interruptor de la lámpara
Bocina
Interruptor de la bocina
Relé de la bocina
Filtro de aceite
Lámpara de precaución
Señal de calentador
Relé de seguridad
Lámpara del panel
Enchufe del calentador
Interruptor de inicio
Lámpara delantera
Lámpara trasera
Lámpara de trabajo
Motor de arranque
Amperímetro
Generador para carga

## Slide 17: Combustible / aceite de motor
El aceite de motor tiene las siguientes funciones:
(1) Lubricación
(2) Refrigeración
(3) Sellado
(4) Limpieza
(5) Prevención de óxido
Aunque existen muchas marcas diferentes de aceite de motor, es necesario usar la marca estándar especificada en el manual de instrucciones de la maquinaria de construcción.
Página 22 del libro de texto / Página 13 del texto auxiliar

## Slide 18: Sistema hidráulico
Página 24 del libro de texto / Página 14 del texto auxiliar
Motor
Alta presión
aceite hidráulico
Válvula de control hidráulica
(Controla la presión del aceite hidráulico y la dirección del flujo)
Alta presión
aceite hidráulico
Baja presión
aceite hidráulico
Baja presión
aceite hidráulico
Baja presión
aceite hidráulico
Bomba hidráulica
(Bombea el aceite hidráulico a alta presión)
Tanque de aceite hidráulico
Auxiliar
Accionamiento hidráulico
(Convierte la presión del aceite en energía mecánica)
Trabajo
(Tamaño / Velocidad /
Dirección)

## Slide 19: Bomba hidráulica (1) Bomba de engranajes (2) Bomba de pistón, tipo eje inclinado, tipo plato cíclico
Tipo eje inclinado Tipo plato inclinado
Resumen del principio de funcionamiento de la bomba de engranajes
Puerto de descarga de aceite hidráulico
Boca de succión
del Aceite
hidráulico
Plato inclinado
Bloque cilíndrico
Pistón
Placa de la válvula
Eje
Boca de entrada
/salida
Eje
Pistón
Bloque cilíndrico
Brida de accionamiento
Placa de la válvula
Página 25 del libro de texto / Página 14 del texto auxiliar
Boca de entrada
/salida
Boca de entrada
/salida
Boca de entrada
/salida

## Slide 20: Tanque de aceite hidráulico
Tanque de aceite hidráulico
Respirador de aire combinado
Filtro de la tubería
Página 31 del libro de texto / Página 14 del texto auxiliar
Indicador de nivel de aceite
Respirador
Filtro
Desde el circuito
Colador
Trampa
A la bomba
Tapa
Elemento de filtración de aire
Elemento de
filtración de aceite
Magnético
Salida
Elemento
Desde la válvula de operación

## Slide 21: Capítulo 3 Estructura del equipo relacionada al funcionamiento de la maquinaria de construcción tipo vehicular

## Slide 22: Tractor oruga
Página 35 del libro de texto / Página 15 del texto auxiliar
Ejemplo de estructura de tractor tipo oruga
Radiador
Motor
Servotransmisión
Oruga
Resorte de retroceso
Rueda dentada (rueda dentada motriz)
Rodillo portador
(rodillo superior)
Rodillo guía
(rodillo inferior)
Bastidor de la oruga
Rueda tensora
(rueda guía)
Desacelerador final
Embrague de dirección
Transverso
Depósito de combustible
Tanque de aceite hidráulico
Convertidor de par
Palanca de cambio

## Slide 23: Tractor oruga
Ejemplo de dispositivo de transmisión de potencia de tipo de transmisión directa
Motor
Embrague de dirección
y freno
Engranaje cónico
Transmisión final
Transmisión directa
Embrague principal del volante
Junta universal
Ejemplo de dispositivo de transmisión de potencia de tipo servoasistido
Motor
Embrague de dirección
y freno
Engranaje cónico
Transmisión final
Servotransmisión
Convertidor de par
Junta universal
Página 35 del libro de texto / Página 15 del texto auxiliar

## Slide 24: Tractor de ruedas
Tipo de convertidor de par
Ejemplo de transmisión de potencia
Tipo HST (transmisión hidrostática)
Ejemplo de transmisión de potencia
Página 47 del libro de texto / Página 16 del texto auxiliar
Motor
Motor
Motor
Neumático
Neumático
Bomba HST
Motor HST
Transmisión
Diferencial
Neumático
Motor HST
(tipo de capacidad variable)
Bomba HST
(tipo de capacidad variable)
Transmisión
Convertidor de par
Servotransmisión
Diferencial
Transmisión final
Neumático
Convertidor de par
Servotransmisión
Motor
Transmisión final
Neumático
Neumático
Diferencial
Transmisión final

## Slide 25: Tractor de ruedas / Neumático
Presión del aire de los neumáticos
Página 53 del libro de texto / Página 17 del texto auxiliar
Cuando la presión del aire es demasiado baja
Cuando la presión del aire es demasiado alta
Los neumáticos están aplastados, las flexiones generan calores severos y provoca desprendimientos.
Ambos extremos del neumático tocan el suelo y estas partes se desgasta rápidamente.
En carreteras duras, la resistencia aumenta y la tracción disminuye.
Solo la parte central del neumático toca el suelo y esta parte se desgasta rápidamente.
En suelos blandos, el neumático se clava profundamente en el suelo y reduce la tracción.
Incluso los bordes de las rocas pequeñas pueden dañar fácilmente el neumático.

## Slide 26: Sistema de pala hidráulica (SHOBERU) / Maquinaria de construcción (Tipo oruga)
Maquinaria de construcción tipo pala hidráulicaEjemplo de circuito hidráulico
Ejemplo de dispositivo de funcionamiento de tipo oruga
Página 57 del libro de texto / Página 18 del texto auxiliar
Articulación giratoria
Rueda dentada
Zapato de oruga
Cable controlador
Rueda dentada
Motor de marcha (izquierda)
Motor de marcha
Válvula de selección de dirección
Palanca de operación de marcha
Palanca de marcha
Hacia atrás
Hacia adelante
Neutro (N)
Interruptor de 2 velocidades
Pedal
Rueda guía delantera
Motor de marcha

## Slide 27: Motoniveladora
Ejemplo de estructura de motoniveladora
Ejemplo de movimiento del eje delantero
Ejemplo de balanceo hacia arriba y hacia abajo
Página 63 del libro de texto / Página 19 del texto auxiliar
Mecanismo diferencial
Sección de transmisión final
Freno de rueda
Bomba de inyección de combustible
Transmisión
Motor
Puerto de inyección de agua del radiador
Radiador
Prelimpiador
Palanca de elevación de la hoja (izquierda)
Palanca de rotación circular
Palanca de alimentación transversal circular
Palanca de elevación del escarificador
Palanca de elevación de la hoja (derecha)
Palanca de alimentación transversal de la hoja
Palanca de inclinación
Palanca de la articulación
Cilindro de elevación de la hoja
Motor hidráulico
Cilindro elevador escarificador
Lámpara giratoria amarilla
Circular
Enlace de inclinación de la hoja
Máquina giratoria circular
Cilindro de alimentación transversal de la hoja
Hoja
Escarificador
Cilindro de inclinación de la rueda delantera
Rueda

## Slide 28: Raspador
Ejemplo de estructura del motor raspador
Página 66 del libro de texto / Página 20 del texto auxiliar
Yugo
Enganche
Depósito de combustible F
Motor F
Cilindro de dirección
Cilindro del delantal
Cilindro del cuenco
Delantal
Cuenco
Eyector
Tanque de aceite de suspensión R
Transmisión de flujo de par R
Tanque de aceite hidráulico
Convertidor de par R
Eje de salida R
Motor R
Tanque de combustible R
Mecanismo diferencial R
Cilindro de suspensión R
Freno de rueda R
Desacelerador final R
Brazo de suspensión R
Cilindro eyector
Tanque de aceite de suspensión F(izquierda)
F: Frontal
R: Trasera
Transmisión de flujo de par F
Convertidor de flujo de par F
Brazo de suspensión F
Cilindro de suspensión F
Enlace de seguimiento
Bastidor
Tanque de aceite de dirección

## Slide 29: Capítulo 4 Manipulación de los dispositivos relacionados a la marcha de la maquinaria de construcción tipo vehicular

## Slide 30: Manipulación para comenzar la conducción
(1) Antes de arrancar el motor
(2) Arranque del motor
(3) Después de arrancar el motor
Página 69 del libro de texto / Página 21 del texto auxiliar

## Slide 31: Manipulación durante la conducción
(1) Arranque
(2) Conducción
Puntos a tener en cuenta al subir una colina
Verifique la orientación de la máquina al avanzar o retroceder
Puntos a tener en cuenta al girar a alta velocidad
Página 72 del libro de texto / Página 23 del texto auxiliar

## Slide 32: Manipulación durante la conducción
(3) Ascenso / descenso, etc.
(4) Detener el avance
Puntos a tener en cuenta a la hora de superar obstáculos
Ejemplo de uso de tablones removibles para suelos blandas
Ejemplo de parada en un terreno inclinado
Ejemplo de parada en un terreno inclinado
Página 74 del libro de texto / Página 25 del texto auxiliar
Cuidadoso
Cuidadoso
Lentamente
Lentamente
Palanca de cambio
En ralentí alrededor de 5 minutos
Bloqueo del pedal de freno
Embrague
Palanca

## Slide 33: Manejo de estacionamiento (estacionamiento de una máquina)
Puntos a tener en cuenta al estacionar
Grasa, aceite, etc.
1 ...... Grasa
2 ...... Anticongelante
3 ...... Aceite
Página 76 del libro de texto / Página 27 del texto auxiliar

## Slide 34: Capítulo 5 Estructura y tipos de equipos relacionados con el trabajo de la maquinaria de construcción tipo vehicular

## Slide 35: Estructura y tipo de equipo de trabajo para maquinaria de construcción tipo tractor
Ejemplo de operación hidráulica del Tractor con pala
(SHOBERU) tipo oruga
Ejemplo de topadora angular
Ejemplo de topadora recta
Ejemplo de topadora de rastrillo
Bastidor lateral
Cilindro de elevación
Brazo de elevación
Cuchara
Barra de inclinación
Página 79 del libro de texto / Página 29 del texto auxiliar
Cilindro de descarga (DAMPU)

## Slide 36: Estructura y tipo de equipo de trabajo para maquinaria de construcción tipo tractor
Ejemplo de topadora U
Ejemplo de topadora de recorte
Ejemplo de desgarrador
Ejemplo de topadora de humedales
Ejemplo de topadora de empuje
Ejemplo de Tractor con pala (SHOBERU)
Página 82 del libro de texto / Página 31 del texto auxiliar

## Slide 37: Dispositivos de seguridad, y demás.
1 ..... Faro frontal
2 ..... Dispositivo de alarma
3 ..... Protector de cabeza y dispositivo de protección contra caídas (ROPS)
Ejemplo de dispositivo de protección
contra caídas
Ejemplo del pin de seguridad
del brazo de elevación, etc.
Página 85 del libro de texto / Página 33 del texto auxiliar

## Slide 38: Estructura y tipo de equipo de trabajo para maquinaria de construcción tipo pala (SHOBERU)
Ejemplo de equipos de trabajo de las palas hidráulicas (SHOBERU)
Ejemplo de equipo de trabajo del tipo cuchara bivalva mecánica
Pluma
Brazo
Eslabón
Pala de arrastre
Brazo
Pluma
Eslabón
Varilla del eslabón
Excavadora mecánica (SHOBERU)
Línea de guía
Cable
Carcasa
Eje
principal
Contrapeso
Cable de
apertura y cierre
Brazo
Base
Página 86 del libro de texto / Página 35 del texto auxiliar
Cilindro del brazo
Brazo
Cilindro del brazo
Brazo
Cilindro de la pluma
Cilindro de la pluma
Pluma
Pluma
Cilindro de la cuchara
Cilindro de la cuchara
Eslabón
Eslabón
Varilla del eslabón
Varilla del eslabón
Cuchara para la excavadora mecánica (SHOBERU)
Cuchara para la pala de arrastre
Cable de sostén
Cable de apertura y cierre
Línea de guía
Uña
Pala de arrastre (SHOBERU)

## Slide 39: Dispositivos de seguridad, y demás.
Ejemplo de freno de estacionamiento de giro
Ejemplo de dispositivo de prevención de caídas de la pluma
Ejemplo de dispositivo de parada de ondulación de la pluma
Ejemplo de palanca de bloqueo
Al subir
y bajar
(operación de bloqueo)
Al trabajar (desbloqueo)
Posición
estándar
Bloqueado
Libre
Palanca giratoria
Interruptor
Temporizador
Válvula solenoide
Motor de giro
Batería
Bomba de control
Motor
Tanque de aceite hidráulico
Bloqueo
de retroceso
Pluma
Bastidor A
Posición fuera
Posición de elevación
de la pluma
Longitud del perno
Para
ajuste
preciso
Perno de parada
Pluma
80 °
Página 90 del libro de texto / Página 36 del texto auxiliar

## Slide 40: Motoniveladora
Ejemplo del dispositivo escarificador
Ejemplo del dispositivo de la hoja
Ejemplo de funcionamiento del equipo de trabajo de la motoniveladora
Junta esférica
Barra de remolque
Circular
Hoja
Cámara de engranajes giratoria
Brazo de elevación
Enlace de elevación
Cámara de engranajes
de alimentación transversal
Enlace de inclinación de la hoja
Rotación de la hoja
Inclinación
Hoja arriba y abajo (derecha)
Hoja arriba y abajo (derecha)
Envío horizontal de la barra de tracción
Página 92 del libro de texto / Página 38 del texto auxiliar

## Slide 41: Raspador
Ejemplo de equipo de trabajo del raspador
Cargador de residuos
Ejemplo de equipo de trabajo para el cargador con transportadora
Yugo
Brazo de delantal
Eyector
Cuenco
Delantal
Borde de
corte
Cilindro del cuenco
Transportador
Pluma
Cilindro
Brazo
Cuchara
Bastidor giratorio
Página 94 del libro de texto / Página 39 del texto auxiliar

## Slide 42: Capítulo 6 Manipulación y demás de los equipos relacionados con la maquinaria de construcción tipo vehicular

## Slide 43: Topadora 1..... Operación básica
Ejemplo de dispositivo de operación de la topadora
Método de operación estándar de la topadora
Página 97 del libro de texto / Página 41 del texto auxiliar
(Palanca de trabajo)
Elevación (AGE)
Bajada (SAGE)
Flotar
Inclinación a la izquierda
Inclinación a la derecha
Asiento
del conductor
Palanca de cambio
hacia adelante/
hacia atrás
(Palanca de dirección)
Dirección derecha
Dirección izquierda
Reversa (aceleración)
Adelante (aceleración)
Pedal de desaceleración
Pedal de freno
Pedal de embrague

## Slide 44: Topadora 1..... Operación básica
Posicionamiento en ángulo del vehículo PAT
Ejemplo de trabajo en ángulo
Página 99 del libro de texto / Página 42 del texto auxiliar
Valor del ángulo
Empuje recto
Empuje en ángulo

## Slide 45: Topadora 1..... Operación básica
Ejemplo de inclinación
Ajuste del ángulo del borde de corte
Posicionamiento en Inclinación del Vehículo PAT
Página 100 del libro de texto / Página 42 del texto auxiliar
Cantidad de inclinación
Inclinación
Soporte
Soporte

## Slide 46: Topadora 2..... Operación básica
Ejemplo de conducción en un terreno inclinado
Ejemplo de operación de la hoja
Página 101 del libro de texto / Página 43 del texto auxiliar

## Slide 47: Trabajo de excavación
Ejemplo de excavación de zanjas
Ejemplo de drenaje de terreno inclinado (NORI MEN HAISUI)
Ejemplo de explanación en zanja
Altura de la hoja
40 a 50cm
Ejemplo de trabajo de corte lateral (a)
Ejemplo de trabajo de corte lateral (b)
Ejemplo de trabajo de corte lateral (c)
A
A
A
A
A
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
A: Agua
Página 103 del libro de texto / Página 44 del texto auxiliar
Ejemplo de trabajo de corte lateral

## Slide 48: Operación de explanación (OSHIDO)
Ejemplo de excavación de zanjas
Ejemplo de trabajo de dispersión
Ejemplo de doble empuje
Ejemplo de trabajo de empuje por relevo
Ejemplo de trabajo de empuje de suelo en paralelo
Página 105 del libro de texto / Página 46 del texto auxiliar
¡Doble empuje!

## Slide 49: Operación de terraplén (MORIDO)
Ejemplo de trabajo de terraplén (MORIDO)
Ejemplo de trabajo de compactación del terraplén
Página 107 del libro de texto / Página 47 del texto auxiliar
(Se puede compactar)
(Se puede compactar)
(No se puede compactar)
(No se puede compactar)

## Slide 50: Operación de acabado
Ejemplo de dispositivo de control de la hoja
Ejemplo de trabajo de acabado en bruto
Ejemplo de operación de acabado
Página 109 del libro de texto / Página 48 del texto auxiliar
¼ del ancho de la hoja
Baje la hoja a nivel de la superficie
Opere la hoja hacia arriba y hacia abajo
El trabajo de acabado fino es
hecho con una motoniveladora

## Slide 51: Aplicaciones prácticas
Ejemplo de trabajo de desraizado y escarda
Ejemplo de corte de raíces de bambú y arbustos
Ejemplo de trabajo de relleno (UMEMODOSHI)
Ejemplo de trabajo de remoción de pavimento
Ejemplo de trabajo de eliminación de piedras
Topadora de rastrillo
Cortar con una motosierra de antemano
Para bambú y arbustos, establecer la profundidad entre 20 y 30 cm.
Página 109 del libro de texto / Página 50 del texto auxiliar

## Slide 52: Operación del desgarrador
Desgarrador de una espiga y desgarrador de espigas múltiples
Ejemplo de zapata para terreno blando
Ejemplo de paso por suelo blando
Terreno inclinado cuesta abajo y desgarro en cruz
Trabajo de desgarre en caso de rocas y a contraveta (SAKAME)
Trabajo del desgarrador
(1) Desgarre de rocas
(2) Desgarre en contraveta (SAKAME)
Página 112 del libro de texto / Página 52 del texto auxiliar
(Mal)
(Bien)

## Slide 53: Tractor con pala (SHOBERU)
Ejemplo de dispositivo operativo de tractor con pala (SHOBERU)
Página 115 del libro de texto / Página 56 del texto auxiliar
Sistema de monitoreo electrónico
Indicador de dirección
Interruptor del freno de estacionamiento
Interruptor de bloqueo del equipo de trabajo
Palanca de control del equipo de trabajo
Pedal acelerador
Pedal de freno
Arriba y abajo
interruptor de cambio

## Slide 54: Tractor con pala (SHOBERU)
Ejemplo de operación del brazo de elevación y la cuchara
Ejemplo de altura de la cuchara al conducir
Página 116 del libro de texto / Página 56 del texto auxiliar

## Slide 55: Trabajo de excavación
Ejemplo de trabajo de excavación (1)
Ejemplo de trabajo de excavación (2)
Ejemplo de trabajo de excavación (3)
Ejemplo de trabajo de excavación (4)
La socavación es peligrosa
Página 118 del libro de texto / Página 57 del texto auxiliar

## Slide 56: Trabajo de carga y transporte
Ejemplo de condiciones de carga (1)
Ejemplo de condiciones de carga (2)
Ejemplo de trabajo
de carga y transporte
Inicio de la carga
Finalización
Altura del pasador de la articulación
Estable
Carga ladeada
Carga ladeada inestable
Inestable
Página 119 del libro de texto / Página 58 del texto auxiliar

## Slide 57: Trabajo de carga y transporte
Ejemplo de carga y transporte. Desplazamiento en V y otros.
Ejemplo de trabajo de excavación (2)
Ejemplo de trabajo de descarga
Ejemplo del método de Carga y Transporte
Objeto de trabajo Tipo V (desplazamiento en V)
Objeto de trabajo tipo I (desplazamiento cruzado)
Objeto de trabajo Tipo L (desplazamiento en L)
Objeto de trabajo Tipo T (desplazamiento en T)
Nota) Indica el movimiento del tractor con pala
Con espacio libre máximo
Ejemplo en gráfico secuencial de la operación de descarga
20 cm de la línea visual
Pendiente 0%
Punto de descarga
10%
Página 121 del libro de texto / Página 59 del texto auxiliar
Aunque el suelo es plano, está prohibido girar sin considerar el lugar.
En general, el lugar de giro en un banco plano debe estar cerca del frente de carga y, en principio, girar cerca del punto de descarga cuando se dirige hacia el frente de carga después de la descarga.
La carga generalmente se transporta marcha atrás para evitar derrames en bancos con pendiente ascendente hacia el frente (pendiente descendente hacia el punto de descarga)
Seleccione un lugar plano tanto como sea posible para el lugar de giro y, dependiendo de la condición del banco, a menudo ocurre que el lugar de giro está cerca del punto de descarga).
En un banco con terreno inclinado descendente hacia el frente (pendiente ascendente hacia el punto de descarga), se debe girar cerca del frente durante el transporte, y al regresar girar seleccionando un lugar plano de la zona, dependiendo si se producen o no derrames.
Incluso si la distancia entre el punto de descarga y el frente de carga es corta, debe girar como se indicó arriba.
Girar en un banco con terreno inclinado descendente
(Descarga)
(Frente de carga)
Corte transversal
Carga
Transporte (adelante)
Regresar (marcha atrás)
Carga
Girar sobre un banco con terreno inclinado ascendente
(Descarga)
(Frente de carga)
Corte transversal
Transporte (marcha atrás)
Regreso (adelante)
Carga
Giro
Girando en cada banco
(Descarga)
(Frente de carga)
Transporte (adelante)
Regreso (adelante)
Carga
Giro
Carga

## Slide 58: Pala Hidráulica (SHOBERU) (retroexcavadora)
Página 123 del libro de texto / Página 62 del texto auxiliar
Ejemplo de dispositivo de operación de la pala hidráulica (SHOBERU)
Empujar brazo
Jalar brazo
(Palanca izquierda)
Giro a la izquierda
Giro a la derecha
Palanca de operación
Pluma abajo
Pluma arriba
(Palanca derecha)
Volcado de la cuchara
Cuchara
Excavación
Método de funcionamiento estándar de JIS
Palanca de operación derecha
Pluma abajo
Pluma arriba
Volcado de la
cuchara
Excavación
cuchara
Asiento del conductor
Hacia adelante
Palanca de marcha (pedal)
Hacia atrás
Palanca (pedal) de
marcha derecha
Palanca (pedal) de
marcha izquierda
Para el tipo de oruga de 2 palancas (pedal)
Palanca de operación izquierda
Empujar brazo
Jalar brazo
Giro a la izquierda
Giro a la derecha

## Slide 59: Pala Hidráulica (SHOBERU) (retroexcavadora)
Ejemplo de trabajo básico con una pala hidráulica (retroexcavadora)
(c) Acabado del corte de terreno inclinado (NORIMEN)
(d) Excavación de surcos
(a) Zanja, excavación de cimientos para edificios
(b) Excavación superficial de la superficie del suelo
Página 123 del libro de texto / Página 63 del texto auxiliar
Métodos de ascenso y descenso
(a) Método de ascenso
(b) Método de descenso
Levantar la cuchara en este punto
Reponer en este punto
Reponer
Bajar la cuchara tanto como sea posible
Reponer la cuchara
Levantar la cuchara en este punto
Bajar sin cambiar la posición de la cuchara

## Slide 60: Trabajo de excavación
Rango de excavación más eficiente con los brazos
Orientación de las orugas al excavar sobre una banquina
Ejemplo de trabajo básico con una pala hidráulica (SHOBERU) (retroexcavadora)
Página 126 del libro de texto / Página 65 del texto auxiliar
Cilindro del brazo
Brazo
Cilindro de la cuchara
Ángulo del borde de corte
Cilindro de la cuchara
Enlace

## Slide 61: Trabajo de carga
Ejemplo de trabajo de carga (1)
Ejemplo de trabajo de carga (2)
Ejemplo de trabajo de carga (3)
Ejemplo de trabajo de carga (4)
Ejemplo de trabajo de carga (5)
Ejemplo brazo telescópico
Ejemplo de brazo largo
Página 128 del libro de texto / Página 66 del texto auxiliar
Reducir el
ángulo de giro
Mantén este espacio
Camión

## Slide 62: Pala Hidráulica (SHOBERU) (pala cargadora)
Ejemplo de trabajo de excavación superior
considerando el drenaje
Ejemplo de trabajo de excavación con traslación
Ejemplo de trabajo de excavación recta
Ejemplo de trabajo de excavación inferior
Página 131 del libro de texto / Página 69 del texto auxiliar
Haga que el ángulo de giro sea lo más pequeño posible
Ingreso
Salida
Terreno inclinado
Debajo de la superficie
Ancho del terreno inclinado
Superficie de excavación
Superficie predeterminada

## Slide 63: Pala hidráulica (SHOBERU) (pala de carga (SHOBERU))
Ejemplo de método de corte de banco en pendiente lateral
Ejemplo de método de corte de banco en tipo de caja
Página 133 del libro de texto / Página 71 del texto auxiliar

## Slide 64: Pala hidráulica (SHOBERU) (pala de carga (SHOBERU))
Página 133 del libro de texto / Página 72 del texto auxiliar
Ejemplo de carga de suelo con una pala de carga
a) Carga a un camión en el mismo nivel de terreno
b) Carga a un vehículo en una ubicación alta
c) Descarga de la tierra removida encima de la pila del vertedero
d) Carga a cinta transportadora, tolva, etc.
e) Vertido del suelo en dirección lateral o trasera.
Ángulo de corte de la cuchara
a) Gran ángulo de corte
b) Pequeño ángulo de corte

## Slide 65: Cuchara bivalva
Ejemplo de trabajo con cuchara bivalva
Página 136 del libro de texto / Página 74 del texto auxiliar
d) Carga a un contenedor que se encuentra en un lugar alto
a) Corte de raíces del sitio de construcción
b) Acopio
c) Carga a un camión volquete (DANPU)

## Slide 66: Dragalina
Ángulo límite de la pluma
Ejemplo de trabajo de excavación y carga con dragalina
Página 137 del libro de texto / Página 76 del texto auxiliar
Por lo general, 30 °
o más
(a) Excavación en pendiente bajo el nivel del suelo
(b) Corte de raíz de cimientos de edificios. Recolección de agregados
(d) Carga en el mismo nivel de terreno
(c) Vías de agua, acequias, dragado
(e) Carga debajo de la zona de trabajo
(e) Carga a la tolva

## Slide 67: Motoniveladora 1 ..... Funcionamiento básico
Ejemplo de dispositivo operativo de motoniveladora
Ángulo del filo de la hoja
Ángulo de corte del escarificador
Calidad del suelo y ángulo
Página 140 del libro de texto / Página 77 del texto auxiliar
Calidad de la
tierra
Grados del ángulo (θ)
Juntar​suelo
Acabado
Suelo duro
Suelo blando
Grado del ángulo
Perno de montaje de ajuste del ángulo de corte
Ángulo de corte
Hoja
Ángulo del filo de la hoja
Elevación del escarificador
Desplazamiento lateral del círculo
Rotación del círculo
Hoja arriba y abajo (izquierda)
Hoja arriba y abajo (derecha)
Desplazamiento lateral de la hoja
Inclinación
Articulación
Empujar
Jalar
Empujar
Jalar
Empujar
Jalar
Empujar
Jalar
Empujar
Jalar
Empujar
Empujar
Empujar
Jalar
Jalar
Jalar

## Slide 68: Motoniveladora 2 ..... Operación básica
Operación inclinada
Ejemplos de contacto de la hoja
Inclinación del neumático para girar a la izquierda
Página 142 del libro de texto / Página 79 del texto auxiliar
(a) Contacto entre la rueda delantera y la hoja
(b) Contacto entre la rueda y la hoja, y entre el bastidor y la hoja
(c) Contacto entre la hoja y el
escarificador
Dirección de marcha
debido a la carga
Dirección de marcha
inclinada
Avance recto
Giro a la izquierda
Hozada
Dirección de inclinación del neumático

## Slide 69: Trabajos de adaptación
Ejemplo de posicionamiento de alcance del hombrillo
Giro en U con la articulación
Ejemplo de posición de corte de banco
Ejemplo de trabajo con quitanieves
Marcha con desplazamiento
Ángulo de corte del escarificador
Página 144 del libro de texto / Página 79 del texto auxiliar
Distancia de desplazamiento
Posicionamiento desplazado con el uso de la articulación
Ángulo de corte
Quitanieves

## Slide 70: Raspador (raspador de motor)
Tenga cuidado con el descarrilamiento debido a la fuerza centrífuga
Tenga cuidado de no elevar demasiado el tazón
Ejemplo de dispositivo de operación de un raspador
Página 147 del libro de texto / Página 82 del texto auxiliar
Ejemplos de operaciones básicas de excavación
Ejemplo de trabajo de remoción de suelo
Ejemplo de secuencia de excavación
pedal de freno
pedal del acelerador
Pedal de retención
Pedal de bloqueo del diferencial
Palanca de mando del eyector
Palanca de mando del delantal
Palanca de mando del tazón
Inicio de la carga
Profundidad de excavación promedio
Fin de la carga
Inicio de la carga
Fin de la carga
Profundidad de excavación promedio
Profundidad de excavación promedio
Rango de bajada del tazón
Rango de elevación del tazón
Tiempo de operación del tazón
Operación del delantal
Realizar adecuadamente
Tazón demasiado elevado
Demasiada tierra y grava frente al delantal
La profundidad de excavación no es uniforme
Bajada de tazón demasiado temprano
Subida de tazón demasiado tarde
Rango de bajada del tazón muy grande
palanca de cambios

## Slide 71: Raspador (raspador tipo remolcado)
La operación básica es la misma que la de la topadora descrita en 6.1.1. en relación a la marcha
Ejemplo de equipo de operación de la topadora
Página 150 del libro de texto / Página 85 del texto auxiliar
Condiciones de trabajo del raspador tipo remolcado

## Slide 72: Cargador de residuos tipo oruga
Los principales tipos de cargador de residuos tipo oruga son los grandes tractores con pala y los cargadores tipo raspador descriptos en el punto 6.1.2. Aquí se describe el cargador tipo raspador
Página 154 del libro de texto / Página 86 del texto auxiliar
Ejemplo de dispositivo de operación de un cargador tipo raspador
Operación del brazo y del giro
Ajuste de la sección de la cuchara y funcionamiento vertical del transportador
Operación de la oruga (izquierda)
Operación de la oruga (derecha)
Operación de la pluma y la cuchara
Asiento del conductor
Operación del transportador
Enclavamiento hidráulico

## Slide 73: Transporte de la maquinaria de construcción tipo vehicular
Ejemplo de rampa con uñas
Ejemplo de relación entre la masa de la máquina a cargar y la rampa
Ejemplo de uso de la rampa
Zona de carga
Ejemplos de uso de la calza de rueda
Ejemplo de fijación a un remolque
Página 157 del libro de texto / Página 88 del texto auxiliar
Masa de la máquina a cargar (t)
Cantidad de rampas a utilizar
Tipo de material
Aleación de aluminio
Aleación de aluminio
Aleación de aluminio
Cantidad
Dimensiones exteriores
Largo x alto x ancho (mm)
Plataforma de carga del remolque
Rampa
15°o menos
Centro de la plataforma de carga del vehículo y el eje central de la máquina a cargar
Plataforma de carga del vehículo
Centro de la rampa y el eje central de la oruga
Rampa
Oruga
Calza de rueda
Manguera hidráulica
Cuña
Cable de acero
Acolchado
(Material de embalaje)
Cable de acero
Cuña
Malacate a palanca
Durmientes
Malacate a palanca
Acolchado
(Material de embalaje)
Cuña
Cable de acero
Cable de acero
Hoja (hoja de empuje de tierra) Bastidor en U

## Slide 74: Capítulo 7 Inspección y mantenimiento de la maquinaria de construcción tipo vehicular

## Slide 75: Leyes y reglamentos relacionados, precauciones generales
Leyes y reglamentos relacionados
* Aunque la ley no lo exige, es conveniente conservar los resultados de la inspección mientras la máquina está en funcionamiento.
Notas sobre la inspección y demás
Página 163 del libro de texto / Página 92 del texto auxiliar
Prohibida la entrada durante la inspección y demás
(Señal de seguridad unificada de la Asociación de Seguridad y Salud Laboral en las Construcciones de Japón - Ejemplo de señalización en lengua extranjera)
Clasificación de la inspección y pruebas
Disposiciones
Personas y calificaciones para el trabajo
(Período de conservación de la hoja de inspección y demás)
Inspección previa al inicio del trabajo
Autoinspección periódica
(Una vez al mes)
Autoinspección especial
(Una vez al año)
Artículo 170 de la Ley de Seguridad y Salud Industrial
Artículo 171
Artículo 168 de la Ley de Seguridad y Salud Industrial
Artículo 169
Artículo 171
Artículo 167 de la Ley de Seguridad y Salud Industrial
Artículo 169
Artículo 169 bis
Artículo 171
Conductor
Una persona designada por la empresa (responsable de seguridad)
Inspector interno
inspector de consultoría de inspección
* La lista de verificación, mientras la máquina está en operación
Hoja de inspección, por 3 años
Hoja de inspección, por 3 años
(Con la marca de inspeccionada)

## Slide 76: Pautas para la inspección diaria - Antes de arrancar el motor
Método de determinación por el aspecto del aceite hidráulico
Ejemplo de posicionamiento durante la inspección y el suministro
Al realizar el mantenimiento del sistema eléctrico, retire el terminal (-) de la batería.
Página 164 del libro de texto / Página 94 del texto auxiliar
Apariencia
Olor
Causa
Cambió a un color blanco lechoso
Bueno
Contaminación con humedad
Cambió a un color pardo oscuro
Mal olor
Hay deterioro
Se ven puntos negros
Bueno
Contaminación con elementos extraños
Se ven espumas
-.
Hay contaminación con grasa
Pluma
Brazo
Inspección de neumáticos

## Slide 77: Procedimiento para la inspección diaria. Después de arrancar el motor
Color del gas de escape y criterios de valoración
Página 170 del libro de texto / Página 94 del texto auxiliar
Ajuste del embrague
Inspección de funcionamiento
Puntos a tener en cuenta al almacenar
Color del gas de escape
Criterio
Negro
Amarillo pálido
Blanco/Azul
Gris
Incoloro
Mezcla rica de aire y combustible, combustión incompleta
Mezcla pobre de aire y combustible
Combustión de aceite, mala sincronización
Mezcla rica de aire y combustible, y con combustión de aceite
La mezcla de aire y combustible es adecuada y la combustión es completa
A : Altura de montaje de los pedales
B : Altura con pedal oprimido
C : Juego libre
A-B-C: Alturas de pedales

## Slide 78: Procedimientos de inspección cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento
Si sospecha algún anormalidad con su maquinaria de construcción durante el funcionamiento, detenga inmediatamente la maquinaria de construcción en una superficie plana.
Avise al responsable sobre la parte defectuosa. Debe realizar las reparaciones antes de realizar el trabajo.
Página 172 del libro de texto / Página 98 del texto auxiliar

## Slide 79: Capítulo 8 Pautas para una conducción segura y claves para las señales y guiados

## Slide 80: Pautas para una conducción segura
Página 175 del libro de texto / Página 99 del texto auxiliar
Detener el motor al abandonar el asiento
Verificar el estado de las inspecciones y demás

## Slide 81: Claves para las señales y guiados
<Señal por silbato> <Señal por voz>
- Seguridad: 2 silbidos cortos, repetir - Seguridad: Va bien, Va bien
- Detener: Silbido largo - Detener: Para
Página 179 del libro de texto / Página 101 del texto auxiliar
Quien guía debe estar vestido y ubicado de manera tal que sea fácilmente visible desde el conductor o desde el vehículo de trabajo.

## Slide 82: Capítulo 9 Conocimiento de la fuerza y la electricidad

## Slide 83: Momento de fuerza
Página 181 del libro de texto / Página 102 del texto auxiliar
Momento de fuerza
Momento de vuelco
Longitud hasta la cuchara
Punto de vuelco
Masa del vehículo

## Slide 84: Masa y peso específico
Página 188 del libro de texto / Página 103 del texto auxiliar
Masa por unidad de volumen de los objetos
Fórmula simplificada del volumen
Nota: La masa de madera es su masa seca. La tierra, grava, arena, cal y coque están en masa unitaria aparente
Masa del objeto = volumen x peso específico
Tipo de objeto
Masa por1m3(t)
Tipo de objeto
Masa por1m3(t)
Plomo
Cobre
Acero
Hierro fundido
Aluminio
Concreto
Tierra
Grava
Arena
Cal (polvo)
Coque
Roble
Pino
Cedro
Ciprés
Paulonia
Forma del objeto
Nombre
Paralelepípedo rectangular
Cilindro
Disco
Esfera
Casquete esférico
Cono
Cono truncado
Cuerpo elipsoide
Pirámide triangular
Altura
Figura
Fórmula simplificada del volumen
Ancho
Largo
Diámetro
Diámetro
Altura
Altura
Altura
Espesor
Diámetro
Diámetro
Diámetro
Diámetro de la base superior
Diámetro de la base inferior
Grosor
Longitud del largo
Longitud del ancho
Base
Lado de la base
Altura a la base
Largo x Ancho x Alto
(Diámetro) 2 x Altura x 0,8
(Diámetro )2 x Espesor x 0,8
(Diámetro) 3 x 0,53
(Altura) 2 x (Diámetro x 3 - Altura x 2) x 0,53
[(Diámetro de la base inferior)2+Diámetro de la base inferior x Diámetro de la base superior+(Diámetro de la base superior)2 ] x Altura x 0,3
(Diámetro) 2 x altura x 0,3
Longitud x Ancho x Espesor x 0,53
Superficie de la base × altura ÷ 3
(Superficie de la base = lado de la base x altura a la base / 2)
Altura
Altura

## Slide 85: Centro de gravedad, estabilidad de los objetos (Asiento)
Página 189 del libro de texto / Página 104 del texto auxiliar
Obtención del centro de gravedad
Centro de gravedad
Estabilidad de un objeto
Estable justo por encima del centro de gravedad
Fuera del centro de gravedad.
Se inclina y oscila. Peligro
[Estable]
[Equilibrado]
[Estable]
[Estable]
[Inestable]

## Slide 86: Movimiento de un objeto
Página 194 del libro de texto / Página 105 del texto auxiliar
Fricción estática
Fuerza centrífuga y fuerza centrípeta (b)
Volcado por fuerza centrífuga
Velocidad y aceleración
Fuerza centrífuga y fuerza centrípeta (a)
Velocidad constante
Movimiento no uniforme
Fuerza centrípeta
Fuerza centrífuga
Centro (mano)
Objeto

## Slide 87: Conocimientos de electricidad
Página 202 del libro de texto / Página 109 del texto auxiliar
Reacción cuando una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo humano. Unidad mA (miliamperio)
Nota: 1 mA es 1/1000 A (amperios).
Efectos de las descargas eléctricas
Corriente alterna (CA)
Corriente continua (DC)
1. Algo de hormigueo
2. Choque doloroso (Pero puede mover libremente los músculos).
3. Choque doloroso (Rigidez muscular, dificultad respiratoria)
4. Puede causar una muerte instantánea.
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Nota: 1mA es 1/1000A (amperios).

## Slide 88: Conocimientos de electricidad
Página 203 del libro de texto / Página 109 del texto auxiliar
Distancia de separación desde los cables eléctricos de transmisión y distribución
Tensión de la línea de transmisión eléctrica (V)
Distancia mínima de separación (m)
Notificación por parte del Director de la Oficina de Normas Laborales*.
Valor meta de la compañía eléctrica
100, 200 o menos
1,0 o más
2,0 o más
(Nota)* Notificación básica No. 759 del 17 de diciembre de 1975
(Línea de distribución eléctricas)
(Línea de transmisión eléctricas)
Línea de transmisión eléctrica
Cable aéreo de tierra
Línea de distribución de alta tensión
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Línea de bajada
de alta tensión
Transformador montado en poste
Lado de la vivienda
Lado de la carretera
Línea de baja tensión
Es necesario tener cuidado hasta el transformador debido a la alta tensión.
La mayoría de las líneas eléctricas pasan por torres de acero, pero algunas son postes, por lo que se debe tener cuidado
Seguridad
(Nota)
Distancia de separación
Extra alta tensión
Circuito eléctrico
Línea de distribución eléctrica
Línea de transmisión eléctrica

## Slide 89: Capítulo 10 Conocimientos sobre geología y trabajos de ingeniería civil, etc.

## Slide 90: Naturaleza de la roca, del suelo
Página 207 del libro de texto / Página 111 del texto auxiliar
Clasificación de las rocas por su dureza y demás
Clasificación de los tamaños de las partículas y sus nombres
Constitución de la compactación del suelo
Clasificación
Resistencia a la compresión (N/mm2 )
Velocidad de la onda elástica (km/s)
Ejemplos de tipos de roca
Roca blanda
1,5 o menos
Roca semidura
Roca dura
Roca superdura
5,0 o más
150 o mayor
Roca pelítica de la era terciaria, algunas areniscas
La mayoría de las rocas sedimentarias de la era terciaria
Rocas sedimentarias mesozoicas y paleozoicas
La mayoría de las rocas ígneas y metamórficas
Sílex, arenisca dura, algunas rocas gabro
Algunas rocas ígneas como la diabasa
Gneis, esquisto de cuarzo, hornfelsa
Arcilla
Limo
Arena
Arena fina
Arena gruesa
Grava fina
Grava media
Grava gruesa
Grava
Tamaño de la partícula
Carga
Carga
Compactado
Compactación completa
Suelo natural
Agua y aire
Agua y aire

## Slide 91: Composición del suelo
Página 212 del libro de texto / Página 112 del texto auxiliar
Composición del suelo
Sólidos (partículas del suelo)
intersticios
Gases
Líquidos
Aire
Agua
Partículas del suelo
W : Masa total del suelo
Ws : Masa de las partículas del suelo
Ww : Masa del agua
Wa : Masa del aire (=0)
V : Volumen total del suelo
Vs : Volumen de las partículas del suelo
Vw. : Volumen del agua
Va. : Volumen del aire
Vv : Volumen de los intersticios del suelo

## Slide 92: Dureza del suelo
Página 215 del libro de texto / Página 113 del texto auxiliar
Índice de cono
Nota: Los números de la tabla varían ligeramente en función del tipo de suelo y demás
Tipo de máquina
Índice de cono (N/mm2 )
Presión de contacto (N/mm2 )
0,3 o mayor
(Tipo humedal)
Excavadora de humedales de tamaño medio
Topadora de tamaño medio
Topadora de tamaño grande
Topadora de raspado
Raspador tipo remolcado
Raspador de motor
Camión volquete
(Capacidad de carga)

## Slide 93: Variación de la cantidad de suelo
Página 216 del libro de texto / Página 114 del texto auxiliar
Tasa de variación de la cantidad del suelo
Variación de la cantidad de suelo
Nombre
Roca o piedra
Tierra mezclada con grava
Arena
Suelo normal
Arcilla, etc.
Roca dura
Roca semidura
Roca blanda
Masas de roca y guijarros
Grava
Suelo duro
Suelo duro consolidado
Arena
Arena con masas de roca y guijarros
Suelo duro
Suelo arenoso con masas de roca y guijarros
Arcilla
Suelo arcilloso mezclado con grava
Suelo arcilloso con masas de roca y guijarros
Montículo
(1) Cantidad de tierra en el montículo
(2) Cantidad de suelo aflojado
(3) Cantidad de suelo compactado

## Slide 94: Causas y signos de colapso del suelo. Causas de colapso del suelo
Página 218 del libro de texto / Página 115 del texto auxiliar
Criterios de inclinación y altura de la superficie de excavación
Tipos de montículos
Altura e inclinación de la superficie de la excavación
Montículo formado por lecho de roca o arcilla dura
Otros montículos
Montículo formado por arena
Montículo fácil de colapsar con voladuras y similares
45°o menos
35°o menos
90° o menos
75°o menos
60°o menos
90° o menos
75°o menos
5m o más
5m o más
Menos de 5 m
Menos de 2m
2 m a menos de 5 m
Menos de 2m
Menos de 5 m
o
o

## Slide 95: Causas y signos de colapsos del suelo. Resistencia del suelo, signos de colapso
Página 218 del libro de texto / Página 116 del texto auxiliar
Ejemplo de colapso de un talud vertical
Ejemplo de colapso de un talud
Signos de colapso
Patrón de colapso de rocas
Patrón de colapso del suelo
Rocas con muchas grietas
Rocas con capa alterna dura y blanda
Caída de roca flotante (tipo desprendimiento)
Sedimento de sustrato rocoso (Tipo derrubio)
Capa de grava de terraza (Tipo conglomerado)
Rocas graníticas meteorizadas (Tipo de estructura en forma de cebolla)
Granito descompuesto
Rocas graníticas meteorizadas
Caída de roca rodante (tipo caída de roca surgente)
Caída de una a varias masas de roca (tipo caída de rocas) Tipo I
Es un tipo de desprendimiento donde la masa de roca separada por una grieta, cae bordeando la grieta.
Colapso superficial, colapso de pequeña magnitud (tipo desprendimiento, tipo descamado) Tipo II
Colapso profundo o colapso de gran superficie Tipo III
Rocas con muchas grietas
Capa alterna dura y blanda
Roca blanda o tierra y grava
Rocas con diaclasa columnar
Desprendimiento de rocas y colapso tipo derrumbe
Es un colapso de mediana magnitud donde se colapsa a lo largo de la diaclasa de la roca. En muchos casos, la excavación abre grietas potenciales, que son penetradas por el agua de lluvia y se vuelven frágiles y se colapsan a lo largo de la superficie de deslizamiento lineal.
Lecho, diaclasa
Diqueo fracturación en las fallas de la roca, etc.
Placa de deslizamiento
Falla, dique
placa de deslizamiento de estratos y diaclasas
Colapso de gran magnitud (deslizamiento del dique)
Se trata de un tipo de masa rocosa en la que se han desarrollado líneas débiles de muy baja resistencia (fracturas, planos de falla, dique, etc.) y la roca se desliza a lo largo de estas líneas débiles. La escala del colapso está determinada por la relación entre la pendiente y la línea débil, y el ángulo de la pendiente. También se pueden suceder alzamientos en el extremo final.
Es un tipo donde, en un suelo con masas de roca, guijarros y peñascos, donde el material de relleno entre gravas (matriz) es de un material de baja consolidación, este material de relleno es meteorizado y erosionado, poniendo al descubierto los peñascos que finalmente se desprenden y se caen al perder el equilibrio.
Agua surgente
Capa permeable
Capa impermeable
Suelo aluvial o tierra superficial
Suelo no consolidado
Presencia de una capa impermeable
Tipo flujo de escombros
Caída por separación del suelo, colapso tipo derrumbe
Este es el tipo más común de colapso del suelo, en el que la excavación libera la tensión o hace avanzar la meteorización y luego las lluvias y otros fenómenos alimentan con agua, provocando el colapso.
Deslizamiento del suelo colapsado
Deslizamiento de arco en suelo arcilloso
Deslizamiento compuesto
Capa de arcilla
Colapso de gran magnitud (tipo deslizamiento)

## Slide 96: Método de excavación
Página 224 del libro de texto / Página 119 del texto auxiliar
Ejemplo construcción en isla
Ejemplo de construcción de talud a corte abierto
Cresta del talud
Formación de taludes
Pendiente del talud
Berma
Pie del talud
Canal de drenaje
Canal de drenaje
Fondo de excavación
Estructura de retención
Puntal
Riostra
Muro de retención de la tierra

## Slide 97: Método de excavación
Página 226 del libro de texto / Página 119 del texto auxiliar
Ejemplo de construcción de retención de tierra a corte abierto
Estructura
Muro de retención de la tierra
Anclaje
Tirante
(b) Método del tirante
(a) Método autoportante
Parte empotrada
(c) Método de anclaje a tierra
Mortero
Barra de acero o alambre de acero PC
Pila intermedia
Puntal
Puntal
Estructura de apoyo
Riostra
Soporte
Pila intermedia
Muro de retención de la tierra

## Slide 98: Método de excavación
Página 227 del libro de texto / Página 120 del texto auxiliar
Ejemplo del método de revestimiento inverso
Ejemplo de método de corte de zanja
Muro de retención de la tierra
Superficie del suelo
Primario
Secundario
Terciario

## Slide 99: Capítulo 11 Casos de accidentes

## Slide 100: Accidentes con muertes y lesiones en el sector de la construcción
Página 121 del texto auxiliar
En la figura 11-1 se muestra la tendencia de accidentes con muertes y lesiones que provocaron cuatro o más días de baja en el sector de la construcción.
Fig. 11-1 Tendencias de los accidentes con muertes y lesiones que provocaron cuatro o más días de baja en el sector de la construcción
(excluyendo los directamente atribuibles al Gran Terremoto del Este de Japón)
Además, de los accidentes con muertes y lesiones causadas por la maquinaria de construcción y otros equipos que se produjeron durante 2017, cerca del 56% fueron por nivelación, transporte, carga y excavación, y cerca del 15% por demolición.
(Referencia) Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Sucesos de Accidentes Laborales. Sitio Web de Seguridad Laboral: Análisis de los factores que causan los accidentes laborales (industria de la construcción, 2017)
Cantidad de casos (personas)

## Slide 101: Caso 1: Un trabajador de la construcción quedó atrapado en el contrapeso de una excavadora de arrastre
Página 230 del libro de texto / Página 122 del texto auxiliar
Caso 2: Mientras esparcía y nivelaba la tierra con una excavadora de arrastre, el conductor quedó atrapado entre el puntal y la palanca.
Caso 3: Un bloque cayó de la cuchara de una excavadora de arrastre sobre un trabajador.
Caso 4: Una excavadora de arrastre volcó en un terreno inclinado y un guía quedó atrapado debajo.

## Slide 102: Caso 5. Pasó por delante de una excavadora de arrastre y fue golpeado por la cuchara que giraba
Página 234 del libro de texto / Página 126 del texto auxiliar
Caso 6: Mientras montaba la cubierta tras la inspección de una topadora, el operario perdió el equilibrio y su pierna quedó atrapada.
Caso 7: Una topadora se cayó por un terreno inclinado y el conductor quedó atrapado debajo.
Caso 8: Un operario de marcado quedó atrapado en la oruga de una topadora que estaba retrocediendo

## Slide 103: Caso 9: Un tractor con pala golpeó a un trabajador mientras transportaba una carga colgante
Página 238 del libro de texto / Página 130 del texto auxiliar
Caso 10: Un guía quedó atrapado en la pala de un tractor con pala en una mina.
Caso 11: Un trabajador fue atropellado por una motoniveladora que estaba retrocediendo
Caso 12: Un raspador volcó en un terreno inclinado y el conductor quedó atrapado debajo.

## Slide 104: Sistema jurídico relacionado a la seguridad y la salud de los trabajadores
Página 134 del texto auxiliar
Existen varias leyes relacionadas a la seguridad y la salud de los trabajadores, entre ellas la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En particular, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo estipula las cuestiones que deben observarse para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y promover la formación de un entorno laboral confortable. Las cuestiones específicas relacionadas con la aplicación de la ley se indican en las ordenanzas gubernamentales, las ordenanzas ministeriales, las notificaciones públicas y demás.
El sistema jurídico de la salud y la seguridad de los trabajadores es el siguiente
Fig.9-1 Sistema jurídico para las habilidades de conducción para maquinaria de construcción tipo vehicular (para nivelación, transporte, carga y excavación)
(Referencia) Manual de evaluación de riesgos para la industria de mantenimiento de edificios, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
Ley
Ordenanza del gabinete
Ordenanza ministerial
Avisos y notificaciones públicas
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (An-eiho)
Ordenanza de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (An-eirei)
Reglamento de la aplicación de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (An-eisoku)
Normas estructurales de la maquinaria de construcción tipo vehicular
Reglamentos sobre el entrenamiento de habilidades de conducción para maquinaria de construcción tipo vehicular (para nivelación, transporte, carga y excavación)
Reglamentos de educación especial en seguridad y salud

## Slide 105: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (extracto) (1)
Página 243 del libro de texto / Página 134 del texto auxiliar
Capítulo 1 Disposiciones generales
Artículo 3 <Responsabilidades de las empresas y similares>
Las empresas no sólo deberán observar las normas mínimas de prevención de accidentes laborales establecidas en esta Ley, sino que también deberán garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo mediante la realización de un entorno de trabajo confortable y la mejora de las condiciones de trabajo. Además, las empresas asegurarán de cooperar con las medidas aplicadas por la nación para la prevención de los accidentes laborales.
(2) Todos los que diseñan, fabrican o importan máquinas, aparatos u otros equipos, todos los que fabrican o importan materias primas, o todos los que construyen o proyectan construcciones, deberán, al diseñar, fabricar, importar o construir tales artículos, esforzarse por contribuir a la prevención de los accidentes laborales causados por el uso de dichos artículos.
(3) Un comitente de obras de construcción o cualquier otra persona que haga que otra persona lleve a cabo la obra deberá tener en cuenta no adjuntar condiciones que puedan perjudicar la realización segura e higiénica de la obra con respecto al método de construcción, el plazo de obra, etc.
Artículo 4: Además de observar las cuestiones necesarias para la prevención de los accidentes de trabajo, los trabajadores se esforzarán por cooperar con las medidas adoptadas por la empresa y otras personas relacionadas para prevenir los accidentes de trabajo.
Artículo 4: Además de observar las cuestiones necesarias para la prevención de los accidentes de trabajo, los trabajadores se esforzarán por cooperar con las medidas adoptadas por la empresa y otras personas relacionadas para prevenir los accidentes de trabajo.

## Slide 106: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (extracto) (2)
Página 248 del libro de texto / Página 135 del texto auxiliar
Capítulo 5 Normativa sobre máquinas y similares, y materiales dañinos
Artículo 45 (Autoinspección periódica)
Con respecto a las calderas, otras máquinas y demás, establecidas por una Orden del Gabinete, la empresa deberá, de conformidad con las disposiciones de una Ordenanza del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, realizar autoinspecciones en forma periódica y registrar los resultados de las mismas.
2 En cuanto a las máquinas y demás indicadas en el párrafo anterior establecidas por una orden de gabinete, cuando la empresa realiza la autoinspección establecida por una ordenanza del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, dentro de las autoinspecciones reglamentadas en el mismo párrafo (en adelante, “autoinspección específica”), lo deberá realizar un trabajador que lo utiliza y tiene la calificación establecida por ordenanza del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar o está registrado según lo estipulado en el artículo 54, inciso 3, párrafo 1, y que realiza la autoinspección específica de la máquina correspondiente en respuesta a solicitud de terceros (en adelante, “el inspector”).
3 El Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar dará a conocer las directrices de autoinspección necesarias para la aplicación adecuada y eficaz de la autoinspección en virtud del párrafo 1.
4 Omitido
Cuadro 5-1 Leyes y reglamentos relacionados
Clasificación de la inspección y pruebas
Disposiciones
Personas y calificaciones para el trabajo
(Período de conservación de la hoja de inspección y demás)
Inspección previa al inicio del trabajo
Autoinspección periódica
(Una vez al mes)
Autoinspección especial
(Una vez al año)
Artículo 170 de la Ley de Seguridad y Salud Industrial
Artículo 171
Artículo 168 de la Ley de Seguridad y Salud Industrial
Artículo 169
Artículo 171
Artículo 167 de la Ley de Seguridad y Salud Industrial
Artículo 169
Artículo 169 bis
Artículo 171
Conductor
Una persona designada por la empresa (responsable de seguridad)
Inspector interno
inspector de consultoría de inspección
* La lista de verificación, mientras la máquina está en operación
Hoja de inspección, por 3 años
Hoja de inspección, por 3 años
(Con la marca de inspeccionada)

## Slide 107: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (extracto) (3)
Página 250 del libro de texto / Página 136 del texto auxiliar
Capítulo 6 Medidas correspondientes al trabajo de los trabajadores
Artículo 61 <Restricciones laborales>
Con respecto a la operación de grúas y otros trabajos establecidos por una Orden del Gabinete, la empresa no podrá asignar el trabajo referido a una persona si no posee una licencia correspondiente al trabajo referido otorgado por el director de la Oficina de Trabajo de la Prefectura, o si no completó un curso de entrenamiento de habilidades correspondiente al trabajo referido, dirigido por una persona registrada por el director de la Oficina de Trabajo de la Prefectura, o si no posee otras calificaciones especificadas por una Ordenanza del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
2 Toda persona que no pueda dedicarse al trabajo referido en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá dedicarse a dicho trabajo.
3 La persona que puede realizar el trabajo referido en virtud de lo dispuesto en el apartado (1) deberá llevar consigo la licencia correspondiente o cualquier otro documento que certifique su calificación cuando realice dicho trabajo.
4 Omitido
Calificaciones requeridas para los conductores de las máquinas Calificaciones requeridas para los operarios
Tipo de calificación
Licencia
Entrenamiento de habilidades
Capacitación especial
1 tonelada o más
Menos de 1 tonelada
1 tonelada o más
Menos de 1 tonelada
5 toneladas o más
Menos de 5 toneladas
5 toneladas o más
Menos de 5 toneladas
5 toneladas o más
1 tonelada o más
Menos de 5 toneladas
Menos de 1 tonelada
3 toneladas o más
Menos de 3 toneladas
3 toneladas o más
Menos de 3 toneladas
Sin límites.
Capacidad de la máquina
Carga a elevar
Carga a elevar
Masa de la máquina
Masa de la máquina
Carga máxima
Capacidad máxima de carga
Nombre de la máquina
Grúa
Grúa
Grúa operada desde el piso
(traslado con la carga)
Grúa móvil
Maquinaria de construcción tipo vehicular
Para la nivelación, transporte, carga y excavación
Compactación (rodillo)
Para demolición
Pala cargadora, cargador de horquilla
Vehículo de transporte en terreno difícil
Nombre de la tarea
Detalle del trabajo
Tipo de calificación
Licencia
Entrenamiento de habilidades
Capacitación especial
Trabajo de eslingado
Trabajos de manipulación del asbesto
Carga a elevar
Demolición y demás de edificios en los que se utiliza asbesto
1 tonelada o más
Menos de 1 tonelada
(supervisor del trabajo)

## Slide 108: Ordenanza de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (extracto)
Página 251 del libro de texto / Página 136 del texto auxiliar
Artículo 20 (Trabajos involucrados en las restricciones laborales)
Los trabajos que establecen la ordenanza del gabinete según el artículo 61 párrafo 1 de la Ley son los siguientes:
1～11 Omitido
12 Trabajos para conducir maquinarias de construcción mencionados en tabla anexa 7 como Nº1, Nº2, Nº3 o Nº6 con un peso corporal de la máquina de 3 toneladas o más, que usa energía y que puede marchar autopropulsado por lugares no definidos (se excluye la conducción para marchar sobre carreteras)
13 De aquí en más, omitido
El alcance y los horarios de los temas para el curso, del curso para los empleados que trabajan con trabajos restringidos, los que son establecidos por el Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, en base a la Ley de Salud y Seguridad Industrial y los registros relacionadas a las órdenes de la citada Ley, así como a lo estipulado en el artículo 83 párrafo 1 sección 3 de la ordenanza ministerial relacionada a la asignación.
◆ Notificación Pública nº 144 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (30 de marzo de 2009) ◆
Artículo 1~Artículo 2 Omitidos
(Curso para los empleados que trabajan conduciendo maquinarias de construcción tipo vehicular)
Artículo 3 El curso establecido en el artículo 99 ter, párrafo 1 de la Ley, que deben cumplir quienes pueden trabajar en los trabajos establecidos en el artículo 20 párrafo 12 de la ordenanza, debe comprender los temas para el curso indicados en la columna superior de la siguiente tabla, cuyo contenido debe abarcar lo indicado en la columna del medio de la misma tabla y cuya duración debe ser igual o mayor a las horas indicadas en la columna inferior de la misma tabla.
Artículo 4 Omitido
Temas del curso
Alcance
Duración
Estructura de las máquinas de trabajo para los trabajos restringidos y similares.
Estructura de los dispositivos relacionados a la marcha y el trabajo de la maquinaria de construcción tipo vehicular
1 hora
1 hora
1,5 horas
1,5 horas
2 horas
(Funciones de los dispositivos de seguridad y demás, de la máquina de trabajo para los trabajos restringidos y similares)
Funciones de los dispositivos de seguridad y los frenos de la maquinaria de construcción tipo vehicular.
Inspección y mantenimiento de las maquinaria de construcción tipo vehicular
Gestión de mantenimiento de las máquinas de trabajo para los trabajos restringidos y similares
(Métodos de trabajo con las máquina de trabajo para los trabajos restringidos y similares)
Leyes y reglamentos relacionados con la seguridad y la salud
Ejemplos de accidentes laborales y sus medidas de prevención
(Medidas de seguridad según el método de trabajo con las maquinarias de construcción tipo vehicular)
(Disposiciones relevantes de las Leyes, las Ordenanzas y del reglamento de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)
Estudios de casos de accidentes industriales
1 hora

## Slide 109: Reglamentos de seguridad y salud en el trabajo (extracto) (1)
Página 256 del libro de texto / Página 138 del texto auxiliar
Parte 1 Normas generales
Capítulo 7 Licencias, etc.
Sección 3 Entrenamiento de habilidades
Artículo 82 (Reexpedición y demás del certificado de finalización del entrenamiento de habilidades)
Una persona que haya recibido un certificado de finalización del entrenamiento de estas habilidades y que está ejerciendo o pretende ejercer el trabajo relacionado con dicho entrenamiento de habilidades, si pierde o daña este certificado, excepto en los casos estipulados en el párrafo 3, deberá presentar la solicitud de reexpedición del certificado de finalización del entrenamiento de habilidades (formulario Nº18) a la institución de enseñanza registrada que ha otorgado el certificado de finalización del entrenamiento de habilidades para recibir la reexpedición del certificado de finalización del entrenamiento de habilidades.
2 Cuando una persona estipulada en el párrafo anterior cambia su nombre, excepto en los casos estipulados en el párrafo 3, deberá presentar una solicitud de reescritura del certificado de finalización del entrenamiento de habilidades (formulario Nº18) a la institución de enseñanza registrada que ha otorgado el certificado de finalización del entrenamiento de habilidades para recibir la reescritura del certificado de finalización del entrenamiento de habilidades.
3 De aquí en más, omitido

## Slide 110: Reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo (extracto) (2)
Página 261 del libro de texto / Página 138 del texto auxiliar
Parte 2: Normas de seguridad
Capítulo 2 Maquinaria de construcción y similares
Sección 1 Maquinaria de construcción tipo vehicular
Subsección 1 bis Estructura
Artículo 152 <Instalación del faro frontal>
La empresa deberá equipar con faros frontales a las maquinarias de construcción tipo vehicular No obstante, lo anterior puede no aplicarse para las maquinarias de construcción tipo vehicular que se utilizan en un lugar donde está garantizada la luminosidad necesaria para realizar el trabajo en forma segura.
Artículo 153 <protector de cabeza>
Al utilizar la maquinaria de construcción tipo vehicular referida (limitada a topadoras, tractores con pala, cargadoras de residuos, excavadoras mecánicas, excavadoras de arrastre y equipos de demolición) en lugares donde pueden existir riesgos para los trabajadores por la caída de rocas y similares (*1), la empresa deberá instalar un protector de cabeza resistente en dicha maquinaria de construcción tipo vehicular (*2)
Nota 1) "En lugares donde puede ...caer rocas y similares" son lugares donde se realizan excavaciones a cielo abierto, excavaciones para trabajos en canteras, trabajos de construcción de túneles y similares, en donde se utiliza dicha máquina para el trabajo, y en donde pueden ocurrir caída de rocas y similares por el trabajo de la máquina.
Nota 2) Para los protectores de cabeza, las normas estructurales se indican en la notificación pública Nº 559 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del 26 de septiembre de 1975.
Subsección 2 Prevención de riesgos relacionados con el uso de las maquinarias de construcción tipo vehicular
Artículo 154 <Investigación y registro>
Cuando una empresa realiza trabajos con una maquinaria de construcción tipo vehicular, para evitar el riesgo que supone para los trabajadores la caída de dicha maquinaria de construcción tipo vehicular o el hundimiento del montículo natural, deberá investigar previamente la topografía y las condiciones geológicas del lugar en el que se van a realizar los trabajos y registrar los resultados de la investigación.

## Slide 111: Reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo (extracto) (3)
Página 262 del libro de texto / Página 139 del texto auxiliar
Artículo 155 <Plan de trabajo>
Al realizar trabajos con maquinarias de construcción tipo vehicular, la empresa deberá establecer previamente un plan de trabajo adecuado con los conocimientos adquiridos por medio las investigaciones estipuladas en el artículo anterior, y el trabajo se debe realizar siguiendo dicho plan de trabajo.
2 El plan de trabajo establecido en el párrafo anterior deberá indicar los siguientes puntos:
1 Tipo y capacidad de la maquinaria de construcción tipo vehicular a utilizar
2 Ruta de operación de la maquinaria de construcción tipo vehicular
3 Método de trabajo con maquinaria de construcción tipo vehicular
3 Cuando la empresa establece el plan de trabajo según el párrafo 1, debe hacer conocer a todos los trabajadores involucrados acerca de los temas de los párrafos 2 y 3 precedentes.
Artículo 156 <límite de velocidad>
Si se realizan trabajos con maquinaria de construcción tipo vehicular (excepto aquellas cuya velocidad máxima es de 10 kilómetros por hora o menos), la empresa debe establecer previamente el límite de velocidad adecuado para la maquinaria de construcción tipo vehicular según la topografía, condiciones geológicas, etc. (*) del lugar donde se va a realizar dicho trabajo, y ejecutar el trabajo de acuerdo a ello.
2 El conductor de la maquinaria de construcción tipo vehicular del párrafo anterior, no debe conducir la maquinaria de construcción tipo vehicular excediendo el límite de velocidad indicado en el mismo párrafo.
Nota: El término "etc." en "topografía, condiciones geológicas, etc." incluye el caso en que están instaladas otras máquinas, equipos y similares.

## Slide 112: Reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo (extracto) (4)
Página 262 del libro de texto / Página 140 del texto auxiliar
Artículo 157 <Prevención y demás de caídas y similares>
Cuando una empresa realiza trabajos con una maquinaria de construcción tipo vehicular, deberá tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo que supone para los trabajadores el vuelco o caída de la maquinaria de construcción tipo vehicular, como evitar el colapso de la banquina de la ruta por donde avanza dicha maquinaria de construcción tipo vehicular, el hundimiento desigual del suelo, mantener el ancho necesario del camino, etc.(*1)
2 Cuando una empresa realiza trabajos con una maquinaria de construcción tipo vehicular en banquinas, terreno inclinado, etc., si pueden existir riesgos para los trabajadores por el vuelco o caída de dicha maquinaria de construcción tipo vehicular, deberá disponer de guías (*2) para que esa persona realice el guiado de la maquinaria de construcción tipo vehicular.
3 El conductor de la maquinaria de construcción tipo vehicular del párrafo anterior debe obedecer el guiado que realiza la guía del párrafo anterior.
Nota 1: El término "etc." de "mantener el ancho necesario del camino, etc." incluye la instalación de guardarraíles, de carteles señalizadores, etc.
Nota 2: Si están instaladas guardarraíles, carteles señalizadores, etc., para prevenir los vuelcos y similares, se considera que no es necesaria la disposición del guía del párrafo 2.
Artículo 157 bis
En lugares como banquinas y terrenos inclinados en donde pueden existir riesgos para los conductores debido al vuelco o la caída de las maquinarias de construcción tipo vehicular, la empresa debe esforzarse para no permitir el uso de maquinarias de construcción tipo vehicular que no posean estructuras de protección antivuelco y cinturones de seguridad, y esforzase para que el conductor utilice el cinturón de seguridad.

## Slide 113: Reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo (extracto) (5)
Página 263 del libro de texto / Página 141 del texto auxiliar
Artículo 158 <Prevención de choques>
Cuando una empresa realiza trabajos con una maquinaria de construcción tipo vehicular, no deberá permitir que los trabajadores ingresen en las zonas en donde pueden existir riesgos (*) para los trabajadores por el choque con la maquinaria de construcción tipo vehicular durante su operación. Sin embargo, esto no se aplica al caso en que se asigna un guía quien realizará el guiado de la maquinaria de construcción tipo vehicular.
2 El conductor de la maquinaria de construcción tipo vehicular del párrafo anterior, deberá obedecer el guiado de la guía mencionada en el párrafo anterior.
Nota: El término "zonas en donde pueden existir riesgos" incluye no sólo la zona de marcha de la máquina, sino también la zona del radio de acción de los equipos de trabajo, como los brazos y las plumas.
Artículo 159 <Señales>
Cuando la empresa designa a un guía para la conducción de una maquinaria de construcción tipo vehicular, se deberán establecer señales determinadas y hacer que el guía utilice dichas señales
2 El conductor de la maquinaria de construcción tipo vehicular del párrafo anterior deberá obedecer a las señales del párrafo anterior.
Artículo 160 <Medidas que deben adoptarse al abandonar el puesto de conductor>
Cuando el conductor de una maquinaria de construcción tipo vehicular se aleja del lugar de conducción, la empresa debe hacer que dicho conductor tome las siguientes medidas:
1 Bajar al piso el equipo de trabajo como cucharas, desgarradores, etc. (*1)
2 Tomar medidas adecuadas para evitar que la maquinaria de construcción tipo vehicular se mueva sin control, como detener el motor principal y aplicar el freno de marcha, etc.(*2)
2 El conductor del párrafo anterior debe tomar las medidas mencionadas en cada punto del mismo párrafo cuando se aleja del puesto de conductor de la maquinaria de construcción tipo vehicular.
Nota 1: El término "etc." en "cucharas, desgarradoras, etc." incluye la pala, la hoja de empuje de tierra, etc.
Nota 2: El término "etc." de "aplicar el freno de marcha, etc." incluye inmovilizar con cuñas, topes, etc.

## Slide 114: Reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo (extracto) (6)
Página 264 del libro de texto / Página 142 del texto auxiliar
Artículo 161 (Transporte de la maquinaria de construcción tipo vehicular)
Si para transportar la maquinaria de construcción tipo vehicular se lo debe cargar y descargar de un vehículo de carga y similar (*1) en forma autopropulsada o remolcada, y para ello se utilizan rampas, terraplenes, etc., con el fin de evitar el riesgo de vuelco, caída, etc. de dicha maquinaria de construcción tipo vehicular, se deben cumplir con los siguientes puntos.
1 La carga y descarga se debe realizar en un lugar plano y firme.
2 Si se utilizan rampas, deben ser de una longitud suficiente (*2), además de un ancho y resistencia suficiente, instalados firmemente con una pendiente adecuada (*3).
3 Si se utilizan terraplenes, plataformas temporales, etc., hay que asegurarse de que posean el suficiente ancho y resistencia (*4), además de una pendiente adecuada.
Nota 1: El término "similar" en "vehículos de carga y similar" incluye los remolques.
Nota 2: El término "Suficiente" en "longitud suficiente" debe determinarse en función al peso y tamaño de la maquinaria de construcción tipo vehicular a cargar o descargar.
Nota 3: El término "Pendiente adecuada" significa que se debe considerar las capacidades de dicha máquina como la capacidad de escalada y demás para ver que se encuentran dentro del rango seguro.
Nota 4: La "resistencia del terraplén" se garantiza tomando medidas como el hincado de troncos y una buena compactación de la tierra.
Artículo 162 <Restricción de pasajeros>
Al realizar trabajos con maquinarias de construcción tipo vehicular, la empresa debe prohibir que suban trabajadores que no puedan estar en los asientos de pasajeros (*).
Nota: Por "asiento del pasajero" se entiende el asiento del conductor, el asiento del acompañantes y otros asientos para que se monten en el vehículo.
Artículo 163 <Restricción de uso>
Cuando una empresa realiza trabajos con una maquinaria de construcción tipo vehicular, para prevenir el riesgo para los trabajadores por el vuelco y la rotura del equipo de trabajo como la pluma, el brazo, etc., la empresa debe respetar el grado de estabilidad, la carga máxima de uso admitida, etc., definidos estructuralmente (*) para dicha maquinaria de construcción tipo vehicular.
Nota: El término "definidos estructuralmente" se refieren a las indicadas en las normas estructurales para la maquinaria de construcción tipo vehicular.

## Slide 115: Reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo (extracto) (7)
Página 265 del libro de texto / Página 143 del texto auxiliar
Artículo 164 <Restricciones para usos no previstos para su uso principal>
La empresa no debe utilizar la maquinaria de construcción tipo vehicular para usos no previstos para su uso principal como elevar cargas con la excavadora mecánica, levantar o bajar a trabajadores con la cuchara bivalva, etc.(*1)
2 Las disposiciones del párrafo anterior no se aplicarán si corresponde a algunos de los siguientes casos:
1 En el caso de un trabajo de elevación de una carga (*2) y corresponde a cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando sea inevitable debido a la naturaleza del trabajo o cuando es necesaria para la ejecución segura del trabajo (*3).
b) Cuando a los equipos de trabajo como brazos, cucharas, etc., se utilizan colocando accesorios metálicos como ganchos, grilletes, etc., u otros implementos para la elevación (*4) que corresponden a cualquiera de los siguientes casos:
(1) Debe tener la suficiente resistencia (*5) que corresponda al peso que va a cargar.
(2) Al utilizar implementos con pestillo o similar, estos dispositivos deben ser tal que no exista riesgo de caída del elemento elevado.
(3) Deben ser tales que no existan riesgos de que se suelte desde el equipo de trabajo. (*6).
2 Cuando se realizan trabajos que no son trabajos de elevación de carga y no existe el riesgos para los trabajadores.
Nota 1: El término "etc." en "levantar o bajar trabajadores con la cuchara bivalva, etc." incluye el uso de plumas, brazos, etc. como rampas.
Nota 2: El término "trabajo de elevación de una carga " incluye el giro de una pluma con una carga colgada y la marcha con una carga colgada.
Nota 3: El término "cuando sea inevitable debido a la naturaleza de los trabajos o cuando sea necesario para la ejecución segura de los mismos" significa que, al levantar temporalmente tablestacas, tubos Hume, etc., para reducir el riesgo de colapso del suelo como parte de los trabajos de excavación con maquinaria de construcción tipo vehicular, hay casos en los que el lugar de trabajo es estrecho y se considera más complicado y peligroso ingresar una grúa móvil para realizar los trabajos.
Nota 4: El término "al utilizar colocando implementos para elevación en los equipos de trabajo" significa que son los casos en donde se realizan trabajos de elevación de carga con ganchos, grilletes, eslinga, cadena para elevación, etc., fijados al equipo de trabajo de tal forma que sea difícil de que se suelte, y no se incluyen los casos en donde se eleva la carga enganchando la eslinga a la uña de la cuchara, o se eleva la carga enganchando directamente la eslinga a la pluma o el brazo.
Nota 5: La resistencia del implemento para elevación se determinará mediante el factor de seguridad (valor obtenido al dividir el valor de la carga de corte del implemento para elevación con el valor de la carga del punto 4 del párrafo 3. ) con un valor de 5 o mayor.
Nota 6: El término "que no existan riesgos de que se suelte desde el equipo de trabajo" significa, en el caso de los ganchos y similares fijados por soldadura, que las soldaduras posean la suficiente penetración, espesor de garganta, etc., y que la soldadura esté completamente alrededor de dicha fijación.

## Slide 116: Reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo (extracto) (8)
Página 265 del libro de texto / Página 144 del texto auxiliar
Artículo 165 <Reparaciones y demás>
Al realizar trabajos de reparación de una maquinaria de construcción tipo vehicular o al realizar trabajos de montaje o desmontaje de accesorios, la empresa debe asignar a la persona que va a dirigir el trabajo respectivo y que dicha persona tome las siguientes medidas:
1 Determinar los procedimientos del trabajo y dirigir el trabajo.
2 Supervisar el uso de los puntales de seguridad, bloques de seguridad, etc., según lo estipulado en el párrafo 1 del siguiente artículo, así como el estado de uso de la plataforma estipulada en el párrafo 1 del artículo 166 bis.
Artículo 166 <Prevención del riesgo por caída de plumas y similares>
Si al elevar una pluma, brazo, etc., de una maquinaria de construcción tipo vehicular y se realizan trabajos de reparación, inspección, etc., para evitar el riesgo hacia los trabajadores que supone una caída inesperada de la pluma, brazo, etc., la empresa debe hacer que los trabajadores que realizan estos trabajos utilicen puntales de seguridad, bloques de seguridad, etc.
2 Los trabajadores que realicen los trabajos indicados en el párrafo anterior deberán utilizar el puntal de seguridad, bloques de seguridad, etc.(*) indicados en el mismo párrafo.
Nota: El término "etc." de "bloques de seguridad, etc." incluye las plataformas y similares.

## Slide 117: Reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo (extracto) (9)
Página 268 del libro de texto / Página 144 del texto auxiliar
Artículo 166 bis <Prevención de riesgos por la caída del accesorio y demás>
Al realizar un trabajo de montaje o desmontaje del accesorio de una maquinaria de construcción tipo vehicular, para evitar el riesgo para el trabajador debido a la caída del accesorio y demás, la empresa debe hacer que los trabajadores asignados utilicen plataformas para dicho trabajo .
2 Los trabajadores asignados para el trabajo del párrafo anterior deben utilizar las plataformas indicadas en el párrafo anterior.
Artículo 166 tri <Restricciones en el montaje del accesorio>
La empresa no debe montar un accesorio que supera el límite de peso definido estructuralmente para la maquinaria de construcción tipo vehicular.
Artículo 166 quater <Indicación del peso del accesorio y demás>
Cuando se reemplaza el accesorio de la maquinaria de construcción tipo vehicular, la empresa debe indicar el peso del accesorio en un lugar bien visible para el conductor (si se monta una cuchara, desgarradora, etc., debe incluir la capacidad de dicha cuchara, desgarradora, etc., o el peso de carga máximo. Ídem para el resto de este artículo.) o adjuntar un documento donde el conductor de dicha maquinaria de construcción tipo vehicular pueda verificar fácilmente el peso del accesorio.

## Slide 118: Reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo (extracto) (10)
Página 273 del libro de texto / Página 145 del texto auxiliar
Parte 4 Reglamentos especiales
Capítulo 2 Regulaciones especiales sobre el arrendador de máquinas y similares
Artículo 666 <Medidas que deben tomar el arrendador de máquinas y similares>
Quien está estipulado en el artículo anterior (de aquí en más, llamados “arrendador de máquinas y similares”) al arrendar dicha máquina a otra empresa, debe tomar las siguientes medidas:
1 Dicha máquina y demás debe ser inspeccionada previamente (*1) y si encuentra alguna anormalidad, debe proceder a la reparación y otros preparativos.
2 Para la empresa que va a recibir en arrendamiento dicha máquina y demás, debe entregar un documento con los siguientes ítems:
a) Capacidad de dicha máquina y demás *2
b) Características de dicha máquina y demás, y otros puntos que deben tenerse en cuenta para su utilización (*3)
2 Las estipulaciones del párrafo anterior no se aplican en el caso de arrendamientos de máquinas y demás, cuando la empresa que recibe la máquina y demás en arrendamiento realiza la selección del tipo de máquina al momento de su adquisición, realiza el mantenimiento y demás luego de recibirlo en arrendamiento, etc., que debería realizar el propietario de dicha máquina y demás que es el objeto de arrendamiento (incluido los negocios de arrendamiento de equipos que realizan organismos de arrendamiento de equipos de las prefecturas, estipulado en el artículo 2, párrafo 6 de la Ley de subsidio para el costo de incorporación de equipos para pequeñas empresas y similares (Ley No.115 de 1956)) (*4).
Nota 1: El término "previamente" no significa necesariamente que todo el equipo deba ser inspeccionado cada vez que se preste, y es aceptable limitar la inspección a las partes necesarias según las condiciones de uso.
Nota 2: El término "capacidad de dicha máquina y demás" significa, en el caso de la maquinaria de construcción tipo vehicular, la capacidad necesaria para su uso, tal como la estabilidad, la capacidad de la cuchara y de otros puntos importantes.
Nota 3: El término "Otros puntos que deben tenerse en cuenta para su utilización" significa cuestiones que deben tenerse en cuenta en el uso de la máquina, como el combustible utilizado y el método de ajuste.
Nota 4: El objetivo del párrafo 2 es excluir la aplicación de este artículo a aquellos que recurren a una forma de arrendamiento como instrumento financiero.

## Slide 119: Normas estructurales para la maquinaria de construcción tipo vehicular (extracto)
Página 276 del libro de texto / Página 146 del texto auxiliar
Artículo 1 <Resistencia y demás>
Artículo 2 <Estabilidad>
Artículo 3 (Estabilidad del hincador de pilotes y extractor de pilotes)
Artículo 4 (Estabilidad hacia atrás de la máquina de excavación (excepto la del tipo oruga) y de la máquina de demolición (excepto la del tipo oruga))
Artículo 5 <Frenos de marcha y demás>
Artículo 6 <Frenos para los equipos de trabajo>
Artículo 7 <Partes operativas del equipo para la marcha y similares>
Artículo 8 <Puntos necesarios para la operación de la máquina, como las funciones de dicha parte operativa, los procedimientos operativos, etc.>
Artículo 9 <Visibilidad necesaria para la conducción, y demás>
Artículo 10 <Equipo de elevación y descenso>
Artículo 11 <Equipo de prevención de riesgos para la elevación y descenso de brazos y similares>
Artículo 12 <Indicadores de dirección>
Artículo 13 <Dispositivo de alarma>
Artículo 13 bis <Dispositivo de parada automática y similares para cuando se excede el rango de trabajo>
Artículo 14 <Válvulas de seguridad, y similares>
Artículo 15 <Indicaciones>
Artículo 16 <Maquinaria de construcción tipo vehicular de estructuras especiales>
Artículo 17 <Excepciones>