## Slide 1: Buku Pendukung Pelatihan Keterampilan Mengemudi Excavator Loader Materi Power Point Untuk Pelatihan

## Slide 2: Jilid 1 Aturan Umum

## Slide 3: Bab 1 Ringkasan tentang Excavator Loader

## Slide 4: Definisi dan Ciri-Ciri Excavator Loader
Gambar 1-1 Excavator Loader（Tanpa Mekanisme Jangkauan）
Gambar 1-2 Excavator Loader（Dengan Mekanisme Jangkauan）
Buku pelatihan hal.13/Buku pendukung hal.4

## Slide 5: Definisi dan Ciri-Ciri Excavator Loader
Gambar 1-3 Fork Loader
Buku pelatihan hal.14/Buku pendukung hal.5

## Slide 6: Definisi dan Ciri-Ciri Excavator Loader
Referensi Gambar Wheel Loader
Tidak terdapat di buku pelatihan/ Buku pendukung hal.6

## Slide 7: Spesifikasi dan Dimensi Utama
Gambar 1-4 Bucket
Gambar 1-5 Bucket Tipe I
Buku pelatihan hal.16/Buku pendukung hal.7
Spill guard
Badan bucket
Bottom cutting edge
Side cutting edge
Tepi depan sisi runcing
Tepi atas spill guard

## Slide 8: Spesifikasi dan Dimensi Utama
Tabel 1-2 Jenis dan Ciri-Ciri Bucket
Gambar 1-6 Bucket Tipe II
Buku pelatihan hal.18/Buku pendukung hal.8 - 9
Tepi atas spill guard
Garis imajiner ini dianggap sebagai tepi terdepan
Ujung sisi runcing
Jenis Bucket
Bucket standar tipe I
Tipe II
Tipe III
Tipe IV
Ciri-Ciri Struktur
Bentuk paling umum dengan tepi lurus dan tanpa cakar. Digunakan untuk scooping pasir, kerikil, tanah dan lainnya, karena sesuai untuk menangani benda berpartikel kecil.
Kapasitas dapat ditingkatkan dengan bentuk yang sama untuk penangan benda dengan berat jenis yang kecil (chips).
Sama seperti bucket tipe I, tipe ini digunakan pada objek berpartikel kecil. Tetapi ujungnya berbentuk runcing untuk meningkatkan kinerja scoop.
Bucket yang dipasang cakar pada tepi lurus tipe I, digunakan untuk penanganan benda berpartikel besar seperti scooping pecahan batu dan sejenisnya.
Bucket yang dipasang cakar pada tepi runcing tipe II, digunakan jika ingin meningkatkan kinerja scooping benda berpatikel besar.

## Slide 9: Jilid 2 Pengetahuan tentang Struktur Travel Gear Excavator Loader dan Cara Penanganannya

## Slide 10: Bab 1 Struktur

## Slide 11: Penggerak Utama
Gambar 2-1 Struktur Mesin
Gambar 2-2 Tampilan Mesin Bensin
Buku pelatihan hal.31/Buku pendukung hal.11 - 12
Kipas
Karburator
Kipas
Pompa air
Poros engkol / crankshaft
Piston
Valve
Camshaft
Flywheel
Motor starter
Intake manifold
Sabuk V
Timing gear
Idler gear
Pompa oli
Batang piston
Kepala silinder
Blok silinder
Push rod
Penutup kepala silinder
Water inlet
Sabuk kipas
TPO (Power take off)
Oil pan
Governour
Exhaust manifold
Air intake
Pump drive gear

## Slide 12: Penggerak Utama
Gambar 2-3 Gambar Proses Mesin Bensin 4 Langkah
Buku pelatihan hal.33/Buku pendukung hal.12
Intake valve
Intake valve
Busi
Exhaust valve
Batang piston
Poros engkol / crankshaft
Inhalasi
Kompresi
Ledakan
Pembuangan
Menunjukkan arah gerak piston

## Slide 13: Penggerak Utama
Gambar 2-4 Tampilan Mesin Diesel
Buku pelatihan hal.34/Buku pendukung hal.14
Kipas
Saluran masuk air
Saluran keluar air
Air intake
Filter bahan bakar
Governour / alat pengukur
Flywheel housing
Oil pan
Filter oli
Sabuk kipas
Nozel injeksi
Fuel Cut Solenoid
Pompa injeksi bahan bakar

## Slide 14
Gambar 2-24 Deselerator Steering (Kemudi) (Tipe Ball Nut)
Buku pelatihan hal.52/Buku pendukung hal.15
Perangkat Kontrol / Control Device
Gear case
Ball nut
Sector shaft
Worm shaft

## Slide 15: Perangkat Kontrol / Control Device
Gambar 2-25 Tipe Semi-Integral
Gambar 2-26 Tipe Linkage
Buku pelatihan hal.53/Buku pendukung hal.16 - 17
Steering shaft
Rear cover
Plug
Needle bearing
Ring-O
Gearbox
Worm
Ball
Ball nut
Needle bearing
Segel oli
Ring-O
Sleeve
Spul
Front cover
Silinder
Dari pompa
Menuju tangki
Booster
Drag link
Drag link
Stopper
Pegas
Plug
Drag link
Pegas
Stopper
Plug
Column bush
Column
Ball sheet
Washer
Washer
Ball sheet

## Slide 16: Perangkat Kontrol / Control Device
Gambar 2-27 Tipe Hidraulik
Buku pelatihan hal.54/Buku pendukung hal.18
Kemudi
Roda belakang
Kiri
Kiri
Roda belakang
Pompa hidraulik
Steering cylinder
Katup Power steering tipe hidraulik

## Slide 17: Perangkat Kontrol / Control Device
Gambar 2-28 Drag Link dan Tie Rod
Buku pelatihan hal.55/Buku pendukung hal.19
Drag link
Tie rod
Bell crank

## Slide 18: Perangkat Pengereman
Gambar 2-29 Rem Kaki (Contoh Rem Tipe Tromol / Drum Tanpa Servo)
Buku pelatihan hal.56/Buku pendukung hal.20
Pedal
Silinder roda
Master cylinder
Brake shoe / kampas rem
Pipa hidraulik
Tangki oli rem
Menuju rem parkir
Menuju rem parkir

## Slide 19: Perangkat Pengereman
Gambar 2-30 Contoh Pemacu Rem（Tipe Servo Vakum）
Buku pelatihan hal.57/Buku pendukung hal.21
Check valve
Pompa vakum
Pedal rem
Master cylinder
Silinder roda
Rem booster
Tangki reservoir vakum

## Slide 20: Perangkat Pengereman
Gambar 2-31 Rem Tipe Ekspansi Internal (Gabungan Rem Parkir)
Buku pelatihan hal.58/Buku pendukung hal.22
Saat rem dioperasikan
Tuas rem parkir
Saat rem dilepas
Kabel (kanan)
Kabel (kiri)
Rem tromol / drum brake
Lapisan brake shoe / kampas rem
Silinder roda (dioperasikan oleh rem kaki)

## Slide 21: Bab 2 Cara Penanganan

## Slide 22: Pengetahuan Sebelum Memulai Kerja
Tabel 2-1 Daftar inspeksi sebelum memulai kerja
Buku pelatihan hal.62/Buku pendukung hal.24
Item
Tampilan luar
BAN
Mesin
Kopling
Rem kaki
Rem parkir
Kemudi
Bahan bakar
Perangkat alarm (klakson)
Indikator arah dan lampu
Kaca spion
Setiap alat ukur
Perangkat handling
Sebelum Meng-hidupkan Mesin
Noda air dan minyak di setiap bagian
Tekanan udara ban, ban rusak
Lensa kotor dan rusak
Kotor, rusak
Setelah Menghidupkan Mesin, Di Atas Kendaraan
Operasi setiap lampu
Proyeksi belakang
Operasi setiap alat ukur
Jumlah minyak
Suara abnormal, warna knalpot
Pijakan pedal rem
Tarikan tuas, efektifitas rem parkir
Jarak main kemudi, bunyi longgar
Operasi perangkat handling, naik turun bucket, gerak jangkauan dump arm
Melepas kopling
Efektifitas rem
Mengayun, kendali terambil
Apakah berbunyi?
Mengemudikan perlahan
Jarak main pedal

## Slide 23: Inspeksi Mandiri Secara Berkala
Tabel 2-2 Inspeksi mandiri saat pemakaian Kembali
Buku pelatihan hal.63/Buku pendukung hal.25
Periode Penghentian Pemakaian
Lebih dari 1 bulan, kurang dari 1 tahun
Lebih dari 1 tahun
Inspeksi Mandiri Ketika Digunakan Kembali
Diberlakukan inspeksi secara berkala bulanan.
Diberlakukan inspeksi secara berkala tahunan.

## Slide 24: Pengoperasian Awal dan Pengetahuannya
Gambar 2-33 Menyalakan Mesin Bensin
Gambar 2-34 Menyalakan Mesin Diesel (1)
Gambar 2－35 Menyalakan Mesin Diesel (2)
Buku pelatihan hal.65/Buku pendukung hal.27
Jenis mesin bensin
Masukkan kunci, lalu putar ke posisi ON
Lampu sinyal pemanasan awal
Lampu sinyal pemanasan awal
Putar kunci mesin diesel (preheat lighting system) ke posisi GLOW dan lampu sinyal pemanasan awal menyala.
Ada juga model lampu sinyal pemanasan awal menyala otomatis begitu kunci mesin diesel (preheating automatic lighting type) diposisi ON.

## Slide 25: Pengoperasian Saat Menjalankan, Mengemudikan dan Pengetahuannya
Gambar 2-36 Kursi Pengemudi (Tipe Kopling dan Konverter Torsi)
Buku pelatihan hal.67/Buku pendukung hal.29
➀ Tombol starter
② Indikator pengemudi (indikasi saat mengemudi)
③ GLOW injekter (kendaraan mesin diesel)
➃ Lampu peringatan segmen (kendaraan mesin diesel)
➄ Lampu peringatan volume air aki (obsession)
➅ Lampu peringatan volume air radiator (obsession)
➆ Lampu peringatan sisa bahan bakar (obsession)
➇ Lampu elemen pembersih udara (obsession)
➈ Lampu peringatan daya
⑩ Lampu peringatan lampu hidraulik
⑪ Lampu peringatan volume rem
⑫ Hour meter
⑬ Termometer air
⑭ Termometer minyak konverter torsi (obsession)
⑮ Termometer bahan bakar
⑯ Speedometer (obsession)
⑰ Tombol klakson
⑱ Tuas maju mundur (kendaraa koverter torsi)
⑲ Tuas maju mundur (kendaraan kopling)
⑳ Tuas laju kecepatan (kendaraan kopling)
㉑ Tombol kombinasi (tombol lampu dan sein)
㉒ Tuas rem parkir
㉓ Kotak sekering
㉔ Pedal akselelator
㉕ Pedal rem
㉖ Pedal inching (kendaraan konverter torsi)
Pedal kopling (kendaraan kopling)
㉗ Tuas lift / angkat
㉘ Tuas dump (tanpa mekanisme jangkauan)
㉙ Tuas jangkauan (dengan mekanisme jangkauan)
㉚ Tuas dump (dengan mekanisme jangkauan)
㉛ Tuas pengunci tilt handle

## Slide 26: Pengoperasian Saat Menjalankan, Mengemudikan dan Pengetahuannya
Gambar 2-37 Rotasi Ketika Berbelok
Buku pelatihan hal.69/Buku pendukung hal.30
(Contoh kasus truk biasa)
(Contoh kasus excavator loader)

## Slide 27: Pengetahuan Saat Memarkir, Berhenti Sebentar, dan Selesai Mengemudi
Gambar 2-38 Saat Keadaan Parkir
Buku pelatihan hal.71/Buku pendukung hal.32

## Slide 28: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.72/Buku pendukung hal.34
(1) Jangan mengemudi dengan ceroboh
Berhati-hati saat mengemudi. Tindakan ceroboh sekecil apapun dapat menyebabkan kecelakaan fatal.

## Slide 29: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.72/Buku pendukung hal.34
(2) Jangan mengemudi dengan lalai
Mengemudi dengan lalai adalah penyebab utama kecelakaan, fokus ke arah depan dan berhati-hati saat mulai mendekati pekerja yang sedang bekerja di sekitar.

## Slide 30: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.72/Buku pendukung hal. 34
(3) Periksa terlebih dahulu kekuatan jembatan dan kondisi permukaan jalan.
Pemeriksaan kekuatan

## Slide 31: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.72/Buku pendukung hal.34
(4) Jangan menaikkan orang ke atas kendaraan atau bucket.
Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan fatal jika kendaraan berhenti secara mendadak.

## Slide 32: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.73/Buku pendukung hal. 35
(5) Jangan mengangkat bucket terlalu tinggi lebih di luar batas wajar
Turunkan bucket dan melajulah dengan posisi standar (terlepas dari ada atau tidaknya muatan).

## Slide 33: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.73/Buku pendukung hal.35
(6) Mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan licin
Hindari berbelok dengan kecepatan tinggi dan mengerem mendadak.

## Slide 34: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.73/Buku pendukung hal. 35
(7) Jangan mengemudikan dengan sudut persegi pada lereng yang curam
Kendaraan bisa tergelincir dan terbalik.

## Slide 35: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.73/Buku pendukung hal. 35
(8) Hati-hati saat menangani api yang muncul
Jangan mendekati sumber api karena berpotensi berbahaya

## Slide 36: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.74/Buku pendukung hal. 36
(9) ① Saat naik dan turun kendaraan, lakukan 3 titik keselamatan diri yaitu, badan menghadap ke arah kendaraan, tangan berpegangan ke penganan dan gunakan pijakan.
➁ Jangan loncat saat naik dan turun kendaraan.
③ Jangan naik dan turun kendaraan sambil memengang sesuatu
④ Berhati-hatilah agar tidak tersangkut secara tidak sengaja pada perangkat operasi

## Slide 37: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.74/Buku pendukung hal.36
(10) Berhati-hatilah terhadap halangan / hambatan
Kemudikan dan rotasikan kendaraan agar bucket atau kendaraan tidak bersentuhan dengan halangan / hambatan.

## Slide 38: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.74/Buku pendukung hal.36
(11) Menjaga laju kecepatan saat malam
Melajulah dengan speed dan pencahayaan yang bagus, karena pada malam hari jarak pandang penglihatan berbeda dengan siang hari.

## Slide 39: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.75/Buku pendukung hal.37
(12) Jangan biarkan orang masuk di bawah bucket yang terangkat
Ketika mengoperasikan bucket, hal ini dapat menjadi penyebab kecelakaan fatal.

## Slide 40: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.75/Buku pendukung hal.37
(13) Pahami sepenuhnya peforma kendaraan
Berhati-hatilah agar tidak kelebihan beban (overload) karena bulk rentan terhadap kelebihan muatan.

## Slide 41: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.75/Buku pendukung hal.37
(14) Tidak memuat barang hanya sebelah bagian
Jika beban hanya ada pada satu sisi, sisi kiri dan kanan menjadi tidak stabil dan akan berpengaruh terhadap perangkat hidraulik

## Slide 42: Tindakan Peringatan Mengemudi
Buku pelatihan hal.75/Buku pendukung hal.37
(15) Berhati-hatilah saat berkendara di lereng
Berkendaralah dengan menghadap ke depan saat menanjak dan menghadap belakang ketika menuruni lereng ketika sedang membawa muatan.
Berkendaralah dengan menghadap belakang ketika melewati tanjakkan dan menghadap ke depan saat menuruni lereng ketika mesin sedang tidak bermuatan.
Turun
Naik

## Slide 43: Jilid 3 Pengetahuan tentang Struktur Perangkat Handling Excavator Loader dan Cara Penanganannya

## Slide 44: Bab 1 Struktur

## Slide 45: Perangkat handling
Gambar 3-1 Perangkat Kerja Excavator Loader
Buku pelatihan hal.79/Buku pendukung hal.38
➀ Lift arm ➁ Batang piston ③ Bucket bracket
➃ Bucket ➄ Dump cylinder bracket ➅ Silinder dump
➆ Silinder lift / angkat

## Slide 46: Perangkat handling
Gambar 3-2 Perangkat Kerja Excavator Loader Dengan Mekanisme Jangkauan
Buku pelatihan hal.81/Buku pendukung hal.39
➀ Lift arm ➁ Batang piston A ③ Bucket bracket ➃ Bucket
➄ Dump cylinder bracket ➅ Silinder dump➆ Silinder lift / angkat
➇ Reach arm ⑨ Batang piston B ⑩ Bell crank ⑪ Reach cylinder

## Slide 47: Perangkat Hidraulik
Gambar 3-3 Diagram Sistem Hidraulik Excavator Loader
Gambar 3-4 Pompa Hidraulik
Buku pelatihan hal.82/Buku pendukung hal.40 - 41
Pompa hidraulik
Control valve
(Switching valve)
Pompa hidraulik
Filter minyak hidraulik
Control valve (switching valve)
Silinder lift / angkat
Silinder lift / angkat
Silinder dump
Reach cylinder
Reach cylinder
Tangki oli kerja

## Slide 48: Perangkat Hidraulik
Gambar 3-5 Control Valve (Tipe Ganda / Standar)
Gambar 3-6 Control Valve (Triple / Reach Type)
Buku pelatihan hal.84/Buku pendukung hal.41 - 42
Katup pengaman
Tuas lift / angkat
Tuas dump
Menurunkan bucket
Menaikkan bucket
Mencondongkan bucket ke depan
Menarik bucket ke belakang
Katup lift / angkat
Reach valve
Dump valve
Katup pengaman

## Slide 49: Perangkat Hidraulik
Gambar 3-7 Pengoperasian Katup Pengaman
Gambar 3-8 Diagram Operasi Control Valve Pada Posisi Netral
Buku pelatihan hal.85/Buku pendukung hal.42 - 43
Katup pengaman
Silinder dump
Control valve
Pompa hidraulik
Tuas
dump
Tuas Llft / angkat
Katup pengaman
Pompa
Tangki minyak hidraulik
Silinder dump
Stop
Stop
Silinder lift / angkat

## Slide 50: Perangkat Hidraulik
Gambar 3-9 Kerja Katup Control Saat Lift Naik
Gambar 3-10 Lift Silinder
Buku pelatihan hal.86/Buku pendukung hal.43 - 44
Stop
Katup pengaman
Naik
Tarik ke belakang
Cover lift silinder
Dust seal
Piston rod guard
Piston
Segel karet U
Katup regulasi
Piston rod
Lift silinder
Stopper lift
Wear ring

## Slide 51: Perangkat Hidraulik
Gamba 3-11 Silinder Dump dan Reach
Buku pelatihan hal.87/Buku pendukung hal.44
Piston rod
Dust seal
Segel karet U
Piston
Piston ring
Segel karet U
Silinder
Stoper
Holder

## Slide 52: Head Guard / Pelindung Kepala
Gambar 3-12 Head Guard
Buku pelatihan hal.88/Buku pendukung hal.45
Head Guard

## Slide 53: Fork Loader
Gambar 3-13 Pallet Fork
Gambar 3-14 Sharp Damping Fork
Buku pelatihan hal.89/Buku pendukung hal.46
Fungsi handling sama seperti forklift
Fork, fork bar, sandaran (back rest) dibuat dengan teknik pengelasan backrest yang digunakan pada sudut kemiringan fork. Disesuaikan untuk loading batang pohon, kayu dan sejenisnya.

## Slide 54: Fork Loader
Gambar 3-15 Forklift Hinged
Gambar 3-16 Log Fork
Buku pelatihan hal.90/Buku pendukung hal.47
Fork dan backrest bisa ditekuk dengan tenaga silinder hidraulik. Bisa juga bergerak dengan normal tanpa ditekuk sudut backrest, karena bisa dikatakan alat yang serbaguna.
Beban pada fork dapat ditahan dari atas dengan menggunakan clamp arm dan dapat mencegah benda panjang yang diangkut terjatuh dan bergoyang.

## Slide 55: Bab 2 Cara Penanganannya

## Slide 56: Kestabilan Beban dan Kendaraan
Gambar 3-25 Kestabilan Beban dan Kendaraan
Buku pelatihan hal.98/Buku pendukung hal.49
Lift arm
Lift arm
Ketika reach minimal
Ketika reach maksimal
Berkurang
Konstan

## Slide 57: Kestabilan Beban dan Kendaraan
Gambar 3-26 Abnormal Kiri-Kanan
Gambar 3-27 Pusat gravitasi yang sejajar dengan garis
Buku pelatihan hal.99/Buku pendukung hal.50

## Slide 58: Cara Kerja
Gambar 3-28 Permukaan Jalan yang Tidak Rata
Buku pelatihan hal.100/Buku pendukung hal.52

## Slide 59: Cara Kerja
Gambar 3-29 Contoh Kasus Dengan Sudut Lurus
Gambar 3-30 Contoh Kasus Diagonal
Buku pelatihan hal.101/Buku pendukung hal.53

## Slide 60: Cara Kerja
Gambar 3-31 Scooping
Buku pelatihan hal.102/Buku pendukung hal.54

## Slide 61: Cara Kerja
Gambar 3-32 Cara Berbelok di Tikungan
Buku pelatihan hal.103/Buku pendukung hal.55

## Slide 62: Cara Kerja
Gambar 3-33 Ketika Melakukan Pembuangan (Dump)
Buku pelatihan hal.104/Buku pendukung hal.56

## Slide 63: Cara Kerja
Gambar 3-34 Titik Posisi Saat Memuat Barang
Buku pelatihan hal.105/Buku pendukung hal.57
Objek kerja
Objek kerja
Objek kerja
Objek kerja

## Slide 64: Cara Kerja
Gambar 3-35 Excavator Loader Mekanisme Jangkauan (Reach) dan Loader Tanpa Mekanisme Jangkauan (Reach)
Buku pelatihan hal.106/Buku pendukung hal.58
Excavator loader mekanisme jangkauan (reach)
Loader tanpa mekanisme jangkauan (reach)

## Slide 65: Jilid 4 Pengetahuan Tentang Mekanika yang Diperlukan Untuk Mengemudikan Excavator Loader

## Slide 66: Bab 1 Gaya

## Slide 67: Momen Gaya
Gambar 4-9 Momen Gaya
Gambar 4-8 Leverage
Buku pelatihan hal.115/Buku pendukung hal.60
Titik tumpu

## Slide 68: Momen Gaya
Gambar 4-10 Momen yang Bekerja Pada Excavator Loader
Buku pelatihan hal.115/Buku pendukung hal.61

## Slide 69: Kekuatan Keseimbangan
Gambar 4-12 Keseimbangan Gaya Dengan Tongkat Keseimbangan
Buku pelatihan hal.118/Buku pendukung hal.63

## Slide 70: Bab 2 Massa, Berat dan Pusat Gravitasi

## Slide 71: Massa / Berat
Tabel 4-1 Tabel Massa Volume Satuan Berbagai Benda
Buku pelatihan hal.121/Buku pendukung hal.64
Jenis Benda
Massa per 1㎥ (t)
Jenis Benda
Jenis Benda
Massa per 1㎥ (t)
Massa per 1㎥ (t)
Timah
Tembaga
Baja
Kaleng
Besi cor
Seng
Besi kasar
Alumunium
Tanah liat
Beton
Bata
Tanah
Kerikil
Pasir
Bongkahan batu bara
Bubuk batu bara
Kokas
Air
Quercus acuta
Zelkova
Fagus Crenata
Castanea Crenata
Pinus merah
Pinus larix
Sugi
Hinoki
Kiri
(Catatan) Massa kayu adalah massa kering udara, massa batu dan kokas adalah satuan massa nyata

## Slide 72: Massa / Berat
Tabel 4-2 Rumus Perhitungan Volume
Buku pelatihan hal.122/Buku pendukung hal.65
Bentuk Objek
Nama
Bentuk
Balok
T
L
P
Silinder
D
T
Piringan
D
Ketebalan
Lingkaran
D
Bola
T
D
Kerucut
D
T
Rumus Volume
Panjang x Lebar x Tinggi
（Diameter）2×Tinggi×0.8
（Diameter）2×Tebal×0.8
（Diameter）3×0.5
（Tinggi）2×（Diamter×3－Tinggi×2）×0.5
（Diameter）2×Tinggi×0.3

## Slide 73: pusat gravitasi
Gambar 4-15 Metode Menentukan pusat gravitasi
Buku pelatihan hal.124/Buku pendukung hal.67

## Slide 74: Kestabilan Barang
Gambar 4-16 Stabilitas Benda
Buku pelatihan hal.124/Buku pendukung hal.68
（１）Kondisi stabil
(Sisi stabilitas)
(Sisi jatuh)
(Sisi stabilitas)
(Sisi jatuh)
pusat gravitasi rendah
pusat gravitasi tinggi
Besar
Naik
Kecil
Turun
（１）Kondisi tidak stabil

## Slide 75: Bab 3 Pergerakan Barang

## Slide 76: Gesekan
Gambar 4-20 Gaya Statik Maksimum dan Gaya Gesek Kinetis
Buku pelatihan hal.133/Buku pendukung hal.70
Gaya gesek
Gaya gesek statik maksimal
Gaya gesek kinetik
Benda diam statis
Benda bergerak
Gaya yang diterapkan pada benda

## Slide 77: Jilid 5 Hukum dan Peraturan yang Berlaku

## Slide 78: Hukum dan Peraturan yang Berlaku
Gambar 5-1 Sistem Hukum Untuk Keterampilan Mengoperasikan Excavator Loader dll
(Referensi) Manual Penilaian Risiko Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Untuk Industri Pemeliharaan Gedung
Buku pelatihan hal.145/Buku pendukung hal.73
Hukum
Peraturan pemerintah
Peraturan menteri
Surat edaran, dll.
UU K3
Penegakan UU K3
Peraturan penegakan UU K3
Regulasi struktur excavator loader
Peraturan pelatihan keterampilan mengoperasikan excavator loader
Peraturan pendidikan khusus kesehatan dan keselamatan

## Slide 79: Jilid 6 Studi Kasus Kecelakaan

## Slide 80: Studi Kasus 1 Jatuh Dari Bahu Jalan
Studi Kasus 1 Jatuh Dari Bahu Jalan
Buku pelatihan hal.218/Buku pendukung hal.91
Denah lokasi kecelakaan
Rute perjalanan
Jalur kendaraan
Akar pohon
Proyek pembangunan
Tempat penyimpanan material block
Titik kecelakaan alat berat
Sedang perbaikan
Sedang perbaikan
Penyimpanan material
Denah dari samping
Bukit
Jalan sementara
Asrama pekerja

## Slide 81: Studi Kasus 2 Jatuh Dari Fork Loader Karena Getaran
Studi Kasus 2 Jatuh Dari Fork Loader Akibat Getaran
Buku pelatihan hal.220/Buku pendukung hal.93

## Slide 82: Studi Kasus 3 Tertabrak Fork Loader yang Berjalan Mundur Saat Sedang Memeriksa Kondisi Muatan
Studi Kasus 3 Tertabrak Fork Loader yang Berjalan Mundur Saat Sedang Memeriksa Kondisi Muatan
Buku pelatihan hal.222/Buku pendukung hal.95

## Slide 83: Studi Kasus 4 Tertabrak Excavator Loader Saat Sedang Persiapan Kerja
Studi Kasus 4 Tertabrak Excavator Loader Saat Sedang Persiapan Kerja
Buku pelatihan hal.224/Buku pendukung hal.97

## Slide 84: Studi Kasus 5 Ditabrak Oleh Excavator Loader yang Berlari Kencang
Studi Kasus 5 Ditabrak Oleh Excavator Loader yang Berlari Kencang
Denah Lokasi Kecelakaan
Buku pelatihan hal.225/Buku pendukung hal.99
Dinding blok beton
Gradient sekitar 11 derajat
Tampak samping
Plan view
Blok beton
Lokasi jatuhnya A
Lokasi berhentinya A
Situs konstruksi baru
Dinding penahan RC
Jarak penggalian
Excavator loader menabrak pilar gerbang

## Slide 85: Studi Kasus 7 Terjepit Diantara Kursi Pengemudi dan Arm Ketika Loading Baja Bulat
Studi Kasus 7 Terjepit Diantara Kursi Pengemudi dan Arm Ketika Loading Baja Bulat
Buku pelatihan hal.229/Buku pendukung hal.101

## Slide 86: Studi Kasus 8 Terjepit Diantara Dinding Pembatas yang Selesai Didirikan dan Badan Mesin
Studi Kasus 8 Terjepit Diantara Dinding Pembatas yang Selesai Didirikan dan Badan Mesin
Buku pelatihan hal.231/Buku pendukung hal.103

## Slide 87: Studi Kasus 9 Kepala Terjepit Oleh Arm Excavator Loader
Studi Kasus 9 Kepala Terjepit Oleh Arm Excavator Loader
Denah Lokasi Kecelakaan (Tampak Samping)
Denah Lokasi Kecelakaan (Plan View)
Buku pelatihan hal.233/Buku pendukung hal.106
tuas pengoperasian excavator
Korban
Lift arm
Excavator
Excavator
Lift arm
Kursi pengemudi
Korban
Potongan besi
tuas pengoperasian naik turun lift arm
Leg cover plate kursi pengemudi
Leg cover plate kursi pengemudi

## Slide 88
Studi Kasus 10 Balok Beton yang Sedang Diangkat Oleh Excavator Jatuh dan Rusak
Diagram Situasi Pengangkatan Balok Dengan Bucket
Buku pelatihan hal.235/Buku pendukung hal.108
Studi Kasus 10 Balok Beton yang Sedang Diangkat Oleh Excavator Jatuh dan Rusak
Balok beton
Bucket