## Slide 1: 高所作業車運転技能講習補助テキスト 講習用パワーポイント資料

## Slide 2: 第1章 高所作業車に関する基礎知識

## Slide 3: 高所作業車の定義
「高所作業車」とは、高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有する機械のうち、動力を用いて、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。
なお、消防機関が消防活動に使用するはしご自動車、屈折はしご自動車等の消防車は高所作業車に含まない。
※厚生労働省労働基準局長通達（平2.9.26 基発第583号）
テキスト１ページ/補助テキスト５ページ

## Slide 4: 高所作業車の運転資格
テキスト３ページ/補助テキスト５ページ
※作業床の高さとは
作業床（人及び荷を載せる装置）を最も高く上昇させたときの地面から床面までの垂直高さをいう。

## Slide 5: 高所作業車の種類～作業装置（１）
テキスト５ページ/補助テキスト６ページ
① 伸縮ブーム型
作業床を取り付けてあるブームが伸縮し、作業位置へ直線的に
接近することができる。
【主な特徴】
イ．作業床の位置決めが容易である。
ロ．作業空間に障害物が無い場所での作業性が良い。
ハ．電気・通信工事、建設工事、造船所等で広く使用されている。

## Slide 6: 高所作業車の種類～作業装置（２）
テキスト５ページ/補助テキスト７ページ
② 屈折ブーム型
ブームの中間を屈折させることができる。
【主な特徴】
イ．ブームを屈折することにより奥深く作業床を進入させることが
可能である。
口．途中の障害物をかわしながら行う作業に使用されている。

## Slide 7: 高所作業車の種類～作業装置（３）
テキスト６ページ/補助テキスト７ページ
③ 混合ブーム型
ブームに伸縮と屈折の両方の機能を持たせたものである。
【主な特徴】
イ．作業床の到達可能な範囲を高く、また、広くとることが可能である。
ロ．高所、また、広い範囲で作業することが必要な建設工事や保守
管理作業等に使用されることが多い。

## Slide 8: 高所作業車の種類～作業装置（４）
テキスト６ページ/補助テキスト７ページ
④ 垂直昇降型
作業床を垂直に上下させることができる
構造で、シザースタイプ、マストタイプ、
シグマタイプ及びエックス(X)タイプがある。
【主な特徴】
イ．作業範囲が、走行装置の上部だけに
限られる。
口．建築工事の内装工事、設備工事等
で使用されることが多い。
八．比較的小型のものが多い。

## Slide 9: 高所作業車の種類～走行装置（１）
テキスト７ページ/補助テキスト８ページ
① トラック式
トラックに取り付けられたタイプで、一般道路を走行できるため、
機動性に富み作業現場への移動が容易である。トラック式には
普通のトラックに作業装置を搭載したものと大型クレーンの台車に
搭載したものとがある。
【主な特徴】
イ．公道を走行することが可能である。
ロ．作業場所への迅速な移動が可能であり、
機動性がある。
ハ．公道を利用した作業、比較的短時間の
作業・保守点検作業等に使用することが多い。
用途：工期の短い現場、電気・通信工事、
看板取付け作業、街路灯・信号機等の
保守作業、剪定作業など

## Slide 10: 高所作業車の種類～走行装置（２）
テキスト８ページ/補助テキスト８～９ページ
② 自走式
トラックに取り付けられていないタイプを自走式といい、公道は走行できない。
自走式の中には、ホイール式とクローラ式がある。
a) ホイール式
ホイール式は一般に4本のタイヤのうち、前又は後2本が駆動輪であることが多い。
タイヤはノーパンクタイヤが使用されている。路面に走行跡が付きにくいホワイトゴムタイヤを
使用しているものが多い。油圧モータに減速機を介してタイヤを駆動している。
【主な特徴】
イ．移動しながらの作業が容易である。
口．トラック式に比べて走行速度が遅い。
八．クローラ式（鉄製）に比べて、走行時の路面の損傷が少ない。
二．工場施設内の保守点検、建設工事の仕上げ工事、造船所等に
使用されることが多い。

## Slide 11: 高所作業車の種類～走行装置（３）
テキスト８ページ/補助テキスト９ページ
② 自走式
トラックに取り付けられていないタイプを自走式といい、公道は走行できない。
自走式の中には、ホイール式とクローラ式がある。
b) クローラ式
クローラ式も油圧モータに減速機を介してクローラを駆動している。
小型のものには、コムクローラを採用して屋内工事用等として使用されているものもある。
路面に走行跡が付きにくいホワイトゴムクローラを使用しているものが多い。
【主な特徴】
イ．移動しながらの作業が容易である。
口．ホイール式と同様に走行速度は遅い。
ハ．比較的凹凸の多い地盤でも走行可能である。
二．比較的軟弱な地盤での走行が可能である。
ホ．建設工事、設備工事に使用されることが多い。

## Slide 12: 高所作業車の用語（１）
テキスト１４ページ/補助テキスト１０ページ
高所作業車の正しい用語、意味を理解して、正しく安全な操作に努めなければならない。

## Slide 13: 高所作業車の用語（２）
テキスト１４～２０ページ/補助テキスト１０～１４ページ
高所作業車の正しい用語、意味を理解して、正しく安全な操作に努めなければならない。
作業床 ：人及び荷を載せる装置を作業床という。
平衡装置 ：作業床を常に平衡に保持する装置をいう。
操縦装置 ：作業装置、走行装置などを操作する装置をいう。
ブーム装置 ：作業床を支持して昇降、起伏等を行うことができる装置をいう。
旋回装置 ：作業装置を旋回させる装置をいう。
アウトリガー ：ジャッキにより機体の安定を確保する装置をいう。
垂直昇降装置 ：作業床を垂直に昇降させる装置をいう。
積載荷重 ：作業床に人及び荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。
積載荷重を超えた荷重を作業床にかけると重大な事故等につながる恐れがある。

## Slide 14: 高所作業車の用語（３）
テキスト２０～２１ページ/補助テキスト１５～１６ページ
高所作業車の正しい用語、意味を理解して、正しく安全な操作に努めなければならない。
作業床高さ ：作業床を最も高く上昇させたときの地面から床面までの垂直高さをいう。
地上高さ ：任意の高さに作業床を上げた場合の地上から床面までの垂直高さをいう。
作業半径 ：旋回中心から作業床内面最先端部までの水平距離をいう。
作業範囲図 ：高所作業車が安全に作業できる範囲を表示した図
能力（積載荷重、つり上げ荷重、ブームの長さ、作業半径、アウトリガーの張出等）に応じて作業範囲は変化する。

## Slide 15: 第2章 高所作業車の作業装置等の 構造及び取り扱い

## Slide 16: ブーム型高所作業車の作業装置（１） 作業装置
テキスト２５ページ/補助テキスト１７ページ
ブーム型高所作業車には、ブームの構造により伸縮ブーム型、屈折ブーム型及び混合ブーム型の3つの型式がある。
作業装置は、ブーム装置、ブームの旋回装置、ブームの起伏装置、作業床、作業床首振り装置、作業床平衡装置等で構成されている。

## Slide 17: ブーム型高所作業車の作業装置（２） 作業床平衡装置
テキスト２８ページ/補助テキスト１８ページ
ブームの起伏又は屈折操作したときに作業床が傾くと、作業床から作業者が転落するおそれがある。これを防ぐため、起伏又は屈折操作に関係なく常に作業床を平衡に保持する装置である。（垂直昇降型以外全ての高所作業車に設けられている。）
① シリンダ式平衡装置
② ワイヤロープ（チェーン式）平衡装置

## Slide 18: ブーム型高所作業車の作業装置（３） アウトリガーの構造と特性
テキスト２９ページ/補助テキスト１９ページ
アウトリガーは、横に張り出して接地するH型と、直接斜めに接地するA型があり、いずれも高所作業車を安定させる装置である。
H型アウトリガーは、作業床の高さが12m以上の比較的大型の高所作業車に、またA型アウトリガーは、12m以下の比較的小型の高所作業車に採用されることが多い。
また、ジャッキ用の油圧シリンダには、油圧ホースの破損時にシリンダが縮むことを防止するための逆止弁が取り付けられている。

## Slide 19: ブーム型高所作業車の作業装置（４） 操作装置の構造と特性
テキスト３０～３１ページ/補助テキスト２０～２２ページ
操作装置には、油圧ポンプを作動させるためのPTO(Power Take Off)切換操作装置（トラック式のみ装備）、アウトリガーを作動するためのアウトリガー操作装置、 作業装置を作動するための下部操作装置及び上部操作装置等がある。
また、操作方式には、電気制御（スイッチ制御）、レバー制御、電磁比例制御方式がある。

## Slide 20: 垂直昇降型高所作業車の作業装置
テキスト３４ページ/補助テキスト２２ページ
垂直昇降型高所作業車には、リフトアームの構造によって次の4つのタイプに分類できる。
① シザースタイプ
② マストタイプ
③ シグマタイプ
④ エックス(X)タイプ

## Slide 21: 高所作業車の安全装置（１） 法的に定められた安全装置の種類
テキスト３６～４１ページ/補助テキスト２３～３０ページ
高所作業車は高所の作業において安全にしかも安心して作業できるよう、様々な安全装置が装備されている。それには高所作業車構造規格で定められたものと高所作業車を使用する側と製造する側との創意のもとに、より安全に作業ができるよう設けられたものもある。
時の経過とともに安全装置も変更又は追加されるので取扱説明書を熟読して使用することが大切である。
高所作業車構造規格で法的に定められた安全装置は以下の通り。
① ブーム作動規制装置
② 非常停止装置
③ 非常用降下装置
④ 走行警報装置
⑤ 車体傾斜角規制装置
⑥ 安全弁、逆止弁
⑦ アウトリガーインターロック装置
⑧ 車体の前後方向の表示
⑨ 過積載規制装置

## Slide 22: 高所作業車の安全装置（２） ブーム作動規制装置
テキスト３６～３７ページ/補助テキスト２３～２５ページ
ブーム作動規制装置は、作業床が設定された作業範囲を超えようとしたとき、ブームの作動を自動的に規制する（停止又は警報を発する）装置で、高所作業車の転倒を防止するものである。
① 伸縮ブーム型
ブームの起伏角度及び伸長量さらに旋回角度、
アウトリガーの張出幅を電気的に検出し、作業範囲を
超えようとしたとき、起伏下げ、ブームの伸び及び車両
中心からの旋回を停止させるものである。
伸縮ブーム型のブーム作動規制装置には、以下の2種類がある。
(a) 作業床内の積載荷重の増減を検出するもの
(b) 作業床内の積載荷重の増減を検出しないもの
② 屈折ブーム型
第2ブームの車両水平に対する角度を機械的又は
電気的に検出し、図2-29の作業範囲を超えようとしたとき、
起伏下げ及び屈折上げ作動を停止する。

## Slide 23: 高所作業車の安全装置（３） 非常停止装置
テキスト３８ページ/補助テキスト２６ページ
非常停止装置は、ブームの作動中又は自走式高所作業車では走行中、運転者が危険を感じたとき、直ちに作動を停止させるものである。

## Slide 24: 高所作業車の安全装置（４） 非常用降下装置
テキスト３９ページ/補助テキスト２７ページ
非常用降下装置は、機械の停止など不測の事態が発生した場合に、作業床上の作業者が地上に降りることができる装置又は器具である。
※装置として、一般にエンジン式高所作業車は、バッテリを電源とした非常用ポンプを装備して
いる。また、低騒音の原動機を別に搭載したものは非常用ポンプを装備していないものもある。
※垂直昇降型高所作業車では、一般に降下用バルブが装備されている。
※器具としては、縄ばしごや降下用ロープなど使用する場合がある。

## Slide 25: 高所作業車の安全装置（５） 走行警報装置
テキスト３９ページ/補助テキスト２７ページ
走行警報装置は、走行時において、自動的に警報（ブザー）を発する装置であり走行操作レバーと連動してスイッチが入るようになっている。
※自走式高所作業車に取り付けられている。

## Slide 26: 高所作業車の安全装置（６） 車体傾斜角規制装置
テキスト３９ページ/補助テキスト２８ページ
車体傾斜角規制装置は、車体が傾斜した状態で作業床を上昇させようとしたとき、あるいは走行中に車体傾斜角の許容範囲を超えたときに警報を発するものと、作業床の上昇を自動的に停止させるものとがある。

## Slide 27: 高所作業車の安全装置（７） 安全弁、逆止弁
テキスト４０ページ/補助テキスト２８ページ
作動中にオーバーロード（過荷重）又は衝撃荷重がかかったとき、
油圧回路に異常に高い圧力が発生し機械を破損させるおそれがある。
これを防止するため高所作業車の油圧装置には、安全弁が装備され、
高所作業車ごとに使用する圧力が決まっていて、常に回路内の圧力が
設定圧力以上にならないようになっている。
また、配管及びホースの破損やこれらの連結部分が外れたりすると、
シリンダ内の圧力が異常低下し、作業床等が急激に降下する。これを
防止するため、ジャッキ用、起伏用、伸縮用、平衡取り用、屈折用及び
垂直昇降用の各シリンダに逆止弁が設けられている。特にジャッキ用、
伸縮用及び屈折ブーム型の起伏用は、シリンダを伸ばす方向への外力がかかるためダブルの逆止弁となっている。

## Slide 28: 高所作業車の安全装置（８） アウトリガーインターロック装置
テキスト４０ページ/補助テキスト２９ページ
アウトリガーインターロック装置は、運転者がジャッキセットを忘れてブームを作動することを防止するため、ジャッキに規定の負荷がかかってないときに、電気的な制御をしてブームの作動を全て停止する装置である。

## Slide 29: 高所作業車の安全装置（９） 車体の前後方向の表示
テキスト４１ページ/補助テキスト２９ページ
作業床において走行操作ができ、作業床が旋回台とともに旋回する高所作業車には、車体の前後方向（進行方向）を作業床から確認することができる表示がなされている。※自走式で旋回可能な高所作業車に取り付けられている。

## Slide 30: 高所作業車の安全装置（１０） 過積載規制装置
テキスト４１ページ/補助テキスト３０ページ
過積載規制装置は、作業床に許容された負荷（積載荷重）を超えて荷重を載せたときに、リフト用油圧シリンダ内の圧力を検知し、リフト作動停止又は警報を発する装置である。※垂直昇降型に取り付けられている。

## Slide 31: アウトリガーの設置手順と留意事項（１） 基本手順
テキスト４９ページ/補助テキスト３１ページ
① 駐車ブレーキをかける。
② 平坦地では後輪の前後に歯止めをかける。
③ アウトリガーを最大に張り出す。(H型アウトリガーの場合）
④ 地盤の悪い場所では、敷板で養生する。
⑤ ジャッキを確実にセットする。タイヤを浮かし、
機体を水平にする。

## Slide 32: アウトリガーの設置手順と留意事項（２） 傾斜地 その１
テキスト４９ページ/補助テキスト３１～３２ページ
① 必ず、高所作業車を前下がりに位置決めする。
② 駐車ブレーキをかける。
③ 歯止めを全輪の坂下側にかけ、確実にタイヤに接触させること。
④ アウトリガーを張り出す。(H型アウトリガーの場合）
⑤ 敷板で養生する。
(a) 敷板は大きいものを使用すること。
(b) 敷板は前ジャッキに最大2枚とすること。
(c) 敷板は、高さ20cm以内で、かつ、ジャッキセット前で
アウトリガーフロートと地面との間に入る高さとすること。

## Slide 33: アウトリガーの設置手順と留意事項（２） 傾斜地 その２
テキスト５０～５１ページ/補助テキスト３２～３３ページ
⑥ アウトリガーを次の手順で張出す。
(a) 必ず、前のジャッキから後ろのジャッキの順で行うこと。
(b) ジャッキの張出しは、左右同時に行うこと。
(c) 微調整は、それぞれのジャッキ操作で行うこと。
⑦ 全てのタイヤを浮かせるとともに、機体を水平にする。
⑧ 機体を水平にすることができない場合は、次の事項を厳守する。
(a) 必ずブームを坂上に向けて作業すること。
(b) 機体の左右方向は必ず水平とすること。
(c) 旋回作業が坂下向きになる場合は、車両を移動すること。
(d) 伸縮ブーム型の場合は、坂上向きで左右４５°以内で使用すること。
(e) 屈折ブーム型の場合も、作業位置が旋回中心より坂上側の状態で
使用し、旋回範囲は、左右４５°以内とすること。

## Slide 34: アウトリガーの設置手順と留意事項（２） 傾斜地 その３
テキスト５１ページ/補助テキスト３３ページ
⑨ 作業終了後、次の手順でアウトリガーを格納する。
(a) ブームを走行姿勢の状態に戻す。
(b) 歯止めの位置を確認する。
(c) 必ず後ろ側のジャッキから戻す。
(d) ジャッキは左右同時に操作する。
(e) 歯止めを外す。

## Slide 35: 伸縮ブーム型の基本操作手順と留意事項
テキスト５３ページ/補助テキスト３４ページ
【基本操作手順】
① ブームは縮めた状態で起伏上げ装置によりブームを受け台から離す。
② 旋回操作によりある程度、目標位置を定める。
③ 起伏によりある程度、目標位置に近づける。
④ 伸縮操作（伸）により作業位置の約1m程度
手前まで接近する。
⑤ 起伏、旋回操作により左右・上下の微調整をする。
⑥ 伸び操作で作業対象位置へ接近する。
⑦ 作業箇所の状況により首振り操作で調整する。
⑧ 作業位置から離れる場合は、最初に縮め操作で
離れる。
【留意事項】
旋回や起伏操作を行う場合、ブームの長さの違いにより作業床の移動速度が異なるので注意する。

## Slide 36: 高所作業車の移送
テキスト５９～６３ページ/補助テキスト３５ページ
通常、トラック式の高所作業車は、自走により作業場所へ移送し、ホイール式やクローラ式等の自走式高所作業車は、公道を走行することができないために、移送専用車両等に積載して移送することが多い。
(1) トラック式の高所作業車
トラック式の高所作業車の移送時には、下記のことに注意して走行することが大切である。
① 作業床が上部にあり重心位置が高くなりやすいので、走行時急なハンドル操作をすると転倒の危険性がある。
② 作業範囲を広くするため及び安定対策として、下部走行体にウエイトを多く装備しており車重が重たいため、
発進時には1速からの発進が望ましい。
③ 車両重量が、荷物を積載していない状態の普通貨物トラックと比較し重いので、制動距離が長くなる。
そのため、十分な車間距離をとることが大切である。
④ 作業装置が運転キャビンよりも高い位置にあるため、車高を把握して走行しないとガード下等で激突する
恐れがある。
(2) 自走式高所作業車
ホイール式、クローラ式等の自走式高所作業車は、公道を自走することはできない。
やむを得ず公道を走行して移動することが必要な場合は、所轄の警察署長の許可を得ることが必要である。
また、次の点に留意する。
① クローラ式の高所作業車は、舗装面を損傷するおそれがあるので、必要な養生を行うこと。
② 走行するときは、ブームを最短にし、作業床を水平以下にして走行すること。

## Slide 37: 高所作業車の点検・検査と整備
テキスト６４ページ/補助テキスト３７ページ
項 目 | 実施する者・資格 | 備 考
① 作業開始前点検 （安衛則194条の27） | ・事業者が指名するもの （運転者） | ・点検表の保管：機械が稼働している間保管することが望ましい。
② 定期自主点検 （安衛則194条の24） | ・事業者が指名するもの | ・時期：1ヵ月以内ごとに1回定期に ・検査表の保存期間：3年間
③ 特定自主検査 （安衛則194条の23） （安衛則194条の26） | ・厚生労働省で定めた資格を有する者 ・検査業者 | ・時期：1年以内ごとに1回定期に ・検査表の保存期間：3年間 ・検査実施済みの“標章”の貼付
点検・自主検査に関する規定
自主検査及び点検において異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じることが必要である。
（安衛則第194条の28)
日常の点検・整備を適切に実施し、常に高所作業車を最適な状態に維持することは、作業性を高めるだけでなく、労働災害を防止する上で非常に重要である。
また、労働安全衛生規則においても、下表に示すように、高所作業車の点検・検査と整備等を実施することが求められている。
日常の点検・整備を確実に実施し、常に最良の状態で高所作業車を使用できるようにすることが大切である。

## Slide 38: 高所作業車による安全作業（１） 走行時の留意事項 トラック式
テキスト７６～８０ページ/補助テキスト３８ページ
トラック式の一般的注意事項
  ① 走行前に、アウトリガーが完全に格納されていることを確認する。
  ② 作業床が格納状態であることを確認し、作業者を作業床から降ろして走行すること。

## Slide 39: 高所作業車による安全作業（１） 走行時の留意事項 自走式 その１
テキスト８２ページ/補助テキスト３８ページ
自走式の登・降坂、傾斜地、段差での走行の注意事項
① 急こう配における登・降坂には、旋回ロックをかける。
② 斜面の途中での方向転換、横切りは転倒のおそれがあり
危険である。いったん平地に降りて行うこと。
③ カウンターウエイトを坂上に向け、斜面に対して直角に
登り降りすること。
④ 斜面の途中でのブーム旋回作動は転倒の危険があり
絶対行わないこと。

## Slide 40: 高所作業車による安全作業（１） 走行時の留意事項 自走式 その2
テキスト８３～８４ページ/補助テキスト３９ページ
自走式の登・降坂、傾斜地、段差での走行の注意事項
⑤ 段差（斜面）を上るとき、段差（斜面）の頂点で
高所作業車の角度が急に変化する場合がある。
作業床の上下側の建造物等に注意すること。
⑥ 段差（斜面）を下るとき、段差（斜面）の頂点で
高所作業車の角度が急に変化する場合がある。
作業床の上下側の建造物等に注意すること。

## Slide 41: 高所作業車による安全作業（１） 走行時の留意事項 自走式 その3
テキスト８４ページ/補助テキスト４０ページ
自走式の登・降坂、傾斜地、段差での走行の注意事項
⑦ 作業床を上げたまま（ブームの起伏角を上げたままなど）
走行すると、わずかな凹凸や段差、急な斜面に進入すると、
転倒の危険があるので絶対に行わないこと。
下部走行体の傾斜移動値より、作業床の傾斜移動が
非常に大きい。

## Slide 42: 高所作業車による安全作業（２） 作業時の留意事項１ 安全のルールを守る
テキスト８６～８７ページ/補助テキスト４０～４２ページ
  ① 作業者は、必す保護帽、墜落制止用器具を装着すること。
  ② 作業床に搭乗後、直ちに墜落制止用器具のフックを掛けること。
  ③ ブームで荷をつり上げるなどの用途外使用は絶対に行わないこと。
  ④ 作業床の積載荷重を厳守すること。
  ⑤ 作業床から他の構造物等に乗り移らないこと。
  ⑥ FRP製のバケットは可燃物であるので、火気を使用しないこと。
  ⑦ 作業床以外の箇所に乗らないこと。
  ⑧ 作業床の手すりに登って作業しないこと。
  ⑨ 作業床内で、はしご・脚立等は使用しないこと。
  ⑩ 作業床から物を落とさないように注意すること。
  ⑪ 作業床は、地面より50cm以下に下げて乗降すること。（自走式の場合）
  ⑫ 高所作業車への乗降は、必す定められた経路又はステップを使用すること。
  ⑬ トラック式高所作業車の駐車ブレーキは、プロペラシャフトをロックする構造となっており、
  車輪の回転を止める構造となっていない。従って、アウトリガーを張ってタイヤが浮いた状態で
  後輪に足を掛けると、車輪が回転し、転落するおそれがあるので、絶対に車輪に足を掛けて
  乗降しないこと。
  ⑭ 2台以上の高所作業車を近接して使用する場合は、作業指揮者の指揮に基づいて、
  接触することによる事故、災害等の危険に注意して作業すること。

## Slide 43: 高所作業車による安全作業（２） 作業時の留意事項２ 安全確認を徹底する
テキスト８８ページ/補助テキスト４２～４３ページ
① 架空電線の近くで作業する場合は、次の事項を確認し、必要な措置を講じた後に作業を
開始すること。
(a) 電圧はどの位か？
(b) 離隔距離は十分か？
(c) 送電が停止されているか？
(d) 感電防止の措置が十分か？
(e) 監視人を配置しているか？
② 悪天候時は、作業を中止すること。
・強風・・・・10分間の平均風速10m/s以上
・大雨・・・・1回の降雨置50mm以上
・大雪・・・・1回の降雪量25cm以上
③ 常に周囲の構造物等に注意を払いながら作業すること。
④ 運転者から見えにくいところでの作業は、合図者の合図に従って慎重に運転を行うこと。
⑤ 移動方向に障害物がないことを確認してから移動すること。
⑥ 旋回する場合は、旋回範囲内の障害物等を確認してから慎重に旋回すること。

## Slide 44: 高所作業車による安全作業（２） 作業時の留意事項3 安全操作に心掛ける
テキスト８８～８９ページ/補助テキスト４３～４４ページ
(3) 安全操作に心がける
① 次のような状況で走行又は操作する場合は、必ずブームを全部縮め、作業床を水平以下
まで降ろすこと。
(a) ステアリング操作するとき
(b) 路面が傾斜しているとき
(c) 路面の凹凸が多いとき
(d) 風が強いとき
  ※（車体傾斜角規制装置が作動し、警告音がなったときは絶対に作業床は上昇させないこと。）
  ② 作業床に積載した資材が、操作レバー等に接触しないように、資材の置き方、固定など
  対策すること。
  ③ 急激なレバー操作は、行わないこと。
  ④ 自走式高所作業車での作業位置への接近は、走行操作では絶対に行わないこと。
  ⑤ 作業者が搭乗中の下部操作装置による操作は、搭乗者と連絡を密にして行うこと。
  必ず、ブームの起伏、伸縮、旋回又は昇降操作で行うこと。
  ⑥ 作業者が無理な姿勢で作業をする必要がない位置に作業床を接近させること。

## Slide 45: 高所作業車による安全作業（３） 作業終了時の留意事項
テキスト９０ページ/補助テキスト４５ページ
① 作業床等を格納位置に戻すこと。
② 駐車ブレーキを掛ける等、逸走防止措置を講じること。
③ 作業床から飛び降りないこと。
④ 塗装作業等で汚れた場合は、清掃して格納すること。
⑤ 作業中の不具合など、必要事項を車両管理者に報告すること。
⑥ 鍵は所定の場所に保管すること。

## Slide 46: 第3章 原動機に関する知識

## Slide 47: 原動機の種類
テキスト９２～９３ページ/補助テキスト４６ページ
原動機とは、いろいろなエネルギーを力に変える働きを持つ装置であり、代表的なものに内燃機関と電動機（モータ）がある。
① 内燃機関
内燃機関は、その点火方式により“ディーゼルエンジン”と“ガソリンエンジン”に分けられる。
② モータ（電動機）
エンジンの騒音や排気ガスを考慮することが必要な室内で使用することが多い高所作業車には、蓄電池（バッテリ）を電源としたモータを用いることが多い。

## Slide 48: 内燃機関の作動原理
テキスト９３ページ/補助テキスト４６～４７ページ
内燃機関の中で、高所作業車に使用されることの多いディーゼルエンジンは、その作動方式により“4サイクルエンジン”と“2サイクルエンジン”に分けることができるが、極低速回転の“2サイクルエンジン”を採用している大型船舶を除いて、ほとんどが“4サイクルエンジン”である。
・4サイクルディーゼルエンジンの作動原理
ディーゼルエンジンの4つの行程は次のとおりである。
Ⅰ 吸気行程：ピストンが下がり、空気のみを
シリンダ内に吸い込む行程
Ⅱ 圧縮行程：ピストンが上死点まで上がり
空気のみを圧縮する行程
Ⅲ 燃焼行程：高圧のシリンダ内に燃料を
噴射・燃焼し、燃焼ガスがピストンを
（爆発行程）下死点まで押し下げる行程
Ⅳ 排気行程：慣性によりピストンが上がり燃焼ガスを
シリンダ外に押し出す行程

## Slide 49: 4サイクルディーゼルエンジンの構造
テキスト９９～１００ページ/補助テキスト４７～４８ページ
① 潤滑装置
潤滑装置は、ピストンが毎分数千回上下するため、シリンダやクランクシャフト等のエンジン各部の金属同土による摩擦や回転する部分の摩耗を軽減するための潤滑油（エンジンオイル）を供給する装置である。
エンジンオイルは、次のような様々な働きを持っており、その品質はディーゼルエンジンの機能を維持する上で重要である。
  軸受け、ピストンリング、シリンダ等の潤滑作用
  エンジンの冷却作用
  ピストンとシリンダのすき間の密封作用
  エンジン等にある不純物の清浄作用
  エンジン等の内部の防錆作用
エンジンオイルは、その機械の取扱説明書等で指定された規格のものを使用するとともに、オイルの状態を常に点検し、必要に応じて交換することが必要である。
② 燃料装置
燃料装置は、燃料タンク、噴射ポンプ、噴射ノズル、燃料フィルタ、ガバナ等から構成されている。
燃料フィルタは、燃料をろ過し、燃料に含まれるゴミ等の異物を除去し、水分を分解するものである。

## Slide 50: 電動モータの特性
テキスト１０５ページ/補助テキスト４８ページ
エンジンより排出されるガスや騒音等の対策が必要な場所で使用されることが多い高所作業車の動力源として電動モータが用いられている。
自走式高所作業車では、産業車両用バッテリが使用されており、電動モータは直流モータのみならず、交流モータも多く使われている。
バッテリ式高所作業車の動力伝達装置は、ホイール式・クローラ式高所作業車の動力伝達装置のエンジンがバッテリを電源とする電動モータに換わったもので、動力伝達の系統はホイール式・クローラ式とほとんど同じである。

## Slide 51: 油圧装置の特徴
テキスト１０６ページ/補助テキスト４９ページ
高所作業車の作業装置の大部分は、油圧の力を利用した油圧装置で作動している。油圧装置には、次のような特徴がある。
【長所】 【短所】
① 小型軽量である ① 配管が複雑になる
② 過負荷防止が容易である ② 作動油の油漏れが発生する
③ 無段変速が容易である ③ 作動油の温度によって、機械の効率が
④ 振動が少ない 多少変化する。
⑤ スムースな動作が可能である
⑥ 遠隔操作が容易である

## Slide 52: 油圧装置の原理
テキスト１０６ページ/補助テキスト４９ページ
油圧装置の原理は、「密封した容器中の静止している液体の一部に加えた圧力は、液体内のすべての部分に同じ圧力で伝わる。」というパスカルの原理を応用したものである。
例えば、図3-12のような管で連結された容器Ａと容器Ｂの場合、
容器Ａの１ｃｍ２の表面に加えた力１０Ｎにより、１０Ｎ/ｃｍ２の
圧力が発生する。その圧力がすべての管内に伝わることから、表面積
１０ｃｍ２の容器Ｂの表面全体に伝わる力（Ｆ）は、次のようになる。
力 ＝ 圧力 × 表面積
Ｆ ＝ １０Ｎ/ｃｍ２×１０ｃｍ２＝１００Ｎ
これが小さな力で重いものを動かす油圧装置の原理である。
容器Ａを５０ｃｍ押し下げたとき、押し下げられた液体は
５０ｃｍ３であることから、容器Ｂは５ｃｍだけ押し上げられる
ことになる。

## Slide 53: 油圧装置の仕組み
テキスト１０７ページ/補助テキスト５０ページ
油圧装置は、高所作業車の作業装置を作動させる装置で、エンジンの機械的なエネルギーを流体エネルギーに変換し、さらに機械的なエネルギーに変換して作業（仕事）を行う装置である。
エンジンや電動モータの動力によって油圧ポンプを駆動させることによって作動油を加圧し、その加圧された作動油で油圧モータ、油圧シリンダ等の様々な油圧駆動装置（アクチュエータ）を作動させている。
油圧駆動装置で使用した後の圧力の低下した作動油は、低圧回路を経て作動油タンクに戻り、再度、油圧ポンプで加圧されて油圧駆動装置に供給され、循環して使用される仕組みとなっている。（図3-13参照）

## Slide 54: 油圧装置の構成
テキスト１０７ページ/補助テキスト５０～５１ページ
油圧装置は、次の3つの機能を持った装置と付属機器に分けることができる。
① 油圧発生装置（ポンプ）
作動油タンクから作動油を吸い上げ、圧力をかけて回路内へ送り出す装置
② 油圧制御装置（バルブ）
油圧ポンプから吐出された作動油の圧力、流量、方向を制御する装置
③ 油圧駆動装置（アクチュエータ）
高圧の作動油のエネルギーを回転運動や直線運動の力に変換する装置
名 称 | 構成機器 |  | 
油圧発生装置 | ・油圧ポンプ |  | 
油圧制御装置 | ・方向制御弁 | ・流量制御弁 | ・圧力制御弁
油圧駆動装置 | ・油圧モータ | ・油圧シリンダ | 
付属機器 | ・作動油タンク | ・フィルタ | ・エアブリーザ
 | ・ホース | ・継手 | ・回転継手
 | ・アキュムレータ | ・オイルクーラ | ・圧力計 等
油圧装置の主要構成機器

## Slide 55: 高所作業車の油圧回路
テキスト１０８ページ/補助テキスト５１ページ
高所作業車の油圧回路の例として、以下にホイール式高所作業車の油圧回路を示す。

## Slide 56: 油圧発生装置
テキスト１０９ページ/補助テキスト５２ページ
① 油圧ポンプ
油圧ポンプは、エンジン又は電動モータにより駆動され、作動油タンクから作動油を吸い上げ、高圧の圧油として油圧駆動装置（アクチュエータ）に供給するものである。
油圧ポンプは、構造上から次のように分類することができる。
  ギヤポンプ
  ピストンポンプ（プランジャポンプ）
  ベーンポンプ
  ねじポンプ
  その他
以上のポンプの中で、高所作業車のブームの伸縮、起伏、旋回等の作業装置用の油圧ポンプとして使用されることの多いギヤポンプの特徴を説明する。
② ギヤポンプ（歯車ポンプ）
ギヤポンプは、同型の2つのギヤをケーシングの中で回転させ、
その噛み合わせによって作動油を押し出すポンプである。
【ギヤポンプの特徴】
  小型軽量である
  構造が簡単で丈夫である
  故障が少ない
  保守が容易である

## Slide 57: 油圧駆動装置
テキスト１１１ページ/補助テキスト５３ページ
アクチュエータは、油圧ポンプから送られてきた作動油を機械的な運動（エネルギー）に変える装置である。その運動方式により、直線運動する油圧シリンダと回転運動する油圧モータに分けることができる。
油圧シリンダを構造上から、次のように分類することができる。

## Slide 58: 油圧制御装置
テキスト１１３ページ/補助テキスト５４ページ
油圧制御装置は、油圧モータや油圧シリンダ等の油圧駆動装置（アクチュエータ）への作動油の流れる方向、圧力及び流量を制御する装置である。
油圧制御装置を機能上から、次のように分類することできる。

## Slide 59: 作動油の劣化
テキスト１２１ページ/補助テキスト５５ページ
作動油は、油圧ポンプで高い圧力に加圧され、管路を通って油圧駆動装置を動かし、作業装置を動かす仕事を繰り返し行っている。このため作動油は高温になるとともに、金属や空気に接して、激しく撹拌されていることから作動油の劣化（酸化）や異物の混入を避けることはできない。
この劣化した、あるいは異物の混入した作動油の使用は、油圧装置の故障の原因となることから、常に作動油を点検し、適切に管理することが重要である。
劣化（酸化）とは、作動油の成分が化学反応を起こして変質することであるが、劣化による性状の変化と原因を以下に示す。
性 状 | 劣化や汚染による変化 | 原 因
比重 | 増加 | 作動油の劣化・異物混入・異種油混入
水分の含有量 | 増加 | 外部からの水分の侵入
沈殿物含有量 | 増加 | 作動油の劣化・異物混入
引火点 | 低下 | 作動油の劣化・異物混入
色相 | 透明度が低下 | 作動油の劣化・異物混入、乳化
粘度 | 増大 | 作動油の劣化
酸化 | 増大 | 油温の上昇・金属粉の混入
作動油の性状の変化と原因

## Slide 60: 作動油の点検と管理
テキスト１２１ページ/補助テキスト５６ページ
作動油タンクに出入りする空気は、ごみや水分を持ち込む。また、油圧で作動する装置自体も摩耗によって金属粉を少しずつ発生させるため、それらの不純物は作動油に混入するので定期的に作動油を交換する必要がある。
作動油の劣化や異物の混入等によって使用限度に達しているかを判定する方法には、作動油を目視で判定する官能検査と科学的分析による性状試験があるが、どちらも未使用の同種の作動油と比較して判定する。
作動油の判別方法と措置法
外 観 | におい | 状 態 | 措 置
透明で色彩変化なし | 良 | 良好 | そのまま続けて使用する
透明であるが色が薄い | 良 | 異種油混入 | 作動油を交換する
乳白色に変化している | 良 | 気泡や水分が混入 | 作動油を交換する
黒褐色に変化している | 悪臭 | 劣化 | 作動油を交換する
透明だが小さな黒点がある | 良 | 異物混入 | 作動油を交換する
泡立ちが見られる | － | グリース混入 | 作動油を交換する

## Slide 61: トラック式走行体の動力伝達装置
テキスト１２４ページ/補助テキスト５７ページ
トラック式高所作業車は、トラックのシャーシの上部に作業装置を搭載したものであることから、走行装置及び操作装置は一般のトラックと同じである。
従って、トラック式高所作業車で公道を走行する場合は、その自動車に応じた運転免許証が必要であるとともに道路交通法を遵守することが必要である。
トラック式高所作業車の動力伝達装置は、
一般的にフロントエンジン・リヤドライブ式で、
前部にあるエンジンにより後輪を駆動する。
エンジンの動力は、右図に示す順序で駆動輪で
ある後輪に伝えられる。

## Slide 62: トラック式走行体の制動装置
テキスト１２９～１３０ページ/補助テキスト５８ページ
ブレーキには、走行中の自動車を減速又は停止させるフットブレーキと、駐車するときなどに使用する駐車ブレーキがあり、その機構は、一般に摩擦式ブレーキが使用されている。
① 駐車ブレーキの構造
乗用車のサイドブレーキは、後輪を直接止める構造になっている。
しかしトラックの場合はタイヤではなくデフ（ディファレンシャル）を
介したさらに先で、プロペラシャフトをサイドブレーキで止める構造に
なっている。
② 取り扱い上の注意点
構造上、サイドブレーキをかけていたとしても、後輪のどちらかでも
地面から浮いてしまえば簡単に後輪は回転してしまい、
駐車ブレーキはきかなくなる。

## Slide 63: ホイール式走行体とクローラ式走行体の動力伝達装置
テキスト１３１、１３５ページ/補助テキスト５９ページ
① ホイール式走行体の動力伝達装置
ホイール式高所作業車の下部走行体は、エンジンで発生した機械エネルギーを油圧ポンプで流体エネルギー（油圧）に変換して伝え、その油圧で走行用油圧モータを回転させることにより走行する構造である。
ホイール式走行体の動力伝達装置の構成は、
右図に示すとおりである。
② クローラ式走行体の動力伝達装置
クローラ式高所作業車の動力伝達装置は、
基本的にホイール式高所作業車と同じであるが、
ホイール式と異なる点は、左右の走行装置が
独立して駆動して走行できる構造となっている。

## Slide 64: 第4章 運転に必要な力学・感電等に関する知識

## Slide 65: 力の三要素
テキスト１４２ページ/補助テキスト６０ページ
右図は、人間が物体を押しているときの力の状態を示したものであるが、
このように
“力の作用する場所”（作用点）、
“力を作用させる方向”（方向）、
“力の大きさ”（大きさ）
を直線で表すことができる。
力は必ずこの三つの要素を持っており、
これを「力の三要素」という。

## Slide 66: 力の合成と分解
テキスト１４３、１４５ページ/補助テキスト６１～６２ページ
① 力の合成
(a) 直線上の力の合成
二つの力(Ｆ１、Ｆ２)が直線上で作用している場合の合力(Ｒ)は、
図4-7に示すように、それらの力が同じ方向であるときはその和で、
また、反対方向であるときはその差で求めることができる。
(b) 方向も大きさも異なる場合
図4-8に示すように力の向きの異なる二つの力Ｆ１とＦ２が
Ｏ点に作用するときの「合力(Ｒ)」を求める。
Ｆ１とＦ２を２辺とする平行四辺形(ＯＢＤＡ)を描き、
その対角線が求める「合力(Ｒ)」である。
これを「力の平行四辺形の法則」という。
② 力の分解
図4-10のように、流れのある川に浮かんでいる船を岸によらないように、
両岸の杭(Ａ、Ｂ)にロープで結んであり、船が流される力Ｆ、
その時のロープに掛かる力をそれぞれＦａとＦｂとする。
このロープに掛かる力は、図4-10に示すように「力の平行四辺形の法則」を
逆に利用して求めることができる。
船の流される力Ｆの反力Ｒを対角線とし、それぞれのロープを2辺とする
平行四辺形を描き、その時の辺の長さ ＦａとＦｂがロープに掛かる力である。
このように一つの力を二つ以上の力に分けることを“力の分解”といい、
Ｆａ、Ｆｂのように分けられた力を“分力”という。

## Slide 67: 力のモーメント（１） 力のモーメント
テキスト１４６ページ/補助テキスト６２ページ
物体を回転させようとする力を、「力のモーメント」といい、このモーメント(Ｍ)の大きさは、力の大きさ（Ｆ）だけでなく、回転する軸の中心と力の力点との距離（腕の長さ：Ｌ）が関係し、次のように表すことができる。
モーメント（Ｍ）＝力（Ｆ）×距離（Ｌ）

## Slide 68: 力のモーメント（２） 締め付ける力とモーメント
テキスト１４６ページ/補助テキスト６２～６３ページ
右図において、回転軸Ｏから２Ｌ離れた力点ＡとＬ離れた力点Ｂに作用する力をそれぞれＦａ及びＦｂとする。
それぞれのモーメント（Ｍａ、Ｍｂ）は、
Ｍａ＝ Ｆａ×２Ｌ
Ｍｂ＝ Ｆｂ×Ｌ
で求めることができる。
もし、このナットを締めつける力（モーメント）が同じであった場合は、
Ｍａ＝Ｍｂとなり、
Ｆａ×２Ｌ＝Ｆｂ×Ｌ
２Ｆａ＝Ｆｂ
Ｆａ＝Ｆｂ／２
となる。
即ち、ナットを締めつける力（モーメント）が同じである場合、腕の長さが２倍のところであるＡ点で締める力Ｆａは、近いＢ点で締める力Ｆｂの半分の力であるということである。
ただし、この場合、腕を動かす距離が長くなり、Ａ、Ｂのどちらで締め付けても仕事量は同じである。

## Slide 69: 力のモーメント（３） 転倒とモーメント
テキスト１４８ページ/補助テキスト６４～６５ページ
高所作業車の作業中における転倒に対する安定とモーメントの関係を例にして解説する。
【条件】
Ｏ :転倒支点（アウトリガーの張り出し位置）
ＷＧ：高所作業車の重量（重さ）（機体質量×ｇ）
Ｗ ：作業床にかかる積載荷重の全重量（積載質量×ｇ)
Ｌ :支点Ｏから高所作業車の重心位置までの距離
ℓ ：支点Ｏから積載荷重の重心までの水平距離
支点Ｏを軸とし、高所作業車を転倒させようとする力のモーメントが
転倒モーメント(ＭW)、その転倒させようとするモーメントと反対に作用して
安定させようとするモーメント(ＭＧ)は次式で求めることができる。
転倒モーメントＭW＝ Ｗ×ℓ
安定モーメントＭG＝ ＷＧ×Ｌ
ＭＧ＞ＭＷであれば、高所作業車は転倒に対して安定であり、ＭＧ＜ＭＷであれば転倒する。
また、積載荷重は同じであったとしても、ブームを伏せ、又は長くすることにより積載荷重の重心までの
距離（Ｑ）が長くなり、転倒モーメント（ＭＷ）が大きくなって、転倒の危険性は大きくなる。
なお、高所作業車の安全装置である“ブーム作動規制装置” は、
この転倒モーメントと安定モーメントを自動的に検出して警報を発するか、
もしくは作動を停止する装置である。
ブームの作動する限界示しているのが右図の作業範囲図である。

## Slide 70: 力のつり合い
テキスト１４９ページ/補助テキスト６５ページ
① 力のつり合い
一つの物体にいくつかの力が作用している場合に、その物体が動かないとき、
それらの力は「つり合っている」という。
例えば、ロープで荷を吊った場合、荷が静止しているということは、荷物の質量により
生じる重力（Ｗ＝ｍｇ）と同じ大きさで上向きの力（Ｆ）がロープに作用し、
力がつり合った状態であるということである。
② 平行力のつり合い
右図の天秤に作用している力が静止しているということは、支点の左回りのモーメント（Ｍａ）
と右回りのモーメント（Ｍｂ）が等しいということであり、次の式で表すことができる。
Ｍａ＝Ｍｂ
Ｍａ＝Ｗａ×ａ
Ｍｂ＝Ｗｂ×ｂ
なお、これを支えている人の肩には、Ｗａ＋Ｗｂ＝Ｐの力が作用している。

## Slide 71: 質量と重心
テキスト１５０ページ/補助テキスト６６ページ
① 質量
物体の質量は、体積が同じでも材質によって異なる。例えば、鉛は鉄より重く、木材はアルミニウムより軽い。
これは“単位体積当たりの質量”（ｄ）の違いによるものである。
② 重心
“重心”とは、「物体の各部に働く重力を1つにまとめたとき、その力が働く点」であるが、簡単に言えば、物体の重さの“中心”である。
ある特定の物体は、その物体固有の重心を持っており、
その物体が変形しない限り、その物体の位置や置き方が変わっても、
その重心の位置は変化しない。
また、必ずしも、物体の内部にあるとは限らない。
この重心の位置は、物体のつり上げる位置や
高所作業車等の機械の転倒を検討する場合に
重要な要素である。

## Slide 72: 重心と安定（１） 物体の安定
テキスト１５３ページ/補助テキスト６６～６７ページ
置かれた物体が、“すわりが良い”ということは、転倒するおそれがなく安定していることである。
右図のように、その物体の重心を通る垂線が、
物体を支えている底面を通る場合は、物体のすわりが
良く安定しているが、逆に垂線がその底面より外れる場合は、
不安定で転倒する。
物体を斜面に置いたり傾けて置いたときに、倒れやすいのは
このためである。
また、この垂線が底面を通っていた場合でも、細長い重心の
高い物体は少しの傾きでもこの垂線が底面から外れ、転倒する
おそれがある。
反対に平たいものほど転倒の危険は少なくなる。
右図の(a)と(b)のように同じ物体であっても
置き方を変えるだけで、(b)は(a)より底面積が大きく、
かつ重心位置が低くなるため安定性が高い。
即ち、物体を安定した状態に保つためには、
重心位置を低く、底面積を広くなるように置くことが重要である。

## Slide 73: 重心と安定（２） 二つの物体の安定と重心
テキスト１５４ページ/補助テキスト６７～６８ページ
右図において、高所作業車（質量ｍ１、重量Ｗ１＝ｍ１ｇ、
重心の位置Ｇ１)の作業床に作業員と材料等（質量ｍ２、
重量Ｗ２＝ｍ２ｇ、重心の位置Ｇ２)を載せた場合、作業床が
高くなるにつれて重心位置（Ｇ）は高く（ｈｂ→ｈａ）なる。
また、ブームを伸ばし、作業床が高所作業車の中心から
離れるほどＧを通る垂線が高所作業車を支える転倒支点
（車輪、クローラ、アウトリガー等）に近づく（ℓ１→ℓ２)ことに
なり、転倒しやすい不安定な状態になる。
作業床に定められた以上の質量の資材を載せ、また、アウト
リガーをいっぱいに張り出さずに作業することが危険であるのは
このためである。
同様の理由で、高所作業車を坂道や傾いた状態で
使用することも、転倒のおそれがあり、できるだけ水平に
設置することが大切である。

## Slide 74: 慣性
テキスト１５６ページ/補助テキスト６９ページ
物体には、外から力が作用しない限り「静止しているときは静止状態を、運動しているときはその運動を続けようとする性質」がある。このような性質を“慣性”といい、慣性による物体に働く見かけの力を“慣性力”という。慣性力は加速度が大きいほど、また質量が大きいほど大きい。
高所作業車の作業床に人が乗って旋回しているとき、急停止すると、回転方向に飛び出そうとするのは、作業床が停止しても、人が“慣性”によって回転運動を続けようとするためである。
従って急操作は危険である。

## Slide 75: 摩擦と高所作業車の安定
テキスト１６０ページ/補助テキスト６９～７０ページ
傾斜地に高所作業車を停めて作業を行おうとするとき、フットブレーキで停止し、駐車ブレーキをかけて、さらに歯止めをし、アウトリガーを設置することになる。
ここで摩擦について考えてみると、フットブレーキで減速・停止ができるのは、ブレーキの摩擦力が働くからである。駐車ブレーキが効果を発揮するのも、摩擦力が働くからである。さらには、路面とタイヤの間に摩擦力が働くからこそ、ブレーキが効いていれば高所作業車は停止したままの状態を保つことができる。
しかし、図4-33のような急傾斜地での停車は、停止してしばらくは安定した状態を保っていても、静止摩擦力を超える何らかの外力が加えられれば、同じように逸走し始める。
アウトリガーを設置した状態では、ジャッキ、ジャッキベース、路面のそれぞれの間に摩擦力が働き、高所作業車を安定した状態に保つことが出来る。しかし、タイヤと路面との間に働く摩擦力と同様に傾斜地の角度が大きくなって力の向きが変化すれば、高所作業車は逸走し始める。
高所作業車を設置して作業を行おうとする際に、規定された傾斜角度内で使用しなければならない理由の一つには、このような摩擦と車の安定性が関係している。

## Slide 76: 荷重
テキスト１６３、１６５ページ/補助テキスト７１ページ
“荷重”とは、機械や構造物等の物体の全部又は一部に外部から受ける力のことである。
① 荷重（力）の作用状態による分類
・静荷重：物体に作用する力の大きさや方向が、時間の変化に関係なく静止している一定の荷重である。
・動荷重：繰り返し荷重と衝撃荷重の2種類がある。
・繰り返し荷重：荷重の方向が同じで、その大きさが時間によって変化し、繰り返し作用する荷重である。
・衝撃荷重 ：瞬間的に作用する大きな荷重である。例えば、ブームの旋回を急停止したとき、ブームに
かかる横荷重が衝撃荷重である。ブームに大きな荷重が作用し、機械などを瞬間的に
破壊させる原因となる。
② 荷重の分布状態による分類
物体に作用する外力の分布状態により、次の2つに分類することができる。
・集中荷重：物体の表面のある一点に作用する力である。例えば、高所作業車のタイヤやアウトリガーにより
接地面におよぼす荷重である。
・分布荷重：物体の表面にある分布をもって作用する力である。例えば、高所作業車のクローラ面が地盤に
かかる荷重である。特に、その外力がどこの表面でも同じものを“等分布荷重”という。

## Slide 77: 地盤の強度
テキスト１６８ページ/補助テキスト７２ページ
高所作業車は、作業効率を上げるために、ブームや昇降装置を用いて作業床を高く、あるいは、作業半径を大きくとることができる構造となっている。この作業床の変化に伴って重心位置が変化することから、転倒に対して十分な注意を払うことが必要である。
また、高所作業車の転倒に対する対策において、支点となる車輪、クローラ及びアウトリガー等を設置する地盤の強度は、重要な要素である。
特に、未舗装の地盤に高所作業車を設置して作業を行う場合は、支持地盤の沈下により転倒するおそれがあるので、事前に地盤の支持力を確認するとともに車輪やアウトリガー等が沈下しないよう鉄板等で養生することが大切である。
高所作業車は、作業の内容、状況等により様々な場所で、比較的短い時間使用することが多い。したがって、高所作業車を設置する地盤の強度を、その都度確認することは難しいが、設置する場所の地盤の状況や、近接する場所の地質調査の結果等からその地盤強度を推定することが必要である。

## Slide 78: アウトリガー使用時の設置圧
テキスト１６９、１７１ページ/補助テキスト７２ページ
高所作業車の転倒について、地盤の強度と同時に地盤に作用する荷重の大きさ（接地圧）も重要な要素である。
・アウトリガー使用時の接地圧
トラック式等のアウトリガーを有している高所作業車は、ブームの方向、起伏や伸縮の状況に応じて、アウトリガーフロートにかかる接地圧は、大きく変化する。
このアウトリガーフロートの作業中における沈下は、たとえわずかであったとしても、ブームの先端に位置する作業床には増幅されて伝わり、高所作業車の転倒につながり危険である。
したがって、舗装のされていない地盤上に設置する場合は、アウトリガーにかかる接地圧を確認するとともに、接地圧を分散させるために鉄板等で養生し、不同沈下を防止することが大切である。

## Slide 79: 感電
テキスト１７２、１７３ページ/補助テキスト７３ページ
屋外の電気・通信工事や建設工事等で使用されることの多い高所作業車は、電線のかたわらで作業することが多く、常に感電による災害防止を念頭に作業を行うことが必要である。
“感電”とは人体に電流が流れることによって障害をうけることをいうもので、電撃、電気ショックとも呼ばれている。
高所作業車使用時における感電の要因としては、送電線、配電線に接触したり、高所作業車の不適切な使用や整備不良による漏電等がある。
人体は電気抵抗が低く、特に水に濡れている場合は電流が流れやすいため危険性が高い。軽度の場合は一時的な痛みやしびれなどの症状で済むこともあるが、重度の場合は感電死に至ることも多い。
特に、電流が心臓を通過すると心停止、呼吸停止、ショックなどの重篤な症状をひき起こし、電撃死するもの、また、電流が適過した箇所の火傷や組織壊死を生ずる場合もある。

## Slide 80: 感電の危険性と人体への影響
テキスト１７４ページ/補助テキスト７３～７４ページ
① 感電の危険性を決める要因
感電による人体が受ける障害の軽重は、感電時の状況によるが、主な要因として次のものがあげられる。
  通電電流の大きさと周波数
  通電時間
  通電経路（人体を通過した電流の経路）
  電源の種類（交流、直流の別） など
一般的に、通電電流が大きいほど、しかも人体の心臓など重要な部分に電流が流入し、さらにその電流が長時間流れるほど危険性は高いといえる。
② 人体に対する電流の影響
電流の大きさ | 人体反応
１ｍＡ程度 | ピリッと感じる程度
５ｍＡ程度 | 相当に痛い
１０ｍＡ程度 | 耐えられないほど、びりびり感じる。
２０ｍＡ程度 | 筋肉の硬直が激しく、呼吸も困難で引き続き流れたら死に至る。
５０ｍＡ程度 | 短時間でも生命にかかわる。
１００ｍＡ程度 | 致命的な障害を起こす。

## Slide 81: 架空電線付近での作業時の留意事項
テキスト１７４ページ/補助テキスト７４ページ
高所作業車を使用した作業において、送・配電線等の架空電線への接触による感電事故は数多く発生している。
特に高圧の送電線の場合、作業員や高所作業車のブーム等が直接触れなくても、送電線に接近するだけで感電する危険性があることから、定められた距離（最小離隔距離）以内に接近しないとともに、必要な防護措置を講じ、監視人を配置して作業を行うことが必要である。
また、夏場は身体の露出部分が多く、汗でぬれているため、感電による事故が多くなる。
架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を、高所作業車を使用して行う場合において、その充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険がある場合は、次のような措置を講じることが必要である。（安衛側第349条）
① 当該充電電路を移設する。
② 感電防止の囲いをする。
③ 当該充電電路に絶縁用防護具を装着する。
④ 上記①～③の措置が困難なときは、監視人を置き作業を監視させる。

## Slide 82: 感電防止対策の基本事項
テキスト１７４ページ/補助テキスト７４～７５ページ
感電するおそれのある送・配電線付近で作業を行う場合における感電防止対策の基本事項は
次のとおりである。
【感電防止対策の基本事項】
① 事前に電力会社に相談する。
② 送電線類に対して安全な距離（安全離隔距離：表4-8参照）を保つ。
③ 監視責任者を配直する。
④ 作業計画の事前打合せをする。
⑤ 関係する作業者に対して作業手順を周知徹底する。
⑥ 充電電路を必要に応じて防護する。
なお、低圧の充電電路の点検、修理等の充電電路を取扱う作業を行う場合は、その作業員に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用することが必要である。（安衛則第346条）
また、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はそれを支持している箇所の点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行う場合、その電路に絶縁用防具を装着する等の措置が必要である。（安衛則第347条）
※１絶縁用保護具：作業者が身に付けることによって、感電災害を防止するもので、電気安全帽、電気用ゴム手袋、絶縁用ゴム長靴、電気用ゴム袖などである。
※２絶縁用防具：充電電路の取扱いや電気工事の作業を行う時に、充電部を覆う感電防止のための防具で、絶縁シート、絶縁カバー、ゴム絶縁管などがある。
※３絶縁用防護具：建設工事など高圧の充電部に近接して作業をする場合、建設用金属体が接触して作業員が感電するのを防ぐため、高圧充電部に装着する建設用防護管、建設用防護シートがある。

## Slide 83: 送・配電線からの安全離隔距離
テキスト１７６ページ/補助テキスト７５ページ
送・配電線からの安全離隔距離
電路 | 送電圧力（Ⅴ） | 最小離隔距離（ｍ） | 
 |  | 労働省通達※ | 電力会社の目標値
配電線 | 100・200以下 | 1.0以上 | 1.0以上
 | 6,600 | 1.2以上 | 2.0以上
送電線 | 22,000 | 2.0以上 | 3.0以上
 | 66,000 | 2.2以上 | 4.0以上
 | 154,000 | 4.0以上 | 5.0以上
 | 275,000 | 6.4以上 | 7.0以上
 | 500,000 | 10.8以上 | 11.0以上

## Slide 84: 第5章 関係法令

## Slide 85: 関係法令（１）
テキスト１８９、１９０ページ/補助テキスト７６ページ
労働者の守るべき事項（安衛則第29条関連）
労働者は、安全装置等について、次の事項を守ること。
① 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
② 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
③ 許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなった後、直ちにこれを現状に
復しておくこと。
④ 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失ったことが発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。
特別教育を必要とする業務（安衛則第36条関連）
事業者が労働者を次の業務につかせるときには、特別教育を行わなければならない。
⑩の５ 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転
㊶ 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けるのが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務

## Slide 86: 関係法令（２）
テキスト１９１、１９２ページ/補助テキスト７６～７７ページ
就業制限についての資格（安衛則第41条関連）
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務につくことができる者は
以下に掲げる者である。
① 高所作業車運転技能講習を修了した者
② その他厚生労働大臣が定める者
技能講習修了証の再交付等（安衛則第82条関連）
① 技能講習修了証の交付を受けた者で、技能講習修了証を滅失し、又は損傷したときは、技能講習修了証再交付
申込書（様式第18号）を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を
受けなければならない。
② 技能講習修了証の交付を受けた者が、氏名を変更したときは、技能講習修了証書替申込書（様式第18号）を
技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。

## Slide 87: 関係法令（３）
テキスト１９４ページ/補助テキスト７７～７８ページ
高所作業車で作業を行うときの管理すべき事項
（１）作業計画（安衛則第194条の９関連）
① 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の
種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
② 作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。
③ 事業者は、作業計画を定めたときは、当該高所作業車による作業の方法について関係労働者に周知させなければ
ならない。
（２）作業指揮者（安衛則第194条の10関連）
・事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に(1)の作業計画に基づき作業の
指揮を行わせなければならない。
（３）転落等の防止（安衛則第194条の11関連）
・事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、
アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
（４）合図（安衛則第194条の12関連）
・事業者は、高所作業車を用いて作業を行う場合で、作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、作業床上の労働者と
作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名して
その者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。

## Slide 88: 関係法令（４）
テキスト１９５～１９７ページ/補助テキスト７８ページ
高所作業車の運転時に管理すべき事項（その１）
（１）運転位置から離れる場合の措置（安衛則第194条の13関連）
① 事業者は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき（作業床に労働者が乗って作業を行い、
又は作業を行おうとしている場合を除く。）は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
(a) 作業床を最低降下位置に置くこと。
(b) 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を
講ずること。
② 高所作業車の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、①に掲げられた措置を講じなければ
ならない。
③ 事業者は、高所作業車の作業床に労働者が乗って作業を行い、又は行おうとしている場合であって運転者が走行の
ための運転位置から離れるときは、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を
講じさせなければならない。
④ 高所作業車の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、③の措置を講じなければならない。
（２）搭乗の制限（安衛則第194条の15関連）
・事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
（３）使用の制限（安衛則第194条の16）
・事業者は、高所作業車については、積載荷重（高所作業車の構造及び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。）その他の能力を超えて使用してはならない。

## Slide 89: 関係法令（５）
テキスト１９５～１９７ページ/補助テキスト７９ページ
高所作業車の運転時に管理すべき事項（その２）
（４）主たる用途以外の使用の制限（安衛則第194条の17関連）
・事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
（５）要求性能墜落制止用器具等の使用（安衛則第194条の22関連）
① 事業者は、高所作業車（作保護帽業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し
又は下降する構造のものを除く。）を用いて作要求性能墜落制止用業を
行うときは、当該高所作業車の作業床器具上の労働者に要求性能墜落
制止用器貝等を使用させなければならない。
② 高所作業車の作業床器具上の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を
使用しなければならない。

## Slide 90: 関係法令（６）
テキスト１９７、１９８ページ/補助テキスト７９～８０ページ
高所作業車の自主検査等に関する事項（その１）
（１）定期自主検査（安衛則第194条の23、第194条の24関連）
① 事業者は、高所作業車については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
ただし、1年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
② 事業者は、高所作業車については、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、1月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
(a) 制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無
(b) 作業装置及び油圧装謳の異常の有無
(c) 安全装置の異常の有無
③ 事業者は、1月を超える期間使用しない高所作業車については、その使用を再び開始する際に、②に掲げられた事項に
ついて自主検査を行わなければならない。
（２）定期自主検査の記録（安衛則第194条の25関連）
・事業者は、自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
① 検査年月日
② 検査方法
③ 検査箇所
④ 検査の結果
⑤ 検査を実施した者の氏名
⑥ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

## Slide 91: 関係法令（７）
テキスト１９９ページ/補助テキスト８０～８１ページ
高所作業車の自主点検等に関する事項（その２）
（３）特定自主検査（安衛則第194条の26関連）
① 高所作業車に係る特定自主検査は、(1)①の自主検査とする。
② 労働安全衛生規則第151条の24第2項の規定は、高所作業車に係る法第45条第2項の厚生労働省令で
定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、労働安全衛生規則第151条の24第2項第①号
中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
③ 事業者は、運行の用に供する高所作業車（道路運送車両法第48条第1項の適用を受けるものに限る。）について、
同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については(1)①の自主検査を行うことを要しない。
④ 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における(2)の規定の適用については、(2)⑤の
「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
⑤ 事業者は、高所作業車に係る自主検査を行ったときは、当該高所作業車の
見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる
検査標章をはり付けなければならない。
（４）作業開始前点検（安衛則第194条の27関連）
・事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、
制動装置、操作装置及び作業装置の 機能について点検を行わなければならない。
（５）補修等（安衛則第194条の28関連）
・事業者は、(1)①若しくは②の自主検査又は(4)の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他
必要な措置を講じなければならない。

## Slide 92: 関係法令（８）
テキスト２０１ページ/補助テキスト８１ページ
墜落、飛来崩壊等による危険の防止に関する事項（その１）
(1) 作業床の設置等（安衛則第518条関連）
① 事業者は、高さが2メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で作業を行なう場合において墜落により
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
② 事業者は、①の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を
使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(2) 開口部等の囲い等（安衛則第519条関連）
① 事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、
囲い、手すり、覆（おお）い等（以下この条において「囲い等」という。）を設けなければならない。
② 事業者は、①の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、
防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を
講じなければならない。
(3) 要求性能墜落制止用器具等の使用（安衛則第520条関連）
・労働者は、(1)①及び(2)②の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、
これを使用しなければならない。

## Slide 93: 関係法令（９）
テキスト２０２ページ/補助テキスト８１ページ
墜落、飛来崩壊等による危険の防止に関する事項（その２）
(4) 要求性能墜落制止用器具等の取付設備等（安衛則第521条関連）
① 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を
使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
② 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及び
その取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
(5) 悪天候時の作業禁止（安衛則第522条関連）
・事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、
当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(6) 照度の保持（安衛則第523条関連）
・事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を
保持しなければならない。

## Slide 94: 関係法令（１０）
テキスト２０２ページ/補助テキスト８２～８３ページ
墜落、飛来崩壊等による危険の防止に関する事項（その３）
(7) 昇降するための設備の設置等（安衛則第526条関連）
① 事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に
昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上
著しく困難なときは、この限りでない。
② ①の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該
設備等を使用しなければならない。
(8) 立入禁止（安衛則第530条関連）
・事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
(9) 高所からの物体投下による危険の防止（安衛則第536条関連）
① 事業者は、3メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を
防止するための措置を講じなければならない。
② 労働者は、①の規定による措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない。

## Slide 95: 関係法令（１１）
テキスト２０３ページ/補助テキスト８３ページ
墜落、飛来崩壊等による危険の防止に関する事項（その４）
(10) 物体の落下による危険の防止（安衛則第537条関連）
・事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、
立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない
(11) 物体の飛来による危険の防止（安衛則第538条関連）
・事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、
労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(12) 保護帽の着用（安衛則第539条関連）
① 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行っているところにおいて
作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護
帽を着用させなければならない。
② ①の作業に従事する労働者は、保護帽を着用しなければならない。