## Slide 1: Curso de formación técnica para el manejo de vehículos de trabajos en elevación(VTE), libro de textos

## Slide 2: Capítulo 1: Conocimientos básicos sobre el VTE (Vehículos de Trabajos en Elevación)

## Slide 3: Definición de VTE
Es una unidad utilizada para trabajos, inspección y reparación en elevación y está compuesta por una plataforma de trabajo, un dispositivo de ascenso y descenso y otros dispositivos. La plataforma está motorizada y, autopropulsada pude acceder a lugares no especificados.
Los dispositivos de bomberos, como los camiones escalera, los camiones escalera refractarios y otras unidades de bomberos utilizadas por las organizaciones de extinción de incendios, no se incluyen en el término "VTE".
*Notificación del Director del Oficina de Normas Laborales, Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (26.9.2002, nº 583)
Texto pág.1/Libro de texto pág.5

## Slide 4: Calificaciones para manejar un VTE
Texto pág.4/Libro de texto pág.6
※La altura del plataforma de trabajo es la altura desde el suelo cuando la plataforma de trabajo (dispositivo de desplazamiento de personas y cargas) se eleva a su punto más alto.
Calificación Tipo | Finaliz. curso de formación（Art. 20-15, Ordenanza Seguridad y Salud laboral） | Finaliz. curso Educ. Especial (Art.36-10-5 Ordenanza de Seguridad y Salud laboral）
VTE con plataforma de trabajo con altura desde suelo de 10 m o más. | ○ | ×
VTE con plataforma de trabajo de menos de 10 m de altura | ○ | ○
Fig.1-4 Maniobras manejo, permiso
Fin.curso téc.manejo
Fin.curso form.espec.
Alt.plataf.trab.+10m
Alt.plataf.trab.-10m
Alt.plataf.trabajo
Plataf.trabajo
Disp.asc./desc.
A
L
T
U
R
A
Fig.1-5 Altura de Plataforma

## Slide 5: Tipos de VTE, Dispositivos de trabajo（１）
(1) Tipo brazo (pluma) telescópico
El brazo (pluma) sujeto al dispositivo base, puede extenderse y retraerse para acercarse a la posición de trabajo, siempre en línea recta.
【Características principales】
a. Fácil localización de plataforma de trabajo.
b. Buena efectividad en lugares donde no hay
obstrucciones en el área de trabajo.
c. Muy utilizado en obras eléctricas y
telecomunicaciones, obras de construcción,
astilleros navales, etc.
Texto pág.5/Libro de texto pág.6
Fig.1-6 brazo (pluma ) telesc:.

## Slide 6
Texto pág.5/Libro de texto pág.7
Tipos de VTE, Dispositivos de trabajo（2）
(2) Tipo brazo (pluma) refractario
La parte central del brazo (pluma) puede refractarse.
【Características principales】
a. El brazo (pluma) puede refractarse para que la plataforma pueda adentrarse más en profundidad.
b. Se utiliza para trabajos esquivando obstáculos periféricos.
Fig.1-7 brazo (pluma) tipo refractario

## Slide 7
(3) brazo (pluma) tipo mixto
El brazo (pluma) tiene funciones tanto de extensión/contracción como de refracción.
【Características principales】
a. La zona de alcance es alta y amplia.
b. Trabajos de construcción que requieren trabajar a gran altura y en una amplia zona.
Se utiliza para trabajos de construcción, mantenimiento, etc.
Tipos de VTE, Dispositivos de trabajo（3）
Texto pág.6/Libro de texto pág.7
Fig.1-8 brazo (pluma) (pluma) tipo mixto

## Slide 8
(4) Tipo de elevación vertical
El sistema permite el ascenso y descenso vertical de la plataforma.
Hay 4 tipos: Tipo tijera, tipo mástil, tipo sigma y tipo X.
Características principales:
a. El área de trabajo se limita únicamente a la parte superior de la unidad móvil.
b. Comúnmente se utiliza para
trabajos en espacios interiores.
Ej. Construcción de edificios, instalación de dispositivos, etc.
c. Son relativamente pequeños.
Tipos de VTE, Dispositivos de trabajo（4）
Texto pág.6/Libro de texto pág.7
Tipo Tijera Tipo Mástil Tipo Sigma Tipo X
Fig. 1-9 Ej. Dispositivos elevación.vertical

## Slide 9: Tipos de VTE, Dispositivos de desplazamiento (1)
(1) Tipo camión
Este tipo está acoplado a un camión y puede circular por la vía pública, siendo móvil y fácil de trasladar al lugar de trabajo.
Hay 2 tipos de camiones: Con dispositivo de trabajo montado en un
camión normal y con dispositivo montado en un camión grúa de
grandes dimensiones.
【Características principales】
a. Capaz de circular por la vía pública.
b. Capacidad para desplazarse
rápidamente a los lugares de trabajo y
tener movilidad.
c. Trabajos en la vía pública, comúnmente usados para trabajos de inspección y mantenimiento de duración relativamente corta.
Usos: Períodos de construcción cortos, obras eléctricas y de telecomunicaciones, señalización, trabajos de
instalación/mantenimiento de alumbrado público,
semáforos, poda, etc.
Texto pág.7/Libro de texto pág.8
Gráf.1-10 Tipo Camión
Cabina de conducción
chasis

## Slide 10: Tipos de VTE, Dispositivos de desplazamiento (2)
(2) De autopropulsión
Los vehículos autopropulsados son aquellos que no están acopados a un camión y no pueden circular por la vía pública. Los hay de 2 tipos, sobre ruedas y sobre orugas.
a) Rodantes
Los vehículos rodantes suelen tener cuatro neumáticos, de los cuales los 2 delanteros o traseros son los ejes motrices.
Se utilizan neumáticos antipinchazos. Muchos utilizan neumáticos de goma blanca, ya que dejan menos huella en la superficie del carretera.
Los neumáticos se accionan mediante un motor hidráulico con reductor de velocidad.
【Características principales】
a. Fácil de operar en movimiento.
b. La velocidad de desplazamiento es inferior
a la de los camiones.
c. En comparación con los vehículos sobre orugas,
causan menos daño a la capa asfáltica.
d. Mayormente se utilizan para inspecciones de mantenimiento
en instalaciones fabriles, trabajos de acabado en obras de construcción, astilleros, etc.
Cilindro direc.
Rueda tracción
Plataf. Desplaz.
Rueda direc.
Gráf.1-12 T. Rodante
Contrapeso
Texto pág.8/Libro de texto pág.8-9

## Slide 11: Tipos de VTE, dispositivo de desplazamiento (3)
(2) De autopropulsión
Los vehículos autopropulsados son aquellos que no están acoplados a un camión y no pueden circular por la vía pública. Los hay de 2 tipos, sobre ruedas y sobre orugas.
b) Tipo oruga
También utilizan un motor hidráulico y un reductor de velocidad para accionar
las orugas. Algunos modelos más pequeños utilizan orugas de
goma para trabajos de construcción en interiores, etc.
Muchos utilizan orugas de goma blanca, que dejan menos huella
en la superficie.
【Características principales】
a. Facilidad para trabajar en movimiento.
b. Al igual que el tipo rodante, la velocidad de desplazamiento es lenta.
c. Puede desplazarse por terrenos relativamente accidentados.
d. El vehículo puede utilizarse en una amplia gama de condiciones.
Capaz de desplazarse por terrenos relativamente blandos.
e. Se utiliza a menudo en obras de construcción y
equipamiento.
Cuerpo Desplaz.
Cinturón de orugas
Fig. 1-13 Tipo oruga
Texto pág.8/Libro de texto pág.9

## Slide 12: Terminología VTE（１）
Es necesario comprender la terminología y los significados correctos VTE para así garantizar una correcta y segura operación de los mismos.
brazo
brazo (pluma)
Dispositivo giratorio
Estabilzadores
Plataforma de trabajo
Mástil
Fig. 1-24 Partes del VTE
Texto pág.14/Libro de texto pág.10
Plataforma de trabajo

## Slide 13: Terminología VTE（２）
Es necesario comprender la terminología y los significados correctos VTE para así garantizar una correcta y segura operación de los mismos.
Plataf. trabajo ：Dispositivo donde se suben personas y se monta la carga.
Disp. nivelador ：Mantiene nivelada constantemente la plataforma de trabajo.
Disp. control ：Controla los dispositivos de trabajo, desplazamiento, etc.
Disp. brazo (pluma) ：Sostiene la plataforma de trabajo, se extiende y refracta.
Disp. giro ：hace girar la plataforma de trabajo.
Estabilizador ：A través de gatos, mantiene la estabilidad de la carrocería.
Disp.asc./desc. Vert.：Permite el asc./desc. vertical de la plataforma de trabajo.
Capac. carga ：Capacidad de peso máxima que puede subirse(pers. y/o carga)
a la plataforma de trabajo.
*Si se sube a la plataforma de trabajo un peso que exceda esta
capacidad de carga, puede resultar en un accidente de
gravedad, etc.
Texto pág.14-20/Libro de texto pág.10-14

## Slide 14: Terminología VTE（3）
Es necesario comprender la terminología y los significados correctos VTE para así garantizar una correcta y segura operación de los mismos.
Altura de Plataf. ：Altura vertical máx. a la que se eleva la plataforma de
trabajo desde el suelo.
⑩ Altura desde suelo：Altura desde el suelo a la superficie de plataforma cuando esta
se eleva a una altura cualquiera.
⑪ Radio operacional ：Distancia horizontal desde el centro de giro hasta el extremo de
acción de la superficie de la plataforma de trabajo.
⑫ Diagrama de alcance de trabajo: Indica la zona de operación segura del VTE.
El rango de trabajo varía en función del capacidad (capacidad de carga de elevación, longitud del brazo (pluma) (pluma), radio de trabajo, extensión del estabilizador, etc.)
Fig.1-38 Radio operacional Del VTE
Radio operacional
P.extensión estabilizador máx.
P.extensión estabilizador med.(1)
P.extensión estabilizador med.(2)
P.extensión estabilizador mín.
Peso de carga 200kg
Radio operacional
Fig.1-37 Radio operacional
Fig.1-36 altura de plataf. Trab.
Altura
Texto pág.20-21/Libro de texto pág.15-16

## Slide 15: Capítulo 2 Estructura y manejo de dispositivos de trabajo para los VTE

## Slide 16: Dispositivos de trabajo para los VTE tipo brazo (pluma) (1)
Existen tres tipos de VTE tipo brazo (pluma), en función del estructura del mismo: Telescópico, refractario y mixto.
El dispositivo de trabajo incluye: el dispositivo brazo (pluma), el dispositivo giratorio del brazo (pluma), el dispositivo de elevación del brazo (pluma), la plataforma de trabajo, el dispositivo del cuello giratorio de la plataforma, el dispositivo de nivelación de la plataforma de trabajo, etc.
Texto pág.25/Libro de texto pág.17

## Slide 17: Dispositivos de trabajo para los VTE tipo brazo (pluma) (2) Dispositivo nivelador de plataforma de trabajo
Si la plataforma de trabajo se inclina al subir o bajar el brazo (pluma) (pluma), existe el riesgo de que el operario se caiga de la plataforma de trabajo. Para evitarlo, este dispositivo está diseñado para mantener la plataforma de trabajo en un estado de equilibrio constante, independientemente de cualquier operación de alargue y/o refracción.（Se instala en todos los VTE, excepto en los de elevación vertical).
① Dispositivo nivelador asistido por cilíndrico
② Dispositivo nivelador por tirante de acero (cadena)
Cil.nivelador sup.
Vál.antiretorno
Cil.nivelador inf.
Cubo
Vál.antiretorno
Cil.nivelador sup.
Cil. Asc./desc.
Cil.nivelador inf.
Fig.2-8 Disp.nivel.p/cilíndro
Tirante acero
Polea guía
Fig.2-9 Disp.nivel.p/tirante ac.
Texto pág.17/Libro de texto pág.17

## Slide 18: Dispositivo de trabajo para los VTE tipo brazo (pluma) (3) Estabilizadores, estructura y características
Estructura y características del estabilizador (ver texto pág. 29)
Los estabilizadores pueden ser de 2 tipos: estabilizadores de tipo H, que se extienden horizontalmente hasta el suelo, y estabilizadores de tipo A, que se apoyan directamente en suelo en ángulo.
Los estabilizadores de tipo H se utilizan en VTE relativamente grandes, con una altura de plataforma de trabajo de 12 m o más, mientras que los estabilizadores de tipo A se utilizan en VTE relativamente pequeños, con una altura de la plataforma de trabajo de 12 m o menos.
Los cilindros hidráulicos para gatos están equipados con una válvula de retención para evitar que el cilindro se contraiga en caso de daño de manguera hidráulica.
Tenga en cuenta que muchos VTE rodante y de orugas no están equipados con estabilizadores.
Texto pág.28/Libro de texto pág.18
Vál.antiretorno
brazo (pluma) estabilizador
Caja estabilizador
Cilíndro gato
Poste gato
Flotador
Fig.2-10 estab. tipo H
Vál.antiretorno
Cilíndro gato
Flotador
Fig.2-11 estab. tipo A

## Slide 19: Dispositivo de trabajo para los VTE tipo brazo (pluma) (4) Dispositivo operativo, estructura y características
Los dispositivos de accionamiento incluyen un dispositivo de conmutación de PTO (Power Take Off= Toma de Fuerza) para accionar la bomba hidráulica (instalado únicamente en máquinas de tipo camión), un dispositivo estabilizador para accionar los estabilizadores, dispositivos de mando inferiores y superiores para accionar los dispositivos de trabajo, etc.
También existen sistemas de control eléctrico (control por interruptor), control por palanca y control proporcional electromagnético.
Texto pág.30-31/Libro de texto pág.20-22
Palanca PTO
Tipo palanca
Tipo interruptor
Fig.2-12 disp.conmut. PTO
Fig.2-14 dispositivo operativo de estabilizadores
Disp.Operat..inf.
Palanca/Interrup.operat.
Fig.2-15 dispositivo operativo inferior
Interrup.Operativo
disp.operativo
Palanca de operaciones
Dispositivo operativo superior
Fig.2-16 dispositivo operativo superior
Pedal interruptor

## Slide 20: Dispositivos de trabajo para VTE de ascenso/descenso vertical
Los VTE de ascenso/descenso vertical pueden clasificarse en 4 tipos, según la estructura del brazo (pluma) elevador.
Los tipos tijera, sigma y X funcionan con motor o batería y se utilizan tanto en interiores como en exteriores.
Los de mástil generalmente son a batería y mayormente se utilizan en interiores.
(1) Tipo tijera
(2) Tipo de mástil
(3) Tipo sigma
(4) Tipo X
Texto pág.34/Libro de texto pág.22

## Slide 21: Dispositivos de seguridad para VTE (1) Tipos de dispositivos de seguridad reglamentados por ley
Los VTE están equipados con diversos dispositivos de seguridad para poder trabajar de forma segura y protegida en altura. Entre ellos se incluyen los especificados en las normas de fabricación de VTE, y los diseñados para permitir que el trabajo se realice de forma más segura, basándose en las ideas conjuntas de los usuarios y los fabricantes, para elevar la seguridad en el trabajo.
Es importante leer atentamente las instrucciones de uso, ya que con el transcurso del tiempo, los dispositivos de seguridad se modifican o se van sumando.
Los siguientes son dispositivos de seguridad para la estructura de VTE estipulados por ley.
① Dispositivo regulador de accionamiento del brazo (pluma) (pluma)
② Dispositivo de parada de emergencia
③ Dispositivo de descenso de emergencia
⑤ Dispositivo de control de ángulo de inclinación de carrocería
⑥ Válvula de seguridad, válvula antirretorno
⑦ Dispositivo de enclavamiento del estabilizador
⑧ Indicador de dirección de carrocería
⑨ Dispositivo regulador de exceso de carga
Texto pág.36-41/Libro de texto pág.23-30

## Slide 22: Dispositivos de seguridad para VTE(2), Dispositivo de control del brazo (pluma)
Los dispositivos de control del brazo (pluma), lo regulan automáticamente (detiene o emite una alarma) cuando la plataforma de trabajo está por exceder el rango de trabajo programado, evitando así el vuelco del VTE.
① Tipo brazo (pluma) telescópico El ángulo de ascenso/descenso y la extensión, así como el grado de giro y el ancho de extensión del nivelador, se detectan eléctricamente, y cuando el brazo (pluma) está a punto de sobrepasar el rango de trabajo, el brazo (pluma) se pone en descenso, deteniendo la extensión del brazo (pluma), y el giro desde el centro del vehículo.
*Hay 2 tipos de dispositivos de control del brazo (pluma) telescópico
Se detecta el aumento o disminución de la carga en la
plataforma de trabajo. El rango del trabajo también varía
en función de la carga en la plataforma de trabajo.
(b) Si se sobrecarga el interior de la plataforma, no sólo puede
resultar dañada la maquinaria, sino que también hay peligro
de vuelco.
② Tipo brazo (pluma) refractario
Cuando se comprueba mecánica o eléctricamente el ángulo
del segundo brazo (pluma) con respecto al nivel del vehículo, y éste
supera el rango de trabajo mostrado en la Fig. 2-29, el brazo (pluma)
desciende y se refracta.
Texto pág.36-37/Libro de texto pág.23-25
Peso de carga 200kg
P.extensión estabilizador mín.
P.extensión estabilizador med.1.
P.extensión estabilizador med.2
P.extensión estabilizador máx.
Radio operacional
Fig.2-25 brazo (pluma) telesc.,
diagrama de radio operac.
Fig.2-29 brazo (pluma) refrac., gráfico de radio operac.
Radio operacional
Alutura

## Slide 23: Dispositivos de seguridad para los VTE(3) Dispositivo de parada de emergencia
Un dispositivo de parada de emergencia se activará de inmediato cuando el brazo (pluma) esté en funcionamiento o, en el caso de un VTE tipo autopropulsión, cuando el operador lo active cuando detecte un peligro mientras el vehículo esté en movimiento.
Texto pág.38/Libro de texto pág.26
Botón parada
Emergencia
Fig.2-30 Func.disp.parada emergencia
Desplazamiento
Asc./desc.,giro,ext.,mov.cuello booom
Paro motor
Liber.p.hidráu
Peligro
Presionar

## Slide 24: Dispositivos de seguridad para los VTE (4) Dispositivo de descenso de emergencia
Los dispositivos de descenso de emergencia son dispositivos o aparatos que permiten a los trabajadores que se encuentran en la plataforma de trabajo, descender al suelo en caso de que se produzca una situación imprevista, como la parada de un equipo.
*Los VTE con motor suelen estar equipados con bombas de emergencia alimentadas a batería. Algunos vehículos, que a parte cuentan con un motor silencioso, no están equipados con bomba de emergencia.
*Los VTE de ascenso/descenso vertical, generalmente están equipados con una válvula de descenso.
En algunos casos, se utilizan escaleras de cuerda y cuerdas de descenso.
Texto pág.39/Libro de texto pág.27

## Slide 25: Dispositivos de seguridad para los VTE (5) Dispositivo de alarma de desplazamiento
Es un dispositivo que emite automáticamente una alarma (zumbador) cuando el vehículo se desplaza, y está conectado a la palanca de control de desplazamiento, activándose simultáneamente.
*Los VTE autopropulsados cuentan con este sistema.
Texto pág.39/Libro de texto pág.27
Desplazamiento
Fig.2-31 Func. Dispositivo alarma de desplazamiento
Func.
Alarma

## Slide 26: Dispositivos de seguridad para los VTE (6) Dispositivos de control de ángulo de inclinación.
En algunos casos, el dispositivo de control de ángulo de inclinación, emite una alerta y detiene automáticamente la elevación de la plataforma de trabajo cuando la carrocería del vehículo en marcha está inclinada, o cuando supera el rango admisible de inclinación.
Texto pág.39/Libro de texto pág.28
Fig.2-32 Func. disp.control áng.inclinación
Áng.incl.carroc.
Paro
Elev.plat.trab.
Detec.
Alarma

## Slide 27: Dispositivos de seguridad para los VTE (7) Válvulas de seguridad y antirretorno
Si se aplica una sobrecarga o una carga de impacto durante el funcionamiento, puede generarse una presión anormalmente alta en el circuito hidráulico, y consecuentemente daños en la maquinaria. Para evitarlo, los dispositivos de presión hidráulica de los VTE están equipadas con válvulas de seguridad, y la presión a utilizar está determinada para cada VTE. Dicha presión está regulada para que se mantenga constante y no supere la presión determinada en el interior del circuito.
Además, los daños en las tuberías o mangueras, o la desconexión de estas pueden provocar una caída anormal de la presión en el interior del cilindro, con la consiguiente caída repentina de la plataforma de trabajo, etc. Para evitarlo, se instalan válvulas de retención en los cilindros del gato, de elevación-descenso,
los telescópicos, estabilizadores, refractarios y elevación
vertical. Cada cilindro está equipado con una válvula
antirretorno. En particular, los cilindros del gato, los
telescópicos, del brazo (pluma) refractario y los de
elevación-descenso tienen doble válvulas de retorno,
debido a la fuerza externa ejercida sobre los cilindros en
la dirección de extensión.
Texto pág.40/Libro de texto pág.28
Vál.antiret.
brazo (pluma) estabilizador
Caja estabilizador
Cil. del gato
Poste del gato
Flotador
Fig.2-33 válvula antirretorno

## Slide 28: Dispositivos de seguridad para los VTE (8) Dispositivo de enclavamiento del brazo (pluma) estabilizador
El dispositivo de enclavamiento del estabilizador se controla eléctricamente para evitar que, en caso de que el operador se olvide el gato y active el brazo (pluma). Este dispositivo, a través de un sistema eléctrico detiene de forma total el brazo (pluma) cuando en el gato no está actuando la carga especificada.
Texto pág.40/Libro de texto pág.28
Presión a tierra del gato
Extensión, asc./desc., giro del brazo (pluma)
Paro
Fig.2-34 Func. de dispositivo de interbloqueo de estabilizadores
Detec.
Alarma

## Slide 29: Dispositivos de seguridad para los VTE (9) Indicadores de dirección delantera y trasera
Se pueden efectuar maniobras de desplazamiento desde la plataforma de trabajo y, como la plataforma gira junto al plato de giro, en la carrocería del VTE debe haber una guía indicadora de dirección de avance que se pueda confirmar desde la plataforma de trabajo.
*Los indicadores de dirección están en los VTE de autopropulsión giratorios.
Texto pág.41/Libro de texto pág.29
Fig.2-35 Indicador de dirección de carrocería

## Slide 30: Dispositivos de seguridad para los VTE (10) Dispositivos de control de sobrecarga
Este dispositivo detecta la presión en el cilindro hidráulico del elevador cuando la plataforma está sobrecargada (capacidad de carga) y detiene el funcionamiento del elevador y/o emite una alarma.
*Se instalan en elevadores verticales.
Texto pág.41/Libro de texto pág.30
Plataforma sobrecargada
Paro
Func. elevador
Fig.2-36 Funcionamiento del dispositivo de control de sobrecarga
Detec.
Alarma

## Slide 31: Procedimientos de instalación de estabilizadores y precauciones (1) Procedimientos básicos
(1) Ponga el freno de mano (estacionamiento).
(2) En un suelo nivelado, coloque tabiques (topes)
en la parte delantera y trasera de la rueda trasera.
(3) Extienda los estabilizadores al máximo.
(En el caso de los estabilizadores tipo H)
(4) En lugares donde el suelo es malo, coloque tacos (placas) de apoyo.
(5) Fije bien el gato, haga flotar los
neumáticos y nivele el equipo.
Texto pág.49/Libro de texto pág.31
Fig.2-41 Despleg. estabilizadores al máx.

## Slide 32: Procedimientos de instalación de estabilizadores y precauciones (2), Zona en pendiente parte 1
(1) Coloque siempre el VTE con el frente cuesta abajo.
(2) Ponga el freno de estacionamiento (mano).
(3) Aplique los tabiques (topes) en la parte inferior de
todas las ruedas y asegúrese de que hacen contacto
con los neumáticos.
(4) Estire los estabilizadores. (En el caso de los
estabilizadores tipo H).
(5) Se deben usar placas de apoyo.
(a) Se deben utilizar placas grandes.
(b) Se deben usar un máximo de 2 placas en el gato
delantero.
(c) Las placas no deben superar los 20 cm de altura,
dicha altura debe entre el flotador del equilibrador y
la plataforma, antes de colocar el gato (crique)
Texto pág.49/Libro de texto pág.31-32
Fig.2-43 Instalación de VTE en pendientes
(1) Freno de mano (estac.)
(2) Tabiques en cada rueda
Fig.2-43 Como colocar las placas
Base inestable
Demasiadas placas,
base pequeña
No más de 20cm
Ángulo máx. 7º

## Slide 33: Procedimientos de instalación de estabilizadores y precauciones (2), Zona en pendiente parte 2
(6) Los estabilizadores se deben extender de la siguiente manera.
(a) Empiece siempre por el gato delantero, seguido del trasero.
(b) Los gatos deben extenderse simultáneamente en
ambos lados.
(c) El ajuste fino debe realizarse con cada operación
de gato.
(7) Haga flotar todos los neumáticos y nivele el
vehículo.
(8) Si no se puede nivelar el vehículo, se deben cumplir
estrictamente los siguientes puntos
(a) Trabaje siempre con el brazo (pluma) orientado hacia arriba.
(b) El vehículo debe estar horizontal en ambas
direcciones.
(c) Cuando la operación de giro sea cuesta abajo,
el VTE deberá desplazarse.
(d) Los brazos (pluma) telescópicos se deben utilizar cuesta
Arriba y dentro de un ángulo izquierda/derecha de 45°.
Texto pág.49/Libro de texto pág.30-31
Fig.2-45 El brazo (pluma) siempre cuesta arriba
Fig.2-44 Levantar 1º gato delantero
¡Está algo inclinado!

## Slide 34: Procedimientos de instalación de estabilizadores y precauciones (2), Zona en pendiente parte 3
(9) Una vez finalizado el trabajo, guarde los estabilizadores en el siguiente orden.
(a) Vuelva a colocar el brazo (pluma) en posición de desplazamiento.
(b) Confirme la posición de los tabiques (topes).
(c) Desactive siempre primero el gato trasero.
(d) Opere los gatos simultáneamente en ambos lados.
(e) Retire los tabiques (topes).
Texto pág.51/Libro de texto pág.33
Fig.2-46 Guardar primero los gatos traseros

## Slide 35: Procedimientos operativos básicos y precauciones para el brazo (pluma) telescópico
(Precaución)
Al realizar operaciones de giro o de ascenso y descenso, tenga en cuenta que, dependiendo de la diferencia de largo del brazo (pluma), varía la velocidad de desplazamiento de la plataforma de trabajo.
Texto pág.53/Libro de texto pág.34
Procedimientos operativos básicos
Con el brazo (pluma) en posición replegada, alejar el brazo
(pluma) de la
plataforma receptora mediante un dispositivo de elevación.
(2) Mediante un giro, acercarse hasta cierto punto a la
posición determinada.
(3) Mediante operación de asc./desc., hasta cierto punto
acercarse a la posición.
(4) Mediante una operación telescópica (extensión),
acercarse aproximadamente 1m a la posición de trabajo.
(5) Mediante operaciones de ascenso/descenso y giros,
Realice ajustes finos de izquierda a derecha/arriba y abajo.
(6) Acercase a la posición de trabajo ideal mediante
maniobras de estiramiento.
(7) Según el estado del lugar de trabajo, realice ajustes
mediante giros de cabezal.
(8) Al abandonar la posición de trabajo, realice primero la
operación de encogimiento y aléjese.
Plataf.trab.
Mayor longitud de brazo (pluma), mayor movimiento y velocidad.
Fig.2-50 Dependiendo del largo del brazo (pluma) varía la velocidad de desplazamiento
6ºApróx.
4ºExten.
5ºAjustes
3ºAsc.
2ºGiro
Fig.2-48 Proced.operac.brazo (pluma) telesc.
1ºAsc.
Menor longitud de brazo (pluma), menor movimiento y velocidad

## Slide 36: Traslado de los VTE
Normalmente, los VTE tipo camión, suelen auto trasladarse al lugar de trabajo, mientras que los VTE tipo rodantes, orugas y otros tipos de vehículos autopropulsados, ya que no pueden circular por la vía pública, suelen transportarse en vehículos de transporte especiales, etc.
VTE tipo camión(1)
En cuanto a las características especiales de los camiones, es importante desplazarse teniendo en cuenta los siguientes puntos.
(1) Como la plataforma de trabajo está en la parte superior del vehículo, el centro de gravedad tiende a estar elevado. Por ello, si durante el desplazamiento se realizan maniobras de giro repentinas, hay peligro de vuelco.
(2) Para ampliar la zona de trabajo y/o como medida de estabilización, se instalan muchas pesas en la parte inferior del tren de rodaje, haciendo pesado el vehículo. Por lo que es recomendable arrancar desde la primera marcha.
(3) El peso del vehículo es mayor que el de un camión de transporte sin carga, por lo que necesita una mayor distancia de frenado. Por lo cual, es importante mantener un distancia suficiente entre vehículos.
(4) Dado que el dispositivo de trabajo está situado a una altura mayor a la cabina de conducción, se debe desplazarse teniendo en cuenta esto, ya que hay riesgo de colisión con la parte inferior de cruces, etc.
(2) En el caso de los VTE autopropulsados (ver texto pág. 63)
Los VTE rodados, tipo oruga y otros tipos de vehículos autopropulsados no pueden circular por la vía pública.
De ser necesario circular por la vía pública, debe obtenerse el permiso del jefe del departamento de policía competente.
También deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
(1) Los VTE tipo oruga corren el riesgo de dañar la superficie pavimentada, por ello se deben tomar las medidas necesarias.
(2) Durante el desplazamiento, mantenga el brazo (pluma) en su longitud mínima, y la plataforma de trabajo por debajo del nivel horizontal.
Texto pág.59-63/Libro de texto pág.35

## Slide 37: Verificación, inspección y mantenimiento de los VTE
Llevar a cabo las inspecciones y el mantenimiento diarios adecuados, y mantener siempre los VTE en óptimo estado, no sólo mejora la capacidad de trabajo, sino que también ayuda a garantizar que puedan utilizarse de forma segura y eficiente en el lugar de trabajo. También es de suma importancia para prevenir los accidentes laborales.
La normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, también exige la verificación, inspección y mantenimiento, etc., de los VTE.
Texto pág.64/Libro de texto pág.37
Es importante asegurar de que se realicen inspecciones y mantenimiento diario para garantizar que los VTE puedan estar siempre en óptimas condiciones.
Punto | Ispector/Permiso | Observaciones
① Insp.Prev.Inicio （Art.194-27 Ord.Seg.Sal.Trab.） | Operador designado | Período conserv.h.Inspec.: Se sugiere consev.durante todo el tiempo uso de Máq.
② Insp.per.Voluntaria （Art.194-24 Ord.Seg.Sal.Trab.） | Designado por la empresa | ・Período：1/mes periodicamente ・Período conserv. h.inspec.: 3 años
③ Inspec.Vol. especif. （Art.194-23 Ord.Seg.Sal.Trab.） （Art.194-26 Ord.Seg.Sal.Trab.） | ・Pers.Calif.M.Sal. Trab. Bienest. ・Agencia de Inspeción | ・Período：1/mes periodicamente ・Período conserv. h.inspec.: 3 años ・Pegar etiqueta finalización de Inspección

## Slide 38: Trabajos de seguridad con VTE (1) Precauciones durante el desplazamiento en VTE tipo camión
Precauciones para los VTE tipo camión
  (1) Antes de iniciar la marcha, verifique que los estabilizadores están completamente replegados.
  2) Confirme que la plataforma de trabajo está replegada y baje al operario de la misma, e inicie la marcha.
Texto pág.76-80/Libro de texto pág.38

## Slide 39: Trabajos de seguridad con VTE (1) Precauciones durante el desplazamiento en VTE autopropulsados, parte 1
Precauciones a tomar al subir o bajar pendientes, inclinaciones o escalones en vehículos autopropulsados
(1) Al subir o bajar una pendiente pronunciada, aplique un bloqueo de giro.
(2) Cambiar de dirección o atravesar una pendiente puede provocar vuelco y es peligroso. Regrese a un terreno llano y retome acciones.
(3) Subir y bajar en ángulo recto respecto a la pendiente con el contrapeso orientado hacia arriba.
(4) Nunca gire el brazo (pluma) en medio de una
pendiente, ya que podría provocar vuelco.
Texto pág.82/Libro de texto pág.38
Fig.2-68 Cambios de dirección en pendientes

## Slide 40: Trabajos de seguridad con VTE (1) Precauciones durante el desplazamiento en VTE autopropulsados, parte 2
Precauciones a tomar al subir o bajar pendientes, inclinaciones o escalones en vehículos autopropulsados
(5) Al subir un escalón (o pendiente), el ángulo
del VTE puede cambiar bruscamente en la parte
superior del escalón (o pendiente). Preste
atención a las estructuras en los lados superior
e inferior de la plataforma de trabajo.
(6) Al bajar un escalón (pendiente), hay casos
en los que el ángulo del VTE cambia
bruscamente en la parte superior del escalón
(pendiente). Preste atención a las estructuras,
etc. en los lados superior e inferior de la
plataforma de trabajo.
Texto pág.83-84/Libro de texto pág.39
Fig.2-69 Al subir desniveles(escalones)
Fig.2-70 Al descender un desnivel(escalón)

## Slide 41: Trabajos de seguridad con VTE (1) Precauciones durante el desplazamiento en VTE autopropulsados, parte 3
Precauciones a tomar al subir o bajar pendientes, inclinaciones o escalones en vehículos autopropulsados
(7) Si se desplaza con la plataforma de trabajo levantada (el brazo (pluma) en ángulo elevado, etc.), al presentarse una ligera irregularidad, escalón o pendiente pronunciada, se corre riesgo de vuelco, por lo tanto nunca efectúe esta maniobra.
El cambio de ángulo de la plataforma de trabajo es más pronunciado que el movimiento en la parte inferior del cuerpo de desplazamiento.
Texto pág.84/Libro de texto pág.40
Fig.2-71 Desplazamiento con la plataforma de trabajo elevada

## Slide 42: Trabajos de seguridad con VTE (2) Precauciones en el trabajo 1, Respetar las normas de seguridad
  (1) El operador debe usar siempre casco de protección y equipo anticaídas.
  (2) Después de subirse a la plataforma de trabajo, asegure inmediatamente el arnés de seguridad del dispositivo anticaídas.
  (3) No utilice nunca el equipo para fines distintos de aquellos para los que está destinado, como levantar una carga con el brazo (pluma), etc.
  (4) Respete estrictamente la capacidad de carga de la plataforma de trabajo.
  (5) No transferirse de la plataforma de trabajo a otras estructuras, etc.
  (6) No haga fuegos en cubos de FRP, ya que son inflamables.
  (7) No se suba a ninguna otra parte que no sea la plataforma de trabajo.
  (8) No trabaje subido a las barandillas de la plataforma de trabajo.
  (9) No utilice escaleras, etc. en la plataforma de trabajo.
  (10) Tenga cuidado de no dejar caer objetos desde la plataforma de trabajo.
  (11) Ubicar la plataforma de trabajo a una altura igual o inferior a 50 cm al subir o bajarse de la misma. (En el caso de vehículos autopropulsados).
  (12) Al subir o bajarse del VTE, utilice siempre una ruta o escalones predeterminados.
  (13) Los frenos de estacionamiento (mano) de los VTE tipo camión están diseñados para bloquear el eje de la hélice y no detienen la rotación de las ruedas. Por lo tanto, si se apoya el pie en la rueda trasera cuando el estabilizador está estirado, el neumático permanece flotando, la rueda puede girar, corriendo el riesgo de caerse. No suba ni baje nunca del vehículo posando los pies en las ruedas.
  (14) Cuando se utilicen dos o más VTE muy próximos entre sí, deberán ser operados bajo la dirección de un supervisor de trabajo para evitar accidentes, siniestros, etc. por contacto.
Texto pág.86-87/Libro de texto pág.40-42

## Slide 43: Trabajos de seguridad con VTE (2) Precauciones en el trabajo 2, Maximización del control de seguridad
(1) Cuando trabaje en proximidades de líneas eléctricas aéreas, compruebe los siguientes puntos y tome las medidas necesarias antes de empezar a trabajar.
(a) ¿De cuanto es la tensión?
(b) ¿Es suficiente la distancia de separación?
(c) ¿Se ha interrumpido la corriente eléctrica?
(d) ¿Se han tomado medidas para evitar descargas eléctricas?
(e) ¿Hay personal de vigilancia?
(2) Se procederá a cancelar los trabajos en malas condiciones meteorológicas.
Criterios para condiciones meteorológicas adversas, Código 309 (15 de abril de 1971).
-Vientos fuertes: Velocidad media de viento, igual o mayor/10 m/s durante 10 min.
Fuertes precipitaciones: 50 mm o más/lapso.
Nieve copiosa: 25 cm o más de nieve acumulada.
(3) Trabaje siempre prestando atención a las estructuras circundantes, etc.
(4) Cuando se trabaje en zonas de difícil visibilidad para el conductor, acate las señales del interpretador y opere con precaución.
(5) Compruebe que no haya obstáculos en la dirección de desplazamiento antes de desplazarse.
(6) Al girar, compruebe que no haya obstáculos en el radio de giro, y gire con cuidado.
Texto pág.88/Libro de texto pág.42-43

## Slide 44: Trabajos de seguridad con VTE (2), Precauciones en el trabajo 3 Dedicación a la seguridad al operar
3) Dedicación a la seguridad al operar
(1) Al desplazarse u operar en las siguientes condiciones, el brazo (pluma) debe estar totalmente replegado y la plataforma de trabajo descendida por debajo de la línea horizontal.
(a) Al realizar maniobras con el volante.
(b) Cuando la superficie pavimentada está en pendiente
(c) Cuando la superficie pavimentada es irregular.
(d) Cuando el viento es fuerte.
* (Nunca eleve la plataforma de trabajo cuando el dispositivo de control de inclinación del vehículo esté activado y suena la alarma de advertencia.
(2) Tomar medidas para evitar que los materiales cargados en la plataforma de trabajo entren en contacto con las palancas de accionamiento, etc., fíjelos o corrija la forma de colocación de los mismos.
(3) No accione las palancas brusca o rápidamente.
(4) Nunca se acercarse a la posición de trabajo de un VTE autopropulsado cuando esté en marcha.
Debe realizarse siempre con la extensión/repliego, giro y/o ascenso/descenso del brazo (pluma).
  (5) Las operaciones del dispositivo de comando inferior realizadas por el operador y el tripulante se deberán realizarse en estrecho contacto entre ambos. Siempre con la extensión/repliegue, giro y/o ascenso/descenso del brazo (pluma).
  (6) La plataforma de trabajo debe colocarse en una posición en la que no sea necesario que el operario realice su trabajo en una postura incómoda.
Texto pág.88-89/Libro de texto pág.43-44

## Slide 45: Trabajos de seguridad con VTE (3), Precauciones una vez finalizados los trabajos
(1) Coloque la plataforma de trabajo, etc. a su posición inicial.
(2) Adoptar medidas para evitar fugas como, poner el freno de mano (estacionamiento).
(3) No bajar saltando desde la plataforma de trabajo.
(4) Limpiar los dispositivos que se hayan ensuciado por trabajos de pintura, etc., antes de guardarlos.
(5) Informar al supervisor de vehículos cualquier desperfecto u otros durante el trabajo.
(6) Guardar las llaves en un lugar designado.
Texto pág.90/Libro de texto pág.45

## Slide 46: Capítulo 3: Conocimientos sobre el motor

## Slide 47: Tipos de motores
El motor es un dispositivo que convierte diversos tipos de energía en potencia. Los más comunes son los de combustión interna y los motores eléctricos ("motores").
Motores de combustión interna
Los motores de combustión interna se dividen en "motores diésel" y "motores de gasolina" según su sistema de encendido.
(2) Motores (eléctricos) Para los VTE, que a menudo se utilizan en espacios interiores, donde hay que tener en cuenta el ruido del motor y los gases de escape, se utilizan acumuladores (en adelante, "baterías") como fuente de energía.
Texto pág.47/Libro de texto pág.43

## Slide 48: Estructura de los motores de combustión interna
Esta sección describe la estructura, etc. de los motores diésel, que son uno de los motores de combustión interna más utilizados en los VTE.
Los motores diésel se dividen en "motores de 4 y 2 tiempos" según su funcionamiento.
La mayoría son motores de 4 tiempos, salvo las grandes embarcaciones que utilizan motores de 2 tiempos con ciclos extremadamente bajos.
・Principios de funcionamiento del motor diesel de 4 tiempos
Los 4 procesos de un motor diésel se muestran en el siguiente diagrama. (Ver fig. 3-1).
I. Proceso de admisión: El pistón desciende y sólo
se ingresa aire en el cilindro.
II. Proceso de compresión: el pistón sube hasta el
punto muerto superior y comprime sólo aire.
III. Proceso de combustión: el combustible se
inyecta en el cilindro a alta presión y los gases de
combustión empujan el pistón hasta el punto
muerto inferior (proceso de explosión).
IV. Proceso de escape: el pistón se eleva por inercia y los gases de combustión son expulsados del cilindro.
Texto pág.48/Libro de texto pág.43-44
Admisión
Vál. Admisión
Boquillas de injec.
Escape
Vál. escpe
Biela
cigüeñal
Ⅰ-Admisión
Ⅱ-Compresión
Ⅲ-Combustión
Ⅳ-Escape
Fig. 3-1 Ciclo de los motores diesel de 4 tiempos (tipo injección directa)

## Slide 49: Estructura de los motores diésel de 4 tiempos
1) Dispositivo de lubricación
Los dispositivos de lubricación se utilizan para reducir la fricción entre piezas metálicas del motor, como los cilindros por donde los pistones suben y bajan miles de veces por minuto, y para reducir el desgaste de las piezas del motor que giran, como el cigüeñal. Para ello utilizan un dispositivo que distribuye el aceite del motor.
El aceite de motor tiene las siguientes funciones diversas y su calidad es sumamente importante para mantener el funcionamiento de los motores diésel.
✓ Lubricación de cojinetes, aros de pistón, cilindros, etc.
✓ Refrigeración del motor
✓ Sellado del espacio entre el pistón y el cilindro
✓ Limpieza de impurezas en el motor, etc.
✓ Efecto antioxidante dentro en el interior del motor, etc.
El aceite del motor debe utilizarse de acuerdo con las normas especificadas en el manual de uso de la máquina. El estado del aceite debe verificarse periódicamente y cambiarse en caso necesario.
2) Dispositivo de combustible
El sistema de combustible consta de un depósito de combustible, una bomba de inyección, una boquilla de inyección, un filtro de combustible, un regulador, etc.
Los filtros de combustible filtran el combustible, eliminan basuras y otras impurezas, algunos incluso descomponen el agua.
Texto pág.49/Libro de texto pág.44

## Slide 50: Características de los motores eléctricos
Los motores eléctricos se utilizan como fuente de energía para los VTE, que suelen emplearse en lugares donde es necesario tomar contramedidas para afrontar las emisiones de gases y el ruido del motor.
En los VTE autopropulsados se utilizan baterías de vehículos industriales y, a menudo, motores eléctricos no sólo de corriente continua, sino también muchos de corriente alterna.
El dispositivo de transmisión de potencia de los VTE a batería, y los motores de los dispositivos de transmisión de potencia de los VTE rodantes y tipo oruga, los cuales disponen de una batería como fuente energética, para este cambio a motor eléctrico. El sistema de transmisión de potencia es prácticamente el mismo que el de uno rodante o tipo oruga.
Texto pág.50/Libro de texto pág.45

## Slide 51: Características de los dispositivos hidráulicos
La mayor parte de los dispositivos de trabajo de los VTE, se accionan mediante equipos hidráulicos que utilizan energía hidráulica.
El sistema hidráulico tiene las siguientes características.
Texto pág.51/Libro de texto pág.45
Ventajas | Desventajas
(1) Tamaño pequeño y peso ligero | (1) Tuberías complejas
(2) Evita fácilmente sobrecargas | (2) Se producen pérdidas de aceite
(3) Fácil cambio de velocidad | (3) Disminución de eficiencia por cambio de temperatura
(4) Poca vibración | 
(5) Funcionamiento uniforme | 
(6) Fácil de operar a distancia | 

## Slide 52: Principios de la presión hidráulica
El principio de un dispositivo hidráulico es: "La presión aplicada a una parte de un líquido estacionario en un recipiente sellado, se transmite a todas las partes del líquido a la misma presión". Se aplica el Principio de Pascal.
Por ejemplo, en el caso de los recipientes A y B conectados por
un tubo como se muestra en la Fig. 3-12, se genera una presión
de 10 N/cm2 mediante una fuerza de 10 N aplicada a una superficie
de 1 cm2 del recipiente A. La presión es generada por una fuerza de
10 N/cm2. Dado que esta presión se transmite a través de todas las
tuberías, la fuerza (F) transmitida a través de toda la superficie del
recipiente B con una superficie de 10 cm2 es la siguiente.
Fuerza = Presión × Superficie
F = 10N/cm2 × 10cm2 = 100N
Este es el principio de un dispositivo hidráulico que, utiliza una
pequeña fuerza para mover un cuerpo pesado.
Cuando el recipiente A empuja 50 cm hacia abajo, el líquido empujado es de 50 cm3, lo que significa que el recipiente B puede empujarse 5 cm hacia arriba.
Texto pág.52/Libro de texto pág.46
Fig. 3-12 Principio del disp.hidráulico
Recip. A
Recip. B

## Slide 53: Mecanismo de los dispositivos de presión hidráulica
Una dispositivo hidráulico es un dispositivo que acciona el dispositivo de trabajo de un VTE y convierte la energía mecánica del motor en energía fluida, que a su vez se convierte en energía mecánica. Este es el dispositivo que efectúa la operación.
El fluido hidráulico se presuriza accionando una bomba hidráulica con la potencia de un motor o un motor eléctrico, y el fluido hidráulico presurizado se utiliza para accionar diversos tipos de dispositivos (actuadores), como motores y cilindros hidráulicos.
Tras su uso en un dispositivo de accionamiento hidráulico, el fluido hidráulico a baja presión se devuelve al depósito de fluido hidráulico a través de un circuito de baja presión y, luego, se vuelve a presurizar mediante una bomba hidráulica. A continuación, el aceite se presuriza mediante una bomba y se suministra al dispositivo de accionamiento hidráulico. De esta manera vuelve a circular para su uso. (Véase la figura 3-13).
Texto pág.53/Libro de texto pág.46-47
Alt.pres.hidr.
Disp.reg.
pres.hidr.
Pres.hidr.controlada
Motor
Disp.gen.pres.hidr.(Ener.alt→Ener.hidr.)
Disp.activ.ener.hidráulica
(Vol.,veloc.,direc.)de trabajo
Cilindro hidr.
Motor hidr.
Vál.lib.,reduc.,direc.
Tank.fl.hidr
Fluído hidr./Radiador
Tubos,mang.,conec.manóm.
Fig. 3-13 Sistema del disp.hidráulico
Baj.pres.hidr.
Baj.pres.

## Slide 54: Estructura de los dispositivos de presión hidráulica
Los dispositivos de presión hidráulica pueden dividirse en dispositivos y aparatos con las siguientes 3 funciones.
1) Dispositivos generadores de presión hidráulica (bombas)
Dispositivo que extrae fluido hidráulico de un depósito de fluido hidráulico, aplica presión y lo bombea a un circuito.
2) Dispositivo de control de la presión hidráulica (válvula)
Dispositivo que controla la presión, el caudal y la dirección del fluido hidráulico descargado por una bomba hidráulica.
3) Unidades de accionamiento hidráulico (actuadores)
Dispositivo que convierte la energía del fluido hidráulico a alta presión en movimiento rotativo o lineal.
Componentes principales de los dispositivos hidráulicos
Texto pág.54/Libro de texto pág.47
Nombre | Componentes |  | 
Gen. Pres. Hidráulica | ・Bomba hidráulica |  | 
Regul. Pres. Hidráu. | ・Vál. control direc. | ・Vál. Regul. caudal | ・Vál. control presión
Disp. Acto. hidráulico | ・Motor hidráulico | ・Cilindros hidráulicos | 
Elem. adjuntos | ・Dep.aceite hidráu. | ・Filtros | ・Respirador de aire
 | ・Mangueras | ・Juntas | ・Juntas rotativas
 | ・Actuadores | ・Enfriador de aceite | ・Manómetro, etc.

## Slide 55: Circuitos hidráulicos de VTE
Como ejemplo de circuito hidráulico para VTE, la figura 3-14 muestra el circuito hidráulico de un VTE rodante.
Texto pág.55/Libro de texto pág.47-48
Vál.ctrl.exp.eje
Cil.exten.eje
Motor de bal.canasta
Filtro de retorno
Vál.electromag.ctrl
Cil.dirección
Cil.gto.trasero
Cil.gto.frontal
Motor desplaz.
Motor desplaz.
Conec.giro
Cil.niv.superior
Bomba de
emeergencia
Vál.paro
Cil.ext.
Cil.asc./desc.
Cil.niv.inferior
Vál.electromag.ctrl.
Vál.gto.tras./Vál.eje/Vál.gato.del.
Válvula distribudora de caudal
Tan.aceite
Direc/nivelación
Bomba
Fig.3-14 Circuito presión hidráulica VTE rodante

## Slide 56: Dispositivo generador de presión hidráulica
1) Bombas hidráulicas
Las bombas hidráulicas son accionadas por un motor o un motor eléctrico, y extraen fluido hidráulico de un depósito y lo suministran a un dispositivo de accionamiento hidráulico (actuador) como aceite a presión a alta presión.
Las bombas hidráulicas pueden clasificarse en las siguientes categorías en función de su estructura.
✓ Bombas de engranajes
✓ Bombas de pistón (bombas de émbolo)
✓ Bombas de paletas
✓ Bombas tornillo
✓ Otras
De las bombas arriba mencionadas, las más utilizada en los VTE (extensión/refracción, ascenso/descenso, giro, etc. de brazo (pluma) telescópico) es la bomba de engranajes.
2) Bomba de engranajes
Una bomba de engranajes es una bomba en la que dos
Engranajes del mismo tipo giran dentro de una carcasa y
empujan el fluido hidráulico hacia fuera engranándose.
Características de las bombas de engranajes
✓ Compactas y ligeras
✓ Construcción sencilla y robusta.
✓ Pocas averías
✓ Fácil mantenimiento
Texto pág.55/Libro de texto pág.48-49
Engranaje motríz
Soporte
Caja
Cubierta
Baj.pres.
Alt.pres.
Adm.
Escape
Engranaje accionado
Fig.3-1 Bomba de engranajes

## Slide 57: Dispositivos de accionamiento hidráulico
Un actuador es un dispositivo que convierte el fluido hidráulico de una bomba hidráulica en movimiento mecánico (energía). Según el método de movimiento, puede dividirse en un cilindro hidráulico para el movimiento lineal y un motor hidráulico para el movimiento de rotación.
Texto pág.57/Libro de texto pág.49
Cilindro hidráulico
Cilindro efecto simple
Cilindro efecto múltiple
Cilindro especial
Biela simple
Biela doble
Tipo telescópica

## Slide 58: Dispositivo de control hidráulico
Los dispositivos de control hidráulico controlan la dirección del flujo, la presión y el caudal de fluido hidráulico de los dispositivos de accionamiento hidráulico (actuadores) de los motores hidráulicos, cilindros hidráulicos etc.
Los dispositivos de control hidráulico pueden clasificarse según su función de la siguiente manera:
Texto pág.58/Libro de texto pág.49
Disp.control hidráulico
Vál.ctrl.direc.
Vál.ctrl.Volúmen
Válvula de control direccional
Válvula antiretorno(paro/chequéo)
Válvula de chequéo piloto
Válvula reguladora de flujo
Válvula de apertura
Válvula diferencial
Válvula de seguridad (relevo)
Válvula de despresurización
Válvula secuenciadora
Válvula contrabalancéo
Válvula de descarga
Vál.ctrl.pres.

## Slide 59: Deterioro del fluido hidráulico
El fluido hidráulico se presuriza a alta presión mediante bombas hidráulicas y pasa por tuberías para mover el dispositivo de accionamiento hidráulico, haciendo funcionar el dispositivo de trabajo. Este proceso se efectúa repetitivamente. Como resultado, el fluido hidráulico, a parte de someterse a altas temperaturas, entra en contacto con el metal y el aire, conduciéndolo a un estado de agitación extrema, lo que conduce al mismo a un inevitable deterioro, oxidación y contaminación.
El uso de este fluido hidráulico deteriorado o contaminado puede provocar fallos en el funcionamiento del sistema hidráulico, por lo que es esencial que el fluido hidráulico se verifique periódicamente y se administre adecuadamente.
El deterioro (oxidación) es la alteración de los componentes del fluido hidráulico debido a reacciones químicas. En la tabla 3-6 se describen las alteraciones y causas del deterioro del fluido hidráulico.
Cambios en las propiedades y causas de deterioro del fluido hidráulico
Características | Camb. deterioro y contam. | Causa
Peso específico | Aumento | Deter. flu. hidráu., Contam., contam.mix.aceite
Cdo. humedad | Aumento | Ingreso de agua desde exterior
Cdo. sedimentos | Aumento | Deterioro de fluído hidráulico, contaminacón
Punto inflamación | Disminución | Deterioro de fluído hidráulico, contaminacón
Tonalidad | Disminución transparencia | Deterioro fluído hidráu., contam., emulsificación
Viscosidad | Aumento exponencial | Degradación del fluído hidráulico
Oxidación | Aumento exponencial | Aum. Temp. aceite, contam. polvo metálico
Texto pág.59/Libro de texto pág.52

## Slide 60: Inspección y administración del fluido hidráulico
El aire que entra y sale del depósito de fluido hidráulico puede transportar suciedad y humedad. El propio dispositivo accionado hidráulicamente también genera una pequeña cantidad de polvo metálico debido al desgaste, y estas impurezas pueden mezclarse con el fluido hidráulico, por lo que es importante cambiar el fluido hidráulico periódicamente.
Para determinar si el fluido hidráulico ha alcanzado el límite de utilidad debido al deterioro o a la presencia de contaminantes, etc., se puede realizar una prueba sensorial, en la que se examina visualmente el fluido hidráulico, o realizar una prueba de propiedades basada en análisis científico. En ambos casos se juzga por comparación con fluido hidráulico sin usar del mismo tipo.
Métodos para la identificación de fluidos hidráulicos y medidas a tomar
Texto pág.60/Libro de texto pág.53-54
Apariencia | Olor | Estado | Medidas
Transparente, no cambia de color | Bueno | Bueno | Continue su uso
Transparente pero de color claro | Bueno | Contam. c/otro aceite | Cambio de fluido hidráulico
Cambio a blanco lactoso | Bueno | burbujas y/o humedad | Cambio de fluido hidráulico
Color marron negruzco | Malo | Deteriorado | Cambio de fluido hidráulico
Trasparente p/con puntos negros | Bueno | Contaminado | Cambio de fluido hidráulico
Detección de burbujas | － | Contaminado c/grasa | Cambio de fluido hidráulico

## Slide 61: Dispositivos de transmisión de potencia de cuerpos de desplazamiento tipo camión
El dispositivo de trabajo está montado sobre el chasis del VTE tipo camión. Por lo cual, el dispositivo de desplazamiento y/o dispositivo de operaciones son iguales a los de un camión normal.
Dada esta característica, si se debiese desplazar por la vía pública con un VTE tipo camión, así como tener que portar con la debida licencia de conducir, necesariamente se deberán respetar las Códigos de tránsito.
El dispositivo de transmisión de potencia de un VTE tipo camión es generalmente del tipo motor delantero/transmisión trasera, con el motor en la parte delantera accionando las ruedas traseras. La potencia del motor se transmite a las ruedas traseras en el orden indicado en la Fig. 3-35.
Texto pág.61/Libro de texto pág.54-55
8-Rueda
1-Motor
2-Embrague
3-Transmisón
6-Diferencial
7-Eje tracción
5-Eje de transmisión
Rodamiento central
4-Junta cardán
Fig.3-35 Dispositivo de transmisión de potencia (tipo motor frontal/Tracción trasera
1-Motor
2-Embrague
3-Transmisión
4-Junta cardán
5-Eje de transmisión
6-Diferencial
7-Eje motríz
8-Rueda

## Slide 62: Dispositivo de frenos de los cuerpos de desplazamiento tipo camión
Los frenos incluyen los frenos a pedal, que ralentizan o detienen un vehículo en movimiento, y los frenos de estacionamiento (mano), que se utilizan para estacionar (aparcar). El mecanismo suele ser un freno a fricción.
1) Estructura de los frenos de estacionamiento
El freno de estacionamiento de los vehículos de pasajeros está diseñado para detener directamente la rueda trasera. Sin embargo, en el caso de los camiones, no se detienen los neumáticos sino que el freno de estacionamiento es aplicado a través del diferencial, en el eje de transmisión.
2) Precauciones de manipulación.
Estructuralmente, aunque el freno de mano esté
accionado, si alguna de las ruedas traseras se levanta
del suelo, la rueda trasera girará con facilidad y
el freno de estacionamiento no tendrá efectividad.
Texto pág.62/Libro de texto pág.55-56
Diferencial (def.)
Rueda trasera
Eje de transmisión
Freno de estacionamiento
Motor
Rueda delantera
Fig.3-43 Freno de estacionamiento de camiones

## Slide 63: Dispositivo de transmisión de potencia en unidades de desplazamiento rodantes y tipo oruga
① Dispositivo de transmisión de potencia en unidades de desplazamiento rodantes
En la unidad de desplazamiento rodante inferior de los VTE tipo rodante, la energía mecánica generada por el motor se convierte en energía fluida (presión hidráulica) mediante una bomba hidráulica. Esta presión hidráulica es la que hace girar el motor hidráulico de desplazamiento, con el cual se desplaza la unidad.
La configuración del dispositivo de transmisión de potencia de una unidad de desplazamiento tipo rodante se muestra en la Figura 3-44.
② Dispositivo de transmisión de potencia en unidades oruga
La unidad de transmisión de potencia de un VTE sobre orugas es básicamente la misma que la de un VTE sobre ruedas,
pero difiere en que el tren de rodaje
izquierdo y el derecho pueden
accionarse independientemente
Fig.3-44 Estructura y transimisión de potencia de cuerpos dedesplazamiento rodante
Texto pág.63/Libro de texto pág.56-57
Reductor de velocidad
Motor Hidr. desplaz.
Motor
Copa de anillos
Bomba hidráulica
Potencia hidr.
Vál.accionamiento
Rueda
Fuerza giro
Fuerza giro
Articulación giratoria
Motor
Copa de anillos
Bomba hidráulica
Válvula de accionamiento
Articulación giratoria
Motor Hidráulico de desplazamiento
Reductor de velocidad
Ruedas

## Slide 64: Capítulo 4: Conocimientos de mecánica, descargas eléctricas, etc. necesarios para conducir

## Slide 65: Los 3 elementos de la fuerza
La figura 4-4 muestra el estado de la fuerza cuando una persona empuja un cuerpo.
Y se explica así:
“Lugar donde actúa la fuerza” (Punto de acción)
“Dirección de acción de la fuerza” (Dirección)
“Magnitud de la fuerza” (Magnitud)
Se puede expresar la “Fuerza” linealmente
Indefectiblemente, la “Fuerza” posee estos
3 elementos, conocidos como,
“Los 3 elementos de la Fuerza”
Texto pág.65/Libro de texto pág.57
Punto de acción
Magnitud
Dirección
Fig.4-4 Los 3 elementos de la fuerza

## Slide 66: Síntesis y descomposición de fuerzas
① Síntesis de fuerzas
(a) Síntesis de fuerzas en lineales
Cuando dos fuerzas (F1 y F2) actúan en una línea recta, la fuerza
combinada (R) es la suma de las fuerzas si están en la misma
dirección, o en dirección opuesta, como se muestra en la Figura
4-7. Si las fuerzas son de sentidos opuestos, pueden determinarse
por la diferencia entre ellas.
(b) Casos en los que la dirección y la magnitud son diferentes
Como se muestra en la figura 4-8, cuando dos fuerzas F1 y F2 con
diferentes direcciones de fuerza actúan sobre el punto O, hallan la
fuerza combinada “R”.
Dibujado un cuadrilátero paralelo (OBDA) con F1 y F2 como dos lados,
y la diagonal es la "fuerza combinada" (R) que hay que hallar.
Se denomina, ley de los cuadriláteros paralelos de fuerza.
(2) Descomposición de la fuerza
Como se muestra en la Fig. 4-10, un barco flotando en un río
caudaloso se ata a 2 postes (A y B) en ambas orillas con cuerdas
para que no se acerque a la orilla.
La fuerza de la corriente del barco, F, se calcula a partir de la fuerza
aplicada a las cuerdas en ese momento. La fuerza F sobre las
cuerdas en ese momento es Fa y Fb respectivamente.
La fuerza aplicada a las cuerdas puede hallarse invirtiendo la
"ley de fuerza del cuadrilátero paralelo", como se muestra en la Fig. 4-10.
Dibujado un cuadrilátero paralelo con R como diagonal de la fuerza de reacción F, de la corriente de arrastre del barco F, y cada cuerda como dos lados, las longitudes Fa y Fb de los lados en ese momento son las fuerzas que actúan sobre las cuerdas. La fuerza aplicada a la cuerda es la longitud Fa y Fb.
Dividir una fuerza en dos o más fuerzas de este modo se denomina "descomposición de fuerzas", y las fuerzas divididas en Fa y Fb se denominan: "fuerza divisoria".
Texto pág.66/Libro de texto pág.58-60
Fig.4-7 Graficación de la sumatoria de fuerzas lineales
Fig.4-8 Ley de fuerza del cuadrilátero paralelo
Fuerza resultante R (F inversa)
Descomp. Fa
Descomp. Fb
Fig.4-10 Descomposición de fuerzas (1)

## Slide 67: Momento de fuerza (1)
La fuerza que intenta hacer girar un cuerpo se denomina momento de fuerza, y la magnitud de este momento (M) depende no sólo de la magnitud de la fuerza (F), sino también de la distancia entre el centro del eje de rotación y el punto de fuerza (F).
La distancia (longitud del brazo (pluma): L) entre el centro del eje de rotación y el punto de fuerza está relacionada y puede expresarse de la siguiente manera.
Momento (M) = Fuerza (F) x Distancia (L)
Texto pág.67/Libro de texto pág.60

## Slide 68: Momento de Fuerza (2) Fuerza y momento de apriete
En la Figura 4-12, sean Fa y Fb las fuerzas que actúan sobre los puntos de fuerza A y B, que están a 2L y L del eje de rotación O, respectivamente.
Los momentos respectivos (Ma y Mb) pueden hallarse
mediante:
Ma = Fa x 2L
Mb = Fb x L
Si las fuerzas (momentos) para apretar estas tuercas
son las mismas, entonces, Ma = Mb y resultarían en:
Fa x 2L = Fb x L
2Fa = Fb
Fa = Fb/2
En otras palabras, si las fuerzas (momentos) para apretar la tuerca son las mismas, la fuerza Fa para apretar en el punto A, que es el doble de la longitud hasta el brazo (pluma), es la mitad de la fuerza Fb para apretar en el punto B, que está más cerca del brazo (pluma).
Sin embargo, en este caso, la distancia que recorre el brazo (pluma) es mayor, por lo tanto, si el brazo (pluma) esté sujeto en A o en B, la cantidad de trabajo será la misma.
Texto pág.68/Libro de texto pág.60-61
Eje de giro
Punto de fuerza
Fig.4-12 Momento de la fuerza de apriete

## Slide 69: Momento de fuerza (3) Caídas y momentos
Explicación sobre la relación entre la estabilidad y el momento en relación con una caída durante el trabajo desde un VTE.
Condiciones
O: Punto de apoyo (posición sobresaliente de estabilizadores)
WG: Peso del VTE (WG: Peso del vehículo de trabajo en altura (peso x g).
W: Peso total de la carga en la plataforma de trabajo
（L: Capacidad de carga (capacidad de carga x g)
L: Distancia del punto de apoyo O al centro de gravedad del VTE.
ℓ: Distancia horizontal del punto de apoyo O al centro de gravedad de la carga.
El momento de fuerza que induce a que el VTE vuelque sobre su punto de apoyo O,
considerándolo su eje, es el momento de vuelco (Mw). A ese momento que induce
el vuelco, actúa en oposición un momento (MG) que tiende a estabilizarlo, y puede
determinarse mediante la siguiente ecuación.
Momento de vuelco Mw = W x ℓ
Momento de estabilidad MG = WG x L
Si MG > MW, el VTE se estabilizaría en oposición al vuelco, y si MG < MW, volcaría.
Aunque la carga sea la misma, por repliegue o extensión del brazo (pluma),
la distancia (Q) al centro de gravedad de la carga se alarga, y el momento
de vuelco (MW) aumenta, y mayor riesgo de vuelco.
El "dispositivo de control del brazo (pluma) (véase 2.1.3(1), que es un dispositivo de
seguridad de los VTE, se utiliza para evitar que el brazo (pluma) vuelque. El dispositivo de
control de funcionamiento del brazo (pluma)) es un dispositivo que detecta
automáticamente el momento de vuelco y el momento estabilizador, emitiendo
una alarma, o deteniendo el funcionamiento de el brazo (pluma).
El diagrama de alcance de trabajo de la Figura 4-15 muestra los límites de funcionamiento de el brazo (pluma).
Texto pág.69/Libro de texto pág. 61-62
Momento estable (Mg)
M.caída (Mw)
Punto de apoyo caída O
Fig.4-14 Momento de caída del VTE
Máx.ext.estabilizador
Altura(m)
Rad,trab.(m)
Máx.mov..brazo (pluma)
P.apoyo caída
Fig.4-15 Gráfico área operacional

## Slide 70: Equilibrio de fuerzas
① Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, y ese cuerpo no se mueve, se dice que estas fuerzas están "en equilibrio".
Por ejemplo, si una carga está suspendida por una cuerda, el hecho de que la carga
esté inmóvil significa que estará sometida a la fuerza gravitatoria generada por la
masa de la carga (W = mg) y una fuerza ascendente (F) de la misma magnitud
actuando en la cuerda. Se dice de este estado que las fuerzas están en equilibrio.
② Equilibrio de fuerzas paralelas
El hecho de que la fuerza que actúa sobre la balanza mostrada en la Figura 4-18
sea estacionaria, significa que el momento de rotación izquierdo del punto de apoyo
(Ma) y el momento de rotación derecho del punto de apoyo (Ma) son iguales.
Se expresan mediante la siguiente ecuación
Ma = Mb
Ma = Wa x a
Mb = Wb x b
En el hombro de la persona que sostiene esto, actúa la fuerza: Wa + Wb= P.
Texto pág.70/Libro de texto pág.62-63
P.aplic.
Masa
Fig.4-16 Equilobrio de fuerzas
Vara de transporte
Fig.4-18 Equilibrio fuerzas paralelas

## Slide 71: Masa y centro de gravedad
Masa
La masa de un cuerpo varía en función de su material, aunque su volumen sea el mismo. Por ej. el plomo es más pesado que el acero y la madera es más ligera que el aluminio.
Esto se debe a la diferencia de "masa por unidad de volumen" (d).
(2) Centro de gravedad
El centro de gravedad es "el punto en el que la fuerza de gravedad que actúa sobre cada una de las partes de un cuerpo se combina en una sola". En pocas palabras, es el "centro" del peso de un cuerpo.
Un cuerpo determinado tiene su propio centro de gravedad, que permanece invariable aunque cambie su posición o colocación, siempre que el cuerpo no se deforme.
El centro de gravedad no se encuentra necesariamente en el interior del cuerpo.
La posición del centro de gravedad es un factor importante a la hora de considerar
la posición de elevación de un cuerpo, o el vuelco de maquinaria como un VTE.
Texto pág.71/Libro de texto pág. 63-64
Fig.4-19 Centro de gravedad

## Slide 72: Centro de gravedad y estabilidad (1) Estabilidad de un cuerpo
Cuando se dice que, el cuerpo colocado está "bien asentado", significa que no hay riesgo de que vuelque y es estable.
Como se muestra en la figura 4-21, si una línea perpendicular
que pasa por el centro de gravedad del cuerpo, pasa por la
superficie inferior que soporta el cuerpo, el cuerpo se asienta
bien y está estable, pero si es a la inversa, la línea perpendicular
se alejará de la superficie inferior, perdería estabilidad y se
volcaría.
Cuando un cuerpo se coloca en una pendiente, o se lo coloca inclinadamente, tendería a caerse por este motivo.
Además, si esta línea perpendicular pasase por la superficie
inferior, un cuerpo de considerable altura tendrá un centro de
gravedad fino y alargado, por lo que incluso con una ligera
inclinación, la línea perpendicular se desalinearía de la
superficie inferior y correría peligro de vuelco.
Por el contrario, cuanto más llano sea el cuerpo, menor será
el riesgo de vuelco.
Como se muestra en la figura 4-22 (a) y (b), simplemente
cambiando la forma de colocación, el área de la superficie
inferior de (B) es mayor que la de (A), y como tiene un
centro de gravedad más bajo, la estabilidad es mayor.
Es decir, para mantener un cuerpo en estado de estabilidad, es importante mantener el centro de gravedad bajo y extender la superficie inferior.
Texto pág.72/Libro de texto pág. 64
Fig.4-21 Centro de gravedad y estabilidad
Fig.4-22 Superficie inferior y estabilidad

## Slide 73: Estabilidad de un cuerpo (2) Centro de gravedad y estabilidad de dos cuerpos
En la Fig. 4-24, un VTE (masa m1, peso W1 = m1g, posición del centro de gravedad G1) Cuando se carga en la plataforma de trabajo con operadores y materiales (masa m2, peso W2 = m2 g, centro de gravedad G2) está cargada, la posición del centro de gravedad (G2), mientras a mayor altura este la plataforma de trabajo, la posición del centro de gravedad (G) será más alta (hb→ha).
También, cuando se extiende el brazo (pluma), mientras más se aleje la
plataforma de trabajo del centro de gravedad del VTE, la línea
perpendicular que pasa por G, se acercará (ℓ1 → ℓ2) al punto de apoyo
del VTE (Vehículo oruga, estabilizadores, etc.), entrando en un estado de
inestabilidad, propenso al vuelco.
Es por esto mismo que, cuando se sobrecarga la plataforma de
trabajo con mayor material que el estipulado, o al realizar los
trabajos no extendiéndose debidamente los estabilizadores, es
peligroso. Y por la misma razón, cuando se utiliza un VTE en una
pendiente o en posición inclinada, hay riesgo de vuelco, por lo que
es importante ubicar el vehículo lo más nivelado posible.
Texto pág.73/Libro de texto pág. 65-66
m1: Masa del VTE
m2: Masa del peso de carga
W1: Peso del VTE
(W1=m1g)
W2: Peso de carga
(W2=m2g)
G: Centro de gravedar del total
G1: Centro de gravedar del VTE
G2: Centro de gravedar del peso de carga
ℓa: Distancia mín. hasta c.gravedar del
peso de carga(Plat.trab.)
ℓb: Distancia máx. hasta c.gravedar del peso de carga(Plat.trab.)
ℓG: Distancia hasta el centro
de gravedar del VTE
ℓ1: Distancia hasta el centro de gravedar del total
ℓ2: Distancia hasta el centro de gravedar del total
ha: Altura mín hasta el centro de gravedar del total(plat.trab.)
hb: Altura máx hasta el centro de gravedar del total(plat.trab.)
Fig.4-24 Cambio del centro de gravedad del VTE
ℓT: Distancia hasta la rueda
ℓa: Distancia hasta el estabilizador
A mayor extensión del estabilizador, más amplitud de base, mayor seguridad
Fig.4-25 Estabilidad del VTE
Peso de carga
Peso de carga
P.apoyo caída
El desplaz.plataf.elevada a gran alt.es peligroso ya que con una mín inclin., el p.apoyo caída puede exceder el límite del centro gravedad
Fig.4-26 Altura y estabilidad de Plataforma de trabajo

## Slide 74: Inercia
Un cuerpo tiene la propiedad de permanecer inmóvil cuando está en reposo y de continuar su movimiento cuando está en movimiento, siempre que no actúe sobre él alguna fuerza externa.
Esta propiedad se denomina inercia, y la fuerza aparente que actúa sobre un cuerpo debido a la inercia, se denomina fuerza de inercia. La fuerza de inercia es una fuerza generada por fuerzas inerciales. La fuerza de inercia es mayor cuanto mayor es la aceleración y cuanto mayor es la masa.
Cuando una persona se encuentra en la plataforma de trabajo de un VTE, y el vehículo está girando, si se produce una parada de emergencia, el tripulante saldrá volando en sentido del giro. Esto se debe a que la persona seguirá girando debido a la "inercia", incluso cuando la plataforma de trabajo se haya detenido.
Por lo tanto, las maniobras bruscas son peligrosas.
Texto pág.74/Libro de texto pág. 67
Act.freno brusco
Fig.4-27 Inercia

## Slide 75: Fricción y estabilidad de los VTE
Cuando se para un VTE en una pendiente para realizar trabajos, se utiliza el pedal de fren para detener el vehículo, se aplica el freno de estacionamiento (mano), se utiliza un tabique (tope) para bloquear la rueda y se instalan estabilizadores.
Ahora bien, en cuanto a la fricción, pisando el pedal del freno, se puede ralentizar y detener el VTE debido a la fuerza de fricción del freno. Los frenos de estacionamiento también son eficaces debido a la fuerza de fricción. Además, debido a la fuerza de fricción entre la superficie de la carretera y los neumáticos, el vehículo puede permanecer parado mientras los frenos estén funcionando.
Sin embargo, un VTE parado en una pendiente pronunciada, como el que se muestra en la Fig. 4-33, puede permanecer estático durante algún tiempo después de detenerse, pero al estar sometido a fuerzas externas superiores, empezará a zafarse de igual manera.
Con los estabilizadores instalados, la fuerza de fricción actúa entre el gato, la base del gato y la superficie de la carretera. Por efecto de la fricción entre la superficie pavimentada, es posible mantener el vehículo de trabajo en un estado de estabilidad. Sin embargo, como ocurre con la fuerza de fricción que actúa entre el neumático y la superficie de la carretera, si el ángulo de la pendiente es grande, se hace más fuerte y si cambia la dirección de la fuerza, el VTE comenzará a zafarse.
Al Instalar un VTE, cuando se realicen los trabajos, una de las razones por lo cual se debe respetar el ángulo de pendiente estipulado, es la relación entre este tipo de fricción y la estabilidad del vehículo.
Texto pág.75/Libro de texto pág. 67-68
Fig.4-34 Estado de estabilizadores instalados
Fig.4-32 Estado del vehículo detenido en pendiente leve
Fig.4-33 Estado del vehículo detenido en pendiente pronunciada

## Slide 76: Cargas
Una "carga" es una fuerza externa aplicada a todo o parte del cuerpo de una máquina, estructura, etc.
1) Clasificación de las cargas (fuerzas) en función de su estado de acción
- Cargas estáticas
Una carga estática es una carga constante en la que la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre un cuerpo permanecen estacionarias, independientemente de los cambios en el tiempo.
- Carga dinámica
* Carga repetida: Es una carga que actúa en la misma dirección, pero cuya magnitud varía con el tiempo y se repite.
* Carga de impacto: Son grandes cargas que actúan súbitamente.
Por ejemplo, la carga lateral aplicada a un brazo (pluma) cuando éste deja de girar repentinamente es la carga de impacto.
En el brazo (pluma) actúan grandes cargas y pueden ser el origen de destrucción, instantánea de la maquinaria, etc.
2) Clasificación según la distribución de las cargas
Según el estado de distribución de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, es posible clasificar las cargas en las 2 siguientes categorías.
- Cargas concentradas
Una carga concentrada es una fuerza que actúa sobre un punto determinado de la superficie de un cuerpo.
Un ejemplo es la carga ejercida sobre la superficie del suelo por los neumáticos y los estabilizadores de un VTE.
Carga distribuida
Una carga distribuida es una fuerza que actúa sobre la superficie de un cuerpo con una distribución determinada.
Un ejemplo es la carga ejercida sobre el suelo por la superficie de oruga de un VTE.
En particular, cuando la fuerza externa es la misma en todas las superficies, se denomina "carga igualmente distribuida".
Texto pág.76/Libro de texto pág. 69

## Slide 77: Resistencia del suelo
Los VTE, para realizar las operaciones más eficientemente, dada su estructura, pueden elevar la plataforma de trabajo, o extender el radio de trabajo mediante el brazo (pluma) o dispositivos de ascenso/descenso. Así como cambia la plataforma de trabajo, también cambia la posición del centro de gravedad. Por ello, deben tomarse las precauciones suficientes para evitar vuelcos.
En cuanto a las contramedidas para evitar vuelcos del VTE, es un factor importante analizar la resistencia del suelo en el que se instalarán las ruedas, orugas y estabilizadores, que serán los puntos de apoyo.
En particular, cuando se trabaje en terrenos no pavimentados, debido a que hay peligro de vuelco por mal asentamiento del terreno, es importante comprobar previamente la capacidad portante del terreno, y plegar placas de acero para evitar el hundimiento de las ruedas y estabilizadores, etc.
Los VTE, dependiendo de la naturaleza del trabajo y las circunstancias suelen utilizarse durante periodos relativamente cortos en diversos lugares. Por lo tanto, es difícil verificar caso por caso la resistencia del terreno en el que se va a instalar el VTE. Pero si es posible verificar el estado del terreno de instalación del VTE y, basándose en un análisis geológico y otros factores en las proximidades del emplazamiento, será necesario estimar la resistencia del suelo.
Texto pág.77/Libro de texto pág. 70

## Slide 78: Presión de contacto sobre el suelo al utilizar estabilizadores
En cuanto al vuelco del VTE, al igual que la resistencia del suelo, la magnitud de carga sobre el suelo (presión del suelo) es otro factor muy importante.
En los VTE con estabilizadores tipo camión u otros, la presión de contacto sobre el suelo aplicada a los flotadores de los estabilizadores varía considerablemente en función de las condiciones de direccionamiento y de extensión/retracción del brazo (pluma).
Este hundimiento de los flotadores del estabilizador, por leve que sea, se amplifica y se transmite a la plataforma de trabajo en el extremo del brazo (pluma), generando una situación de peligro y el vuelco del VTE.
Por lo tanto, cuando se instala en terreno no pavimentado, es importante verificar la presión de contacto sobre el suelo de los estabilizadores, y utilizar placas de hierro, etc. para distribuir la presión de contacto sobre el suelo, previniendo los asentamientos desiguales.
Camb.ind.cargap/operc.brazo (pluma)
Mín
Med.
Máx.
Texto pág.78/Libro de texto pág. 70

## Slide 79: Electrocución
Los VTE que suelen utilizarse en obras eléctricas/telecomunicaciones y construcción al aire libre, muy a menudo se deben operar junto a tendidos eléctricos de alta tensión.
Es necesario trabajar siempre teniendo en cuenta la prevención de electrocución.
“Electrocución" es un trastorno causado por una corriente eléctrica que circula por el cuerpo humano. También es llamada golpe o shock eléctrico.
Entre los factores de descargas eléctricas al operar un VTE se incluyen el contacto con líneas de transmisión o distribución eléctrica, el uso inadecuado, o cortocircuitos por falta de mantenimiento del VTE, etc.
El cuerpo humano tiene una baja resistencia a la electricidad, es especialmente vulnerable y corre más peligro a las corrientes eléctricas cuando está mojado con agua, ya que la corriente eléctrica fluye con más naturalidad. En casos leves, pueden ser síntomas temporales como dolor y entumecimiento, y en muchos casos de máxima gravedad, resultan en muerte por electrocución.
En particular, cuando la corriente eléctrica atraviesa el corazón, pueden aparecer síntomas graves como paro cardíaco, paro respiratorio, estado de shock, etc. A parte de la muerte por golpe eléctrico, también puede causar quemaduras y necrosis tisular en la parte del cuerpo afectada.
Texto pág.79/Libro de texto pág. 70

## Slide 80: Factores de riesgo de descarga eléctrica/Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano
① Factores que determinan el riesgo de descarga eléctrica
La gravedad de los daños causados al cuerpo humano por una descarga eléctrica depende de las circunstancias en el momento de la descarga, pero los principales factores son los siguientes
✓ El tamaño y la frecuencia del flujo de corriente.
✓ Tiempo de flujo de corriente
✓ Trayectoria del flujo de corriente a través del cuerpo humano
✓ Tipo de fuente de alimentación (corriente alterna, corriente continua), etc.
En general, cuanto mayor sea el flujo de corriente, incluso puede llegar hacia partes importantes del cuerpo humano, como el corazón, y cuanto más prolongado sea el flujo de corriente, mayor será el riesgo.
② Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano
Texto pág.80/Libro de texto pág. 71-72
Magnitud Corriente eléctrica | Reacción del cuerpo humano
Apróx. 1mA | Sensación punzante
Apróx. 5mA | Dolor considerable
Apróx. 10mA | Sensación de desgarro insoportable
Apróx. 20mA | Rigidez muscular extrema, respiración dificultosa y muerte en caso de continuidad de descarga
Apróx. 50mA | Peligra la vida incluso por tiempo de descarga breve
Apróx. 100mA | Puede causar daño fatal

## Slide 81: Precauciones al trabajar cerca de líneas eléctricas aéreas
Se han producido numerosos accidentes con descargas eléctricas causadas por el contacto con líneas eléctricas aéreas, de transmisión y/o distribución de electricidad, durante operaciones realizadas con los VTE.
Particularmente, en el caso de las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, aunque los trabajadores o el brazo (pluma) de un VTE no entren en contacto directo con ellas, el simple hecho de acercarse a una línea de alta tensión, puede provocar la descarga eléctrica. Por ello, hay que evitar el acercamiento, respetando las distancias determinadas (distancia de separación segura), adoptar las medidas de protección necesarias y desplegar personas monitoras.
Además, durante los meses de verano, hay partes del cuerpo que están mojadas por el sudor, lo que aumenta el riesgo de accidentes por descargas eléctricas.
Cuando el tendido de cables eléctricos aéreos, o circuitos eléctricos de carga de equipos y maquinaria están cerca de construcción de obras, demolición, inspección, reparación, pintura, etc., utilizando los VTE, en caso de que exista riesgo de descarga eléctrica por contacto o acercamiento con el circuito de carga, será necesario tomar las siguientes medidas (Artículo 349, Código de Seguridad y Salud)
(1) Reubique el circuito eléctrico de carga en cuestión.
(2) Instale un cerramiento para evitar descargas eléctricas.
(3) Colocar equipos de protección aislantes en el circuito de carga.
(4) Si resulta difícil llevar a cabo las medidas (1) a (3), despliegue monitores que supervisen el trabajo.
Texto pág.81/Libro de texto pág. 72-73

## Slide 82: Precauciones básicas para prevenir descargas eléctricas
Las precauciones básicas para prevenir descargas eléctricas al trabajar cerca de líneas de transmisión o distribución eléctrica son:
【Precauciones básicas para prevenir descargas eléctricas】
(1) Consulte previamente con la compañía eléctrica.
(2) Mantenga la distancia de seguridad (distancia de separación segura: véase tabla 4-8)
(3) Asignar a una persona responsable de la supervisión.
(4) Realizar una reunión previa para definir el programa de trabajo.
(5) Asegúrese de informar a los operarios involucrados los procedimientos de trabajo.
(6) Proteger los circuitos de carga eléctrica según sea necesario.
Al realizar operaciones de manipulación, inspección, reparación, etc. de circuitos de carga de baja tensión, asegúrese de que los trabajadores usen el equipo de protección aislante(Artículo 346, Código de Seguridad y Salud)
Además, para los trabajos de inspección, reparación, pintura, etc., de líneas eléctricas o sus soportes en zonas próximas a líneas eléctricas de baja tensión, es necesario tomar medidas como la colocación de equipos de protección aislantes en los circuitos eléctricos.
(Artículo 347, Código de Seguridad y Salud)
*1 Equipo de protección aislante: Equipo que los operarios llevan puesto para prevenir los riesgos de descarga eléctrica. Estos son: Gorros de protección aislantes, guantes de goma aislantes, botas de goma aislantes, manguas de goma aislantes, etc.
*2 Equipos aislantes: El equipo aislante se usa para cubrir el circuito de carga eléctrica cuando se manipula el mismo o se realizan obras eléctricas, y evitar descargas eléctricas. Entre los equipos están las láminas aislantes, cubiertas aislantes, tubos de goma aislante, etc.
*3 Equipo preventivo de aislamiento: Equipo utilizado cuando se trabaja muy cerca de una parte de carga eléctrica de alta tensión, en obras de construcción, para evitar que los trabajadores se electrocuten al entrar en contacto con objetos metálicos utilizados en la construcción, en las partes de carga eléctrica de alta tensión, se instalan tubos y láminas de prevención.
Texto pág.82/Libro de texto pág. 72-73

## Slide 83: Distanciamiento y separación de seguridad de líneas de transmisión y distribución eléctrica
Distancias de separación segura de líneas de transmisión y distribución eléctrica
Texto pág.83/Libro de texto pág. 74
Circuito | Tensión de transmisión eléctrica(V) | Distancia mínima de separación (m) | 
 |  | Inf. Ministerio de Trabajo* | Valores objetivo de las Cias. eléctricas
Línea de distribución eléctrica | Menos de 100/200 | 1,0 o más | 1,0 o más
 | 6,600 | 1.2 o más | 2.0 o más
Líneas de transmisión de electricidad | 22,000 | 2.0 o más | 3.0 o más
 | 66,000 | 2.2 o más | 4.0 o más
 | 154,000 | 4.0 o más | 5.0 o más
 | 275,000 | 6.4 o más | 7.0 o más
 | 500,000 | 10.8 o más | 11.0 o más

## Slide 84: Capítulo 5: Leyes y Códigos relacionados

## Slide 85: Leyes y Códigos relacionadas (1)
✓ Puntos que deben ser respetados por los trabajadores (artículo 29 del Código de seguridad e higiene en el trabajo) (ver texto pág. 189).
Los trabajadores deben respetar los siguientes puntos relacionados con el equipo de seguridad, etc.
(1) No retire ni desmonte los dispositivos de seguridad, etc. ni anule su función.
(2) Si es necesario retirar o desmontar temporalmente equipos de seguridad, etc., obtenga previamente el permiso de la empresa correspondiente.
(3) Obtenido el debido permiso, se desinstala el dispositivo de seguridad y otros, o una vez que pierden sus funciones, y después de perdida su necesidad, se debe restablecerlo inmediatamente a su estado inicial.
(4) Si descubre que un dispositivo de seguridad, etc. ha sido retirado o ha perdido su función, informe inmediatamente a la empresa esa cuestión.
✓ Trabajos que requieren una formación especial (en relación al artículo 36, Códigos de Seguridad y Salud)
Debe impartirse formación especial cuando la empresa le asigne a un trabajador las siguientes tareas:
(10)-5) Conducción de VTE cuando la altura de la plataforma de trabajo es menor a 10 metros.
(41) Trabajos relacionados con el uso de dispositivos anticaídas de arnés completo en zonas donde la altura es superior a 2 metros y donde es difícil proporcionar un suelo de trabajo.
Texto pág.85/Libro de texto pág. 74-75

## Slide 86: Leyes y Códigos relacionados (2)
Requerimientos relacionados a las restricciones laborales (Relación al Artículo 41, Código de Seguridad y Salud)
Las personas que pueden operar un VTE con plataformas de trabajo ubicadas a más de 10 metros de altura (excluyendo el manejo en carreteras), se enumeran a continuación.
(1) Personas que hayan finalizado el curso de capacitación técnica para el manejo de los VTE.
(2) Otras personas designadas por el Ministro de Sanidad, Trabajo y Bienestar.
Reexpedición, etc. de certificados de finalización de la formación técnica (relacionado al Artículo 82 del Código de Seguridad y Salud)
(1) Si una persona que ha recibido un certificado de finalización de curso de formación técnica ha perdido o dañado dicho certificado, debe presentar una solicitud de reexpedición del certificado a la institución de formación registrada que expidió el certificado de finalización de curso de formación técnica, y volver reexpedir el certificado.
(2) Si una persona que ha recibido un certificado de finalización de curso de formación técnica ha cambiado de nombre, deberá devolver el certificado a la institución de formación registrada que expedio dicho certificado y realizar el cambio solicitado.
Texto pág.86/Libro de texto pág. 75

## Slide 87: Leyes y Códigos relacionados (3)
Puntos que deben controlarse cuando se opera un VTE
1) Planes de trabajo (En relación al artículo 194-9 del Código de Seguridad y Salud)
(1) Antes de realizar un trabajo utilizando un VTE, la empresa deberá elaborar un plan de trabajo adecuado a las condiciones del lugar donde se va a realizar el trabajo, del tipo y especificaciones del VTE, etc., y realizar las operaciones de acuerdo a este plan de trabajo.
(2) El programa de trabajo debe indicar el método de trabajo del VTE.
(3) Cuando la empresa haya elaborado un programa de trabajo, informará a los trabajadores involucrados sobre el método de trabajo del VTE.
2) Supervisores laborales (artículo 194-10 del Código de Seguridad y Salud)
Cuando se realicen trabajos utilizando un VTE, la empresa designará al director de la obra para que realice el trabajo de acuerdo con el plan de trabajo descrito en el punto (1).
3) Prevención de caídas, etc. (En relación al artículo 194-11 del Código de Seguridad y Salud)
- Para prevenir el riego de los trabajadores por caída o vuelco de un VTE durante las operaciones, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias como, extensión de estabilizadores, prevención del asentamiento desigual del terreno y colapso de bordes laterales de caminos (pavimentados), etc.
(4) Señales (Relacionado al Artículo 194-12 Código de Seguridad y Salud)
Cuando la empresa utilice un VTE y opere la plataforma de trabajo fuera de la misma,
para asegurar la buena comunicación entre el operario subido a la plataforma de
trabajo, y el operario que está
operando la plataforma desde afuera, se debe establecer un patrón de señas.
La empresa deberá adoptar las medidas necesarias, designando a las personas que se
comunicarán a través de este lenguaje de señas.
Texto pág.87/Libro de texto pág. 75-76
Instalar plac.alisam.prevenir caídas al trabajar en suelos desnielados

## Slide 88: Leyes y Códigos relacionados (4)
Puntos que se deben controlar al manejar un VTE (Parte 1)
1) Medidas a adoptar cuando el operador se aleja del puesto de conducción (Artículo 194-13, Código de Seguridad y Salud)
(1) Cuando el operario de un VTE se aleje del puesto de conductor (omitiendo el caso en que un trabajador se encuentre subido, o esté por subirse a la plataforma de trabajo), la empresa deberá asegurarse de que el conductor adopte las siguientes medidas:
(a) Colocar la plataforma de trabajo en la posición de descenso mínima posible.
(b) Detener el motor y asegurarse de que se aplicaron los frenos de estacionamiento para mantener el vehículo inmóvil, etc. Asegurarse que se adoptan todas las medidas necesarias para evitar que el VTE se ponga en marcha.
(2) El conductor de VTE deberá adoptar las medidas enumeradas en (1) cuando abandone el puesto de conducción para el desplazamiento del VTE.
(3) Cuando un trabajador subido a una plataforma de trabajo realizando, o esté por realizar operaciones, si el conductor del VTE debe alejarse del puesto de conducción del mismo, la empresa deberá asegurarse de que dicho conductor aplique el freno de estacionamiento para mantener el vehículo inmóvil, etc., y se adopten las medidas necesarias
(4) Cuando el conductor del VTE se deba alejar del puesto de conducción del VTE, deberá adoptar las medidas estipuladas en (3).
2) Restricciones de abordaje (artículo 194-15 del Código de Seguridad y Salud en el trabajo)
La empresa no permitirá que los trabajadores se suban a otras partes del vehículo que no sean el puesto de conducción/pasajero y la plataforma de trabajo, cuando se estén realizando operaciones con un VTE.
3) Restricciones de uso (Artículo 194-16, Código de Seguridad y Salud)
En cuando a los VTE, la empresa no debe permitir que el se utilice el VTE superando la carga máxima (Carga máxima que puede elevar un VTE con una persona o carga en la plataforma de trabajo).
Texto pág.88/Libro de texto pág. 76-77

## Slide 89: Leyes y Códigos relacionadas (5)
Puntos que se deben controlar al manejar un VTE (Parte 2)
4) Restricciones de uso distintas al uso principal (Artículo 194-17, Código de Seguridad y Salud)
La empresa no utilizará un VTE para ningún otro fin que no sea el uso principal del vehículo. No obstante, esta regla no se aplicará cuando exista riesgo de peligro para los trabajadores.
5) Utilización de equipos anticaídas de alto rendimiento exigido (Artículo 194-22, Código de Seguridad y Salud)
(1) La empresa deberá exigir el uso de un equipo anticaídas de alto rendimiento al trabajador que este realizando operaciones subido a la plataforma de trabajo del VTE (excluyendo los de ascenso/descenso de plataforma únicamente vertical).
(2) Los trabajadores que estén subidos en la plataforma de trabajo del VTE, deben utilizar equipos anticaídas de alto rendimiento exigido, etc.
Texto pág.89/Libro de texto pág. 77-78
Casco protec.
Equ.anticaídas
de alto rendim.

## Slide 90: Leyes y Códigos relacionadas (6)
Puntos relacionados a las inspecciones voluntarias, etc., de VTE (Parte 1)
Inspecciones periódicas voluntarias (Artículo 194-23 y 194-24 del Código de Seguridad y Salud)
(1) La empresa debe realizar inspecciones periódicas voluntarias de sus VTE una vez al año. No obstante, esto no se aplicará a los VTE que no se vayan a utilizar durante un período superior a un año.
(2) En relación a los VTE, la empresa realizará inspecciones voluntarias de los siguientes puntos de forma regular, una vez al mes. No se aplicará a los VTE que no se vayan a utilizar durante un período superior a un mes.
(a) Dispositivos de frenado, embrague y accionamiento con/sin defectos
(b) Dispositivos de trabajo e hidráulicos con/sin defectos
(c) Dispositivos de seguridad con/sin defectos
(3) Cuando la empresa deba utilizar un VTE que no vaya sido utilizado durante un periodo superior a un mes, deberá realizar las inspecciones voluntarias enumeradas en (2).
2) Registro de inspecciones periódicas voluntarias (Relacionado al Artículo 194-25, Código de Seguridad y Salud)
Cuando la empresa haya llevado a cabo una inspección voluntaria, se registrarán los siguientes puntos y conservarán los datos durante un periodo de 3 años.
(1) Fecha de la inspección
(2) Método de inspección
(3) Lugar de inspección
(4) Resultados de la inspección
(5) Nombre de la persona que realizó la inspección
(6) Detalles de la reparación u otras medidas adoptadas, en base a los resultados de la inspección.
Texto pág.90/Libro de texto pág. 78

## Slide 91: Leyes y Códigos relacionados (7)
Puntos relacionados a las inspecciones voluntarias, etc., de VTE (Parte 2)
(3) Inspecciones específicas voluntarias (Relacionado al Artículo 194-26 del código de seguridad y salud en el trabajo)
(1) Las inspecciones específicas voluntarias para VTE, son las mencionadas en 1)-(1).
(2) Se aplicarán con los cambios necesarios a los trabajadores con las cualificaciones prescritas por la Ordenanza del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social a que se refiere el Artículo 45-2, ley relativa a los VTE. En este caso, el término "montacarga" que figura en el Artículo 151-24-2, Inciso 1, Ordenanza sobre Seguridad y Salud en el trabajo, se sustituirá por "Vehículo de trabajo en Elevación (VTE)".
(3) Cuando la empresa inspeccione un VTE con fines operativos (limitado a aquellos a los que se aplica el Artículo 48-1 de la Ley de Vehículos de Transporte por Carretera), llevará a cabo una inspección de conformidad con lo dispuesto en dicho apartado. Para las partes en las que se hayan realizado dichas inspecciones, las inspecciones voluntarias “1)-(1)” no son requeridas.
(4) Con respecto a la disposición de “2)”, en el caso de que la inspección específica voluntaria del VTE sea realizada por una agencia de inspección, en el punto "Nombre de la persona que realizó la inspección" en “2)-(5)”, se cambiará por "Nombre de la agencia de inspección".
(5) Cuando la empresa haya realizado la inspección voluntaria de un VTE, se colocará en una parte bien visible del VTE, el sello de inspección, en el que indique la fecha de inspección específica voluntaria.
（４）Inspección previa al trabajo (Artículo 194-27 Código de Seguridad y Salud)
Antes de iniciar las operaciones del día, y utilizar un VTE, la empresa deberá realizar una inspección para confirmar que el dispositivo de frenado, el dispositivo de accionamiento y los dispositivos de trabajo funcionan correctamente.
（５）Inspección previa al trabajo (Artículo 194-28 Código de Seguridad y
Salud)
En caso de que la empresa haya llevado a cabo una inspección voluntaria según
lo especificado en “1) (1)” o “(2)”, o una inspección según lo especificado en “(4)”,
y se encuentre una anomalía, inmediatamente se realizarán las reparaciones, y
adoptar las medidas necesarias.
Texto pág.91/Libro de texto pág. 79-80

## Slide 92: Leyes y Códigos relacionadas (8)
Puntos relacionados a la prevención de riesgos de caída, desplome, etc. (Parte 1)
1) Instalación de plataformas de trabajo, etc. (Relación al Artículo 518, Código de Seguridad y Salud)
(1) Cuando la altura en determinados lugares de trabajo es superior a 2 metros (excluidos los extremos de la plataforma de trabajo, aberturas, etc.). y exista riesgo de caída para los trabajadores, la empresa deberá instalar andamios u otros métodos para proveer una plataforma de trabajo segura.
(2) Si debido a las limitaciones de (1) se complica desplegar una plataforma de trabajo, la empresa deberá adoptar medidas de prevención de caídas, tendiendo una red de seguridad, hacer que los trabajadores utilicen equipos anticaídas de alto rendimiento, etc.
2) Cerramiento de aberturas, etc. (Artículo 519, Código de Seguridad y Salud)
(1) La empresa deben garantizar que en las aberturas, etc. de las plataforma de trabajo con una altura superior a 2 metros, en donde exista riesgo de caída para los trabajadores, estén provistas con recintos, pasamanos, cubiertas, etc. (En lo sucesivo, "recintos, etc.").
(2) Si se complica la instalación de recintos, etc., conforme a las disposiciones de “(1)”, o cuando sea necesario retirarlo por cuestiones operativas, la empresa deberá tender una red de seguridad, y hacer que los operarios utilicen el equipo anticaídas de alta performance, etc. adoptando medidas de prevención de riesgos.
(3) Utilización de equipos anticaídas de alto rendimiento exigidos (relacionado al Artículo 520, Código de Seguridad y Salud)
En los casos contemplados en “(1)-(i)” y “2)-(2)”, el trabajador deberá utilizar un equipo anticaídas de alto rendimiento requerido si así se le ordena.
Texto pág.92/Libro de texto pág. 80

## Slide 93: Leyes y Códigos relacionadas (9)
Puntos relacionados a la prevención de riesgos de caída, desplome, etc. (Parte 2)
4) Instalaciones de colocación, etc. de equipos anticaídas de alto rendimiento requerido, etc. (relacionado al Artículo 521, Código de Seguridad y Salud)
(1) Cuando se realicen trabajos en zonas con una altura superior a 2 metros, la empresa deberá garantizar que los trabajadores dispongan de instalaciones, etc. para que los operarios puedan colocarse de manera segura los equipos anticaídas de alta performance.
(2) Cuando la empresa haga usar a los trabajadores utilizar el equipo anticaídas de alto rendimiento, etc. y las instalaciones, etc. de colocación de los mismos, también deberá realizar verificaciones periódicas para comprobar que no haya anomalías.
(5) Prohibición de trabajar en malas condiciones meteorológicas (Artículo 522, Código de Seguridad y Salud) (ver texto pág. 202).
Si se está trabajando en una zona con una altura superior a 2 metros, y debido a vientos fuertes, lluvias torrenciales, nevadas intensas u otras condiciones meteorológicas adversas, la empresa no deberá permitirle a los trabajadores continuar con la ejecución de las obras.
6) Mantenimiento de la iluminación (Artículo 523, Código de Seguridad y Salud)
Cuando se realicen trabajos en zonas con una altura superior a 2 metros, la empresa deberá mantener la iluminación necesaria para la ejecución segura de los trabajos en cuestión.
Texto pág.93/Libro de texto pág. 80-81

## Slide 94: Leyes y Códigos relacionadas (10)
Puntos relacionados a la prevención de riesgos de caída, desplome, etc. (Parte 3)
7) Instalación, etc. de equipos de ascenso/descenso (Artículo 526, Código de Seguridad y Salud)
(1) Cuando se trabaje en zonas con una altura o profundidad superior a 1,5 metros, la empresa debe garantizar que los trabajadores en la obra dispongan de equipos que les permitan ascender y descender con seguridad. Sin embargo, esto no se aplicará cuando la naturaleza del trabajo dificulte la instalación de dicho equipo, o los trabajadores no puedan realizar el ascenso/descenso de manera segura.
(2) Los trabajadores que efectúen los trabajos referidos en el apartado “(1)”, y en conformidad con el texto principal del mismo, en caso de que se haya instalado un equipo de ascenso/descenso de manera segura, deberán utilizarlo.
8) Entrada prohibida (Artículo 530, Código de Seguridad y Salud)
La empresa no deberá permitir que personas (trabajadores) ajenas a la obra, accedan a zonas en donde pueda haber riesgo de caída.
9) Prevención de riesgos por caída de objetos desde lugares elevados (Artículo 536, Código de Seguridad y Salud)
(1) Cuando se dejen caer objetos desde una altura superior a 3 metros, la empresa deberá preparar una instalación adecuada, colocar una persona monitor, etc. y adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos a los trabajadores.
(2) Los trabajadores no deberán dejar caer objetos desde una altura superior a 3 metros, a menos que se hayan adoptado las medidas de conformidad con el punto “(1)”.
Texto pág.94/Libro de texto pág. 81-82

## Slide 95: Leyes y Códigos relacionadas (11)
Puntos relacionados a la prevención de riesgos de caída, desplome, etc. (Parte 4)
10) Prevención de riesgos debidos a la caída de objetos (Artículo 537, Código de Seguridad y Salud)
Cuando un trabajador pueda estar expuesto a riesgos debido a la caída de objetos como consecuencia del trabajo, la empresa deberá instalar redes de seguridad, definir la zona de ingreso, etc. y se adoptarán las medidas necesarias para prevenir tales riesgos.
11) Prevención de riesgos causados por objetos voladores (caídos del aire) (Artículo 538, Código de Seguridad y Salud)
Cuando los trabajadores puedan estas expuestos a riesgo por objetos voladores (caídos del aire) en el trabajo, la empresa deberá preparar una instalación de prevención de objetos caídos del aire, y adoptar las medidas necesarias para prevenir tales riesgos.
12) Uso de casco protector (en relación al Artículo 539, Código de Seguridad y Salud)
(1) Cuando los trabajadores realicen trabajos en las proximidades de astilleros (atracaderos), edificios altos, etc., donde otros trabajadores estén trabajando por encima de ellos, ya que los trabajadores puedan estar expuestos a riesgo de objetos voladores, y caída de objetos, la empresa deberá proveer de cascos protectores a los trabajadores en cuestión, para prevenir riesgos.
(2) Los trabajadores que realicen los trabajos mencionados en el punto (1), deberán llevar casco de protección.
Texto pág.95/Libro de texto pág. 82